# 单颗粒煤岩冲击放顶煤液压支架尾梁动态响应分析

### 论文摘要

综合机械化放顶煤开采过程中煤岩垮落产生的冲击载荷会导致放顶煤液压支架的运动状态发生变化,严重时会导致综放设备的冲击破坏。为研究放顶煤液压支架尾梁受到煤岩冲击后的动态响应及受力情况,利用机械系统动力学分析软件Adams建立放煤机构的刚柔耦合模型,通过固液弹簧耦合理论计算出尾梁平衡千斤顶的刚度并用弹簧阻尼系统进行等效替换。采用"煤岩直冲"的方式对尾梁进行加载,并引入Hertz接触理论确定接触参数。基于此模型,模拟煤岩颗粒冲击承载区不同位置以及在不同放煤角条件下冲击尾梁的动态过程,最后通过与刚体冲击方式下的仿真结果对比,验证了所用方法的可靠性。结果表明,煤岩冲击承载区不同位置时,尾梁的动态响应量及碰撞接触力有差异,冲击位置位于尾梁-弹簧连接处附近区域时,碰撞接触力较小,而尾梁的最大速度、加速度、振幅较大,在所有动态响应量中,最大振幅的变化规律最明显,随着冲击点位置远离尾梁-掩护梁铰接处附近区域,最大振幅稳定上升;当放煤角逐步增大时,尾梁的动态响应量及接触力均减小,尾梁的振动特性变弱,当放煤角较小时,煤岩冲击尾梁后会产生数值巨大的碰撞接触力。可选取尾梁的振幅响应作为反馈量对尾梁进行动态监测,同时应针对碰撞接触力较大的情况在放煤机构的设计制造中对其进行强度校核及结构优化,避免尾梁及其连接处冲击破坏情况的出现。

### 论文目录

- 1 放煤机构刚柔耦合模型

- 1.1 基于Adams的接触碰撞模型

- 1.2 等效弹簧阻尼模型

- 2 数值模拟及结果分析

- 2.1 尾梁承载区冲击响应分析

- 2.2 放煤角对冲击响应的影响

- 3 基于不同模拟方式的对比验证

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 万丽荣,陈博,杨扬,曾庆良

关键词: 放顶煤液压支架,尾梁,动态响应,刚柔耦合,固液弹簧耦合,接触

来源: 煤炭学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山东科技大学机械电子工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51674155),教育部创新团队发展计划资助项目(IRT_16R45),山东省泰山学者攀登计划专项经费资助项目

分类号: TD355.4

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.1207

页码: 2905-2913

总页数: 9

文件大小: 624K

下载量: 213

### 相关论文文献

- [1].无尾梁液压支架的研究[J]. 煤矿机械 2011(09)

- [2].激光沉积修复某型飞机垂尾梁研究[J]. 红外与激光工程 2017(02)

- [3].四柱大尾梁插板式放顶煤支架降架力分析与结构优化[J]. 煤炭工程 2018(05)

- [4].放顶煤液压支架后尾梁喷雾系统的应用[J]. 陕西煤炭 2012(04)

- [5].苏拉马都跨海大桥主桥尾梁段及端横梁施工[J]. 公路 2011(03)

- [6].小型梁液压支架的研究[J]. 今日科苑 2014(07)

- [7].MT5500结构件后尾梁焊接工艺[J]. 露天采矿技术 2015(02)

- [8].直升机旋翼桨叶打尾梁的成因及预防[J]. 海军航空工程学院学报 2010(03)

- [9].一种端尾复式尾梁放煤装置的设计使用[J]. 机械管理开发 2019(10)

- [10].基于尾梁振动信号采集的煤矸识别智能放煤方法研究[J]. 煤矿开采 2016(04)

- [11].直升机尾桨/尾梁耦合动稳定性分析[J]. 海军航空工程学院学报 2015(01)

- [12].尾梁边条对直升机气动性能影响试验研究[J]. 航空科学技术 2019(04)

- [13].ZF6000/18/28放顶煤支架尾梁耳板断裂原因分析[J]. 煤矿机械 2015(01)

- [14].一种新型通用尾梁加工设备[J]. 科技创新导报 2019(19)

- [15].基于工艺优化的尾梁连接板冲压实现[J]. 模具技术 2019(05)

- [16].牵引车尾梁连接板加工工艺研究[J]. 汽车实用技术 2013(12)

- [17].浅析ZF15000/27.5/42型液压支架的尾梁改造[J]. 陕西煤炭 2019(02)

- [18].基于嵌套网格方法的直升机尾梁边条气动干扰数值模拟研究[J]. 航空科学技术 2019(06)

- [19].低位放顶煤液压支架插板与尾梁锁固方式设计[J]. 山西焦煤科技 2018(02)

- [20].直升机尾桨/尾梁耦合稳定性优化设计与试验验证[J]. 航空科学技术 2019(04)

- [21].悬停状态下直升机尾桨/尾梁耦合动力稳定性分析[J]. 机械科学与技术 2009(05)

- [22].工业动态[J]. 航空维修与工程 2014(06)

- [23].对铺网支架技术改造的探讨[J]. 广东科技 2012(05)

- [24].支架控制系统尾梁与插板传感器故障处理[J]. 煤矿机械 2008(12)

- [25].在工作中体现我们的智慧[J]. 现代班组 2012(11)

- [26].放顶煤液压支架尾梁装置设计改进[J]. 煤矿开采 2015(03)

- [27].Yuweiliang(鱼尾梁)石陨石获国际陨石学会命名委员会正式命名[J]. 宝藏 2017(11)

- [28].重型汽车整体式尾梁成形工艺分析与模具设计[J]. 模具制造 2019(05)

- [29].ZF15000尾梁插板式放顶煤液压支架的选型设计[J]. 科技情报开发与经济 2011(17)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0a737ad9f1720235dc6560bc.html