# 一种盘扣脚手架立杆论文和设计-穆建青

### 全文摘要

本实用新型公开的一种盘扣脚手架立杆，包括空心状立杆本体，所述立杆本体上沿竖直方向设置有若干连接盘，所述连接盘上设置有用以与水平杆相连接的第一插孔以及用以与斜拉杆相连接的第二插接孔，立杆本体的上端焊接有续接管，一根立杆本体的下端插接到另一根立杆本体的续接管内，两个立杆本体通过插销连接，用以支撑在地面上的立杆本体的底部设置有底座。本实用新型采用插销将各个立杆本体连接，只需手动转动挡块，使其沿竖直方向贴靠在续接管的侧壁上，便可实现固定连接，省去了携带扳手给工人带来的诸多不便，也方便了脚手架的安装，更有效避免了螺母丢失给脚手架再次使用带来的不便，而底座的设置也增强了立柱的稳定性。

### 主设计要求

1.一种盘扣脚手架立杆，包括空心状立杆本体，所述立杆本体上沿竖直方向设置有若干连接盘，所述连接盘上设置有用以与水平杆相连接的第一插孔以及用以与斜拉杆相连接的第二插接孔，立杆本体的上端焊接有续接管，一根立杆本体的下端插接到另一根立杆本体的续接管内，其特征在于：两个立杆本体通过插销连接，所述插销同时贯穿一根立杆本体的续接管以及另一根立杆本体的下端，用以支撑在地面上的立杆本体的底部设置有底座；所述插销包括销杆，所述销杆的一端设置有外螺纹，销杆带有外螺纹的一端设置有螺母，销杆的另一端设置有连接凸起，所述连接凸起上通过销轴设置有可转动的挡块，所述挡块与所述连接凸起连接并处于水平状态时，二者连接的截面尺寸小于销杆的截面尺寸；所述底座包括坐落在地面上的支撑盘，所述支撑盘的中心处设置有凸起的十字支撑，所述立杆本体插接在所述十字支撑处，支撑盘在对应十字支撑四周的位置设置有立柱，所述立柱上设置有朝向立杆本体方向的抵紧螺杆，所述抵紧螺杆在靠近立杆本体的一端设置有抵紧片，所述抵紧片与所述抵紧螺杆活动连接，抵紧片的形状与立杆本体的外壁形状相适配。

### 设计方案

1.一种盘扣脚手架立杆，包括空心状立杆本体，所述立杆本体上沿竖直方向设置有若干连接盘，所述连接盘上设置有用以与水平杆相连接的第一插孔以及用以与斜拉杆相连接的第二插接孔，立杆本体的上端焊接有续接管，一根立杆本体的下端插接到另一根立杆本体的续接管内，其特征在于：两个立杆本体通过插销连接，所述插销同时贯穿一根立杆本体的续接管以及另一根立杆本体的下端，用以支撑在地面上的立杆本体的底部设置有底座；

所述插销包括销杆，所述销杆的一端设置有外螺纹，销杆带有外螺纹的一端设置有螺母，销杆的另一端设置有连接凸起，所述连接凸起上通过销轴设置有可转动的挡块，所述挡块与所述连接凸起连接并处于水平状态时，二者连接的截面尺寸小于销杆的截面尺寸；

所述底座包括坐落在地面上的支撑盘，所述支撑盘的中心处设置有凸起的十字支撑，所述立杆本体插接在所述十字支撑处，支撑盘在对应十字支撑四周的位置设置有立柱，所述立柱上设置有朝向立杆本体方向的抵紧螺杆，所述抵紧螺杆在靠近立杆本体的一端设置有抵紧片，所述抵紧片与所述抵紧螺杆活动连接，抵紧片的形状与立杆本体的外壁形状相适配。

2.根据权利要求1所述的一种盘扣脚手架立杆，其特征在于：所述销杆带有所述外螺纹的一端设置有环形挡沿。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及施工脚手架技术领域，尤其涉及一种盘扣脚手架立杆。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，现在市面上有一种盘扣式脚手架，这种盘扣式脚手架通过在立杆上设置连接盘，并将水平杆通过插销安装在连接盘处，不仅提高了安装效率，也保证了各层水平杆处在一个水平面上，保证了稳定性，但是，在一些高层建筑的施工中，由于脚手架立杆的长度不足，需要将多根立杆彼此连接以达到施工需求，工人在对立杆进行拼接时，往往是通过螺栓将立杆进行固定连接，但是在施工中人们还发现，在拆卸脚手架松动用于连接立杆的螺栓时，螺母极易掉落，由于螺母体积较小，且施工环境较为复杂，螺母掉落后很难全部找回，影响了脚手架的再次使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种盘扣脚手架立杆，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种盘扣脚手架立杆，包括空心状立杆本体，所述立杆本体上沿竖直方向设置有若干连接盘，所述连接盘上设置有用以与水平杆相连接的第一插孔以及用以与斜拉杆相连接的第二插接孔，立杆本体的上端焊接有续接管，一根立杆本体的下端插接到另一根立杆本体的续接管内，两个立杆本体通过插销连接，所述插销同时贯穿一根立杆本体的续接管以及另一根立杆本体的下端，用以支撑在地面上的立杆本体的底部设置有底座；

所述插销包括销杆，所述销杆的一端设置有外螺纹，销杆带有外螺纹的一端设置有螺母，销杆的另一端设置有连接凸起，所述连接凸起上通过销轴设置有可转动的挡块，所述挡块与所述连接凸起连接并处于水平状态时，二者的截面尺寸小于销杆的截面尺寸；

所述底座包括坐落在地面上的支撑盘，所述支撑盘的中心处设置有凸起的十字支撑，所述立杆本体插接在所述十字支撑处，支撑盘在对应十字支撑四周的位置设置有立柱，所述立柱上设置有朝向立杆本体方向的抵紧螺杆，所述抵紧螺杆在靠近立杆本体的一端设置有抵紧片，所述抵紧片与所述抵紧螺杆活动连接，抵紧片的形状与立杆本体的外壁形状相适配。

进一步，所述销杆带有所述外螺纹的一端设置有环形挡沿。

本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型采用插销将各个立杆本体连接，只需手动转动挡块，使其沿竖直方向贴靠在续接管的侧壁上，便可实现固定连接，省去了携带扳手给工人带来的诸多不便，也方便了脚手架的安装，更有效避免了螺母丢失给脚手架再次使用带来的不便，而底座的设置也增强了立柱的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型实施例立体结构示意图；

图2为本实用新型实施例插销立体结构示意图；

图3为本实用新型实施例插销安装后剖面示意图；

图4为本实用新型实施例底座立体结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-4所示，本实施例所述的一种盘扣脚手架立杆，包括空心状立杆本体1，立杆本体1上沿竖直方向设置有若干连接盘11，连接盘11上设置有用以与水平杆相连接的第一插孔以及用以与斜拉杆相连接的第二插接孔，立杆本体1的上端焊接有续接管2，一根立杆本体1的下端插接到另一根立杆本体1的续接管2内，两个立杆本体1通过插销3连接，插销3同时贯穿一根立杆本体1的续接管2以及另一根立杆本体1的下端，用以支撑在地面上的立杆本体1的底部设置有底座4；

插销3包括销杆31，销杆31的一端设置有外螺纹32，销杆31带有外螺纹32的一端设置有螺母33，销杆31的另一端设置有连接凸起34，连接凸起34上通过销轴35设置有可转动的挡块36，挡块36与连接凸起34连接并处于水平状态时，二者的截面尺寸小于销杆31的截面尺寸，也就是二者的组合体尺寸小于销杆31的圆形截面，即当挡块36与连接凸起34处在同一水平面时，插销3可以将带有挡块36的一端插接到大小与销杆31尺寸相适配的插孔内。

底座4包括坐落在地面上的支撑盘41，支撑盘41的中心处设置有凸起的十字支撑42，立杆本体1插接在十字支撑42处，支撑盘41在对应十字支撑42四周的位置设置有立柱43，立柱43上设置有朝向立杆本体1方向的抵紧螺杆44，抵紧螺杆44在靠近立杆本体1的一端设置有抵紧片45，抵紧片45与抵紧螺杆44活动连接，抵紧片45的形状与立杆本体1的外壁形状相适配。

销杆31带有外螺纹32的一端设置有环形挡沿37。

插销3在使用时，现将两个立杆本体1插接好，然后调整插销3，使得销杆31与挡块36处在同一水平面，然后将插销3带有挡块36的一端同时穿过续接管2与立杆本体1的连接处，转动螺母33使其向环形挡沿37一侧移动，并调整销杆31的位置，使挡块36穿过续接管2与立杆本体1后完成伸出，此时转动挡块36，使其与连接凸起34呈垂直状态，并且挡块36的一侧与续接管2的外壁相贴合，即转动后的挡块36的长度大于销杆31的直径，由于挡块36的尺寸更大，当其贴靠在续接管2的侧壁上时，无法再进行转动，然后再转动螺母33使其与续接管2的侧壁贴合，便完成了插销3的插接工作，这种插销无需将螺母33取下便可完成插接工作，省时省力，更避免了螺母丢失情况的发生，避免影响脚手架的再次使用。

安装底座4时，将立杆本体1的一端插接到支撑盘41上的十字支撑42处，然后依次旋转抵紧螺杆44，抵紧螺杆44带动抵紧片45紧密的贴合在立杆本体1的侧壁上，从而完成底座的安装。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920052484.2

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209482695U

授权时间:20191011

主分类号:E04G 5/06

专利分类号:E04G5/06

范畴分类:36E;

申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

第一申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

申请人地址:062554 河北省沧州市任丘市麻家坞镇南芦庄村

发明人:穆建青;李鹏宇;张士远

第一发明人:穆建青

当前权利人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0aa228e78b487aa79f9de749.html