# 基于活塞温度场的发动机热负荷分析及控制

### 论文摘要

针对四冲程高速柴油机活塞热负荷问题,建立了基于两相流振荡换热的活塞热流固耦合模型,该模型考虑了活塞往复运动造成机油无法填满冷却内腔的问题,通过设定气相、液相的多相流方法,模拟出机油在冷却内腔中填充率的变化曲线,并对各转角的瞬态传热系数及温度求平均值,从而进行热流固耦合分析。通过与硬度塞测量法的试验结果进行对比,可知该模型的误差较小,可以较好地用于活塞温度场的仿真模拟及关键位置热负荷的评估分析。在此基础上进行活塞热负荷影响因素的规律性分析,得到满足热负荷要求的发动机运行区间。

### 论文目录

- 1 活塞热流固耦合计算模型

- 2 试验对比分析

- 3 空燃比及喷油正时对热负荷的影响

- 3.1 缸内空燃比对活塞热负荷的影响

- 3.2 喷油正时对活塞热负荷的影响

- 3.3 考虑热负荷的发动机可运行区域分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 管梓旭,崔毅,周晓洁

关键词: 活塞,流固耦合,两相流振荡换热,热负荷

来源: 车用发动机 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程

单位: 上海交通大学动力机械及工程教育部重点实验室,高新船舶与深海开发装备协同创新中心

分类号: TK423

页码: 1-6

总页数: 6

文件大小: 1020K

下载量: 145

### 相关论文文献

- [1].小型高速柴油机产品技术发展分析[J]. 工程机械 2015(08)

- [2].绞吸挖泥船中高速柴油机的管理与维护[J]. 天津航海 2016(03)

- [3].国内中高速柴油机数字化制造技术应用现状与发展趋势[J]. 硅谷 2014(20)

- [4].6105小型高速柴油机常见故障的分析与处理[J]. 科技资讯 2015(09)

- [5].埃克森美孚在国内首推船舶高速柴油机润滑解决方案[J]. 润滑与密封 2018(11)

- [6].高速柴油机气门失效分析与改进[J]. 柴油机 2012(03)

- [7].某高速柴油机配气机构动力学仿真分析[J]. 内燃机与配件 2017(17)

- [8].某船用高速柴油机运行过程中气门断裂的原因分析[J]. 内燃机 2017(05)

- [9].乙醇供给方式对高速柴油机排放性能的影响[J]. 农业工程学报 2012(11)

- [10].综合[J]. 工程机械文摘 2015(06)

- [11].高速柴油机燃用重油高压油管压力分析[J]. 船海工程 2011(02)

- [12].基于面径比的车用高速柴油机增压匹配研究[J]. 科学技术与工程 2014(16)

- [13].叉车用轻型高速柴油机的开发[J]. 内燃机工程 2013(04)

- [14].小排量高速柴油机的增压器匹配[J]. 内燃机与配件 2012(05)

- [15].船用高速柴油机低负荷的使用管理要求[J]. 柴油机 2008(03)

- [16].油品对船用高速柴油机排放的影响[J]. 船海工程 2008(04)

- [17].高速柴油机的降噪减振[J]. 贵州工业大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [18].船用高速柴油机蓄压式高压共轨喷射系统建模及研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2012(06)

- [19].MAN推出大型高速柴油机[J]. 柴油机 2012(05)

- [20].玉柴4F顶置凸轮轴电控国Ⅳ高速柴油机研发成功[J]. 润滑油 2009(06)

- [21].船用高速柴油机使用重质燃油的影响及对策[J]. 石油商技 2008(04)

- [22].装用大功率高速柴油机的单机组机车[J]. 国外铁道机车与动车 2015(06)

- [23].MTU20V8000M71型高速柴油机研发介绍[J]. 柴油机 2009(02)

- [24].对柴油机汽缸套气蚀的探讨[J]. 天津科技 2009(06)

- [25].D180-16型新型大功率高速柴油机的排放技术研究[J]. 铁道机车与动车 2020(05)

- [26].某高速柴油机喷油器针阀体断裂原因分析[J]. 内燃机与配件 2017(17)

- [27].高速柴油机飞轮铸造工艺改进[J]. 铸造设备与工艺 2015(02)

- [28].美孚海王~(TM)强势登陆中国市场 埃克森美孚在国内首推船舶高速柴油机润滑解决方案[J]. 船舶工程 2018(10)

- [29].高速柴油机增压器选型试验分析研究[J]. 内燃机与配件 2015(08)

- [30].玉柴4F顶置凸轮轴电控国IV高速柴油机研发成功[J]. 城市车辆 2009(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ac5759c728f8d5a06ffc26b.html