# 一种避雷器参数测量装置论文和设计-何计谋

### 全文摘要

本实用新型提供了一种避雷器参数测量装置，包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；温度采样模块、第一模数转换模块、控制处理模块及传输模块依次连接；电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块依次连接。本实用新型用于对避雷器的电压分布、电流分布及温度分布的测量，具有提高避雷器试验效率的有益效果。

### 主设计要求

1.一种避雷器参数测量装置，其特征在于，包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；所述测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述温度采样模块，用于将采集的模拟温度数据输出到所述第一模数转换模块；所述第一模数转换模块，用于对所述模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将所述数字温度数据输出到所述控制处理模块；所述电流采样模块，用于将采集的模拟电流数据输出到所述第二模数转换模块；所述第二模数转换模块，用于对所述模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将所述数字电流数据输出到所述控制处理模块；所述控制处理模块，用于对所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块及所述传输模块进行逻辑控制及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块；及用于接收所述传输模块输出的控制指令；所述传输模块，用于向所述收发单元传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块传输控制指令；所述收发单元，用于向所述计算机传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块传输所述控制指令；所述计算机，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示；及用于向所述收发单元输出所述控制指令。

### 设计方案

1.一种避雷器参数测量装置，其特征在于，包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；所述测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；

所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；

所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；

所述温度采样模块，用于将采集的模拟温度数据输出到所述第一模数转换模块；

所述第一模数转换模块，用于对所述模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将所述数字温度数据输出到所述控制处理模块；

所述电流采样模块，用于将采集的模拟电流数据输出到所述第二模数转换模块；

所述第二模数转换模块，用于对所述模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将所述数字电流数据输出到所述控制处理模块；

所述控制处理模块，用于对所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块及所述传输模块进行逻辑控制及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块；及用于接收所述传输模块输出的控制指令；

所述传输模块，用于向所述收发单元传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块传输控制指令；

所述收发单元，用于向所述计算机传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块传输所述控制指令；

所述计算机，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示；及用于向所述收发单元输出所述控制指令。

2.根据权利要求1所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述测量单元还包括：用于为所述测量单元供电的供电模块。

3.根据权利要求2所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块、所述供电模块及所述传输模块均焊接在一电路板上，所述电路板设置于一壳体内。

4.根据权利要求3所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述壳体为圆柱形。

5.根据权利要求3所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述壳体包括：顶面、侧面及底面；

所述顶面及所述底面为金属电极；

所述侧面为具有高阻值及导热率的材质。

6.根据权利要求5所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述顶面设有一测温探头。

7.根据权利要求1所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述收发单元包括：RS485或RS422。

8.根据权利要求1所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述控制处理模块为一单片机。

9.根据权利要求1所述的避雷器参数测量装置，其特征在于，所述传输模块为无线传输方式。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及避雷器试验技术领域，尤其涉及一种避雷器参数测量装置。

背景技术

避雷器是电力系统的重要保护电器，已在电力系统中广泛应用。其中，避雷器的电压分布和温度分布特性是避雷器设计和运行的重要参数。避雷器长期稳定性试验、动作负载试验及工频耐受时间特性试验是在避雷器的比例单元上进行，其相关的试验参数需要通过避雷器的电压分布和温度分布特性确定，该试验是避雷器设计和试验的关键试验项目。目前电压分布试验和温度特性试验是单独进行的，电压分布试验仅考虑避雷器电容值的影响，对避雷器运行中的稳态温升在验证试验中还未考虑。随着避雷器的运行荷电率的增加，避雷器运行中的稳态温升也会增加。

因此，如何同时对避雷器电压分布、电流分布及温度分布进行测量，提高测量的效率，是当前需要解决的技术问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种避雷器参数测量装置，实现了同时对避雷器电压分布、电流分布及温度分布进行测量，为避雷器设计、试验和运行提供了数据，并为避雷器试验验证时提供了相关试验参数，从而提高了避雷器试验效率、减轻避雷器试验的工作量及参数测量精度高的有益效果。

为了实现上述目的，本实用新型提供了一种避雷器参数测量装置，该装置包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；所述测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；

所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；

所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；

所述温度采样模块，用于将采集的模拟温度数据输出到所述第一模数转换模块；

所述第一模数转换模块，用于对所述模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将所述数字温度数据输出到所述控制处理模块；

所述电流采样模块，用于将采集的模拟电流数据输出到所述第二模数转换模块；

所述第二模数转换模块，用于对所述模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将所述数字电流数据输出到所述控制处理模块；

所述控制处理模块，用于对所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块及所述传输模块进行逻辑控制及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块；用于接收所述传输模块输出的控制指令；

所述传输模块，用于向所述收发单元传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块传输控制指令；

所述收发单元，用于向所述计算机传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块传输所述控制指令；

所述计算机，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示；用于向所述收发单元输出所述控制指令。

一实施例中，所述测量单元还包括：用于为所述测量单元供电的供电模块。

一实施例中，所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块、所述供电模块及所述传输模块均焊接在一电路板上，所述电路板设置于一壳体内。

一实施例中，所述壳体为圆柱形。

一实施例中，所述壳体包括：顶面、侧面及底面；

所述顶面及所述底面为金属电极；

所述侧面为具有高阻值及导热率的材质。

一实施例中，所述顶面设有一测温探头。

一实施例中，所述收发单元包括：RS485或RS422。

一实施例中，所述控制处理模块为一单片机。

一实施例中，所述传输模块为无线传输方式。

本实用新型提供的一种避雷器参数测量装置，包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；所述测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述温度采样模块，用于将采集的模拟温度数据输出到所述第一模数转换模块；所述第一模数转换模块，用于对所述模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将所述数字温度数据输出到所述控制处理模块；所述电流采样模块，用于将采集的模拟电流数据输出到所述第二模数转换模块；所述第二模数转换模块，用于对所述模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将所述数字电流数据输出到所述控制处理模块；所述控制处理模块，用于对所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块及所述传输模块进行逻辑控制及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块；用于接收所述传输模块输出的控制指令；所述传输模块，用于向所述收发单元传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块传输控制指令；所述收发单元，用于向所述计算机传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块传输所述控制指令；所述计算机，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示；用于向所述收发单元输出所述控制指令。本实用新型用于对避雷器的电压分布、电流分布及温度分布的测量，为避雷器设计、试验和运行提供了数据，并为避雷器试验验证时提供了相关试验参数，从而具有提高了避雷器试验效率、减轻了避雷器试验的工作量及提高了参数测量精度的有益效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本申请的一种避雷器参数测量装置的结构示意图；

图2是本申请一实施例中的电路板的结构示意图；

图3是本申请一实施例中的壳体的结构示意图；

图4是本申请一实施例中的测温探头的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

关于本文中所使用的“第一”、“第二”、……等，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本实用新型，其仅为了区别以相同技术用语描述的元件或操作。

关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。

关于本文中所使用的“及\/或”，包括所述事物的任一或全部组合。

针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型提供了一种避雷器参数测量装置，其结构示意图如图1所示，该装置包括：依次连接的测量单元1、收发单元2及计算机3。

其中，如图1所示，测量单元1包括：温度采样模块101、第一模数转换模块102、电流采样模块103、第二模数转换模块104、控制处理模块105及传输模块106。温度采样模块101、第一模数转换模块102、控制处理模块105及传输模块106依次连接，电流采样模块103、第二模数转换模块104、控制处理模块105及传输模块106依次连接。

温度采样模块101，用于将采集的模拟温度数据输出到第一模数转换模块102。

第一模数转换模块102，用于对模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将数字温度数据输出到控制处理模块105。

电流采样模块103，用于将采集的模拟电流数据输出到第二模数转换模块104。

第二模数转换模块104，用于对模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将数字电流数据输出到控制处理模块105。

控制处理模块105，用于对温度采样模块101、所述第一模数转换模块102、所述电流采样模块103、所述第二模数转换模块104及所述传输模块106进行逻辑控制数据处理及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块106，以及用于接收所述传输模块106输出的控制指令。

所述传输模块106，用于向所述收发单元2传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块105传输控制指令；

所述收发单元2，用于向所述计算机3传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块106传输所述控制指令；

计算机3，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示，以及用于向所述收发单元2输出所述控制指令。

具体实施时，收发单元2包括：RS485或RS422。

控制处理模块105为一单片机。

传输模块106采用无线传输方式。

本实用新型通过温度采样模块101、第一模数转换模块102、电流采样模块103、第二模数转换模块104、控制处理模块105及传输模块106对避雷器电压分布、电流分布及温度分布进行测量，利用计算机对电压分布、电流分布及温度分布进行分析及计算输出避雷器参数。试验时测量单元1中的温度采样模块101和电流采样模块103分别将采集的模拟温度数据和模拟电流数据传输给对应连接的模数转换模块转换为数字温度数据和数字电流数据传输至控制处理模块，然后由传输模块106及收发单元2输出到计算机3，进行计算、分析、存储和显示避雷器参数。本实用新型为避雷器设计、试验和运行提供了数据，并为避雷器试验验证时提供了相关试验参数，从而具有提高了避雷器试验效率、减轻了避雷器试验的工作量及提高了参数测量精度的有益效果。

在一个实施例中，如图1所示，所述测量单元1还包括：供电模块107，用于为所述测量单元1提供电能。

在一个实施例中，控制处理模块105，还用于监测供电模块107的电量。

在一个实施例中，如图2所示，温度采样模块101、第一模数转换模块102、电流采样模块103、第二模数转换模块104、控制处理模块105、传输模块106及供电模块107均焊接在一电路板4上。如图3所示，电路板4设置于一壳体5内。

具体实施时，如图3所示，壳体5为圆柱形。其中，壳体5的直径小于等于避雷器电阻片的直径。

在一个实施例中，如图4所示，壳体5包括：顶面501、侧面502及底面503。

具体实施时，顶面501及底面503为金属电极；侧面502为具有高阻值及导热率的材质。

在一个实施例中，如图4所示，顶面501设有一测温探头504。

本实用新型提供的一种避雷器参数测量装置，包括：依次连接的测量单元、收发单元及计算机；所述测量单元包括：温度采样模块、第一模数转换模块、电流采样模块、第二模数转换模块、控制处理模块及传输模块；所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述电流采样模块、所述第二模数转换模块、所述控制处理模块及所述传输模块依次连接；所述温度采样模块，用于将采集的模拟温度数据输出到所述第一模数转换模块；所述第一模数转换模块，用于对所述模拟温度数据进行模数转换输出数字温度数据，并将所述数字温度数据输出到所述控制处理模块；所述电流采样模块，用于将采集的模拟电流数据输出到所述第二模数转换模块；所述第二模数转换模块，用于对所述模拟电流数据进行模数转换输出数字电流数据，并将所述数字电流数据输出到所述控制处理模块；所述控制处理模块，用于对所述温度采样模块、所述第一模数转换模块、所述电流采样模块、所述第二模数转换模块及所述传输模块进行逻辑控制及暂存，并将所述数字温度数据及所述数字电流数据分别输出到所述传输模块；用于接收所述传输模块输出的控制指令；所述传输模块，用于向所述收发单元传输所述数字温度数据及所述数字电流数据及向所述控制处理模块传输控制指令；所述收发单元，用于向所述计算机传输所述数字温度数据及所述数字电流数据，并向所述传输模块传输所述控制指令；所述计算机，用于对接收的所述数字温度数据及所述数字电流数据进行计算、分析、存储及显示；用于向所述收发单元输出所述控制指令。本实用新型用于对避雷器的电压分布、电流分布及温度分布的测量，为避雷器设计、试验和运行提供了数据，并为避雷器试验验证时提供了相关试验参数，从而具有提高了避雷器试验效率、减轻了避雷器试验的工作量及提高了参数测量精度的有益效果。

本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039911.3

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209296051U

授权时间:20190823

主分类号:G01D 21/02

专利分类号:G01D21/02

范畴分类:31P;

申请人:西安西电避雷器有限责任公司;中国西电电气股份有限公司

第一申请人:西安西电避雷器有限责任公司

申请人地址:710021 陕西省西安市泾河工业园泾渭一路18号

发明人:何计谋;苗发金;刘勇奇;李小社

第一发明人:何计谋

当前权利人:西安西电避雷器有限责任公司;中国西电电气股份有限公司

代理人:王涛;任默闻

代理机构:11127

代理机构编号:北京三友知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0b1a7ef7163696531296e14b.html