# 基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统论文和设计-刘岩

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于NE40E‑X8A交换机的跨区多云互联系统，其包括：多个区域连接架构，每个区域连接架构均包括客户终端、交换机组、云服务器以及路由器，其中，两个区域连接架构之间通过对应的路由器经由骨干网络进行通讯，即任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器，通过其所在区域连接架构的交换机组以及路由器，经由目标区域连接架构的路由器和交换机组，与区域连接架构的客户终端或云服务器进行通讯；所述交换机组由一个或多个交换机组成，所述交换机为NE40E‑X8A交换机。本实用新型可以实现跨境的多云互联服务，丰富了云互联的应用场景。

### 主设计要求

1.一种基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，其包括：多个区域连接架构，每个区域连接架构均包括客户终端、交换机组、云服务器以及路由器，其中，两个区域连接架构之间通过对应的路由器经由骨干网络进行通讯，即任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器，通过其所在区域连接架构的交换机组以及路由器，经由目标区域连接架构的路由器和交换机组，与区域连接架构的客户终端或云服务器进行通讯；所述目标区域连接架构为所述任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器欲连接的客户终端或云服务器所在的区域连接架构，所述交换机组由一个或多个交换机组成，所述交换机为NE40E-X8A交换机。

### 设计方案

1.一种基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，其包括：多个区域连接架构，每个区域连接架构均包括客户终端、交换机组、云服务器以及路由器，其中，两个区域连接架构之间通过对应的路由器经由骨干网络进行通讯，即任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器，通过其所在区域连接架构的交换机组以及路由器，经由目标区域连接架构的路由器和交换机组，与区域连接架构的客户终端或云服务器进行通讯；所述目标区域连接架构为所述任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器欲连接的客户终端或云服务器所在的区域连接架构，所述交换机组由一个或多个交换机组成，所述交换机为NE40E-X8A交换机。

2.如权利要求1所述的基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，所述骨干网络为联通A网。

3.如权利要求2所述的基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，所述区域连接架构之间的路由器通过所述联通A网的跨境MPLS VPN进行通讯。

4.如权利要求1所述的基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，所述路由器为运营商边缘路由器，每个区域连接架构中包括一个或多个运营商边缘路由器。

5.如权利要求1所述的基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其特征在于，两个区域连接架构的交换机之间通过VXLAN over MPLS L3VPN技术实现互联。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及跨区多云互联技术领域，具体涉及一种基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统。

背景技术

随着云计算的逐渐成熟，越来越多的跨国企业客户开始在各个云提供商上建立自己的云资源并使用各项云服务。目前，用户需要向提供服务的各个云提供商单独申请网络线路并独立维护，缺乏统一的安全线路及多租户的云资源网络管理平台，造成申请效率的低下及维护使用的复杂。因此为了更好地服务跨国企业客户，提供高效稳定安全的线路及跨境云网络资源，业务运营商作为网络中立方，需要迫切的发展业务，减少基础网络的建设投资，并与海内外运营商(NSP)和云服务提供商(CSP)进行深度合作，树立云网络服务门户品牌，同时在该门户上还将提供优质的海外运营商网络服务。

基于行业标准的网络技术，包括VXLAN(虚拟局域网扩展)，MPLS VPN和BGP EVPN，我们提出了这个应用型解决方案，以使Connect2Cloud服务受益并加速。这些行业标准的网络技术简述如下：

虚拟局域网扩展(Virtual Extensible LAN,VXLAN)是一种网路虚拟化技术，它试图改善大云计算部署相关的可扩展性问题。它采用类似VLAN封装技术封装基于MAC含括第4层的UDP封包的OSI第2层以太网影格，使用4789作为预设分配的IANA目的地UDP埠号。VXLAN正式由IETF记录在RFC 7348内。

MPLS VPN是一种基于MPLS技术的IP-VPN，根据PE(Provider Edge)装置是否参与VPN路由处理又细分为二层VPN和三层VPN；MPLS VPN是使用多协议标签交换(MPLS)来创建虚拟专用网络(VPN)的一系列方法。MPLS VPN是一种使用MPLS骨干网传输和路由多种类型网络流量的灵活方法。MPLS正式由IETF记录在RFC4364内。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其可以实现跨境的多云互联服务，丰富了云互联的应用场景。

本实用新型的目的采用如下技术方案实现：

一种基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，其包括：多个区域连接架构，每个区域连接架构均包括客户终端、交换机组、云服务器以及路由器，其中，两个区域连接架构之间通过对应的路由器经由骨干网络进行通讯，即任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器，通过其所在区域连接架构的交换机组以及路由器，经由目标区域连接架构的路由器和交换机组，与区域连接架构的客户终端或云服务器进行通讯；所述目标区域连接架构为所述任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器欲连接的客户终端或云服务器所在的区域连接架构，所述交换机组由一个或多个交换机组成，所述交换机为NE40E-X8A交换机。

进一步地，所述骨干网络为联通A网。

进一步地，所述区域连接架构之间的路由器通过所述联通A网的跨境MPLS VPN进行通讯。

进一步地，所述路由器为运营商边缘路由器，每个区域连接架构中包括一个或多个运营商边缘路由器。

进一步地，两个区域连接架构的交换机之间通过VXLAN over MPLS L3VPN技术实现互联。

相比于现有技术，本实用新型的有益效果在于：

1、本实用新型通过NE40E-X8A交换机结合路由器，可以实现跨境的多云互联服务，丰富了云互联的应用场景；

2、利用VXLAN技术，实现新型技术应用在运营商场景，实现专线业务层与基础承载网络层解耦，基础网络运营商不感知上层业务，业务运营商能够更贴近最终用户需求以便更好的发展业务。

附图说明

图1为本实用新型基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统的结构框图。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述，需要说明的是，在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

请参照图1所示，本实用新型基于NE40E-X8A交换机的跨区多云互联系统，主要用于多个区域连接架构之间的通讯。每个区域连接架可以是局部小区域，例如各个城市之间，也可以是大区域，例如各个国家之间甚至各个大洲之间。在本实用新型较佳的实施例中，为多个国家或地区之间的通讯，例如中国香港与美国洛杉矶之间的通讯，每个区域连接架构均包括客户终端、交换机组、云服务器以及路由器。交换机组由一个交换机或多个交换机组成，这里采用华为公司的NE40E-X8A交换机，采用Overlay技术实现connect2cloud多云互联专线。每个区域连接架构内的客户终端以及云服务器之间可以通过对应的交换机组之间通讯。

两个区域连接架构之间有两种方式实现通讯：

其一是通过对应的路由器经由骨干网络进行通讯，即任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器，通过其所在区域连接架构的交换机组以及路由器，经由目标区域连接架构的路由器和交换机组，与区域连接架构的客户终端或云服务器进行通讯；所述目标区域连接架构为所述任意一个区域连接架构的客户终端或云服务器欲连接的客户终端或云服务器所在的区域连接架构。

其二是两个区域连接架构的交换机之间通过VXLAN over MPLS L3VPN技术(即业务运营商通过VXLAN-EVPN技术将全球的业务POP点互联起来)实现互联，业务运营商为每个最终客户终端分配一个VXLAN-EVPN，该VXLAN-EVPN可以为客户终端提供二层业务和三层业务，对所租用的基础承载网络无要求。VXLAN-EVPN技术采用MP-BGP EVPN作为控制面信令，可以通过NLRI携带二层MAC信息以及三层IP前缀信息，适合作为二层VPN和三层VPN的控制面；VXLAN作为转发面封装，通过其16M的VNI标签空间，能够替代传统MPLS VPN的VPN Label和LSP Label；VXLAN和EVPN两种技术的结合，将VXLAN和EVPN的优点充分发挥，可以提供基于BGP信令的Overlay VPN技术，对基础承载网络无要求，能够快速构建Overlay VPN支撑业务发展。这样，不同客户终端之间即可通过对应的交换机组的互联技术实现通讯。

利用VXLAN技术，实现新型技术应用在运营商场景，实现专线业务层与基础承载网络层解耦，基础网络运营商不感知上层业务，业务运营商能够更贴近最终用户需求以便更好的发展业务。业务运营商成为基础运营商的VPN用户，业务运营商利用市场用户数据进行营销分析、业务分析、产品组合分析，能够更好的支撑市场业务需求。

骨干网络采用联通A网，两个区域连接架构之间的路由器通过所述联通A网的跨境MPLS VPN进行通讯。路由器为运营商边缘路由器(PE)，每个区域连接架构中包括一个或多个运营商边缘路由器。

上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式，不能以此来限定本实用新型保护的范围，本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016178.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:HK

国家/省市:HK(香港)

授权编号:CN209517183U

授权时间:20191018

主分类号:H04L 12/931

专利分类号:H04L12/931

范畴分类:39B;

申请人:中国联通（香港）运营有限公司

第一申请人:中国联通（香港）运营有限公司

申请人地址:中国香港新界将军澳工业屯骏宏街19号6F

发明人:刘岩;邓韶文;袁兵;王炜;连宾;陈萍

第一发明人:刘岩

当前权利人:中国联通（香港）运营有限公司

代理人:罗晶;高淑怡

代理机构:44288

代理机构编号:广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0bdd1553101c829df7d62c38.html