# 一种自平衡性的真空等离子腔体铰链论文和设计-郭峰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，包括铰链固定块（1）和铰链活动块（2），所述铰链固定块（1）和铰链活动块（2）通过铰链轴（3）相连接；所述铰链固定块（1）上设有用于安装铰链轴（3）的槽孔，铰链轴（3）在槽孔中左右移动；所述铰链轴（3）的侧面安装有用于控制铰链轴（3）位置的弹性部件，所述弹性部件固定在铰链固定块（1）上。本实用新型安装方便，通过侧面安装的弹簧来控制铰链轴的位置，从而自动调节铰链固定块和铰链活动块的间距，使真空门能与真空腔体保持平衡，密封效果更好，无需手动调节。

### 主设计要求

1.一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，包括铰链固定块（1）和铰链活动块（2），所述铰链固定块（1）和铰链活动块（2）通过铰链轴（3）相连接；所述铰链固定块（1）上设有用于安装铰链轴（3）的槽孔，铰链轴（3）在槽孔中左右移动；所述铰链轴（3）的侧面安装有用于控制铰链轴（3）位置的弹性部件，所述弹性部件固定在铰链固定块（1）上。

### 设计方案

1.一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，包括铰链固定块（1）和铰链活动块（2），所述铰链固定块（1）和铰链活动块（2）通过铰链轴（3）相连接；所述铰链固定块（1）上设有用于安装铰链轴（3）的槽孔，铰链轴（3）在槽孔中左右移动；所述铰链轴（3）的侧面安装有用于控制铰链轴（3）位置的弹性部件，所述弹性部件固定在铰链固定块（1）上。

2.根据权利要求1所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述铰链活动块（2）上设有孔，所述铰链轴（3）穿过铰链活动块（2）上的孔，将两个部分链接在一起。

3.根据权利要求1所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述铰链固定块（1）和铰链活动块（2）之间设有垫片（4），所述垫片（4）套设在铰链轴（3）上。

4.根据权利要求1所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述铰链轴（3）的两端安装有螺母（6）。

5.根据权利要求4所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述铰链固定块（1）和所述螺母（6）之间设有垫片（4）。

6.根据权利要求3或5所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述垫片（4）的材质为紫铜。

7.根据权利要求1所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述弹性部件为弹簧（5）。

8.根据权利要求1所述的一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，所述铰链固定块（1）和铰链活动块（2）的材质为铝。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，属于光电等离子清洗技术领域。

背景技术

目前，业界常见的真空等离子清洗机真空门铰链安装起来很不方便，并且用了一段时间后需要对铰链进行调整，否则会使真空门与真空腔体之间贴合不好，密封效果变差。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，该铰链能够自动调节铰链固定块和铰链活动块的间距，使得真空门能与真空腔体更好的贴合在一起，加强密封效果。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，其特征是，包括铰链固定块和铰链活动块，所述铰链固定块和铰链活动块通过铰链轴相连接；所述铰链固定块上设有用于安装铰链轴的槽孔，铰链轴在槽孔中左右移动；所述铰链轴的侧面安装有用于控制铰链轴位置的弹性部件，所述弹性部件固定在铰链固定块上。

优选地，所述铰链活动块上设有孔，所述铰链轴穿过铰链活动块上的孔，将两个部分链接在一起。

优选地，所述铰链固定块和铰链活动块之间设有垫片，所述垫片套设在铰链轴上。

优选地，所述铰链轴的两端安装有螺母。

优选地，所述铰链固定块和所述螺母之间设有垫片。

优选地，所述垫片的材质为紫铜。

优选地，所述弹性部件为弹簧。

优选地，所述铰链固定块和铰链活动块的材质为铝。

本实用新型所达到的有益效果：本实用新型安装方便，通过侧面安装的弹簧来控制铰链轴的位置，从而自动调节铰链固定块和铰链活动块的间距，使真空门能与真空腔体保持平衡，密封效果更好，无需手动调节。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

如图1所示，一种自平衡性的真空等离子腔体铰链，包括铰链固定块1和铰链活动块2，所述铰链固定块1和铰链活动块2的材质为铝。所述铰链固定块1和铰链活动块2通过铰链轴3相连接；所述铰链固定块1上设有用于安装铰链轴3的槽孔，铰链轴3在槽孔中左右移动；所述铰链轴3的侧面安装有用于控制铰链轴3位置的弹簧5，所述弹簧5固定在铰链固定块1上。所述铰链活动块2上有孔，铰链轴3穿过铰链活动块2上的孔，将两个部分链接在一起。通过侧面安装的弹簧5来控制铰链轴3的位置，从而调整铰链固定块1和铰链活动块2的间距。关门时会自动调节铰链固定块1和铰链活动块2的间距，使得真空门能与真空腔体更好的贴合在一起，让真空门能与真空腔体保持平衡，密封效果更好，且无需手动调节。

所述铰链固定块1和铰链活动块2之间设有垫片4，所述垫片4套设在铰链轴3上。所述铰链轴3的两端安装有螺母6，所述铰链固定块1和所述螺母6之间也设有垫片4，所述垫片4的材质为紫铜。通过增加紫铜垫片，减少摩擦力，使滑动更加顺畅。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920068895.0

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209723978U

授权时间:20191203

主分类号:E05D7/04

专利分类号:E05D7/04;E05D3/02;E05D5/04;B08B7/00

范畴分类:36F;

申请人:昆山普乐斯电子科技有限公司

第一申请人:昆山普乐斯电子科技有限公司

申请人地址:215313 江苏省苏州市昆山市玉山镇北门路3232号

发明人:郭峰;国际瑞;陈晓明;王宇

第一发明人:郭峰

当前权利人:昆山普乐斯电子科技有限公司

代理人:董建林;王玉

代理机构:32224

代理机构编号:南京纵横知识产权代理有限公司 32224

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c5989862181aa78e39e3d42.html