# 一种户外环境监测装置论文和设计-张雅琼

### 全文摘要

本实用新型属于环境监测设备技术领域，尤其为一种户外环境监测装置，包括环境监测仪，环境监测仪包括箱体、支架板和立柱，支架板的上端设置有活动槽，活动槽的内部安装有压板，压板的下端粘合有橡胶条，橡胶条与箱体上端的表面接触，支架板的表面开设有卡槽，箱体的侧表面焊接有卡块；箱体通过压板、橡胶条、卡槽和卡块与支架板固定连接，同时箱体表面焊接的卡块安装在卡槽的内部，同时橡胶条在压板的作用下紧贴在箱体的上端，同时压板活动安装在活动槽的内部，增加了箱体安装在支架板表面的稳定性，提高了箱体和支架板连接的牢靠性，便于箱体的安装和拆卸，提高了环境监测仪维护的便捷性。

### 主设计要求

1.一种户外环境监测装置，包括环境监测仪（1），其特征在于：环境监测仪（1）包括箱体（2）、支架板（3）和立柱（10），支架板（3）的上端设置有活动槽（4），活动槽（4）的内部安装有压板（5），压板（5）的下端粘合有橡胶条（6），橡胶条（6）与箱体（2）上端的表面接触，支架板（3）的表面开设有卡槽（8），箱体（2）的侧表面焊接有卡块（9），卡块（9）安装在卡槽（8）的内部，立柱（10）通过U型螺栓固定在支架板（3）的表面。

### 设计方案

1.一种户外环境监测装置，包括环境监测仪（1），其特征在于：环境监测仪（1）包括箱体（2）、支架板（3）和立柱（10），支架板（3）的上端设置有活动槽（4），活动槽（4）的内部安装有压板（5），压板（5）的下端粘合有橡胶条（6），橡胶条（6）与箱体（2）上端的表面接触，支架板（3）的表面开设有卡槽（8），箱体（2）的侧表面焊接有卡块（9），卡块（9）安装在卡槽（8）的内部，立柱（10）通过U型螺栓固定在支架板（3）的表面。

2.根据权利要求1所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：立柱（10）包括套筒（11）、插筒（12）和支杆（15），套筒（11）位于支杆（15）的上端，插筒（12）位于支杆（15）的下端。

3.根据权利要求2所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：套筒（11）的内表面开设有滑槽（13），插筒（12）的外表面焊接有滑杆（14），滑杆（14）安装在滑槽（13）的内部。

4.根据权利要求2所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：立柱（10）由若干个支杆（15）拼接而成，且若干个支杆（15）通过两端的套筒（11）和插筒（12）首尾连接。

5.根据权利要求1所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：压板（5）和活动槽（4）之间安装有压缩弹簧（7），压板（5）的一端通过压缩弹簧（7）活动安装在活动槽（4）的内部。

6.根据权利要求1所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：橡胶条（6）为条形板状结构，且橡胶条（6）的下表面开设有防滑槽。

7.根据权利要求1所述的一种户外环境监测装置，其特征在于：卡槽（8）和卡块（9）的截面均为L型结构，且卡槽（8）和卡块（9）均设置有三个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于环境监测设备技术领域，具体涉及一种户外环境监测装置。

背景技术

环境监测装置，是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称，通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境中烟尘、工艺粉尘排放量（浓度或总量），包括测量相关参数：流量、O2、湿量、温度等，同时测量空气中的风速和方向的装置，传统的环境监测装置在使用时，箱体安装维护时，工人登高对箱体内设备进行维修时，增加了工人登高的危险程度，箱体拆卸下耗费时间，增加了环境监测设备停运的周期，同时立柱在生产时，根据不同的场地，需要不同高度的立柱，增加了立柱生产的规格，提高了立柱生产成本的问题。

实用新型内容

为解决现有技术中存在的上述问题，本实用新型提供了一种户外环境监测装置，具有箱体安装和拆卸便捷，工人对环境监测仪维护时间少，维护危险程度低，同时组装不同高度的立柱便捷的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种户外环境监测装置，包括环境监测仪，环境监测仪包括箱体、支架板和立柱，支架板的上端设置有活动槽，活动槽的内部安装有压板，压板的下端粘合有橡胶条，橡胶条与箱体上端的表面接触，支架板的表面开设有卡槽，箱体的侧表面焊接有卡块，卡块安装在卡槽的内部，立柱通过U型螺栓固定在支架板的表面。

作为本实用新型的一种优选技术方案，立柱包括套筒、插筒和支杆，套筒位于支杆的上端，插筒位于支杆的下端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，套筒的内表面开设有滑槽，插筒的外表面焊接有滑杆，滑杆安装在滑槽的内部。

作为本实用新型的一种优选技术方案，立柱由若干个支杆拼接而成，且若干个支杆通过两端的套筒和插筒首尾连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，压板和活动槽之间安装有压缩弹簧，压板的一端通过压缩弹簧活动安装在活动槽的内部。

作为本实用新型的一种优选技术方案，橡胶条为条形板状结构，且橡胶条的下表面开设有防滑槽。

作为本实用新型的一种优选技术方案，卡槽和卡块的截面均为L型结构，且卡槽和卡块均设置有三个。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、箱体通过压板、橡胶条、卡槽和卡块与支架板固定连接，同时箱体表面焊接的卡块安装在卡槽的内部，同时橡胶条在压板的作用下紧贴在箱体的上端，同时压板活动安装在活动槽的内部，增加了箱体安装在支架板表面的稳定性，提高了箱体和支架板连接的牢靠性，便于箱体的安装和拆卸，提高了环境监测仪维护的便捷性。

2、立柱通过套筒、插筒和支杆拼接而成，同时套筒的首尾通过套筒和插筒连接，使得套筒套接在插筒的外部，同时滑杆安装在滑槽的内部，增加了若干个套筒拼接的便捷性，提高了箱体安装高度调节的便捷性，减少立柱生产时所需的规格，降低了立柱生产的成本。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1中A-A线的剖面结构示意图；

图3为图2中B处的放大结构示意图；

图4为本实用新型中的立柱剖面结构示意图；

图5为本实用新型中的套筒立体半剖结构示意图；

图6为本实用新型中的套筒俯视结构示意图；

图中：1、环境监测仪；2、箱体；3、支架板；4、活动槽；5、压板；6、橡胶条；7、压缩弹簧；8、卡槽；9、卡块；10、立柱；11、套筒；12、插筒；13、滑槽；14、滑杆；15、支杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

请参阅图1-6，本实用新型提供以下技术方案：一种户外环境监测装置，包括环境监测仪1，环境监测仪1包括箱体2、支架板3和立柱10，支架板3的上端设置有活动槽4，活动槽4的内部安装有压板5，压板5的下端粘合有橡胶条6，橡胶条6与箱体2上端的表面接触，支架板3的表面开设有卡槽8，箱体2的侧表面焊接有卡块9，卡块9安装在卡槽8的内部，立柱10通过U型螺栓固定在支架板3的表面。

本实施方案中，箱体2通过压板5、橡胶条6、卡槽8和卡块9与支架板3固定连接，同时箱体2表面焊接的卡块9安装在卡槽8的内部，同时橡胶条6在压板5的作用下紧贴在箱体2的上端，同时压板5活动安装在活动槽4的内部，增加了箱体2安装在支架板3表面的稳定性，提高了箱体2和支架板3连接的牢靠性，便于箱体2的安装和拆卸，提高了环境监测仪1维护的便捷性。

具体的，立柱10包括套筒11、插筒12和支杆15，套筒11位于支杆15的上端，插筒12位于支杆15的下端，套筒11的内表面开设有滑槽13，插筒12的外表面焊接有滑杆14，滑杆14安装在滑槽13的内部，立柱10由若干个支杆15拼接而成，且若干个支杆15通过两端的套筒11和插筒12首尾连接。

本实施例中，立柱10通过套筒11、插筒12和支杆15拼接而成，同时套筒11的首尾通过套筒11和插筒12连接，使得套筒11套接在插筒12的外部，同时滑杆14安装在滑槽13的内部，增加了若干个套筒11拼接的便捷性，提高了箱体2安装高度调节的便捷性，减少立柱10生产时所需的规格，降低了立柱10生产的成本。

具体的，压板5和活动槽4之间安装有压缩弹簧7，压板5的一端通过压缩弹簧7活动安装在活动槽4的内部。

本实施例中，压板5的一端通过压缩弹簧7活动安装在活动槽4的内部，提高了压板5在活动槽4内部移动的灵活性，增加了橡胶条6在压板5与箱体2接触的稳定性。

具体的，橡胶条6为条形板状结构，且橡胶条6的下表面开设有防滑槽。

本实施例中，通过为条形板状结构的橡胶条6，同时橡胶条6的下表面开设有防滑槽，增加了橡胶条6与箱体2接触牢靠性。

具体的，卡槽8和卡块9的截面均为L型结构，且卡槽8和卡块9均设置有三个。

本实施例中，通过截面均为L型结构的卡槽8和卡块9，增加了卡块9安装在卡槽8内部的稳定性。

本实用新型的工作原理及使用流程：安装时，根据箱体2安装的高度选择合适数量的套筒11，把套筒11的首尾连接，此时套筒11套接在插筒12的外部，同时滑杆14在滑槽13的内部滑动，把支架板3通过U型螺栓固定在立柱10的上端，箱体2上下挤压橡胶条6，使得橡胶条6带着压板5在活动槽4的内部移动，同时压缩弹簧7在压板5的作用下在活动槽4的内部继续压缩，并把卡块9安装在卡槽8的内部，缓缓松下箱体2，此时压板5在压缩弹簧7的作用下向下移动，使得压板5带着橡胶条6挤压箱体2的上端，使得卡块9卡合在卡槽8的内部。

最后应说明的是：以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920809219.4

申请日:2019-05-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209689682U

授权时间:20191126

主分类号:G01D21/02

专利分类号:G01D21/02

范畴分类:申请人:榆林学院

第一申请人:榆林学院

申请人地址:719000 陕西省榆林市文化北路2号

发明人:张雅琼

第一发明人:张雅琼

当前权利人:榆林学院

代理人:于波

代理机构:61248

代理机构编号:西安合创非凡知识产权代理事务所(普通合伙) 61248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c664d56d3596e9092106c3c.html