# 利用背景噪声高阶频散曲线研究四川盆地结构

### 论文摘要

本文通过回顾背景噪声方法的研究现状,对从背景噪声数据中提取经验格林函数的理论基础进行了介绍,总结了从背景噪声数据中提取得到经验格林函数的数据处理方法,对处理流程进行了归纳;通过推导广义反透射系数方法计算频散曲线,做好正演计算,为反演阶段打下结实基础;频散曲线反演理论发展历史漫长,从最初的半波长法等经验方法发展到现在的各种仿生学算法层出不穷,对拟牛顿方法-BFGS校正-信赖域方法进行详细推导;矢量波数变换是最新提出的一种对面波信号进行频散能量成像的方法,该方法能够有效地从背景噪声互相关函数得到含有高阶频散能量的频散能量图,笔者在此基础上综合高分辨率Radon变换的原理推导了高分辨率矢量波数变换公式并进行了模拟数据试算,表明高分辨率矢量波数变换可以有效地提高频散能量图分辨率;由于背景噪声数据互相关得到的经验格林函数信噪比较差,对比了平滑去噪、小波阀值去噪、经验模态分解去噪、稀疏分解去噪在模拟数据上的效果,结果表明基于矢量波数变换的稀疏分解去噪效果最佳,能够有效地减少频散能量图中的噪声能量;将所述方法应用到四川盆地区域,通过四川盆地及其周边区域背景噪声数据的处理,得到了各研究子区域基阶频散能量强、分辨率好、连续性好、频带分布较宽、含有高阶频散能量的频散能量图。在得到频散能量图后利用反演算法得到了各研究子区域一维横波速度模型,验证了青藏高原地区在深度为20km-40km位置存在低速区这一地质结论,横波速度最低可达3.25km/s;四川盆地由于受沉积层影响,相速度在0.3Hz位置可达2.5km/s,反演结果显示沉积层厚度在5km-10km;四川盆地东侧及南侧在20km-40km深度存在低速区,但该区速度值高于青藏高原同深度速度值;云贵高原地区西部通过反演结果显示在60km-80km深度存在低速区。通过分析比较,阐述了基阶频散分叉及能量紊乱的产生原因是由于在浅部区域水平向速度存在差异。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 背景噪声成像研究现状及分析

- 1.3 本文的主要研究内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 从背景噪声信号中提取经验格林函数

- 2.1 引言

- 2.2 背景噪声数据获取格林函数的理论基础

- 2.2.1 基于弥散场假设

- 2.2.2 基于互异性定理

- 2.3 数据选择与获取

- 2.4 数据预处理流程与方法

- 2.5 本章小结

- 第3章 水平层状介质频散曲线正演方法

- 3.1 引言

- 3.2 频散曲线计算方法的发展

- 3.3 广义反透射系数方法的原理

- 3.4 频散曲线的计算

- 3.5 频散曲线正演算法流程

- 3.6 本章小结

- 第4章 频散曲线反演方法

- 4.1 引言

- 4.2 偏导数的计算

- 4.3 拟牛顿法-BFGS校正-信赖域法结合原理

- 4.4 本章小结

- 第5章 频散曲线提取:矢量波数变换

- 5.1 引言

- 5.2 矢量波数变换方法原理

- 5.2.1 矢量波数变换方法公式推导

- 5.2.2 矢量波数积分的计算

- 5.2.3 频率域经验格林函数去噪

- 5.2.4 矢量波数变换方法提取频散曲线的流程

- 5.3 高分辨率矢量波数变换

- 5.3.1 高分辨率radon变换

- 5.3.2 高分辨率矢量波数变换原理

- 5.3.3 高分辨率矢量波数变换频散能量图

- 5.4 本章小结

- 第6章 理论模型实验与研究区结构反演

- 6.1 引言

- 6.2 理论模型实验

- 6.2.1 数据合成

- 6.2.2 反演计算

- 6.3 四川盆地结构反演

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张功恒

导师: 陈晓非

关键词: 频散曲线,矢量波数变换,经验格林函数去噪,背景噪声

来源: 哈尔滨工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 哈尔滨工业大学

分类号: P631.4

DOI: 10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.004645

总页数: 123

文件大小: 6078K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].浅地表面波频散曲线组合勘探方法[J]. 科学技术与工程 2020(16)

- [2].基于多模式的多重滤波方法提取瑞雷面波频散曲线[J]. 工程地球物理学报 2018(04)

- [3].面波基模式频散曲线提取解精度对比研究[J]. 世界地质 2017(03)

- [4].基于改进遗传算法的瑞利波频散曲线的反演[J]. 山西建筑 2014(15)

- [5].广义S变换在瑞利波频散曲线提取中的应用[J]. 地球物理学进展 2012(04)

- [6].基于广义模式识别面波基模式频散曲线反演研究[J]. CT理论与应用研究 2017(03)

- [7].黏弹性介质中瑞利波频散曲线和衰减系数曲线的反演[J]. 地震工程学报 2015(03)

- [8].利用波场模拟方法检验修正瑞雷波频散曲线[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2014(03)

- [9].软夹层介质瑞利波合并化频散曲线模拟分析[J]. 煤田地质与勘探 2011(02)

- [10].用双曲正切和反正切函数拟合面波频散曲线的适应性分析[J]. 科学技术与工程 2018(28)

- [11].利用微动数据提取瑞雷波频散曲线[J]. 工程地球物理学报 2019(04)

- [12].被动源瑞利波两道法提取频散曲线的质量控制方法[J]. 物探与化探 2019(06)

- [13].多模式瑞雷波频散曲线的粒子群反演方法研究[J]. 地球物理学进展 2018(03)

- [14].根据非线性贝叶斯理论的界面波频散曲线反演[J]. 声学学报 2012(03)

- [15].城市微动高阶面波在浅层勘探中的应用：以苏州河地区为例[J]. 地球物理学报 2020(01)

- [16].非线性Lamb波在金属薄板微缺陷不同距离的检测研究[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [17].改进蜂群算法及其在面波频散曲线反演中的应用[J]. 地球物理学报 2018(04)

- [18].面波频散曲线遗传算法反演的程序设计[J]. 地球物理学进展 2013(05)

- [19].面波频散曲线计算的频率域速度扫描法[J]. 内蒙古石油化工 2017(Z1)

- [20].瑞利波频散曲线与介质层厚度的关系研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2013(02)

- [21].低速夹层和覆盖层厚度对瑞雷面波频散曲线的影响[J]. 中国水运(下半月) 2019(03)

- [22].基于粒子群算法的瑞雷波频散曲线反演研究[J]. 地球物理学进展 2018(04)

- [23].短时傅立叶变换和广义S变换用于提取面波频散曲线效果对比研究[J]. 物探化探计算技术 2013(01)

- [24].道路结构型地层瑞利波相速度频散曲线的完整求取[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [25].两种计算瑞利波理论频散曲线的传递法模拟对比[J]. 物探与化探 2008(04)

- [26].规则层状弹性介质中基阶模态瑞利波频散曲线计算新方法[J]. 岩土力学 2019(12)

- [27].煤层厚度变化时地震槽波理论频散曲线计算方法及频散特征分析[J]. 地球物理学报 2018(08)

- [28].瑞雷波多模式频散曲线的能量计算研究[J]. 电脑知识与技术 2018(26)

- [29].利用微动探测研究城市地下空间结构[J]. 矿产与地质 2020(02)

- [30].充水黏弹性管道的频散曲线计算分析[J]. 应用声学 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0cb4b7b973bb270ee4b8ad1c.html