# 智能化变电站运行维护技术探究黄建梅

（国网四川省电力公司米易县供电分公司四川攀枝花617200）

摘要：随着现代电力技术的快速发展，智能变电站开始普及，智能化变电站的出现有效的提高了供电系统维护和管理的工作效率，保证了供电服务的安全性和可靠性，有效的降低了供电成本，为电力行业的健康发展奠定了良好的基础。为了能够更好的保证智能变电站安全、稳定的运行，则需要做好智能化变电站的运行维护工作，有效的解决运行维护工作中存在的问题，进一步优化智能变电站运行维护技术。本文分析了智能化变电站在运行维护过程中存在的问题，并阐述了智能化变电站运行维护的技术以提高智能化变电站运行维护的水平，促进我国电力系统的发展。

关键词：智能化变电站；运行维护；技术

变电站作为电力系统非常重要的组成部分，作为电厂和电力用户之间连接的桥梁和纽带。因此需要保证变电站运行的安全，这是电力系统正常运行的重要保障。这就需要电力运行人员要做好变电站的维护工作，有效的降低变电站故障的发生率。相较于普遍变电站来讲，智能化变电站在运行和管理方面具有非常显著的优势，但在运行维护方面则缺乏技术支撑，因此需要深入分析和研究智能化变电站运行维护技术，提高智能化变电站运行的安全。

一、智能化变电站的技术特点

目前在智能化变电站中，智能化技术和网络通讯技术应用十分广泛，作为现代化的变电站，变电站内的系统和设备在运行和控制上都实现了自动化，不仅信息实现了自动化交互，而且设备全面实现了智能控制，人为操作和管理环节较少，全面实现了变电站及供电系统的统一管理，无论是系统维护工作效率及故障检修都有了大幅度的提升。智能化变电站充分的发挥出了低碳环保、集成及可靠性的特点。在智能化变电站中，主要是利用数据模型来将各类系统维护相关数据囊括在内，并严格按照标准通讯规范要求使各独立运行技术实现高度集成，从而实现系统内信息的高度共享。由于系统内对信息标准规范性具有较高的要求，这也使各厂家制造的零部件具有较好的统一性，使系统具有较好的兼容性和可操作性。在智能化变电站中，主要采用了先进的电子式互感器，不仅功能更为完善，而且开裂、饱和及谐振等问题的发生机率也大幅度降低，具有更高的可靠性。在智能变电站中将电缆利用光缆进行替代，完成信息传输任务，有效的提高了信息传输的连贯性。由于智能化变电站具有较高的智能化水平，这使运行维护效率有了较大程度提升的同时，运行维护过程中人工成本也随之降低。

二、智能化变电站在运行维护过程中存在的问题

1、可靠性受到威胁。基于这一类型变电站下，电子式互感器的应用使得在实际运行的过程中会导致电网运行的可靠性受到威胁，加上高压电磁场所带来的影响作用，相应电子互感器因此而存在受到影响的可能性。此外，光学互感器的使用在实际运行的过程中，会受到运行环境温度等因素的影响，进而影响到了运行的稳定性。

2、安全性受到挑战。基于智能化变电站系统下，虽然能够为实现对变电站运行的动态监管，但是，基于相应共享网络的搭建下，在进行信息传递与共享的过程中，IED容易受到攻击，这就对变电站的安全可靠运行造成了较大的影响。

3、快速保护受到影响。基于信息通讯与传递过程中，需要经历较为复杂的中间环节，进而致使信息传递速度受限，这就导致快速保护系统难以在第一时间实现保护动作的发出，进而因这一时间的拖延性致使快速保护受到影响。安装保护效果差。在实际安装保护设备的过程中，需要在室外进行安装，而室外环境则对该保护类型的设备产生极大的影响，当温度控制不当则就会导致保护设备失灵而影响到变电站的安全可靠运行。

三、智能化变电站运行维护技术措施

1、对变电站维护制度进行完善。对变电站维护制度进行完善并落实责任制度从而为相关工作正常展开提供一个有利的环境，保证工作朝着规范化方向进行。要求维护人员及团队具有明确、科学、合理的维护目标，同时以目标为导向使检修工作井然有序。对维护周期及时间进行严格规定从而促使设备维护按照预期方向进行。对人力资源进行合理规划调整发挥人力资源效力。制度中应当明确强调设备检修必须贯彻“应修必修，修必修好”的原则，严格控制设备缺陷，即便设备出现问题也应在短时间内进行修复。若维护过程中存在问题应该报告上级部门进行合理鉴定。对于突发性事件要事先制定预防方案，预防事故扩大。

2、建设高水平的专业技术队伍。当今社会，人才永远是各领域发展必不可少的支持条件。智能化变电站的应用在极大的提高了电网系统运行维护效率的同时，也带来更强的技术操作性，其融合了多方面的专业知识，比如：信息网络、信息处理、设备自动化以及继电保护等，这对相关的从业人员就提出了更高更严格的要求，需要工作人员具备更全面的知识储备才能应对智能变电站系统的运行和维护中的问题。因此，需要不断加强对相关从业人员的培养和培训，提高其专业知识和技术水平，以提高智能化变电站的运行维护效率。

3、智能化变电站设备运行维护技术。相较于传统变电站系统中一次设备的运行维护，智能变电站中一次设备的运行维护工作也没有太大的差别，在具体实施过程中，需要制定运行规范、进一步对设计进行优化，明确安装过程中相关的规范性要求，执行一些常规运行维护工作中。特别是对于设计环境，需要设计者要针对智能变电站实际工作需要，并与生产厂商之间做好交流沟通工作，以此来完善设计方案，提高设计方案的可行性，使智能变电站智能化的优势更好的发挥出来。在智能变电站日常维护工作中，需要重点对电子互感器、智能开关、相关元器件等进行检查，定期对需要长期连续供电的设备的供电保障情况进行检测，实时监测高压电磁场对设备所带来的影响，及时发现异常情况并进行有效处理，保证设备正常、稳定的运行。智能化变电站的二次设备运行维护工作，主要包括两个方面的内容，即自动装置保护与合并单元形式，合并单元维护是其中的重点，合并单元维护过程中，应首先对系统中的报警信息进行检查与处理，通常情况下报警信息的出现都与导航失稳有着很大关系，而工作人员的专业技术能力与水平，日常系统运行维护操作的规范性也都是影响二次设备运行稳定的重要原因，在实际的运行维护工作中，工作人员应重点注意对设备运行过程中异常信号的监测，确保设备的正产运行与功能发挥。

4、智能化变电站的继电保护校验。智能化变电站的继电保护校验功能的良好发挥主要是通过光缆信息传输技术与数字化保护测试技术的运用来实现的，通过对一次设备采集的信息进行数字化的转换，经由光缆技术传输至测控保护设备系统，并由后台监控系统进行监控与处理，不仅保障了信息传输的通畅性与连贯性，也能够通过继电保护装置对信息的接受，发挥有效的继电保护作用。数字化保护测试技术的运用，可以实现一对一以及一对多的继电保护检测，测试结果更加准确，并能够充分满足IEC61850标准的要求，也提高继电保护校验的有效性。

总之，智能化变电站运行维护需要经历一个周期化的过程，它不仅需要技术强化支持，同时也要管理支持，通过技术配合管理进行规范化完善使其保持稳定工作运行状态。在智能变电站应用过程中，电网系统正向着信息化、自动化、智能化的趋势方向发展。智能化变电站系统技术比较复杂，属于高新技术，在实际的应用过程中，不可避免的会出现一些问题，我们应该加以重视，积极应对，以提高智能化变电站的运行维护水平和效率，促进我国电力系统的发展。

参考文献：

[1]李士林，高志强.浅谈变电站的智能化发展方向分析[J].河北电力技术，2016(1).

[2]田科峰.电气设备智能化技术在智能变电站的应用[J].安徽电气工程职业技术学院学报，2015(3).

[3]陈国红，高媛.浅谈智能化变电站运行维护关键技术研究[J].科技传播,2014,（12）.

[4]陆晓晗.浅谈智能化变电站运行维护技术的一些探讨[J].通讯世界,2015,（09）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0cd5cb8e3389445cd1ebcc1b.html