# 一种用于制作仿古青铜器的吊具论文和设计-方伊东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于制作仿古青铜器的吊具，包括法兰盘下方悬吊的三组链条、链条下端悬吊的吊钩，其特征在于：还包括套接于三组链条上调整其分散张力幅度的而通过插接在链条单元内孔定位的限位结构。利用简单的可拆卸螺纹限位套筒和螺纹销钉可拆卸的卡入到链条单元内孔定位，从而使得下方的喇叭口状的三组链条不容易发生相对位移，从而提高稳定性，本设计结构简单，使用方便，制造成本低，适合普遍推广使用于制造业生产中。

### 主设计要求

1.一种用于制作仿古青铜器的吊具，包括法兰盘下方悬吊的三组链条（1）、链条（1）下端悬吊的吊钩（2），其特征在于：还包括套接于三组链条（1）上调整其分散张力幅度的而通过插接在链条（1）单元内孔定位的限位结构（3）。

### 设计方案

1.一种用于制作仿古青铜器的吊具，包括法兰盘下方悬吊的三组链条（1）、链条（1）下端悬吊的吊钩（2），其特征在于：还包括套接于三组链条（1）上调整其分散张力幅度的而通过插接在链条（1）单元内孔定位的限位结构（3）。

2.根据权利要求1所述的一种用于制作仿古青铜器的吊具，其特征在于：所述限位结构（3）可选用包括套接于三组链条（1）上的限位环（301）、限位环（301）上插接的螺纹销钉（303）、螺纹销钉（303）螺纹连接的可拆卸螺纹限位套筒（302）；通过所述螺纹销钉（303）和可拆卸螺纹限位套筒（302）穿过链条（1）单元结构内孔而限位。

3.根据权利要求2所述的一种用于制作仿古青铜器的吊具，其特征在于：所述螺纹销钉（303）选用便于勾住链条（1）单元结构内孔而限位的J型几何结构。

4.根据权利要求2所述的一种用于制作仿古青铜器的吊具，其特征在于：所述可拆卸螺纹限位套筒（302）、螺纹销钉（303）的两端都焊接有增加限位面积的凸起卡接的结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械吊具技术领域，具体为一种用于制作仿古青铜器的吊具。

背景技术

吊具是指起重机械中吊取重物的装置。吊取成件物品最常用的吊具是吊钩、吊带，其他还有吊环、起重吸盘、夹钳和货叉等。被广泛应用于起重吊装行业中。吊具中常用的是吊钩、钢丝绳、链条等专用索具。现有的链条吊具在使用中，容易出现三组链条之间会发生相对位移，从而使得下方三钩悬吊的重物容易失稳。为此需要对链条吊具进行研发改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于制作仿古青铜器的吊具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种用于制作仿古青铜器的吊具，包括法兰盘下方悬吊的三组链条、链条下端悬吊的吊钩，其特征在于：还包括套接于三组链条上调整其分散张力幅度的而通过插接在链条单元内孔定位的限位结构。

优选的，所述限位结构可选用包括套接于三组链条上的限位环、限位环上插接的螺纹销钉、螺纹销钉螺纹连接的可拆卸螺纹限位套筒；通过所述螺纹销钉和可拆卸螺纹限位套筒穿过链条单元结构内孔而限位。

优选的，所述螺纹销钉选用便于勾住链条单元结构内孔而限位的J型几何结构。

优选的，所述可拆卸螺纹限位套筒、螺纹销钉的两端都焊接有增加限位面积的凸起卡接的结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：此用于制作仿古青铜器的吊具结构简单，通过加入限位结构，利用简单的可拆卸螺纹限位套筒和螺纹销钉可拆卸的卡入到链条单元内孔定位，从而使得下方的喇叭口状的三组链条不容易发生相对位移，从而提高稳定性，本设计结构简单，使用方便，制造成本低，适合普遍推广使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1中A-A结构剖视图；

图3为图2中限位结构的示意图。

图中：链条1、吊钩2、限位结构3、限位环301、可拆卸螺纹限位套筒302、螺纹销钉303。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

一种用于制作仿古青铜器的吊具，包括法兰盘下方悬吊的三组链条1、链条1下端悬吊的吊钩2，主要改进创新点在于：包括套接于三组链条1上调整其分散张力幅度的而通过插接在链条1单元内孔定位的限位结构3，由于每个链条都会有多个单元结构连接而成，从而使得便于调节限位到合适的位置。完成可拆卸螺纹限位套筒302、螺纹销钉303限位到合适的链条1单元内孔中，从而使得下方的喇叭口状的三组链条不容易发生相对位移，从而提高稳定性。

限位结构3具体结构可选用包括套接于三组链条1上的限位环301、限位环301上插接的螺纹销钉303、螺纹销钉303螺纹连接的可拆卸螺纹限位套筒302；通过螺纹销钉303和可拆卸螺纹限位套筒302穿过链条1单元结构内孔而限位，三组链条1长度相同，下方呈现悬吊重物的喇叭口状。

更进一步优化改进，将螺纹销钉303选用便于勾住链条1单元结构内孔而限位的J型几何结构，使用本结构，使得链条1单元内孔更容易与该J型几何结构卡接，提高稳定性，不容易松动。

优选的，可拆卸螺纹限位套筒302、螺纹销钉303的两端都焊接有增加限位面积的凸起卡接的结构。本身可拆卸螺纹限位套筒302、螺纹销钉303的两端采用六角螺栓头部结构，便于使用活动扳手拆卸，其头部结构宽度大于链条1单元内孔的头部，而实现限位，在此基础之上，增加头部的面积，使得卡接限位更加牢固。

本设计具体操作为：将三组吊钩2勾住下方重物---根据需要将限位环301向下移动到紧固位置---通过可拆卸螺纹限位套筒302、螺纹销钉303相互配合插入到链条1单元内孔即可，从而使得限位环301牢牢限位三组链条1不容易发生相对偏移，提高紧固力。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920048288.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209383268U

授权时间:20190913

主分类号:B66C 1/14

专利分类号:B66C1/14

范畴分类:32F;32G;

申请人:洛阳烟云涧青铜器有限公司

第一申请人:洛阳烟云涧青铜器有限公司

申请人地址:471000 河南省洛阳市伊川县葛寨乡烟涧村

发明人:方伊东;方长站;方长勋;方长伟;方静丽

第一发明人:方伊东

当前权利人:洛阳烟云涧青铜器有限公司

代理人:蔡佳宁

代理机构:41151

代理机构编号:郑州中科鼎佳专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d710eed76b9069a4b6b7853.html