# 一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机论文和设计-霍军

### 全文摘要

本实用新型提供一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，包括雕刻机，所述雕刻机左右两端面下侧均焊接定位板，所述定位板右端面通过螺杆安装防护板，所述螺杆下端外表面固定圆杆，所述防护板右端面通过胶水固定魔术贴勾面贴一，所述魔术贴勾面贴一右端面粘贴魔术贴毛面贴一，所述魔术贴毛面贴一右端面固定海绵垫一，所述防护板左端面通过胶水固定魔术贴勾面贴二，所述魔术贴勾面贴二左端面粘贴魔术贴毛面贴二，所述魔术贴毛面贴二左端面固定海绵垫二，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：实现隔离防撞，具有缓冲效果，拆卸更换便捷。

### 主设计要求

1.一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，包括雕刻机，其特征在于：所述雕刻机左右两端面下侧均焊接定位板，所述定位板右端面通过螺杆安装防护板，所述螺杆下端外表面固定圆杆，所述防护板右端面通过胶水固定魔术贴勾面贴一，所述魔术贴勾面贴一右端面粘贴魔术贴毛面贴一，所述魔术贴毛面贴一右端面固定海绵垫一，所述防护板左端面通过胶水固定魔术贴勾面贴二，所述魔术贴勾面贴二左端面粘贴魔术贴毛面贴二，所述魔术贴毛面贴二左端面固定海绵垫二。

### 设计方案

1.一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，包括雕刻机，其特征在于：所述雕刻机左右两端面下侧均焊接定位板，所述定位板右端面通过螺杆安装防护板，所述螺杆下端外表面固定圆杆，所述防护板右端面通过胶水固定魔术贴勾面贴一，所述魔术贴勾面贴一右端面粘贴魔术贴毛面贴一，所述魔术贴毛面贴一右端面固定海绵垫一，所述防护板左端面通过胶水固定魔术贴勾面贴二，所述魔术贴勾面贴二左端面粘贴魔术贴毛面贴二，所述魔术贴毛面贴二左端面固定海绵垫二。

2.根据权利要求1所述的一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，其特征在于：所述定位板右端面等距开设四组螺纹孔，所述防护板右端面下侧等距开设四组圆孔，所述螺杆和圆杆均设置四组，四组所述螺杆分别穿过四组圆孔并啮合在四组螺纹孔内，四组所述圆杆分别固定在四组螺杆下端外表面。

3.根据权利要求1所述的一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，其特征在于：所述魔术贴毛面贴一和魔术贴毛面贴二规格相同，所述魔术贴勾面贴一和魔术贴勾面贴二规格相同，所述海绵垫一和海绵垫二规格相同。

4.根据权利要求1所述的一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，其特征在于：所述螺杆下端外表面设置盲孔，所述圆杆固定在盲孔内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，属于雕刻机技术领域。

背景技术

现有技术中，动柱式机架中工件不动，雕刻机主轴动，雕刻范围有限，采用定柱式机架工件随工作台一起运动，雕刻范围扩大，现有的定柱式多工序高精度广告标识雕刻机中没有对两侧滑轨的防撞功能，滑轨受到撞击容易影响加工精度，并且需要重新调零，影响加工进度。

发明内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型实现防撞保护，具有缓冲功能，拆卸更换方便。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，包括雕刻机，所述雕刻机左右两端面下侧均焊接定位板，所述定位板右端面通过螺杆安装防护板，所述螺杆下端外表面固定圆杆，所述防护板右端面通过胶水固定魔术贴勾面贴一，所述魔术贴勾面贴一右端面粘贴魔术贴毛面贴一，所述魔术贴毛面贴一右端面固定海绵垫一，所述防护板左端面通过胶水固定魔术贴勾面贴二，所述魔术贴勾面贴二左端面粘贴魔术贴毛面贴二，所述魔术贴毛面贴二左端面固定海绵垫二。

进一步地，所述定位板右端面等距开设四组螺纹孔，所述防护板右端面下侧等距开设四组圆孔，所述螺杆和圆杆均设置四组，四组所述螺杆分别穿过四组圆孔并啮合在四组螺纹孔内，四组所述圆杆分别固定在四组螺杆下端外表面。

进一步地，所述魔术贴毛面贴一和魔术贴毛面贴二规格相同，所述魔术贴勾面贴一和魔术贴勾面贴二规格相同，所述海绵垫一和海绵垫二规格相同。

进一步地，所述螺杆下端外表面设置盲孔，所述圆杆固定在盲孔内。

本实用新型的有益效果：本实用新型的一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，因本实用新型添加了定位板、防护板、螺杆以及圆杆，该设计利用圆杆穿过防护板并啮合在定位板内，实现防护板的便捷安装，从而防护板对雕刻机两端进行防撞保护，降低雕刻机中滑轨受撞击而影响加工精度的概率。

因本实用新型添加了魔术贴毛面贴一、魔术贴勾面贴一、海绵垫一、魔术贴勾面贴二、魔术贴毛面贴二以及海绵垫二，该设计便于对防护板左右两端面进行缓冲保护，避免行人撞击防护板时受反作用力影响疼痛感增加，同时避免防护板严重变形时与雕刻机上的滑轨刚性接触而磨损滑轨的情况发生，提高使用安全性，本实用新型实现防撞保护，具有缓冲功能，拆卸更换方便。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机的结构示意图；

图2为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机中A处局部放大图；

图3为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机中B处局部放大图；

图4为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机中定位板与防护板的装配示意图；

图5为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机中防护板的主视图；

图6为本实用新型一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机中螺杆与圆杆的装配示意图；

图中：1-雕刻机、2-定位板、3-防护板、4-海绵垫一、5-螺杆、6-圆杆、7-魔术贴毛面贴一、8-魔术贴勾面贴一、9-魔术贴勾面贴二、10-魔术贴毛面贴二、11-海绵垫二、12-螺纹孔、13-圆孔、14-盲孔。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图6，本实用新型提供一种技术方案：一种基于定柱式的多工序高精度广告标识雕刻机，包括雕刻机1，雕刻机1左右两端面下侧均焊接定位板2，定位板2右端面通过螺杆5安装防护板3，定位板2为防护板3提供安装载体，同时不会破坏雕刻机1原有的结构，在雕刻机1左右两端对称安装两组定位板2，便于固定两组防护板3，实现对雕刻机1左右两端的防护，螺杆5下端外表面固定圆杆6，将螺杆5穿过防护板3并拧入定位板2内，直至圆杆6与防护板3接触，从而实现防护板3位置的固定，此时防护板3右端处于雕刻机1上滑轨的右侧，从而避免雕刻机1受到直接撞击，达到防撞保护的目的，防护板3右端面通过胶水固定魔术贴勾面贴一8，魔术贴勾面贴一8右端面粘贴魔术贴毛面贴一7，魔术贴毛面贴一7右端面固定海绵垫一4，当防护板3右侧被撞时，海绵垫一4发生弹性形变抵消一部分冲击力，从而降低防护板3的受力，有利于提高使用寿命，防护板3左端面通过胶水固定魔术贴勾面贴二9，魔术贴勾面贴二9左端面粘贴魔术贴毛面贴二10，魔术贴毛面贴二10左端面固定海绵垫二11，当防护板3变形严重至挤压雕刻机1时，海绵垫二11首先与雕刻机1接触，从而避免防护板3挤压雕刻机1造成雕刻机1的磨损，将魔术贴毛面贴一7与魔术贴勾面贴一8或将魔术贴毛面贴二10与魔术贴勾面贴二9分离，达到便捷拆卸海绵垫一4或海绵垫二11的目的，便于海绵垫一4或海绵垫二11的更换，操作简单。

定位板2右端面等距开设四组螺纹孔12，防护板3右端面下侧等距开设四组圆孔13，螺杆5和圆杆6均设置四组，四组螺杆5分别穿过四组圆孔13并啮合在四组螺纹孔12内，四组圆杆6分别固定在四组螺杆5下端外表面，四组圆孔13便于四组螺杆5的穿插，四组螺纹孔12便于四组螺杆5的啮合，从而实现防护板3的固定。

魔术贴毛面贴一7和魔术贴毛面贴二10规格相同，魔术贴勾面贴一8和魔术贴勾面贴二9规格相同，海绵垫一4和海绵垫二11规格相同，规格相同实现零部件的通用，无需判断海绵垫一4和海绵垫二11的粘贴位置。

螺杆5下端外表面设置盲孔14，圆杆6固定在盲孔14内，盲孔14为圆杆6提供安装空间，提高圆杆6与螺杆5之间连接的稳定性。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252413.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209381658U

授权时间:20190913

主分类号:B44B 1/00

专利分类号:B44B1/00;B44B1/06;B44B3/00;B44B3/06

范畴分类:15D;

申请人:济南三轴数控设备有限公司

第一申请人:济南三轴数控设备有限公司

申请人地址:250300 山东省济南市长清区孝里镇工业园区付燕路8号

发明人:霍军;鲁宜龙;武岩振;陈延鹏

第一发明人:霍军

当前权利人:济南三轴数控设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d73c8ec8a3db40d6be2896e.html