# 一种生产纤维板用连续预压机论文和设计-王晓明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生产纤维板用连续预压机，包括底座，所述底座上表面的两侧对称连接有第一立柱和第二立柱，第一立柱和第二立柱的上端连接有顶座，第二立柱之间通过轴承活动连接有主动辊，第一立柱之间的底座上连接有下输送带，第一立柱上啮合连接有调节螺杆，调节螺杆远离第一立柱的一端通过轴承连接有夹板。本生产纤维板用连续预压机，通过上输送带和下输送带共同作用，方便纤维板上下料，上输送带的一端内套有预压板，实现对纤维板的预压；在预压板的两侧连接有对称的第一气缸，夹板的一侧连接有调节螺杆，通过第一气缸和调节螺杆分别控制预压板的高度，和夹板的之间的距离，用于适应不同高度和不同宽度的纤维板，使用范围广。

### 主设计要求

1.一种生产纤维板用连续预压机，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）上表面的两侧对称连接有第一立柱（11）和第二立柱（12），第一立柱（11）和第二立柱（12）的上端连接有顶座（5），第二立柱（12）之间通过轴承活动连接有主动辊（7），第一立柱（11）之间的底座（1）上连接有下输送带（2），第一立柱（11）上啮合连接有调节螺杆（3），调节螺杆（3）远离第一立柱（11）的一端通过轴承连接有夹板（31），调节螺杆（3）上方的第一立柱（11）上套有滑套（4），第一立柱（11）和下输送带（2）之间的底座（1）上安装有吸尘罩（13），所述滑套（4）靠近下输送带（2）的一侧连接有固定柱（41），固定柱（41）的一端贯穿连接有固定件（42），固定柱（41）靠近固定件（42）的一端固定连接有预压板（6），所述顶座（5）下表面的一侧固定安装有对称的第一气缸（51），第一气缸（51）的输出端与固定件（42）的上端固定连接，顶座（5）下表面的另一侧固定安装有第二气缸（52），第二气缸（52）的输出端固定连接有支架（53），支架（53）之间活动连接有紧张辊（54），所述预压板（6）的两侧对称连接有侧边固定杆（61），侧边固定杆（61）远离预压板（6）的一侧连接有安装块（611），安装块（611）与固定柱（41）固定连接，侧边固定杆（61）之间的两端固定连接有端部安装柱（62），端部安装柱（62）上贯穿有次动辊（63），次动辊（63）的外表面活动连接有上输送带（8）。

### 设计方案

1.一种生产纤维板用连续预压机，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）上表面的两侧对称连接有第一立柱（11）和第二立柱（12），第一立柱（11）和第二立柱（12）的上端连接有顶座（5），第二立柱（12）之间通过轴承活动连接有主动辊（7），第一立柱（11）之间的底座（1）上连接有下输送带（2），第一立柱（11）上啮合连接有调节螺杆（3），调节螺杆（3）远离第一立柱（11）的一端通过轴承连接有夹板（31），调节螺杆（3）上方的第一立柱（11）上套有滑套（4），第一立柱（11）和下输送带（2）之间的底座（1）上安装有吸尘罩（13），所述滑套（4）靠近下输送带（2）的一侧连接有固定柱（41），固定柱（41）的一端贯穿连接有固定件（42），固定柱（41）靠近固定件（42）的一端固定连接有预压板（6），所述顶座（5）下表面的一侧固定安装有对称的第一气缸（51），第一气缸（51）的输出端与固定件（42）的上端固定连接，顶座（5）下表面的另一侧固定安装有第二气缸（52），第二气缸（52）的输出端固定连接有支架（53），支架（53）之间活动连接有紧张辊（54），所述预压板（6）的两侧对称连接有侧边固定杆（61），侧边固定杆（61）远离预压板（6）的一侧连接有安装块（611），安装块（611）与固定柱（41）固定连接，侧边固定杆（61）之间的两端固定连接有端部安装柱（62），端部安装柱（62）上贯穿有次动辊（63），次动辊（63）的外表面活动连接有上输送带（8）。

2.根据权利要求1所述的一种生产纤维板用连续预压机，其特征在于：所述第二立柱（12）的一侧安装有旋转电机（71），旋转电机（71）输出端与主动辊（7）的中心轴相连。

3.根据权利要求1所述的一种生产纤维板用连续预压机，其特征在于：所述底座（1）的内部安装有吸尘泵和集尘盒，吸尘罩（13）通过吸尘泵与集尘盒连接。

4.根据权利要求1所述的一种生产纤维板用连续预压机，其特征在于：所述第一立柱（11）上开设有与调节螺杆（3）相匹配的螺孔，调节螺杆（3）与远离夹板（31）的一端连接有把手。

5.根据权利要求1所述的一种生产纤维板用连续预压机，其特征在于：所述上输送带（8）远离次动辊（63）的一端与主动辊（7）活动连接，上输送带（8）靠近紧张辊（54）的一侧与紧张辊（54）的表面相接触。

6.根据权利要求1所述的一种生产纤维板用连续预压机，其特征在于：所述夹板（31）位于下输送带（2）的两侧，夹板（31）的下端与下输送带（2）的上表面相接触。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及纤维板生产技术领域，具体为一种生产纤维板用连续预压机。

背景技术

纤维板又名密度板，是以木质纤维或其他植物素纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板，纤维板具有材质均匀、纵横强度差小、不易开裂等优点，随着我国经济的快速发展和城市化率的不断提高，质量稳定、环保等级高、满足差异化需求以及具有安全阻燃功能的纤维板产品具有广阔的市场空间。在纤维板制造的过程中，需要用到预压装置对纤维板胚进行压合。现有的纤维板预压装置，结构比较单一，没有设置用来固定板胚的装置，板胚容易在压合的过程中滑动影响加工效果，且板胚在压合的过程中，会产生一些纤维碎屑，如果不及时处理，不仅污染工作环境，而且浪费资源。

中国专利CN207522777U一种纤维板预压装置，包括底座和机箱，机箱的内部设置有气缸，气缸的底部通过活塞杆连接有顶板，顶板的底部通过减震弹簧连接有预压板，机箱与底座之间通过支撑架连接，底座的顶部设置有加工台，支撑架靠近加工台的两内壁上分别通过调节螺杆连接有夹板，底座的顶部靠近加工台的两侧设置有吸尘罩，底座的内部设置有吸尘泵和集尘盒。本实用新型，通过调节螺杆将夹板紧抵在纤维板胚的边缘，可将纤维胚板牢牢地固定在加工台上，避免了纤维板胚滑动而影响预压加工效果，通过设置的吸尘罩和吸尘泵，可有效的清理掉板胚预压过程中产生的纤维碎屑和飞尘，保护了工作环境的干净卫生。

该申请虽然在一定程度上解决了背景技术中的问题，但是该装置不方便上下料，不能进行连续生产，上段工序结束后，需要不断人为的进行上下料，生产效率低，不利于生产。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种生产纤维板用连续预压机，具有连续生产，方便调节，提高工作效率的优点，解决了现有技术中的问题。

（二）技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种生产纤维板用连续预压机，包括底座，所述底座上表面的两侧对称连接有第一立柱和第二立柱，第一立柱和第二立柱的上端连接有顶座，第二立柱之间通过轴承活动连接有主动辊，第一立柱之间的底座上连接有下输送带，第一立柱上啮合连接有调节螺杆，调节螺杆远离第一立柱的一端通过轴承连接有夹板，调节螺杆上方的第一立柱上套有滑套，第一立柱和下输送带之间的底座上安装有吸尘罩，所述滑套靠近下输送带的一侧连接有固定柱，固定柱的一端贯穿连接有固定件，固定柱靠近固定件的一端固定连接有预压板，所述顶座下表面的一侧固定安装有对称的第一气缸，第一气缸的输出端与固定件的上端固定连接，顶座下表面的另一侧固定安装有第二气缸，第二气缸的输出端固定连接有支架，支架之间活动连接有紧张辊，所述预压板的两侧对称连接有侧边固定杆，侧边固定杆远离预压板的一侧连接有安装块，安装块与固定柱固定连接，侧边固定杆之间的两端固定连接有端部安装柱，端部安装柱上贯穿有次动辊，次动辊的外表面活动连接有上输送带。

优选的，所述第二立柱的一侧安装有旋转电机，旋转电机输出端与主动辊的中心轴相连。

优选的，所述底座的内部安装有吸尘泵和集尘盒，吸尘罩通过吸尘泵与集尘盒连接。

优选的，所述第一立柱上开设有与调节螺杆相匹配的螺孔，调节螺杆与远离夹板的一端连接有把手。

优选的，所述上输送带远离次动辊的一端与主动辊活动连接，上输送带靠近紧张辊的一侧与紧张辊的表面相接触。

优选的，所述夹板位于下输送带的两侧，夹板的下端与下输送带的上表面相接触。

（三）有益效果

本实用新型提供了一种生产纤维板用连续预压机。具备以下有益效果：

1、本生产纤维板用连续预压机，通过上输送带和下输送带共同作用，方便纤维板上下料，上输送带的一端内套有预压板，实现对纤维板的预压。

2、本生产纤维板用连续预压机，在预压板的两侧连接有对称的第一气缸，夹板的一侧连接有调节螺杆，通过第一气缸和调节螺杆分别控制预压板的高度，和夹板的之间的距离，用于适应不同高度和不同宽度的纤维板，使用范围广。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面图；

图2为本实用新型的侧视图；

图3为本实用新型的预压板结构图。

图中：1、底座；11、第一立柱；12、第二立柱；13、吸尘罩；2、下输送带；3、调节螺杆；31、夹板；4、滑套；41、固定柱；42、固定件；5、顶座；51、第一气缸；52、第二气缸；53、支架；54、紧张辊；6、预压板；61、侧边固定杆；611、安装块；62、端部安装柱；63、次动辊；7、主动辊；71、旋转电机；8、上输送带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种生产纤维板用连续预压机，包括底座1，底座1上表面的两侧对称连接有第一立柱11和第二立柱12，第一立柱11和第二立柱12的上端连接有顶座5，第二立柱12之间通过轴承活动连接有主动辊7，第二立柱12的一侧安装有旋转电机71，旋转电机71输出端与主动辊7的中心轴相连，旋转电机71带动主动辊7旋转，第一立柱11之间的底座1上连接有下输送带2，下输送带2安装在底座1的上表面，第一立柱11上啮合连接有调节螺杆3，第一立柱11上开设有与调节螺杆3相匹配的螺孔，调节螺杆3远离第一立柱11的一端通过轴承连接有夹板31，夹板31位于下输送带2的两侧，夹板31的下端与下输送带2的上表面相接触，调节螺杆3与远离夹板31的一端连接有把手，通过旋转把手，控制调节螺杆3的位置，使得夹板31在下输送带2上移动，调节螺杆3上方的第一立柱11上套有滑套4，第一立柱11和下输送带2之间的底座1上安装有吸尘罩13，底座1的内部安装有吸尘泵和集尘盒，吸尘罩13通过吸尘泵与集尘盒连接，在吸尘泵的工作下，吸尘罩13将工作产生的灰尘吸入至集尘盒中，避免污染环境，防止干扰设备，滑套4靠近下输送带2的一侧连接有固定柱41，固定柱41的一端贯穿连接有固定件42，固定柱41靠近固定件42的一端固定连接有预压板6，固定柱41通过滑套4起到导向作用，顶座5下表面的一侧固定安装有对称的第一气缸51，第一气缸51的输出端与固定件42的上端固定连接，第一气缸51用于控制固定柱41上下滑动，顶座5下表面的另一侧固定安装有第二气缸52，第二气缸52的输出端固定连接有支架53，支架53之间活动连接有紧张辊54，支架53方便紧张辊54转动，预压板6的两侧对称连接有侧边固定杆61，侧边固定杆61远离预压板6的一侧连接有安装块611，安装块611与固定柱41固定连接，侧边固定杆61之间的两端固定连接有端部安装柱62，端部安装柱62上贯穿有次动辊63，次动辊63的外表面活动连接有上输送带8，上输送带8远离次动辊63的一端与主动辊7活动连接，上输送带8靠近紧张辊54的一侧与紧张辊54的表面相接触，在主动辊7的工作下，通过上输送带8带动次动辊63旋转。

工作过程：使用前，通过旋转把手，控制调节螺杆3的位置，使得夹板31之间的距离满足不同宽度限位板的生产需求，调节第一气缸51，可以上下移动预压板6的高度，满足不同高度纤维板的生产要求，通过第二气缸52控制紧张辊54的高度，用于调节上输送带8的松紧，调节完成后，开启机台工作，待预压的纤维板，在下输送带2的工作下移动，当移动至预压板6的下方时，在预压板6、下输送带2和夹板31的工作作用下，实现预压，同时上输送带8和下输送带2共同移动，将预压完成的纤维板送出预压机，在吸尘泵的工作下，吸尘罩13将工作产生的灰尘吸入至集尘盒中，避免污染环境，防止干扰设备。

综上所述：本生产纤维板用连续预压机，通过上输送带8和下输送带2共同作用，方便纤维板上下料，上输送带8的一端内套有预压板6，实现对纤维板的预压；在预压板6的两侧连接有对称的第一气缸51，夹板31的一侧连接有调节螺杆3，通过第一气缸51和调节螺杆3分别控制预压板6的高度，和夹板31的之间的距离，用于适应不同高度和不同宽度的纤维板，使用范围广。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013817.0

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209551980U

授权时间:20191029

主分类号:B27N 3/08

专利分类号:B27N3/08

范畴分类:26K;

申请人:济宁三联木业有限公司

第一申请人:济宁三联木业有限公司

申请人地址:272000 山东省济宁市任城区喻屯镇

发明人:王晓明;李新国

第一发明人:王晓明

当前权利人:济宁三联木业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d7c2d6ccd369a5d0a349d43.html