# UEA抗裂防渗新材料在水利工程中的应用

1.枣庄市鸿禹工程监理有限公司山东枣庄277110；2.枣庄市胜利渠管理处山东枣庄277110

摘要：水利工程建设是关系到我国国计民生的重要建设项目，然而从实际情况来看，水利工程建设往往会因为多种因素导致裂缝和渗漏问题的出现，严重影响了水利工程的建设质量。而UEA抗裂防渗新材料的应运而生，能够使这些问题得到有效的解决。在本文之中，首先分析了UEA抗裂防渗新材料，同时分析了UEA抗裂防渗新材料的抗裂防渗原理以及应用要点，并结合当前工程的实际情况，对UEA抗裂防渗新材料在我国水利工程中的实践与应用进行了全面的论述，从而使技术人员与施工人员能够明确UEA抗裂防渗新材料在水利工程建设之中的应用要点，进一步提升水利工程建设的质量与效率。

关键词：UEA抗裂防渗新材料；水利工程；应用

引言

我国的水土流失情况较为严重，而传统的水利工程建设项目之中，还存在着水库大坝裂缝以及渠道渗漏等多种问题，严重的影响了水利工程项目的建设质量。而随着UEA抗裂防渗新材料的应运而生，越来越多的水利工程项目开始应用这项技术，经过实践和研究我们可以看到，将UEA抗裂防渗新材料掺入到水泥之中，能够在早期和中期预防水利工程项目之中裂缝和渗漏情况的产生，因此从UEA材料本身而言，其在水利工程之中的应用有着较为良好的前景。在普通混凝土之中掺入适量的UEA材料，能够使混凝土抗裂防渗能力得到全面提升，从而满足水利工程建设的多种需求。

一、UEA抗裂防渗新材料的技术指标

UEA抗裂防渗新材料的比重为2.90，其细度在百分之5到百分之10之间，限制膨胀率能够达到2-4/万，其自应力值在0.2MPa到0.8MPa之间，抗渗标号往往在普通混凝土的1倍以上，抗冻标号也比普通混凝土高一倍，粘结力比普通混凝土高百分之20到百分之30之间。UEA抗裂防渗新材料对钢筋不会产生锈蚀的情况，同时抗海水腐蚀的能力较强，在水利工程之中应用时不会对水质造成污染。在水利工程之中，采用UEA抗裂防渗新材料进行施工，不会对混凝土的凝固时间造成不良影响，同时也会降低泌水的情况，其和易性较为良好，施工起来也更加方便[1]。

二、UEA抗裂防渗新材料的主要作用

一般来说，UEA抗裂防渗新材料可以应用在水利工程之中对堵漏抗裂防渗性能要求较高的水泥制品之中，比如说下水管道、水槽、防渗渠道以及多种水利设施之中，也可以用于水下设施、地下设施、人防设施、地铁隧道工程与矿井工程之中。UEA抗裂防渗新材料还可以应用到自防渗刚性屋面之中，防水防潮要求较高的水池和处理池处理塔的修建之中，也能够应用到对多种进行修补、堵漏、加固补强工程之中，比如说水下管道和防水屋面的修建等等。

三、UEA抗裂防渗新材料的抗裂防渗原理分析

将UEA抗裂防渗新材料应用到水利工程之中，能够使混凝土结构发生全面的改变，提升混凝土结构的密实性，从而使其防渗能力得到全面提升。在为膨胀的作用之下，补偿混凝土往往会在硬化过程之中发生干缩的情况，而UEA抗裂防渗新材料的应用能够确保在已经出现裂缝混凝土硬化之后不会出现微膨胀和压应力的情况，同时也能够对外界温度变化因素引起的收缩裂缝现象起到一定的预防作用。对于UEA抗裂防渗新材料而言，其防渗和抗裂性能也对其防水性能起到了决定性的作用，尤其是其抗裂性能，是UEA抗裂防渗新材料最为重要的性能。虽然说普通防水混凝土和掺入其他类型外加剂的防水混凝土防渗性能较为良好，然而其抗裂性能较差，无法确保其防水效果符合水利工程的实际需求。

四、UEA抗裂防渗新材料的优势所在

首先，UEA抗裂防渗新材料在水利工程之中的应用能够确保混凝土结构的防水性能满足需求。水利工程的建筑设施必须有着相应的防水性能，而在UEA抗裂防渗新材料的应用之下，建筑构造更加简单，施工也更加简洁，施工工艺流程较少，能够起到缩短工期的根本作用。通过大面积连续性的浇筑施工，能够在不留下施工缝的情况完成施工，能够应用到普通混凝土施工缝的处理之中。同时UEA抗裂防渗新材料的应用也能够起到节约材料，减少资金消耗的作用，每立方米UEA材料需要比普通混凝土高出几元材料费，而其综合费用仅为其他防水是施工技术的五分之一，有着较为良好的经济性能。其防水性能较为良好且有着永久防水的效果，维修养护也更加简单和方便，在节约维修费用的同时能够降低建筑物的自重，能够应用在所有复杂地形的水利工程施工建设之中，能够解决在建设之中渠道渗漏与水库大坝裂缝等多种技术性难题，不仅全面提升了水利工程的施工质量，同时也提高了水资源的利用效率。UEA抗裂防渗新材料的应用，能够使水利设施伸缩缝的间距全面提升，为水利工程设计与施工营造更加良好的条件，就算在材料应用之后存在着损坏和漏水的情况，修补起来也更加方便。UEA抗裂防渗新材料可以应用在堵漏防水工程的表面施工之中，其有着较为良好的耐磨性能，对水利工程施工质量的提升有着一定的促进作用，另外UEA材料也能够起到防止防水材料对周边环境造成污染的作用。

五、UEA抗裂防渗新材料的应用要点

UEA抗裂防渗新材料的掺入量也就是指施工时水泥的替换率。一般来说，需要在砂浆之中掺入百分之8到百分之10，而在混凝土之中掺入量应该为百分之11到百分之13的量，也可以将其掺如到多种硅酸盐水泥之中，掺入量一般是根据混凝土砂浆本身的强度与约束状态来确定，同时UEA抗裂防渗新材料能够与其他外加剂共同使用。这里要注意的是，在经过工程实践之后，认为UEA抗裂防渗新材料更适合应用在标号较高的混凝土或者砂浆之中，一般情况要求在200号之上，每立方米混凝土水泥的用量应该在300千克之上，同时素水泥砂浆的配合比应该在1比2.5之上。技术人员必须确保称量的准确性，如果UEA材料与水泥、砂和石料同时加入时，必须能够确保搅拌的均匀性，拌和时间要能够满足施工的具体要求。混凝土必须进行密实的浇筑和振捣，无模板的楼出面应该进行压实和磨光处理，不宜再继续作抹灰面层。如果在混凝土施工之中，出现了个别渗漏或者蜂窝的缺陷和问题，应该在剔槽之后以加入UEA材料的细石混凝土或者砂浆进行修补，同时要注意养护措施能够更加合理，养护的时间应该在14d以上[2]。

六、UEA抗裂防渗新材料在我国水利工程中的实践与应用

UEA抗裂防渗新材料的技术成果已经经过我国权威部门的检测，其技术较为成熟，性能也能够满足水利工程施工的多种要求。同时我国也出台了UEA抗裂防渗新材料产品的生产、设计以及施工相关的具体标准和使用规范，相关单位应该对材料的配合比设计进行严格的计算，并亲临现场加以施工指导，确保水利工程的防水性和使用寿命都能够满足建设的实际要求。

从当前的实践情况来看，UEA抗裂防渗新材料已经广泛的应用到我国大型的水利工程建设之中，并取得了较为良好的应用效果。单从亚运村的施工来看，UEA抗裂防渗新材料的应用就节省了300多万元的防水费用。UEA打破了过去传统外部防水施工技术的局限性，能够将防水措施引入到混凝土的内部，这也使人们更加认可UEA抗裂防渗新材料在水利工程建设项目之中的应用，为UEA抗裂防渗新材料在水利工程之中的全面应用奠定了更加坚实的基础。

七、结束语

综上所述，UEA抗裂防渗新材料在水利工程之中的应用能够提升水利工程的建设质量和建设效率，同时也能够起到降低水利工程建设成本的作用。而这也就要求了建设人员能够从UEA抗裂防渗新材料的性质和应用要点入手，采用合理的应用方法进行施工，同时根据材料的技术指标对施工进行全面的规划，从而使UEA抗裂防渗新材料能够在水利工程建设之中发挥其应有的作用，促进水利工程施工质量的不断提升，推动我国水利工程建设行业的深入发展。

参考文献：

[1]谷永军.UEA补偿收缩混凝土技术的应用[J].安徽建筑，2009，16（6）：52-53.

[2]续宪宏.UEA补偿收缩混凝土在鄂州明堂市场工程的应用[J].建筑，2010，（17）：62-63.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d8728551d6a1f0a75d7e997.html