# 卸荷孔分布形式对液力变矩器轴向载荷影响规律分析

### 论文摘要

为研究卸荷孔分布形式对叶轮轴向载荷的影响规律,建立不同卸荷孔分布圆半径、卸荷孔数与卸荷孔径参数配置下的某铸造型液力变矩器轴向力计算模型,利用DOE正交试验算法与单因素试验分析,研究各参数对液力变矩器轴向力的影响规律.结果表明:在牵引工况,分布圆半径越大,泵轮、涡轮的轴向载荷越小,而卸荷孔径、卸荷孔数的变化对于轴向力的影响不显著.这三个因素中卸荷孔分布圆半径对轴向力的影响最大,其次为卸荷孔数,最后是卸荷孔径.算例中的最佳方案比一般方案减荷效果提升5%～8%.因此在不影响工作性能要求及工作轮结构强度的前提下,应尽量增大卸荷孔分布圆半径,并根据变矩器使用工况需求,合理设置卸荷孔数与孔径,以改善轴承受载情况.

### 论文目录

- 1 计算模型

- 2 CFD仿真

- 3 结果分析

- 3.1 卸荷孔分布圆半径对轴向力的影响

- 3.2 卸荷孔数对轴向力的影响

- 3.3 卸荷孔径对轴向力的影响

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫清东,谭路,魏巍,宋泽民

关键词: 液力变矩器,卸荷孔,轴向力,计算流体力学

来源: 北京理工大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,机械工业

单位: 北京理工大学车辆传动国家重点实验室,北京电动车辆协同创新中心,一汽-大众汽车有限公司成都分公司

基金: 国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51475041,51805027),国家部委基础产品创新科研基金资助项目(VTDP-2104,237099000000170009),车辆传动国家重点实验室基金资助项目(614221304040517)

分类号: TH137.332

DOI: 10.15918/j.tbit1001-0645.2019.01.002

页码: 7-13

总页数: 7

文件大小: 1136K

下载量: 69

### 相关论文文献

- [1].液力变矩器快速诊断方法探讨[J]. 石化技术 2019(11)

- [2].不同优化算法在液力变矩器优化设计中的比较研究（英文）[J]. 机床与液压 2019(24)

- [3].浅析液力变矩器在工程机械的运用[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [4].基于液力变矩器效率优化的车辆自动换挡策略研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(07)

- [5].液力变矩器压力特性及应用分析[J]. 兰州工业学院学报 2020(04)

- [6].液力变矩器流动数值模拟的发展与应用[J]. 液压与气动 2019(05)

- [7].液力变矩器输入扭矩异常故障分析[J]. 重型汽车 2019(03)

- [8].液力变矩器下汽车的动力性与通过性[J]. 时代汽车 2019(10)

- [9].液力变矩器输入扭矩异常的故障分析[J]. 汽车实用技术 2019(13)

- [10].发动机与液力变矩器匹配分析[J]. 机电一体化 2018(Z1)

- [11].车辆液力变矩器选型匹配方法与研究[J]. 煤矿机械 2017(11)

- [12].液力变矩器在离心载荷作用下的强度分析[J]. 甘肃农业大学学报 2018(01)

- [13].液力变矩器液力性能及试验研究[J]. 时代汽车 2018(05)

- [14].液力变矩器卸荷结构[J]. 液压气动与密封 2018(05)

- [15].牵引工况下大功率液力变矩器总成热特性研究[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [16].柔性液力变矩器生产线信息化系统的设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(07)

- [17].发动机与液力变矩器匹配优化设计[J]. 科技经济导刊 2018(18)

- [18].一种新型液力变矩器变矩性能的研究[J]. 制造业自动化 2018(09)

- [19].基于模型的液力变矩器故障诊断系统的设计与校验[J]. 汽车工程 2018(10)

- [20].液力变矩器涡轮的辊铆工艺[J]. 工具技术 2016(12)

- [21].液力变矩器的结构演变综述[J]. 河北农机 2017(09)

- [22].液力变矩器的故障原因与保养方法[J]. 内燃机与配件 2017(24)

- [23].液力变矩器的性能特点和故障维修[J]. 中国特种设备安全 2010(11)

- [24].重型车液力变矩器工作原理与故障诊断研究[J]. 汽车维修 2015(04)

- [25].后来居上 雅阁·混动试驾[J]. 经营者(汽车消费报告) 2016(11)

- [26].液力变矩器端盖扭转疲劳强度测试系统开发[J]. 中国科技论文 2018(16)

- [27].发动机与液力变矩器匹配研究现状分析[J]. 汽车实用技术 2019(07)

- [28].基于整车行驶工况的液力变矩器工作模型仿真研究[J]. 内燃机与配件 2019(15)

- [29].一文解读液力变矩器的前世今生[J]. 汽车维修 2018(01)

- [30].一种液力变矩器工作油液温度调节装置的设计[J]. 内燃机与配件 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0db7bdfda482830566ba0e15.html