# 基于微电网的城轨再生制动能量回馈系统

### 论文摘要

为减小再生制动能量的冲击性和间歇性,提出一种基于微电网的再生制动能量回馈系统,利用城轨出入口电动汽车的闲置时间,发挥其储能特性和可调度特性,平抑制动能量的冲击性和间歇性,为车站提供稳定的绿色电力。为使所提微电网再生制动能量回馈系统的安全可靠工作,设计了再生制动能量回馈控制,逆变器恒功率控制及电动汽车充放电控制,同时考虑到电动汽车充放电受荷电状态约束,提出了一种基于滞环比较器的协调控制方法,以实现再生制动能量回馈控制,逆变器恒功率控制的同时避免电动汽车过充或过放。最后搭建Simulink仿真模型对所提微电网再生制动能量回馈系统进行验证,结果表明:所提运行控制和协调控制方法是有效可行的,对再生制动能量的利用具有应用和研究价值。

### 论文目录

- 引言

- 1 系统结构

- 2 运行控制

- 2.1 再生制动能量回馈控制

- 2.2 逆变器恒功率控制

- 2.3 电动汽车充放电控制

- 3 协调控制

- 4 仿真分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 路涛涛,田铭兴

关键词: 城市轨道交通,再生制动能量,微电网,电动汽车储能,回馈控制,恒功率控制,协调控制

来源: 铁道标准设计 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 兰州交通大学自动化与电气工程学院,甘肃省轨道交通电气自动化工程实验室(兰州交通大学)

基金: 国家自然科学基金项目(51367010),甘肃省科技计划项目(17JR5RA083),兰州交通大学优秀科研团队项目(201701)

分类号: U270.35

DOI: 10.13238/j.issn.1004-2954.201807060002

页码: 174-177+182

总页数: 5

文件大小: 988K

下载量: 177

### 相关论文文献

- [1].全电力再生制动技术的改进[J]. 电世界 2010(09)

- [2].电动汽车再生制动控制策略建模与仿真[J]. 汽车工程师 2020(01)

- [3].地铁再生制动能量分散回馈多模控制研究[J]. 电气技术 2020(03)

- [4].重载列车从控机车再生制动力异常分析与对策[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [5].基于模式模糊识别的电动车双电机系统再生制动控制[J]. 计算机集成制造系统 2020(04)

- [6].混合动力汽车再生制动控制策略试验技术研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(36)

- [7].新能源汽车再生制动控制策略研究综述[J]. 机械传动 2020(09)

- [8].长大坡道储能型列车再生制动能量利用方案研究[J]. 电气化铁道 2020(05)

- [9].再生制动能量利用技术研究[J]. 电子世界 2017(10)

- [10].单轴并联混合动力客车再生制动策略解析[J]. 北京理工大学学报 2016(05)

- [11].电动汽车再生制动技术研究[J]. 河北农机 2015(02)

- [12].再生制动能量利用技术在客运专线中的应用分析[J]. 电气化铁道 2019(S1)

- [13].高速铁路再生制动能量储存与利用技术研究[J]. 中国电机工程学报 2020(01)

- [14].基于安全修正系数的混合动力汽车再生制动控制策略[J]. 机械设计 2020(02)

- [15].列车再生制动对电能质量影响及其应对策略[J]. 中国高新科技 2018(20)

- [16].利用再生制动能的列车运行优化方案[J]. 城市轨道交通研究 2017(06)

- [17].基于载荷率的电动公交车再生制动控制策略[J]. 中国机械工程 2017(19)

- [18].电动汽车再生制动系统综述[J]. 上海汽车 2016(05)

- [19].城轨列车再生制动能量吸收装置方案[J]. 中国科技信息 2014(23)

- [20].地铁车辆再生制动能量利用率影响因素[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(11)

- [21].纯电动越野车再生制动控制策略研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [22].城市轨道交通能馈式再生制动技术及其对电网的影响[J]. 华东电力 2009(12)

- [23].降低E235系列车运行能耗的措施[J]. 国外铁道机车与动车 2020(03)

- [24].再生制动能量吸收装置在地铁中的应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(12)

- [25].混合动力汽车再生制动系统控制策略的建模仿真分析[J]. 时代汽车 2020(13)

- [26].采用再生制动的地铁时刻表节能优化研究[J]. 控制理论与应用 2019(07)

- [27].提高再生制动的电能效率[J]. 国外机车车辆工艺 2017(06)

- [28].1500V城轨系统再生制动能量的储存利用[J]. 电子技术与软件工程 2014(21)

- [29].考虑牵引网参数对城轨再生制动能量回馈装置输出谐波与谐振峰值的影响[J]. 机车电传动 2019(05)

- [30].纯电动汽车动力系统匹配优化与再生制动策略[J]. 系统仿真学报 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0de73007af47632fcf97d559.html