# 一种用于煤矿猴车上的断轴保护器论文和设计-翟海涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，包括主轴和轴套，所述主轴的底端设置有轴套，所述主轴的底端通过焊接固定连接在轴套的顶端，所述主轴在位于轴套顶端左右两侧设置固定板，所述固定板的底端与轴套的顶端相近处设置有高强度螺栓，所述高强度螺栓通过转动将轴套固定在固定板的底端，所述轴套的左右两端设置有抱箍，所述抱箍的内侧下沿搭在轴套的顶端的左右两侧，且抱箍位于轴套左侧处设置有接近开关传感器，所述接近开关传感器通过焊接固定连接在固定板的左侧，所述抱箍的底端设置有驱动轮装置，所述驱动轮装置的顶端与抱箍的底端相切处设置有固定螺丝，完善了猴车保护，提高了系统运行安全性。

### 主设计要求

1.一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，包括主轴（1）和轴套（8），其特征在于：所述主轴（1）的底端设置有轴套（8），所述主轴（1）的底端通过焊接固定连接在轴套（8）的顶端，所述主轴（1）在位于轴套（8）顶端左右两侧设置固定板（10），所述固定板（10）的底端与轴套（8）的顶端相近处设置有高强度螺栓（2），所述高强度螺栓（2）通过转动将轴套（8）固定在固定板（10）的底端，所述轴套（8）的左右两端设置有抱箍（3），所述抱箍（3）的内侧下沿搭在轴套（8）的顶端的左右两侧，且抱箍（3）位于轴套（8）左侧处设置有接近开关传感器（9），所述接近开关传感器（9）通过焊接固定连接在固定板（10）的左侧，所述抱箍（3）的底端设置有驱动轮装置（4），所述驱动轮装置（4）的顶端与抱箍（3）的底端相切处设置有固定螺丝（5），所述固定螺丝（5）通过转动将驱动轮装置（4）连接在抱箍（3）的底端，所述主轴（1）的底端设置有支撑台（7），所述支撑台（7）的左右两端通过焊接固定连接有驱动轮装置（4），所述支撑台（7）的底端右侧处设置有报警装置（6），所述报警装置（6）通过焊接固定连接在支撑台（7）的右侧表面处，所述接近开关传感器（9）和报警装置（6）均与电源电性连接，所述报警装置（6）包括传感器（61）和全线语音报警器（62），所述支撑台（7）的底端右侧处设置有全线语音报警器（62），所述全线语音报警器（62）通过焊接固定连接在支撑台（7）的右侧表面处，所述全线语音报警器（62）的右侧设置有传感器（61），所述传感器（61）通过焊接固定连接在全线语音报警器（62）的右侧，且传感器（61）与电源电性连接，所述传感器（61）与全线语音报警器（62）之间通过电线进行线性连接，所述传感器（61）通过采集信号将信号传递至全线语音报警器（62）进行处理并做出反应。

### 设计方案

1.一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，包括主轴（1）和轴套（8），其特征在于：所述主轴（1）的底端设置有轴套（8），所述主轴（1）的底端通过焊接固定连接在轴套（8）的顶端，所述主轴（1）在位于轴套（8）顶端左右两侧设置固定板（10），所述固定板（10）的底端与轴套（8）的顶端相近处设置有高强度螺栓（2），所述高强度螺栓（2）通过转动将轴套（8）固定在固定板（10）的底端，所述轴套（8）的左右两端设置有抱箍（3），所述抱箍（3）的内侧下沿搭在轴套（8）的顶端的左右两侧，且抱箍（3）位于轴套（8）左侧处设置有接近开关传感器（9），所述接近开关传感器（9）通过焊接固定连接在固定板（10）的左侧，所述抱箍（3）的底端设置有驱动轮装置（4），所述驱动轮装置（4）的顶端与抱箍（3）的底端相切处设置有固定螺丝（5），所述固定螺丝（5）通过转动将驱动轮装置（4）连接在抱箍（3）的底端，所述主轴（1）的底端设置有支撑台（7），所述支撑台（7）的左右两端通过焊接固定连接有驱动轮装置（4），所述支撑台（7）的底端右侧处设置有报警装置（6），所述报警装置（6）通过焊接固定连接在支撑台（7）的右侧表面处，所述接近开关传感器（9）和报警装置（6）均与电源电性连接，所述报警装置（6）包括传感器（61）和全线语音报警器（62），所述支撑台（7）的底端右侧处设置有全线语音报警器（62），所述全线语音报警器（62）通过焊接固定连接在支撑台（7）的右侧表面处，所述全线语音报警器（62）的右侧设置有传感器（61），所述传感器（61）通过焊接固定连接在全线语音报警器（62）的右侧，且传感器（61）与电源电性连接，所述传感器（61）与全线语音报警器（62）之间通过电线进行线性连接，所述传感器（61）通过采集信号将信号传递至全线语音报警器（62）进行处理并做出反应。

2.根据权利要求1所述的一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，其特征在于：所述轴套（8）为两半式分体结构。

3.根据权利要求1所述的一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，其特征在于：所述高强度螺栓（2）共设置有两个，所述高强度螺栓（2）的大小、规格尺寸均相同。

4.根据权利要求1所述的一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，其特征在于：所述固定螺丝（5）共设置有两个，所述固定螺丝（5）的大小、规格尺寸均相同，且固定螺丝（5）的表面均匀的涂抹有防锈蚀涂层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于煤矿机电设备相关技术领域，具体涉及一种用于煤矿猴车上的断轴保护器。

背景技术

猴车是煤矿重要的运人设备之一，解决了矿山井下长距离、大垂度运送人员问题，实现了长时间连续运输。猴车通过电机带动减速机上的摩擦轮作为驱动装置，采用架空无极循环的钢丝绳作为牵引承载。然而由于长时间的带负荷运行，减速机和驱动轮的连接轴，不可避免的会出现疲劳和损坏，一旦连接轴断裂，驱动轮连同钢丝绳、乘坐人员，将沿着猴车斜巷加速向下滑动，极易造成严重的人员伤亡事故。所以2016版《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项明确规定，猴车应当有断轴保护措施，但目前尚未有相关的产品，通过研发断轴保护，实现断轴后驱动摩擦轮被可靠“接住”，并实现全线语音报警和立即停车，从而保证乘坐人员的安全，提高系统的安全性能。申请人之前设计有一种解决方案，但是不够完善，申请人在此前的基础上再进行优化和改变，得到本实用新型的技术方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，以解决上述背景技术中提出的2016版《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项规定，猴车应当有断轴保护措施，但目前尚未有相关的产品，通过研发断轴保护，实现断轴后驱动摩擦轮被可靠“接住”，并实现全线语音报警和立即停车，从而保证乘坐人员的安全，提高系统的安全性能的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，包括主轴和轴套，所述主轴的底端设置有轴套，所述主轴的底端通过焊接固定连接在轴套的顶端，所述主轴在位于轴套顶端左右两侧设置固定板，所述固定板的底端与轴套的顶端相近处设置有高强度螺栓，所述高强度螺栓通过转动将轴套固定在固定板的底端，所述轴套的左右两端设置有抱箍，所述抱箍的内侧下沿搭在轴套的顶端的左右两侧，且抱箍位于轴套左侧处设置有接近开关传感器，所述接近开关传感器通过焊接固定连接在固定板的左侧，所述抱箍的底端设置有驱动轮装置，所述驱动轮装置的顶端与抱箍的底端相切处设置有固定螺丝，所述固定螺丝通过转动将驱动轮装置连接在抱箍的底端，所述主轴的底端设置有支撑台，所述支撑台的左右两端通过焊接固定连接有驱动轮装置，所述支撑台的底端右侧处设置有报警装置，所述报警装置通过焊接固定连接在支撑台的右侧表面处，所述接近开关传感器和报警装置均与电源电性连接，所述报警装置包括传感器和全线语音报警器，所述支撑台的底端右侧处设置有全线语音报警器，所述全线语音报警器通过焊接固定连接在支撑台的右侧表面处，所述全线语音报警器的右侧设置有传感器，所述传感器通过焊接固定连接在全线语音报警器的右侧，且传感器与电源电性连接，所述传感器与全线语音报警器之间通过电线进行线性连接，所述传感器通过采集信号将信号传递至全线语音报警器进行处理并做出反应。

优选的，所述轴套为两半式分体结构。

优选的，所述高强度螺栓共设置有两个，所述高强度螺栓的大小、规格尺寸均相同。

优选的，所述固定螺丝共设置有两个，所述固定螺丝的大小、规格尺寸均相同，且固定螺丝的表面均匀的涂抹有防锈蚀涂层。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，具备以下有益效果：

满足《煤矿安全规程》要求，避免猴车断轴后驱动摩擦轮的快速向下运动，并发出全线语音报警和停车，完善了猴车保护，提高了系统运行安全性。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

图1为本实用新型提出的一种用于煤矿猴车上的断轴保护器整体结构示意图；

图2为本实用新型提出的接近开关传感器结构示意图；

图3为本实用新型提出的抱箍结构示意图；

图4为本实用新型提出的报警装置结构示意图；

图中：1、主轴；2、高强度螺栓；3、抱箍；4、驱动轮装置；5、固定螺丝；6、报警装置；7、支撑台；8、轴套；9、接近开关传感器；10、固定板；61、传感器；62、全线语音报警器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：

一种用于煤矿猴车上的断轴保护器，包括主轴1和轴套8，主轴1的底端设置有轴套8，主轴1的底端通过焊接固定连接在轴套8的顶端，主轴1在位于轴套8顶端左右两侧设置固定板10，固定板10的底端与轴套8的顶端相近处设置有高强度螺栓2，高强度螺栓2通过转动将轴套8固定在固定板10的底端，轴套8的左右两端设置有抱箍3，抱箍3的内侧下沿搭在轴套8的顶端的左右两侧，且抱箍3位于轴套8左侧处设置有接近开关传感器9，接近开关传感器9通过焊接固定连接在固定板10的左侧，抱箍3的底端设置有驱动轮装置4，驱动轮装置4的顶端与抱箍3的底端相切处设置有固定螺丝5，固定螺丝5通过转动将驱动轮装置4连接在抱箍3的底端，主轴1的底端设置有支撑台7，支撑台7的左右两端通过焊接固定连接有驱动轮装置4，支撑台7的底端右侧处设置有报警装置6，报警装置6通过焊接固定连接在支撑台7的右侧表面处，接近开关传感器9和报警装置6均与电源电性连接，报警装置6包括传感器61和全线语音报警器62，支撑台7的底端右侧处设置有全线语音报警器62，全线语音报警器62通过焊接固定连接在支撑台7的右侧表面处，全线语音报警器62的右侧设置有传感器61，传感器61通过焊接固定连接在全线语音报警器62的右侧，且传感器61与电源电性连接，其中使用了传感器61，传感器61可在猴车出现断轴事故后，将事故发生的信号进行收集并进行信号传输，此时传感器61接受到相应的信号源，将信号转化为电信号通过电线传递至全线语音报警器62处，全线语音报警器62对传输的信号进行分析，分析后作出相应的操作，即发生声响起到报警的作用，从而提醒工作人员注意，并且在报警的同时，切断安全回路，确保猴车安全制动，将断轴引发的事故伤害降低的最小的程度，实用型更强，传感器61与全线语音报警器62之间通过电线进行线性连接，传感器61通过采集信号将信号传递至全线语音报警器62进行处理并做出反应，这样起到警报的作用，引起乘坐人员和司机的注意。

进一步，轴套8加工完成后可从中间切割开，轴套8可分为两半，专业那个便于在巷道的进行安装。

进一步，高强度螺栓2共设置有两个，高强度螺栓2的大小、规格尺寸均相同，高强度螺栓2可进行旋转固定，这样可将主轴1，连接的轴套8稳固的连接在固定板10的下端。

进一步，固定螺丝5共设置有两个，固定螺丝5的大小、规格尺寸均相同，且固定螺丝5的表面均匀的涂抹有防锈蚀涂层，防止矿洞内空气潮湿出现锈蚀的情况。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，在需要进行使用时，将主轴1和轴套8通过高强度螺栓2稳固的固定在固定板10的处，在固定后测试固定的强度，防止在使用固定板10结构不稳定出现坍塌的情况，此时将轴套8通过6条8.8级高强度螺栓2与猴车固定平台连接；每套抱箍3下部通过4条螺栓与驱动轮装置4固定牢固，上部与轴套8之间各保持10mm左右间隙，6套抱箍3在驱动轮装置4上间隔60°均匀分布，驱动轮装置转动时，带动抱箍3一起同步转动，接近开关传感器9与驱动轮装置4之间保持约2mm间隙，同时连接全线语音报警器62和安全回路，其中使用了报警装置6作为安全系统，报警装置6使用了传感器61和全线语音报警器62，其中使用了传感器61，传感器61可在猴车出现断轴事故后，将事故发生的信号进行收集并进行信号传输，此时传感器61接受到相应的信号源，将信号转化为电信号通过电线传递至全线语音报警器62处，全线语音报警器62对传输的信号进行分析，分析后作出相应的操作，即发生声响起到报警的作用，从而提醒工作人员注意，并且在报警的同时，切断安全回路，确保猴车安全制动，将断轴引发的事故伤害降低的最小的程度，实用性更强。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920047347.X

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209776424U

授权时间:20191213

主分类号:B61B12/06

专利分类号:B61B12/06

范畴分类:36A;

申请人:义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

第一申请人:义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

申请人地址:471600 河南省洛阳市宜阳县城关镇解放东路

发明人:翟海涛;马国栋;白永华;侯跃峰;樊飞;白少锋;董冬;李强;王武红;杨乐;王升;张斌;王智慧;裴燕锋;赵亚楠

第一发明人:翟海涛

当前权利人:义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

代理人:狄干强

代理机构:41156

代理机构编号:洛阳九创知识产权代理事务所(普通合伙) 41156

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0e035e1aeca867fe0351803f.html