# 一种带指纹采集和二维码新型读写装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带指纹采集和二维码新型读写装置，包括装置本体，装置本体的表面设置有指纹采集板，指纹采集板的一周装置本体的表面设置有安装框与升降槽，安装框的内侧对称转轴连接有防尘盖，升降槽的内侧滑动连接有升降板，升降板与升降槽之间连接有弹簧，升降板的上端抵接有防尘盖，安装框的上端设置有限位横杆。该种带指纹采集和二维码新型读写装置，第一，指纹采集板通过其表面防静电玻璃能够减少静电吸附并利用安装框、升降板及防尘盖全方位进行遮盖以此达到防尘目的；第二，读写块、第二折叠框、第一折叠框可以相互折叠收缩收纳槽内，方便读写块不用时进行收纳。

### 主设计要求

1.一种带指纹采集和二维码新型读写装置，包括装置本体(1)，其特征在于：所述装置本体(1)的表面设置有指纹采集板(15)，所述指纹采集板(15)的一周装置本体(1)的表面设置有安装框(16)与升降槽(14)，所述安装框(16)的内侧对称转轴连接有防尘盖(17)，所述升降槽(14)的内侧滑动连接有升降板(19)，所述升降板(19)与升降槽(14)之间连接有弹簧(20)，所述升降板(19)的上端抵接有防尘盖(17)，所述安装框(16)的上端设置有限位横杆(18)，所述限位横杆(18)的下表面抵接有防尘盖(17)。

### 设计方案

1.一种带指纹采集和二维码新型读写装置，包括装置本体(1)，其特征在于：所述装置本体(1)的表面设置有指纹采集板(15)，所述指纹采集板(15)的一周装置本体(1)的表面设置有安装框(16)与升降槽(14)，所述安装框(16)的内侧对称转轴连接有防尘盖(17)，所述升降槽(14)的内侧滑动连接有升降板(19)，所述升降板(19)与升降槽(14)之间连接有弹簧(20)，所述升降板(19)的上端抵接有防尘盖(17)，所述安装框(16)的上端设置有限位横杆(18)，所述限位横杆(18)的下表面抵接有防尘盖(17)。

2.根据权利要求1所述的一种带指纹采集和二维码新型读写装置，其特征在于：所述指纹采集板(15)的表面设置有防静电玻璃(151)，防静电玻璃(151)的上端设置有防刮涂层(152)。

3.根据权利要求1所述的一种带指纹采集和二维码新型读写装置，其特征在于：所述装置本体(1)的表面设置有收纳槽(11)，收纳槽(11)的一端设置有转动圆槽(12)，转动圆槽(12)的表面设置有轴承(13)，轴承(13)的内侧固定安装有圆形安装框(2)，圆形安装框(2)的表面转轴安装有第一折叠框(21)，第一折叠框(21)的内侧转轴安装有第二折叠框(22)，第二折叠框(22)的内侧转轴安装有读写块(23)，读写块(23)的表面设置有扫码探头(24)。

4.根据权利要求1所述的一种带指纹采集和二维码新型读写装置，其特征在于：所述安装框(16)、防尘盖(17)及升降板(19)均采用钢化玻璃材质。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及识别科技技术领域，具体为一种带指纹采集和二维码新型读写装置。

背景技术

随着科技进步信息识别技术的发展，指纹识别及扫码技术应用范围也越来越广，在进出工地进出通道会采用实名制方式管理工作人员。

因为工地往往会施工过程中会产生灰尘，在指纹识别时，指纹识别板的表面会积累灰尘，这样使用时需要将其表面灰尘擦拭才能进行身份认证，这样在使用时非常不便。

工地对一些非常驻工地人员会发放二维码标牌用于进出工地现场的识别凭证，现有的一些伸出式扫码装置比较固定，在因为外来人员并非时常驻地，这样扫码装置一直放置在识别装置本体表面容易在人们进出通道时损伤。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带指纹采集和二维码新型读写装置，以解决指纹采集板表面积尘提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带指纹采集和二维码新型读写装置，包括装置本体，所述装置本体的表面设置有指纹采集板，所述指纹采集板的一周装置本体的表面设置有安装框与升降槽，所述安装框的内侧对称转轴连接有防尘盖，所述升降槽的内侧滑动连接有升降板，所述升降板与升降槽之间连接有弹簧，所述升降板的上端抵接有防尘盖，所述安装框的上端设置有限位横杆，所述限位横杆的下表面抵接有防尘盖。

优选的，所述指纹采集板的表面设置有防静电玻璃，防静电玻璃的上端设置有防刮涂层。

优选的，所述装置本体的表面设置有收纳槽，收纳槽的一端设置有转动圆槽，转动圆槽的表面设置有轴承，轴承的内侧固定安装有圆形安装框，圆形安装框的表面转轴安装有第一折叠框，第一折叠框的内侧转轴安装有第二折叠框，第二折叠框的内侧转轴安装有读写块，读写块的表面设置有扫码探头。

优选的，所述安装框、防尘盖及升降板均采用钢化玻璃材质。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种带指纹采集和二维码新型读写装置，第一，指纹采集板通过其表面防静电玻璃能够减少静电吸附并利用安装框、升降板及防尘盖全方位进行遮盖以此达到防尘目的；第二，读写块、第二折叠框、第一折叠框可以相互折叠收缩收纳槽内，方便读写块不用时进行收纳。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的装置本体平面图；

图3为本实用新型的整体结构剖面图；

图4为本实用新型的指纹采集板剖面图。

图中：1装置本体、11收纳槽、12转动圆槽、13轴承、14升降槽、15指纹采集板、151防静电玻璃、152防刮涂层、16安装框、17防尘盖、18限位横杆、19升降板、20弹簧、2圆形安装框、21第一折叠框、22第二折叠框、23读写块、24扫码探头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1与图3，一种带指纹采集和二维码新型读写装置，包括装置本体1，装置本体1的表面设置有指纹采集板15，指纹采集板15的一周装置本体1的表面设置有安装框16与升降槽14，安装框16的内侧对称转轴连接有防尘盖17，升降槽14的内侧滑动连接有升降板19，升降板19与升降槽14之间连接有弹簧20，升降板19的上端抵接有防尘盖17，安装框16的上端设置有限位横杆18，限位横杆18的下表面抵接有防尘盖17，限位横杆18对防尘盖17进行限位。

请参阅图4，指纹采集板15的表面设置有防静电玻璃151，防静电玻璃151能够减少静电吸附灰尘，防静电玻璃151的上端设置有防刮涂层152，防刮涂层152能够减轻对指纹采集板15表面的磨损。

请参阅图1与图2，装置本体1的表面设置有收纳槽11，收纳槽11的一端设置有转动圆槽12，转动圆槽12的表面设置有轴承13，轴承13的内侧固定安装有圆形安装框2，圆形安装框2的表面转轴安装有第一折叠框21，圆形安装框2通过摩擦力定位第一折叠框21，第一折叠框21的内侧转轴安装有第二折叠框22，第一折叠框21通过摩擦力定位第二折叠框22，第二折叠框22的内侧转轴安装有读写块23，第二折叠框22通过摩擦力定位读写块23，读写块23的表面设置有扫码探头24。

请参阅图3，安装框16、防尘盖17及升降板19均采用钢化玻璃材质，方便人们观察到指纹采集板15。

本实用新型在具体实施时：该种带指纹采集和二维码新型读写装置，指纹采集板15使用时沿防尘盖17向下按压，防尘盖17会沿着转轴向安装框16内壁靠近，因为防尘盖17的下表面抵接升降板19、这样随之升降板19会沿着升降槽14向下滑动到升降槽14内侧，然后手指会贴到指纹采集板15表面进行指纹采集，当采集过后，因为升降槽14与升降板19之间连接有弹簧20，通过弹簧20的弹力带动升降板19向上并且通过升降板19推动防尘盖17闭合，这样使用的过程中，通过安装框16、升降板19及防尘盖17能够对指纹采集板15进行遮盖用以防尘，且指纹采集板15表面设置有防静电玻璃151能够减少静电吸附灰尘以此达到指纹采集板15表面防尘目的；因为读写块23通过转轴安装在第二折叠框22的内侧，第二折叠框22转轴安装在第一折叠框21的内侧，第一折叠框21转轴安装在圆形安装框2的表面，这样读写块23、第二折叠框22、第一折叠框21可以相互折叠并收缩到收纳槽11内侧、方便了读写块23的使用及收纳，且圆形安装框2安装在轴承13的内侧，这样方便调节读写块23的扫码方向。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变形，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299529.6

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209265465U

授权时间:20190816

主分类号:G06K 9/00

专利分类号:G06K9/00;G06K7/14

范畴分类:40B;

申请人:乐山师范学院

第一申请人:乐山师范学院

申请人地址:614000 四川省乐山市市中区滨河路778号

发明人:张九华;饶骏

第一发明人:张九华

当前权利人:乐山师范学院

代理人:童强

代理机构:32344

代理机构编号:苏州拓云知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0e22d2be4794db02a4293c57.html