# 浅谈BM轻骨料连锁砌块施工技术

BMLightweightAggregateChainBlockConstructionTechnology

胡玉义HUYu-yi（天津空港经济区建设工程管理中心，天津300000）（TianjinAirportEconomicZoneConstructionEngineeringManagementCenter，Tianjin300000，China）

摘要院我国城镇化建设的持续推进和施工技术的飞速发展大大推动了新型建筑材料及其施工技术的发展和应用，例如砌筑、保温、防水等材料。文章以某大型商业楼工程为例，主要介绍了该工程砌体BM轻骨料连锁砌块的工程特难点、施工准备、施工要点及优缺点等内容，同时提出了施工建议。

Abstract:ThecontinuouspromotionofChina'surbanizationconstructionandrapiddevelopmentofconstructiontechnologygreatlypromotedthedevelopmentandapplicationofnewbuildingmaterialsandconstructiontechniques,suchasmasonry,insulation,waterproofingandothermaterials.Takinganexampleofalargecommercialbuildingproject,thispapermainlyintroducestheconstructiondifficulties,constructionpreparation,constructionelements,advantagesanddisadvantages,etc.ofBMlightweightaggregatechainblockinthisproject,andproposessuggestions.

关键词院BM；连锁砌块；U型块；芯柱；水平系梁Keywords:BM；chainblock；U-shapedblock；corecolumns；horizontaltiebeam中图分类号院TU74文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）21-0132-021

工程概况某大型商业楼工程位于天津滨海新区，由商业楼和停车楼两个单体工程组成，总占地面积43万m2，总建筑面积约54万m2。工程内墙砌体材料主要采用200mm、250mm厚BM轻骨料连锁砌块，强度等级MU3.5、密度臆800kg/m3，同时采用与各规格砌块主块所配套的半块、U型块等辅块进行调整。砌筑专用粘结砂浆由厂家提供，其设计强度等级为Mb7.5。

2工程特尧难点淤工程规模大：商业楼工程建筑面积40万m2，砌体总方量6.8万m3，其中BM连锁砌块总量达到5.1万m3以上。

于异型结构多：工程由4个椭圆组成，均为弧形结构，轴线关系及相对位置复杂，在砌筑作业时要注意定位尺寸，且要做到与主体结构的衔接。

盂预留预埋难度大：本工程机电安装包括水电、暖通、消防、综合布线等，因此砌筑时，要作好管线的孔、洞、槽准确预留预埋工作，避免事后凿打。

榆技术要求高：对机电安装、砌块材质、工人操作技能等方面要求高，需达到薄抹灰质量标准。

3施工准备3.1现场准备3.1.1基层清理将要砌筑部位地面上的泥土、混凝土浮浆、碎渣等杂物清理干净。

3.1.2定位放线淤依据设计图纸，在楼面上弹好墙身线和门窗洞口位置等，利用激光投线仪在竖向结构上弹好砌体的立边线等。

于编制砌块排列图，制作皮数杆，在竖向结构上弹好水平系梁或过梁位置线。

3.1.3初步找平根据放线结果，检查墙身所在位置楼面是否平整；发现不平之处则用M7.5级水泥砂浆找平，若其厚度超过30mm，则需用C20细石混凝土找平。

3.2材料准备BM砌块采用垂直运输设备转运至施工楼层，按照设计要求，需将不同规格的砌块沿墙体两侧堆码整齐，与墙边线应预留足够的操作空间。

3.3砌块组砌3.3.1立面排块根据墙体净高和砌块高度计算皮数，选择合适的组砌方法，确定砌块层数，同时综合考虑门窗洞口水平系梁标高。

3.3.2平面排块沿墙体轴线方向，在窗间墙、两芯柱之间，干摆砌块，调整好缝隙宽度；若排不了整块，可以将BM砌块进行割锯，但长度不能少于整块长度的1/3。

3.3.3水平和竖缝宽度按3mm耀5mm控制。

4施工要点4.1工艺流程基层清理寅定位放线寅专用砂浆制备寅砌块组砌寅地台施工（潮湿房间）寅铺砂浆寅砌块就位寅校正寅竖缝灌缝寅芯柱、系梁钢筋绑扎寅细石混凝土浇筑寅砌块顶部节点处理。

4.2基本要求4.2.1砌筑前，需提前将结合部位杂物清净并洒水润湿。砌筑时，一般不需对砌块浇水湿润，如遇特别干燥、炎热天气，宜在砌筑前适当对其洒水湿润。

4.2.2砌体施工时，对于直线墙，必须在墙体两侧双面挂线，挂线时一定要拉紧绷直；对于异形墙，则应在结构楼板上先放大样，立好标志杆，砌筑好首皮样板块。

4.2.3砌块砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行，根据灰缝厚度用专用铺灰器将砂浆铺开，然后将砌块平稳搁置、进行挤压，用橡皮锤锤打至与砂浆紧密结合为止。

4.2.4当砌筑时遇到非整块BM砌块时，必须使用手提电锯或板锯切割所需尺寸砌块。

4.2.5施工应注重工艺改进、工序优化和操作标准化，要求先做出样板间、墙，统一操作要求，明确质量验收标准后再组织大面积施工。

4.3细部构造要求4.3.1芯柱淤设置原则：墙体长度逸5m或层高的2倍时，应沿墙体中部设置芯柱，且芯柱与芯柱及框架柱间距不宜大于4m；墙体端部、纵横交接部位和门窗洞口两侧，应设置芯柱。

于配筋及混凝土等级：主筋2准12、箍筋准6@250，在孔内斜对角布置，混凝土强度等级为Cb20。

4.3.2水平系梁淤水平系梁应沿砌体高度方向，间距臆1.6m设置一道，配筋4准10、准6@250，混凝土强度等级为Cb20。

于当门窗洞口宽度>1.0m时，应设置混凝土过梁；当洞口宽度臆1.0m时，过梁用水平系梁代替。

盂窗洞口下部应设置贯通墙全长的水平系梁。

榆水平系梁可用U型砌块代替模板，也可支模浇筑混凝土。

4.3.3顶部连接节点处理措施BM砌块顶部与框架梁或楼板底部的空（缝）隙部位施工，应在该墙体砌筑14天后进行。当空（缝）隙高度h臆30mm时，采用捻干砂浆捻浆；当h为30mm~50mm时，采用C20细石混凝土灌缝；当h为50mm~200mm时，可采用BM100-4砌块斜砌。

4.3.4其他相关要求淤厨房、卫生间、水暖间等潮湿房间，从结构面起浇筑C20素混凝土地台，高度逸150mm，经计算本工程为255mm，同时每层首皮砌块孔洞内用Cb20混凝土灌实。

于无潮湿要求的房间地面，每层首皮砌块孔洞内用Cb20混凝土灌实。

盂电气接线盒应在砌体两侧交错设置，设备孔洞应预留槽孔，不得随意开凿；孔洞周边应用混凝土灌实，并采取防裂措施。

5综合效果对比5.1技术性5.1.1BM连锁砌块淤采用芯柱和水平系梁做法，无需支设模板。

于墙体表面直接披粉刷石膏，属薄抹灰，抗裂效果好。

盂对砌块材质要求高，其外观质量必须满足要求，否则将直接影响薄抹灰效果。

榆机电安装预留预埋需一次到位，避免后期凿打；其中管线不宜在墙体内水平设置。

5.1.2混凝土加气块淤采用构造柱和过梁做法，需支设模板。

于分层抹灰，工序多，且容易引起抹灰层空鼓、开裂。

盂两种材质比较而言，加砌块要求相对要低，其偏差在允许范围可通过抹灰弥补。

榆安装管线在墙体内水平、竖向均可留设，针对后期改造，可采用局部补强或挂网抹灰弥补。

5.2经济性5.2.1BM连锁砌块淤墙面直接披粉刷石膏饰面，可相应降低工程造价。

于采用芯柱、水平系梁做法，钢筋、混凝土用量少，无需支设模板。

盂减少了湿作业，节省工期。

榆墙体施工完成后，后期若局部出现剔槽或凿洞，处理难度很大且费用很高。

5.2.2混凝土加气块淤双面抹灰，材料、人工成本相应增加。

于构造柱、现浇过梁做法，钢筋、混凝土用量大，需人工支设模板。

盂抹灰工序多，工期长。

榆后期若局部出现剔槽或凿洞，在抹灰之前可采用局部补强或挂网抹灰，处理难度小且费用不会太高。

5.3综合效果对比5.3.1BM连锁砌块淤工序少，施工周期相对短。

于湿作业少，受冬季施工影响小。

盂机电安装后期改造难度相对较大。

榆综合造价相对较低。

5.3.2混凝土加气块淤工序多，施工周期相对长。

于湿作业多，受冬季施工影响大。

盂机电安装后期改造难度相对较小。

榆综合造价相对较高。

6结语鉴于BM轻骨料连锁砌块具有孔洞率大、密度适中、轻质高强、节能环保等特点，具有一定的使用价值；其表面平整，可直接在墙面批粉刷石膏进行薄抹灰饰面，减少了湿作业，相应缩短了施工周期，具有较好的经济性，可在工程建设中合理推广应用。

但是，由于BM连锁砌块具体工程实施实例不多，缺乏不同类型项目对比资料等原因，BM连锁砌块应用还有一定局限性。在后期工程实践中应加强学习，努力掌握BM连锁砌块施工技术并及时进行总结，为今后的BM连锁砌块施工提供经验积累和技术支撑。

参考文献院[1]GB50203-2011，砌体结构工程施工质量验收规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2011.[2]JGJ/T14-2011，混凝土小型空心砌块建筑技术规程[S].北京：中国建筑工业出版社，2011.[3]DBJT29-201-2012，建筑隔墙构造[S].天津：天津市建设工程技术研究所,2012.[4]建筑施工手册编写组.建筑施工手册[M].4版，缩印本，北京：中国建筑工业出版社，2003.作者简介院胡玉义（1970-），男，天津人，高级工程师，从事建设工程质量安全管理工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0e37cd894f8dcc57b52d21f0.html