# 合成气制C2+醇Cu-Mn催化剂的Co改性研究

### 论文摘要

采用共沉淀法制备CuCoMnAl多组分金属催化剂,并在固定床反应器中考察该催化剂对合成气制C2+醇反应的性能。实验结果表明,当n（Co）∶n（Cu）=0. 4时,生成C2+醇的选择性达到18. 7%,其中乙醇所占比例>50%,添加Co的催化剂改性效果显著。利用XRD、H2-TPR、BET和CO-TPD等分析方法对催化剂进行表征,考察催化剂的结构和表面性质对生成C2+醇选择性的影响。结果表明,适量添加Co可使催化剂形成双级孔结构,生成了具有协同作用的Cu-Co结构,显著增加催化剂吸附CO的能力,促进合成C2+醇活性位的形成。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂制备

- 1.2 催化剂活性评价

- 1.3 催化剂表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 CO加氢反应

- 2.2 催化剂的XRD表征

- 2.3 催化剂的BET表征

- 2.4 催化剂的H2-TPR表征

- 2.5 CO-TPD表征

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高利红,朱志庆,沈卫华,方云进

关键词: 合成气,基催化剂,改性,协同作用

来源: 现代化工 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 华东理工大学化学工程联合国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(21576083)

分类号: TQ426;TQ223.122

DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.11.014

页码: 62-66

总页数: 5

文件大小: 198K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].烷基糖苷合成工艺中催化剂体系的研究[J]. 辽宁化工 2014(09)

- [2].国内文献摘要[J]. 乙醛醋酸化工 2013(09)

- [3].聚烯烃弹性体的现状及研究进展[J]. 合成树脂及塑料 2020(04)

- [4].羰基合成醋酐催化剂体系研究[J]. 乙醛醋酸化工 2013(04)

- [5].生产氟化—氯化二氧化硅包覆的氧化铝活性载体的方法及含有该载体的催化剂体系[J]. 齐鲁石油化工 2016(02)

- [6].一种甲醇羰基化合成醋酸的催化剂体系及应用 CN 102366724 A[J]. 乙醛醋酸化工 2013(12)

- [7].不同催化剂体系对甲醇催化NO的影响[J]. 工程热物理学报 2018(05)

- [8].复合载体催化剂的制备[J]. 中国建材科技 2018(04)

- [9].Pd/Pt/C催化剂在DNT加氢实验中性能研究[J]. 化学工程与装备 2019(08)

- [10].中国专利目次[J]. 合成树脂及塑料 2010(04)

- [11].中国专利[J]. 合成树脂及塑料 2010(04)

- [12].利用多催化剂体系实现烯烃、烯丙醇与合成气到α-季碳手性醛的一步转化[J]. 科学新闻 2019(02)

- [13].磷化物催化剂体系下二苯并噻吩加氢反应网络研究[J]. 洁净煤技术 2017(03)

- [14].串联催化剂合成线性低密度聚乙烯的进展[J]. 化工进展 2014(02)

- [15].科技信息[J]. 精细化工原料及中间体 2008(06)

- [16].二氧化碳中微量二氧化硫脱除新催化剂体系的研究[J]. 吉林化工学院学报 2014(01)

- [17].N催化剂中活性组分的核磁共振氢谱定量研究[J]. 分析测试学报 2018(02)

- [18].Rh/I催化剂体系在醋酸生产上的损耗研究[J]. 化学工程与装备 2013(04)

- [19].组合催化剂体系在柴油加氢精制装置的应用[J]. 石油炼制与化工 2012(12)

- [20].新型高效Br?nsted酸性离子液体催化剂体系催化烯烃齐聚反应（英文）[J]. 催化学报 2018(06)

- [21].己二酸绿色合成在有机化学实验教学中的应用[J]. 实验室科学 2013(03)

- [22].稠油降黏催化剂的研制及性能评价[J]. 石油与天然气化工 2016(06)

- [23].介质阻挡放电等离子体-Cu-Ni/-γ-Al_2O_3催化剂体系在甲烷二氧化碳重整反应中的协同作用[J]. 分子催化 2011(01)

- [24].铁系催化剂催化淖毛湖煤加氢液化反应研究[J]. 化学工程 2020(04)

- [25].Axens公司采用多助剂催化剂体系优化CCR重整装置[J]. 石油炼制与化工 2010(01)

- [26].中国专利 (12)发明专利申请[J]. 乙醛醋酸化工 2014(02)

- [27].纤维用超高分子量聚乙烯研究进展[J]. 石油化工 2019(08)

- [28].低温液相甲醇合成催化剂的研究进展[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2013(06)

- [29].新型油溶性催化剂体系对稠油降粘效果评价及矿场试验效果[J]. 中国石油石化 2017(01)

- [30].温度对催化剂体系配置及输送的影响[J]. 中国石油和化工标准与质量 2015(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ea18f7c3388eb8131568f66.html