# 固定翼无人机在线航迹规划方法

### 论文摘要

在不确定环境下,针对固定翼无人机(UAV)航迹规划问题,提出了一种基于滚动时域控制的模糊粒子群优化算法与改进人工势场法相结合的在线航迹规划方法。首先,对凸多边形障碍物进行最小外接圆拟合;然后,根据静态威胁,将规划问题转化为一系列时域窗口内的在线子问题,利用模糊粒子群算法实时优化求解以实现静态避障;当环境中存在动态威胁时,使用改进人工势场法对航迹进行调整完成动态避障。为了满足固定翼无人机的动态约束,同时提出固定翼UAV的碰撞检测法,可提前判断障碍物是否为真正威胁源,以此减少转弯频率和幅度,降低飞行代价。仿真实验结果表明,所提方法在固定翼UAV航迹规划中能有效提升规划速度、稳定性与实时避障能力,且克服了传统人工势场容易陷入局部最优的缺点。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 问题描述

- 1.1 滚动时域控制

- 1.2 模型建立

- 1.3 碰撞检测

- 2 R-RHC-FPSO静态避障

- 2.1 模糊粒子群算法

- 2.2 R-RHC-FPSO算法流程

- 3 PLAPF动态避障

- 3.1 引力势场

- 3.2 斥力势场

- 4 仿真结果及分析

- 4.1 实验一

- 4.2 实验二

- 4.3 实验三

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘佳,秦小林,许洋,张力戈

关键词: 滚动时域控制,模糊粒子群,人工势场,固定翼无人机,航迹规划

来源: 计算机应用 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程,自动化技术

单位: 中国科学院成都计算机应用研究所,中国科学院大学计算机与控制学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(61402537),中国科学院“西部青年学者”项目,四川省科技计划项目(2018GZDZX0041)~~

分类号: TP18;V279;V249

页码: 3522-3527

总页数: 6

文件大小: 1779K

下载量: 589

### 相关论文文献

- [1].浅谈无人机在公路领域的应用[J]. 吉林交通科技 2018(04)

- [2].采用无人机航测技术实现高速公路建设用地批后监测的探索[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [3].无人机摄影测量在农房不动产确权登记中的应用研究[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [4].基于光电红外复合传感的无人机自主管控系统[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [5].无人机航测技术在临汾浮山断裂调查中的应用[J]. 山西地震 2019(04)

- [6].“低慢小”无人机侦测反制系统的技术比较[J]. 中国公共安全 2019(11)

- [7].“探路星”无人机通过放飞评审[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [8].基于蜂群与A~*混合算法的三维多无人机协同[J]. 航天控制 2019(06)

- [9].未知区域无人机协同搜索方法及效率分析[J]. 航空科学技术 2019(10)

- [10].非确定环境下无人机与无人车动态协同设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [11].基于灰色层次分析法的无人机回收系统评估[J]. 无人系统技术 2019(05)

- [12].军地联合——创新无人机应用技术专业人才培养[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [13].无人机在农业领域的应用[J]. 吉林蔬菜 2019(04)

- [14].基于无人机平台的直立作物倒伏监测研究展望[J]. 中国农机化学报 2019(11)

- [15].基于系统六元理论的电磁武器反无人机蜂群军事概念建模研究[J]. 军事运筹与系统工程 2019(03)

- [16].民用无人机引发治安问题的思考[J]. 江西警察学院学报 2019(06)

- [17].无人机航拍在电视新闻中的应用探析——以电视节目主持人为视角[J]. 上海广播电视研究 2019(04)

- [18].泛用性模块化测绘无人机[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [19].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 智能城市 2020(01)

- [20].无人机法律规范和应用发展现状[J]. 中国科技信息 2020(01)

- [21].无人机动力装置模块化研究[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [22].四轴无人机总体结构模块化设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [23].基于无人机的消防灭火系统设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [24].探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J]. 门窗 2019(14)

- [25].无人机航空测量技术在地形测绘中的应用[J]. 四川有色金属 2019(04)

- [26].无人机航测技术在矿区周边地质环境治理中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [27].无人机遥感技术在工程测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [28].低空无人机航测数据精度影响因素分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(21)

- [29].无人机在西双版纳地形测绘中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(01)

- [30].输电线路巡检无人机飞控系统抗干扰关键技术[J]. 黑龙江电力 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ebb7c427b18be6e8a93e2a8.html