# 用于附着式升降脚手架的架体论文和设计-张帅

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于附着式升降脚手架的架体,包括附墙支座、竖向主框架、水平桁架与架体架构，上述架体架构位于相邻两个竖向主框架之间，且连接水平桁架，上述架体架构与竖向主框架均包括多根内立杆及与内立杆相对应的外立杆，上述内立杆与外立杆之间设有多个承载单元，上述竖向主框架的内立杆下部设有下吊点组件，且上述竖向主框架的内立杆靠近建筑物一侧设有轨道，上述附墙支座与轨道滑动套合，并与轨道上的防坠横档杆相卡合，以期望解决现有技术中同类架体使用的稳定性不足，结构复杂、现场安装难度大，升降拉吊不便等技术问题。

### 主设计要求

1.一种用于附着式升降脚手架的架体,包括附墙支座（602）、竖向主框架（13）、水平桁架（12）与架体架构，所述架体架构位于相邻两个竖向主框架（13）之间，且连接水平桁架（12），其特征在于：所述架体架构与竖向主框架（13）均包括多根内立杆（2）及与内立杆（2）相对应的外立杆（3），所述内立杆（2）与外立杆（3）之间设有多个承载单元（4），所述竖向主框架的内立杆（2）下部设有下吊点组件（5），且所述竖向主框架的内立杆（2）靠近建筑物一侧设有轨道（601），所述附墙支座（602）与轨道（601）滑动套合，并与轨道(601)上的防坠横档杆相卡合。

### 设计方案

1.一种用于附着式升降脚手架的架体,包括附墙支座（602）、竖向主框架（13）、水平桁架（12）与架体架构，所述架体架构位于相邻两个竖向主框架（13）之间，且连接水平桁架（12），其特征在于：所述架体架构与竖向主框架（13）均包括多根内立杆（2）及与内立杆（2）相对应的外立杆（3），所述内立杆（2）与外立杆（3）之间设有多个承载单元（4），所述竖向主框架的内立杆（2）下部设有下吊点组件（5），且所述竖向主框架的内立杆（2）靠近建筑物一侧设有轨道（601），所述附墙支座（602）与轨道（601）滑动套合，并与轨道(601)上的防坠横档杆相卡合。

2.根据权利要求1所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述承载单元（4）包括三角支架（7）、脚手板（8），所述三角支架（7）首端通过C形连接件（9）安装在内立杆（2）上，所述三角支架（7）末端固定安装在外立杆（3）上，所述三角支架（7）上端设有脚手板（8），所述脚手板（8）的侧面固定在三角支架（7）和外立杆(3)上，所述脚手板（8）相互之间首尾相连。

3.根据权利要求2所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述C形连接件（9）包括夹持板（901）、安装板（902），所述安装板（902）与脚手板（8）螺栓连接，所述夹持板（901）两端均设有安装孔（903），用于由安装孔（903）将夹持板（901）固定在内立杆（2）上。

4.根据权利要求1所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述外立杆（3）上固定有呈U型的网板连接件（10），且相邻的两个外立杆（3）之间设有防护网板（11），所述防护网板（11）通过网板连接件（10）安装在外立杆（3）上。

5.根据权利要求1所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述竖向主框架与架体构架通过水平桁架（12）连接为一体，所述水平桁架（12）连接内立杆（2）和\/或外立杆（3）。

6.根据权利要求1所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述下吊点组件（5）包括吊点桁架（501）、下吊点（502），所述吊点桁架（501）安装在内立杆（2）的下部，所述吊点桁架（501）下部安装下吊点（502）。

7.根据权利要求1所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述竖向主框架（13）下端设有底部托架（103），所述底部托架（103）上设有底板（1），所述底板（1）靠近于内立杆（2）的边沿上设有防护翻板（101），所述防护翻板（101）通过翻板连接件（102）活动安装在底板（1）上。

8.根据权利要求7所述的用于附着式升降脚手架的架体，其特征在于：所述防护翻板（101）通过铰链活动安装在翻板连接件（102）上，且防护翻板（101）通过铰链的最大翻转角度为与所述底板（1）齐平。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑用施工脚手架，具体涉及一种用于附着式升降脚手架的架体。

背景技术

附着式升降脚手架是一种安装在建筑物或构筑物外立面上使用的建筑施工用具，主要作用是是为施工人员提供作业平台和临边防护；由于脚手架架体的着力点均在建筑结构上，且能够沿建筑物或构筑物立面上升或下降，因此无需从底部到顶部全部搭设架体，因此更加适于在高层建筑施工中使用；但正是其着力点均在建筑结构上，因此其在使用时对稳定性要求更高，尤其是架体在上升、下降过程中更是如此，目前同类的升降脚手架结构上普遍针对架体防倾、防坠性能进行改进，而对于架体本身的稳定性并未进行实质性改进，大多还沿用的是传统脚手架的固定结构，因而不利于在升降脚手架中使用，因此有必要针对升降脚手架的架体结构进行研究和改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于附着式升降脚手架的架体，以期望解决现有技术中同类架体使用的稳定性不足，结构复杂、现场安装难度大，升降拉吊不便等技术问题。

为解决上述的技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

一种用于附着式升降脚手架的架体,包括附墙支座、竖向主框架、水平桁架与架体架构，上述架体架构位于相邻两个竖向主框架之间，且连接水平桁架，上述架体架构与竖向主框架均包括多根内立杆及与内立杆相对应的外立杆，上述内立杆与外立杆之间设有多个承载单元，上述竖向主框架的内立杆下部设有下吊点组件，且上述竖向主框架的内立杆靠近建筑物一侧设有轨道，上述附墙支座与轨道滑动套合，并与轨道上的防坠横档杆相卡合，其设计目的是，通过竖向主框架、水平桁架、架体架构形成受力框架，通过安装多个承载单元支撑施工人员站立，通过轨道、附墙支座、内立杆、外立杆使架体上下移动过程中防止架体倾斜和坠落，通过下吊点组件便于使用绳索拉动架体。

作为优选，上述承载单元包括三角支架、脚手板，上述三角支架首端通过C形连接件安装在内立杆上，上述三角支架末端固定安装在外立杆上，上述三角支架上端设有脚手板，上述脚手板的侧面固定在三角支架和外立杆上，上述脚手板相互之间首尾相连，其目的是，通过C形连接件将三角支架与内立杆连接在一起，通过三角支架连接外立杆与内立杆，并作用于脚手板，使脚手板安装更稳定。

进一步的技术方案是，上述C形连接件包括夹持板、安装板，上述安装板与脚手板螺栓连接，上述夹持板两端均设有安装孔，用于由安装孔将夹持板固定在内立杆上，其目的是，用于由夹持板夹住内立杆，用于由安装板固定脚手板，通过螺栓安装的方式保证连接稳定性，同时易于安装\/拆卸。

作为优选，上述外立杆上固定有呈U型的网板连接件，且相邻的两个外立杆之间设有防护网板，上述防护网板通过网板连接件安装在外立杆上，其设计目的是，通过U型的网板连接件便于工作人员拆\/装螺栓，通过在两个外立杆之间设置的防护网板有效避免物品意外从外立杆之间的间隙高空坠落。

作为优选，上述竖向主框架与架体构架通过水平桁架连接为一体，上述水平桁架连接内立杆和\/或外立杆，其目的是，用于由水平桁架连接内立杆和\/或外立杆，以提高其竖向主框架与架体构架受力时的稳定性。

作为优选，上述下吊点组件包括吊点桁架、下吊点，上述吊点桁架安装在内立杆的下部，上述吊点桁架下部安装下吊点，其目的是，通过吊点桁架固定下吊点，进而使下吊点受力时，将受力点均匀作用于内立杆。

作为优选，上述竖向主框架下端设有底部托架，上述底部托架上设有底板，上述底板靠近于内立杆的边沿上设有防护翻板，上述防护翻板通过翻板连接件活动安装在底板上，其目的是，通过底部托架托起过底板，通过翻板连接件转动防护翻板，通过防护翻板阻挡架体与建筑物的立面之间的间隙。

更进一步的技术方案是，上述防护翻板通过铰链活动安装在翻板连接件上，且防护翻板通过铰链的最大翻转角度为与上述底板齐平，其目的是，避免防护翻板向下倾斜，发生意外坠物。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过竖向主框架、水平桁架、架体架构承载施工所需载荷，通过安装多个承载单元支撑施工人员站立，其轨道、附墙支座、内立杆、外立杆有效防止架体发生倾斜或坠落，通过下吊点组件便于连接提升系统，进而无需逐层搭建，降低施工过程材料消耗，减少搭建时间。

本实用新型三角支架连接内立杆与外立杆，并支撑脚手板，其呈三角结构具有良好稳定性，进而保证承载单元的稳固程度，通过C形连接件能够降低三角结构安装后晃动的可能性。

本实用新型通过安装板固定脚手板，相对稳定的固定在三角支架上，通过夹持板使内立杆被固定夹持板内部，再由螺栓安装的方式保证连接稳定性，利于整体的安装\/拆卸，提升架体便捷性。

本实用新型通过防护网板有效避免物品意外从相邻的两个外立杆之间的间隙坠落，提升施工作业的安全性。

本实用新型能够通过竖向主框架与架体构架通过水平桁架连接为一体，使单根内立杆受到的作用力分散到整个装置，尤其是在升降过程中，进而提高装置整体的稳定性。

本实用新型通过下吊点作为吊装点，当下吊点受力后通过吊点桁架将作用力分散到内立杆多个点位，避免单独内立杆上某一点位受力过度。

本实用新型通过翻板连接件连接防护翻板，通过铰链连接的方式使防护翻板能够在底板上放出\/收起，使防护翻板能够抵触施工面，有效阻挡架体与建筑物的立面之间的间隙，避免施工过程中意外坠物。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图2为本实用新型正面示意图。

图3为本实用新型安装示意图。

图4为图1三角支架示意图。

图5为图1防护网板安装示意图。

图6为实用新型底部安装示意图。

图7为图6翻板连接件安装示意图。

附图标记说明：

1-底板、2-内立杆、3-外立杆、4-承载单元、5-下吊点组件、7-三角支架、8-脚手板、9-C形连接件、10-网板连接件、11-防护网板、12-水平桁架、13-竖向主框架、101-防护翻板、102-翻板连接件、103-底部托架、501-吊点桁架、502-下吊点、901-夹持板、601-轨道、602-附墙支座、902-安装板、903-安装孔。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

参考图1、图2所示，本实用新型的一个实施例是，一种用于附着式升降脚手架的架体,包括附墙支座602、竖向主框架13、水平桁架12与架体架构，上述架体架构位于相邻两个竖向主框架13之间，且连接水平桁架12，上述架体架构与竖向主框架13均包括多根内立杆2及与内立杆2相对应的外立杆3，上述内立杆2与外立杆3之间设有多个承载单元4，上述竖向主框架的内立杆2下部设有下吊点组件5，且上述竖向主框架的内立杆2靠近建筑物一侧设有轨道601，上述附墙支座602与轨道601滑动套合，并与轨道601上的防坠横档杆相卡合；其竖向主框架13垂直于建筑物外立面，架体架构连接相邻两竖向主框架13，主要作用是在承受架体竖向荷载时，并将竖向荷载传递至附近的竖向主框架，通过竖向主框架13承受竖向和水平荷载；其附墙支座602主要附着轨道601上，承受并传递附着架荷载，其两个内立杆2之间间隙相同，两个外立杆3之间间隙相同，其内立杆2与外立杆3上均设有对应固定孔，通过内立杆2与外立杆3构成受力框架，其承载单元4架设在内立杆2与外立杆3之间，通过安装多个承载单元4支撑施工人员站立，其轨道601安装在内立杆2上，上述附墙支座602用于安装在建筑物的立面上，其轨道601通过常规连接件固定在内立杆2上，附墙支座602与轨道601滑动套合，并与轨道601上的防坠横档杆相卡合，有效防止架体发生倾斜或坠落，也能够使装置主体上下移动，其下吊点组件5固定安装在内立杆2下部，上述附墙支座602用于安装在建筑物的立面上，通过下吊点组件5便于使用绳索拉动整个装置主体。

根据上述实施例，参考图3所示，本实用新型的另一个实施例是，为了保证承载单元4的稳固程度，上述承载单元4包括三角支架7、脚手板8，上述三角支架7首端通过C形连接件9安装在内立杆2上，上述三角支架7末端固定安装在外立杆3上，上述三角支架7上端设有脚手板8，上述脚手板8的侧面固定在三角支架7和外立杆3上，上述脚手板8相互之间首尾相连，其三角支架7呈直角三角形，其三角支架7首端通过C形连接件9安装在内立杆2上，末端通过常规连接件安装在外立杆3上，其脚手板8为钢制脚手板8，脚手板8位于三角支架7上方，在安装过程中脚手板8与三角支架7留有一定间隙，其受力过程中脚手板8可通过抵触三角支架7上端提高承载力，并通过螺栓使脚手板8在三角支架7上锁紧，其三角支架7位于脚手板8下部两端；其三角支架7呈三角结构具有良好结构稳定性，能够提升承载单元4的稳固程度，再通过C形连接件9能够降低三角支架7在安装后晃动的可能性。

进一步的，参考图4所示，为了保证三角支架7连接的稳定性，上述C形连接件9包括夹持板901、安装板902，上述安装板902与脚手板8螺栓连接，上述夹持板901两端均设有安装孔903，用于由安装孔903将夹持板901固定在内立杆2上，其夹持板901上的安装孔903为通孔，将夹持板901尺寸与内立杆2尺寸相适配，通过将夹持板901卡入内立杆2的外壁，由螺栓穿过安装孔903与内立杆2的固定孔中锁紧，其安装板902两端通孔与脚手板8上的装配孔相适配，通过安装板902固定脚手板8，使脚手板8牢固的固定在三角支架7上，通过夹持板901使内立杆2被固定夹持板901内部，再由螺栓安装的方式保证连接稳定性，利于整体的安装\/拆卸，提升架体便捷性。

根据上述实施例，参考图5所示，本实用新型的另一个实施例是，为了提升架体安全性，上述外立杆3上固定有呈U型的网板连接件10，且相邻的两个外立杆3之间设有防护网板11，上述防护网板11通过网板连接件10安装在外立杆3上，呈U型的网板连接件10采用钢制，通过U型的网板连接件10便于作业人员站在架体内侧拆装螺栓，其防护网板11表面设有多个透气孔，以便于降低大气流动对装置的阻力，通过防护网板11有效避免物品意外从两个外立杆3之间的间隙高空坠落，进而提升架体安全性。

根据上述实施例，本实用新型的另一个实施例是，为了保证内立杆2工作的稳定性，上述竖向主框架与架体构架通过水平桁架12连接为一体，上述水平桁架12连接内立杆2和\/或外立杆3，其水平桁架12通过螺栓连接不同内立杆2，使单根内立杆受到的作用力分散到其他内立杆，尤其是在升降过程中，进而提高内立杆稳定性，其水平桁架12可以单独连接不同内立杆2，也可以分别连接不同内立杆2与外立杆3。

根据上述实施例，参考图6所示，本实用新型的另一个实施例是，为了避免单独内立杆2上某一点位受力过度，上述下吊点组件5包括吊点桁架501、下吊点502，上述吊点桁架501安装在内立杆2的下部，上述吊点桁架501下部安装下吊点502，其吊点桁架501通过常规连接件固定在单根内立杆2上，其两个吊点桁架501之间间隙相同，通过下吊点502连接钢丝绳作为吊装点，当下吊点502受力后通过吊点桁架501将作用力分散到内立杆2的多个点位上，避免单独内立杆2的某一点位受力过度。

根据上述实施例，本实用新型的另一个实施例是，为了避免施工过程中意外坠物，上述竖向主框架13下端设有底部托架103，上述底部托架103上设有底板1，上述底板1靠近于内立杆2的边沿上设有防护翻板101，上述防护翻板101通过翻板连接件102活动安装在底板1上，其底部托架103固定安装在竖向主框架13下端，底板1置于底部托架103上方，其翻板连接件102固定安装在底板1上，通过翻板连接件102连接防护翻板101，使其能够在底板1上放出\/收起，通过放出防护翻板101，使防护翻板101能够抵触建筑物的立面，有效阻挡架体与建筑物立面之间的间隙，避免施工过程中意外坠物，其底部托架103能够在整体搭建过程中用于接触地面，其底板1受力时，可通过底部托架103将载荷分摊到竖向主框架13，由竖向主框架13承担底板1产生的竖向荷载。

更进一步的，参考图7，上述防护翻板101通过铰链活动安装在翻板连接件102上，且防护翻板101通过铰链的最大翻转角度为与上述底板1齐平，其铰链包括多个，且相邻的两个铰链之间间隙相同，进而避免防护翻板101向下过度倾斜，导致出现坠物情况。

在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”、“优选实施例”等，指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说，结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时，所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本实用新型的范围内。

尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述，但是，应该理解，本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式，这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说，在本申请公开、附图和权利要求的范围内，可以对主题组合布局的组成部件和\/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和\/或布局进行的变形和改进外，对于本领域技术人员来说，其他的用途也将是明显的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078124.X

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209686836U

授权时间:20191126

主分类号:E04G3/28

专利分类号:E04G3/28;E04G5/00

范畴分类:36E;

申请人:成都嘉泽正达科技有限公司

第一申请人:成都嘉泽正达科技有限公司

申请人地址:610399 四川省成都市青白江区工业集中发展区九峰路339号

发明人:张帅;陈德学;石海;马驰骋;柳元昌;王强;赖文武;张成云

第一发明人:张帅

当前权利人:成都嘉泽正达科技有限公司

代理人:罗韬

代理机构:51279

代理机构编号:成都中炬新汇知识产权代理有限公司 51279

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ec0ba5a797743f3d250d8ec.html