# 一种墙面涂刷用脚手架论文和设计-夏云龙

### 全文摘要

本实用新型涉及公开了一种墙面涂刷用脚手架，包括第一支撑腿和第二支撑腿，所述第一支撑腿和第二支撑腿的顶部铰接有一个工作平台，所述第一支撑腿和第二支撑腿的底部均固定连接有防滑垫。本实用新型解决了现有的脚手架在使用时不具备随时隔离掉落的涂料的问题，本实用新型通过对工作平台进行改进，通过在工作平台设置有两个第一收纳口和两个第二收纳口，并且将内部收藏有第一接料布和第二接料布，将第一接料布和第二接料布拉出工作平台并将其撑开拼接，这样操作台四周能够形成接料区域，从而在操作涂刷时，避免出现涂料掉落在地板上，从而能够增加脚手架的操作功能，减少操作的步骤，也减少垃圾的产生。

### 主设计要求

1.一种墙面涂刷用脚手架，包括第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)，其特征在于：所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的顶部铰接有一个工作平台(9)，所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的底部均固定连接有防滑垫(3)，所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的相对一侧分别铰接有第一活动套(5)和第二活动套(4)，所述第一活动套(5)和第二活动套(4)内活动连接有一个滑杆(6)，所述滑杆(6)侧表面正面的左右两侧均固定连接有螺杆，两个所述螺杆的后端贯穿分别贯穿所述第一活动套(5)和第二活动套(4)内壁后侧开设的滑槽(7)且延伸至其正面，所述螺杆上套接有拧紧套(8)；所述工作平台(9)的前后两侧均开设有第一收纳口(10)，所述工作平台(9)的左右两侧均开设有第二收纳口(11)，所述第一收纳口(10)内壁的上下两侧通过固定杆(12)固定连接，所述固定杆(12)上套接有两个活动环(13)，两个所述活动环(13)的侧表面固定连接有第一伸缩杆(14)，两个所述第一伸缩杆(14)上活动连接有第一接料布(15)，所述第二收纳口(11)内壁的底部均固定连接有限位杆(16)，所述限位杆(16)上铰接有第二伸缩杆(17)，两个所述第二伸缩杆(17)上套接有一个第二接料布(18)。

### 设计方案

1.一种墙面涂刷用脚手架，包括第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)，其特征在于：所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的顶部铰接有一个工作平台(9)，所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的底部均固定连接有防滑垫(3)，所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)的相对一侧分别铰接有第一活动套(5)和第二活动套(4)，所述第一活动套(5)和第二活动套(4)内活动连接有一个滑杆(6)，所述滑杆(6)侧表面正面的左右两侧均固定连接有螺杆，两个所述螺杆的后端贯穿分别贯穿所述第一活动套(5)和第二活动套(4)内壁后侧开设的滑槽(7)且延伸至其正面，所述螺杆上套接有拧紧套(8)；

所述工作平台(9)的前后两侧均开设有第一收纳口(10)，所述工作平台(9)的左右两侧均开设有第二收纳口(11)，所述第一收纳口(10)内壁的上下两侧通过固定杆(12)固定连接，所述固定杆(12)上套接有两个活动环(13)，两个所述活动环(13)的侧表面固定连接有第一伸缩杆(14)，两个所述第一伸缩杆(14)上活动连接有第一接料布(15)，所述第二收纳口(11)内壁的底部均固定连接有限位杆(16)，所述限位杆(16)上铰接有第二伸缩杆(17)，两个所述第二伸缩杆(17)上套接有一个第二接料布(18)。

2.根据权利要求1所述的一种墙面涂刷用脚手架，其特征在于：所述第一支撑腿(1)和第二支撑腿(2)均包括有固定腿和活动腿，所述活动腿内套接有固定腿，所述活动腿表面开设有多个螺纹槽，所述螺纹槽内穿插有螺纹栓，所述螺纹栓与所述固定腿的表面搭接。

3.根据权利要求1所述的一种墙面涂刷用脚手架，其特征在于：所述第一接料布(15)和第二接料布(18)均为扇形设置，所述第一接料布(15)包括有套接在所述第一伸缩杆(14)上的布套，两个所述布套的相对一侧通过扇形布固定连接，两个所述布套的相背一侧均固定连接有魔术贴条，所述第一接料布(15)和第二接料布(18)的结构相同。

4.根据权利要求1所述的一种墙面涂刷用脚手架，其特征在于：所述第一收纳口(10)和第二收纳口(11)均套接有隔板。

5.根据权利要求1所述的一种墙面涂刷用脚手架，其特征在于：所述第一收纳口(10)和第二收纳口(11)的形状均设置为梯形。

6.根据权利要求1所述的一种墙面涂刷用脚手架，其特征在于：所述滑杆(6)的两端分别套接在第一活动套(5)和第二活动套(4)内，两个所述拧紧套(8)分别与第一活动套(5)和第二活动套(4)的表面搭接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及室内装修用脚手架技术领域，具体涉及为一种墙面涂刷用脚手架。

背景技术

脚手架是常见的建筑用辅助类工具，脚手架的种类非常的多，常见的用于建筑时外部用钢管搭接式的脚手架，另外还有用于室内装修用的小型便携式的脚手架。

现有的在对墙体翻修时，需要对室内的顶壁进行涂刷，由于在翻修顶壁时，需要在地板上铺设一层报纸或者隔板，防止涂料掉落在地板上，不易清除，而采用报纸和隔板铺设这样不仅浪费纸资源造成污染，而且操作不方便，而现有的脚手架不具备隔离掉落的涂料的功能。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种墙面涂刷用脚手架，解决了现有的脚手架在使用时不具备随时隔离掉落的涂料的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种墙面涂刷用脚手架，包括第一支撑腿和第二支撑腿，所述第一支撑腿和第二支撑腿的顶部铰接有一个工作平台，所述第一支撑腿和第二支撑腿的底部均固定连接有防滑垫，所述第一支撑腿和第二支撑腿的相对一侧分别铰接有第一活动套和第二活动套，所述第一活动套和第二活动套内活动连接有一个滑杆，所述滑杆侧表面正面的左右两侧均固定连接有螺杆，两个所述螺杆的后端贯穿分别贯穿所述第一活动套和第二活动套内壁后侧开设的滑槽且延伸至其正面，所述螺杆上套接有拧紧套；

所述工作平台的前后两侧均开设有第一收纳口，所述工作平台的左右两侧均开设有第二收纳口，所述第一收纳口内壁的上下两侧通过固定杆固定连接，所述固定杆上套接有两个活动环，两个所述活动环的侧表面固定连接有第一伸缩杆，两个所述第一伸缩杆上活动连接有第一接料布，所述第二收纳口内壁的底部均固定连接有限位杆，所述限位杆上铰接有第二伸缩杆，两个所述第二伸缩杆上套接有一个第二接料布。

作为本实施例的优选，所述第一支撑腿和第二支撑腿均包括有固定腿和活动腿，所述活动腿内套接有固定腿，所述活动腿表面开设有多个螺纹槽，所述螺纹槽内穿插有螺纹栓，所述螺纹栓与所述固定腿的表面搭接。

作为本实施例的优选，所述第一接料布和第二接料布均为扇形设置，所述第一接料布包括有套接在所述第一伸缩杆上的布套，两个所述布套的相对一侧通过扇形布固定连接，两个所述布套的相背一侧均固定连接有魔术贴条，所述第一接料布和第二接料布的结构相同。

作为本实施例的优选，所述第一收纳口和第二收纳口均套接有隔板。

作为本实施例的优选，所述第一收纳口和第二收纳口的形状均设置为梯形。

作为本实施例的优选，所述滑杆的两端分别套接在第一活动套和第二活动套内，两个所述拧紧套分别与第一活动套和第二活动套的表面搭接。

本实用新型提供了一种墙面涂刷用脚手架。具备以下有益效果：

本实用新型通过对工作平台进行改进，通过在工作平台设置有两个第一收纳口和两个第二收纳口，并且将内部收藏有第一接料布和第二接料布，将第一接料布和第二接料布拉出工作平台并将其撑开拼接，这样操作台四周能够形成接料区域，从而在操作涂刷时，避免出现涂料掉落在地板上，从而能够增加脚手架的操作功能，减少操作的步骤，也减少垃圾的产生。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构工作平台的剖视图。

图中所示：1第一支撑腿、2第二支撑腿、3防滑垫、4第二活动套、5第一活动套、6滑杆、7滑槽、8拧紧套、9工作平台、10第一收纳口、11第二收纳口、12固定杆、13活动环、14第一伸缩杆、15第一接料布、16限位杆、17第二伸缩杆、18第二接料布。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-2所示，本实用新型实施例提供一种墙面涂刷用脚手架，包括第一支撑腿1和第二支撑腿2，第一支撑腿1和第二支撑腿2的顶部铰接有一个工作平台9，第一支撑腿1和第二支撑腿2的底部均固定连接有防滑垫3，第一支撑腿1和第二支撑腿2的相对一侧分别铰接有第一活动套5和第二活动套4，第一活动套5和第二活动套4内活动连接有一个滑杆6，滑杆6侧表面正面的左右两侧均固定连接有螺杆，两个螺杆的后端贯穿分别贯穿第一活动套5和第二活动套4内壁后侧开设的滑槽7且延伸至其正面，螺杆上套接有拧紧套8；工作平台9的前后两侧均开设有第一收纳口10，工作平台9的左右两侧均开设有第二收纳口11，第一收纳口10内壁的上下两侧通过固定杆12固定连接，固定杆12上套接有两个活动环13，两个活动环13的侧表面固定连接有第一伸缩杆14，两个第一伸缩杆14上活动连接有第一接料布15，第二收纳口11内壁的底部均固定连接有限位杆16，限位杆16上铰接有第二伸缩杆17，两个第二伸缩杆17上套接有一个第二接料布18。

参见图1-2所示，第一支撑腿1和第二支撑腿2均包括有固定腿和活动腿，活动腿内套接有固定腿，活动腿表面开设有多个螺纹槽，螺纹槽内穿插有螺纹栓，螺纹栓与固定腿的表面搭接。通过对第一支撑腿1和第二支撑腿2进行改进，能够保证脚手架高度能够被调节。第一接料布15和第二接料布18均为扇形设置，第一接料布15包括有套接在第一伸缩杆14上的布套，两个布套的相对一侧通过扇形布固定连接，两个布套的相背一侧均固定连接有魔术贴条，第一接料布15和第二接料布18的结构相同。

在本实施例中，第一收纳口10和第二收纳口11均套接有隔板。通过设置有隔板，隔板通过活页活动连接在操作平台9上，能够在使用后将接料用布阻隔在其内部。第一收纳口10和第二收纳口11的形状均设置为梯形。通过将第一收纳口10和第二收纳口11的形状均设置为梯形，能够增加第一伸缩杆14和第二伸缩杆17转动的范围。滑杆6的两端分别套接在第一活动套5和第二活动套4内，两个拧紧套8分别与第一活动套5和第二活动套4的表面搭接。

本实用新型的工作原理：使用时，将隔板打开，并将第一伸缩杆14和第二伸缩杆17分别拉出第一收纳口10和第二收纳11口，并将第一伸缩杆14和第二伸缩杆17拉长，再将第一接料布15和第二接料布18撑开，撑开后将相邻的魔术贴贴合，此时能够将涂料落料进行阻隔。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个引用结构”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263511.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209723551U

授权时间:20191203

主分类号:E04G1/15

专利分类号:E04G1/15

范畴分类:36E;

申请人:湖北夏显锋涂料股份有限公司

第一申请人:湖北夏显锋涂料股份有限公司

申请人地址:432400 湖北省孝感市应城市东马坊滕西大道以北与东城大道交汇处（东城工业园）

发明人:夏云龙

第一发明人:夏云龙

当前权利人:湖北夏显锋涂料股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f0906c9989d99042f866403.html