# 集中供热系统的节能经济运行研究

孙方军

天津市津能双鹤热力设备有限公司

摘要：在当前，提高供热服务质量过程中，供热调节技术的应用尤为重要，通过其应用能够最大程度的降低供热的能耗，并且尽量保证供热系统具备良好的服务水准以及运行质量。

关键词：集中供热系统；节能；经济运行

引言

随着经济的不断快速发展，能源的短缺以及环境的污染越来越成为人们所要解决的问题。而城市的供热系统在运行的过程中所消耗的能源还较大，这样不仅造成了资源的浪费，而且还在一定程度上对环境造成了污染。因此，我们就应不断的对城市集中供热运行管理进行节能降耗研究，这样才能有效的完善城市的集中供热系统，从而不断的促进城市的可持续发展。

1供热调节技术的目标及原理

供热系统本身以广大的用热客户作为主要的服务对象，而开展供热调节最根本的原因就是希望能够更好的满足用热客户的基本愿望以及需求，对于用户多元化的需求进行服务并且更好的进行热能的保护，保证整个供热系统当中所产生的热量能够被用户进行充分而且合理的使用，并且尽可能的减少能源在供热中产生的浪费，最终保证整个供热系统能够以最为经济、科学而且合理的方式来开展工作。在实际进行供热调节工作的全过程当中，所有的调节技术的应用首先要确保整个供热系统能够进行持续服务，并且以节能降耗作为首要的目标。要想能够更好的达到供热的整体目标，保证整个供热系统整体性能稳定而且状态稳定，要求供热系统能够提供的热量与供热用户要求的热载荷保持一致，实际上在开展供热调节的过程当中我们需要结合的外界因素众多，例如：供暖所在地的风力以及室外温度等。通常情况下，供热调节主要包括三个部分：集中调节、局部调节以及个体调节。所谓的集中调节指的是通过将热源来的位置锁定之后的调节方式，局部调节则是指围绕用户的入口来开展调节工作，而个体调节指的是通过将散热设备锁定来进行必要的控制。

2集中供热系统的节能经济运行

2.1热源以及间歇性调节

针对热源进行调节需要具备一定的参照，具体的来说就是要依据预控系统本身系统的循环流量以及供、回水温度等条件进行执行。从而在保证相关指标的整体基础之上选择最具有合理性的燃烧调节方式。间歇性调节本身属于供热调节过程当中的一种辅助调节的方式，调节的基本原理主要包括：保证供热系统具有稳定的流量以及供水、回水温度的大前提之下，尽量的缩短供暖的时间。其基本原理主要包括：整个供暖系统当中的锅炉系统熄火之后，循环水泵依然持续的运行，力求保证整个网络的起始以及末尾部分所有的用户都能够顺利的进行热介质的通过，而达到取暖的目的。但是，此种调节模式本身具有一定的缺陷以及弊端，即锅炉如果多次不定性的进行关闭以及开启，热量损耗可能会加剧，另外由于室温很难维持，通常情况下间歇性调节在小型内部系统当中的应用更加广泛。

2.2完善二次网的直埋技术

直埋敷设技术是城市集中供热系统中比较常用的敷设方式，其能够把一次网的管道热度损失降低至2%～7%范围内。通常情况下，管网热损失超标现象大多数发生在二次管网上，而且其所产生的损失可以达到10%～15%，导致上述现象发生的主要原因是有较多分支出现在了二次网上，而这时我们就需要根据相关规范和标准来增设阀门，以确保直埋敷设能够顺利的转换为半管沟敷设，同时由于多年失修等原因的影响，也有可能造成管网热出现比较大的损失。目前，要想实现对管网热损失的有效控制，要进一步优化与完善二次网的直埋技术，最主要的措施就是选择直埋球阀的方式方法，这样可以十分有效地避免检查井过多设置的情况，减少其数量，以此来确保二次网真正能够成为直埋敷设。

2.3选用防腐阻垢剂，降低系统失水率

大量的资料调查与统计发现，我国每平方米供暖面积所需要的平均补水量约在80kg/年～90kg/年，热损失率约为8%～10%，除了冒、滴、跑、漏的原因外，也经常会发生用户偷水现象。目前最常用的解决对策就是将防腐阻垢剂加入系统之中，其不仅能够除垢，而且还可以防锈。通过使水系统的pH值（pH＞10）提高，还可以在钢管表面构筑一层保护膜，既能够达到软化水质的目的，而且还可以防止二氧化碳腐蚀和氧腐蚀。与此同时，该防腐阻垢剂不会对人体造成伤害，但是带有颜色（黑色）。通过多年的实践发现，防腐阻垢剂的应用效果比较理想。

2.4合理实施多热源联网运行

为了更好的提高城市集中供热系统运行效率，对于热电联产地、大容量热水锅炉，可以选择采用多热源联网供热运行方案，以此来达到节能减排的效果。实际上，与高压电网一样，多热源联网地供热系统可以运用多个热源对整个热网实现供热，这样就给用于根据自居需求提供热量奠定了基础。其中，一般可将容量较大的热电厂作为主要的热源，况且在实际供热过程中，有可能满负荷向热网输热，这样一来其余的热源就可以作为辅助热源使用，以此来更好地满足热用户对热源的基本需求。要想保证热源地锅炉的安全、高效运行，要有效的调度热量平衡，进一步提高供热系统的总体运行效率。在对压力平衡进行调度过程中，一个固定的供热区域可以选择一个热源自动为其供热，以满足其对热源供热的基本要求。借助流量平衡调度作为一种有效的供热方式，其可以满足每个用户对于热量的需求，而且还能在一定程度上提高供热效率的同时保证热量的使用质量，这样就能不断的促进锅炉一直处于运转的状态，从而提升热源的平均热效率。

结语

现今，伴随经济的高速发展，城市集中供热的优化运行与节能问题都成为了人们普遍关注的重点。为了有效节省能源消耗，使得城市集中供热系统更为完善、合理、科学，以及满足居民用户的需求，就需要从其设计规范标准，采用大容量的产热源，完善二次网的直埋技术等多方面，来分析研究相关的优化运行以及节能措施。以此来提高城市集中供热效果，使之更为高质量高效率。

参考文献：

［1］米莎．城市集中供热优化运行及节能措施研究［D］．北京：华北电力大学，2017．

［2］闫曙光．热网节能措施探讨与应用［A］．2015火电厂污染物净化与节能技术研讨会论文集［C］．2015：62-65．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f16b14e8b469b80c86d9028.html