# 废液收集标本分离架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种废液收集标本分离架，该废液收集标本分离架包括用于套设废液收集袋的架体，架体内形成有废液标本分离区和处于废液标本分离区下方的废液收集区，废液标本分离区的顶端带有进液口，废液收集区通过连接通道与废液标本分离区相连通，连接通道的开口较进液口的开口小；废液收集袋的袋口套设在废液标本分离区的进液口处，废液收集袋的袋体穿过废液标本分离区后延伸至废液收集区内，在废液收集袋的袋体内与连接通道相对应的位置安装有滤网。本申请直接利用废液收集袋收集手术中产生的冲洗废液，不会污染架体，架体无需经常清洗灭菌，废液处理更方便；手术时手术者的脚下空间较大，能较为自由地变换手术姿势，体验感更佳。

### 主设计要求

1.一种废液收集标本分离架，其特征在于，包括用于套设废液收集袋的架体(1)，所述的架体(1)内形成有废液标本分离区(100)和处于废液标本分离区(100)下方的废液收集区(200)，该废液标本分离区(100)的顶端带有进液口，该废液收集区(200)通过连接通道(31)与废液标本分离区(100)相连通，该连接通道(31)的开口较进液口的开口小；所述的废液收集袋的袋口套设在废液标本分离区(100)的进液口处，所述的废液收集袋的袋体穿过废液标本分离区(100)后延伸至废液收集区(200)内，在废液收集袋的袋体内与连接通道(31)相对应的位置安装有滤网(11)。

### 设计方案

1.一种废液收集标本分离架，其特征在于，包括用于套设废液收集袋的架体(1)，所述的架体(1)内形成有废液标本分离区(100)和处于废液标本分离区(100)下方的废液收集区(200)，该废液标本分离区(100)的顶端带有进液口，该废液收集区(200)通过连接通道(31)与废液标本分离区(100)相连通，该连接通道(31)的开口较进液口的开口小；

所述的废液收集袋的袋口套设在废液标本分离区(100)的进液口处，所述的废液收集袋的袋体穿过废液标本分离区(100)后延伸至废液收集区(200)内，在废液收集袋的袋体内与连接通道(31)相对应的位置安装有滤网(11)。

2.如权利要求1所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的架体(1)包括底座(2)以及处于底座(2)上方的支承框(3)，该支承框(3)通过若干支杆(4)与底座(2)相连，所述的连接通道(31)由该支承框(3)围成，底座(2)、支杆(4)和支承框(3)围成了所述的废液收集区(200)。

3.如权利要求2所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的支承框(3)的底部固定连接有导向筒(9)，该导向筒(9)的其中一端与连接通道(31)相连通，该导向筒(9)的另一端延伸至废液收集区(200)外侧。

4.如权利要求2-3中任意一项所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的架体(1)包括处于支承框(3)上方的绷袋框(5)，该绷袋框(5)通过若干撑杆(6)与支承框(3)相连，绷袋框(5)、撑杆(6)和支承框(3)围成了所述的废液标本分离区(100)。

5.如权利要求4所述的废液收集标本分离架，其特征在于，在相邻的撑杆(6)之间，所述的绷袋框(5)与支承框(3)之间设有挡板(10)。

6.如权利要求4所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的绷袋框(5)包括与手术床(300)床尾相抵靠的水平边(51)，与该水平边(51)相对设置的弧形边(52)，以及连接水平边(51)和弧形边(52)的两个连接边(53)，所述的水平边(51)、弧形边(52)和连接边(53)均呈圆杆状，并且弧形边(52)的跨度大于水平边(51)的长度。

7.如权利要求6所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的水平边(51)由第一水平部(51a)、第二水平部(51b)和处于第一水平部(51a)和第二水平部(51b)之间的弧形部(51c)组成。

8.如权利要求6所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的弧形边(52)的两端分别插接安装在相应的连接边(53)上，所述的弧形边(52)的中央与支承框(3)之间连接有弹性伸缩杆(7)，所述的弧形边(52)具有受挤压而绕连接边(53)发生周向转动的收缩位，所述的弹性伸缩杆(7)用于驱使弧形边(52)回复原位。

9.如权利要求8所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的连接边(53)的端部开设有用于插装弧形边(52)的第一容置腔(53a)，该弧形边(52)的端部与第一容置腔(53a)开口之间设有用于防止弧形边(52)脱离第一容置腔(53a)的限位件(8)。

10.如权利要求9所述的废液收集标本分离架，其特征在于，所述的限位件(8)包括设置在弧形边(52)端部的凸环(81)，以及设置在第一容置腔(53a)开口处的内翻边(82)，在凸环(81)和内翻边(82)之间，所述的弧形边(52)的外周套设有限位环(83)，该限位环(83)与弧形边(52)滑动连接且限位环(83)与第一容置腔(53a)底部之间抵接有第一复位弹簧(84)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体涉及一种废液收集标本分离架。

背景技术

泌尿外科电切、妇科电切以及钬激光碎石等手术中，需要使用冲洗液对手术视野进行清理，流出的冲洗废液需要收集后作集中处理，同时还需将混杂在冲洗废液中的组织标本进行分离，以便进行其他的医学观察和病例分析。

为了便于将组织标本与冲洗废液分离，申请号为CN 201120340773.6的中国实用新型专利申请公开了一种废液收集标本分离桶，该废液收集标本分离桶包括呈筒状的桶体，所述的桶体的桶口处设置有凹陷坡盖，该凹陷坡盖的中心处设置有下液口，该下液口处设有过滤器，所述的凹陷坡盖的侧方还设有对准下液口的导流板；所述的桶体的外壁上设有把手，该桶体的底部连接有排液管，所述的排液管上设置排液开关。

该废液收集标本分离桶的不足之处在于：(1)使用时，该废液收集标本分离桶被放置在手术床尾端，且处于手术者身前，由于该桶体呈筒状，手术者的脚下空间有限，在操作时常常需要将双腿岔开后站立，导致体验感差；(2)桶体仅具有收集废液的功能，当手术结束后需要将废液排出，使用其他的容器(一般为袋子)盛装后抛弃，不仅污染了桶体，而且还需要做一次废液转移，转移过程中也有废液泄漏的风险；(3)桶体在每次使用后都需要清洗、灭菌以备下次使用，维护起来较为麻烦。

实用新型内容

本申请的发明目的是提供一种处理废液更加方便、体验感更佳的废液收集标本分离架。

为实现上述发明目的，本申请的技术方案如下：

一种废液收集标本分离架，包括用于套设废液收集袋的架体，所述的架体内形成有废液标本分离区和处于废液标本分离区下方的废液收集区，该废液标本分离区的顶端带有进液口，该废液收集区通过连接通道与废液标本分离区相连通，该连接通道的开口较进液口的开口小；

所述的废液收集袋的袋口套设在废液标本分离区的进液口处，所述的废液收集袋的袋体穿过废液标本分离区后延伸至废液收集区内，在废液收集袋的袋体内与连接通道相对应的位置安装有滤网。

本申请直接利用废液收集袋收集手术中产生的冲洗废液，同时利用架体作为废液收集袋的支撑。使用时，将废液收集袋套设在架体内，在废液收集区处拉紧废液收集袋，使废液收集袋贴合废液标本分离区，然后在连接通道处安装滤网。当冲洗废液自进液口流入扩口的废液标本分离区后，在滤网的阻挡下，冲洗废液中的标本留在滤网上方的废液标本分离区，而冲洗废液则流入废液收集区内，冲洗废液和组织标本直接分离，标本直接留取在滤网上；待手术结束后，收集标本，取出滤网，将废液收集袋自取出废液收集区作后续处理即可。

本申请对所使用的废液收集袋没有任何限制，只需满足所需大小即可，手术室中常见的显微镜袋即可使用。

由于废液标本分离区呈扩口状态，因此手术时手术者的脚下空间较大，能够较为自由地变换手术姿势，体验感更佳；同时，在废液收集的过程中只污染废液收集袋，不会污染架体，无需进行废液转移，不会出现废液泄漏的问题，废液处理也更加方便；术后只需对滤网进行清洗、消毒灭菌，架体只需清洗消毒即可，无需灭菌，大大降低了医护人员的医疗器械维护工作强度。

在上述的废液收集标本分离架中，所述的架体包括底座以及处于底座上方的支承框，该支承框通过若干支杆与底座相连，所述的连接通道由该支承框围成，底座、支杆和支承框围成了所述的废液收集区。为了确保废液收集标本分离架不会发生侧翻，底座优选采用密度大的材料制成，如铁、石等。手术结束后，将废液收集袋自相邻支杆之间的空隙中取出即可。

在上述的废液收集标本分离架中，所述的支承框呈环形，所述的底座的外径较支承框的外径大。如此能够进一步提高架体的稳固性。

由于废液收集区处于废液标本分离区的下方，而废液标本分离区是呈扩口状态的，这就导致废液收集区内的废液收集袋取出较为不便。因此在上述的废液收集标本分离架中，所述的支承框的底部固定连接有导向筒，该导向筒的其中一端与连接通道相连通，该导向筒的另一端延伸至废液收集区外侧。使用时，直接将废液收集袋自导向筒内穿出，使用后，直接在架体一侧将废液收集袋自导向筒内抽出即可。

在上述的废液收集标本分离架中，所述的架体包括处于支承框上方的绷袋框，该绷袋框通过若干撑杆与支承框相连，绷袋框、撑杆和支承框围成了所述的废液标本分离区。

撑杆的数量是根据需要具体设置的，不过在冲洗废液的流量较大的情况下，可能会导致废液收集袋在冲洗废液的冲击下自撑杆之间的空隙中掉出架体，而引起废液收集袋破裂。因此在上述的废液收集标本分离架中，在相邻的撑杆之间，所述的绷袋框与支承框之间设有挡板。挡板能够起到支撑废液收集袋的作用。

冲洗废液一般自手术床的床尾侧流出，为了确保绷袋框的开口大于冲洗废液的液柱喷出弧度，在上述的废液收集标本分离架中，所述的绷袋框包括与手术床床尾相抵靠的水平边，与该水平边相对设置的弧形边，以及连接水平边和弧形边的两个连接边；所述的水平边、弧形边和连接边均呈圆杆状，并且弧形边的跨度大于水平边的长度。弧形边增大了手术床床尾与绷袋框边缘之间的距离，确保冲洗废液不会喷出绷袋框。其中，所述的水平边由第一水平部、第二水平部和处于第一水平部和第二水平部之间的弧形部组成。这种水平边的设置是与手术床床尾的边缘相适配的。

由于废液标本分离区是呈扩口状态的，因此手术者在手术时难免会挤压弧形边。为了够避免弧形边被挤压变形，在上述的废液收集标本分离架中，所述的弧形边的两端分别插接安装在相应的连接边上，所述的弧形边的中央与支承框之间连接有弹性伸缩杆，所述的弧形边具有受挤压而绕连接边发生周向转动的收缩位，所述的弹性伸缩杆用于驱使弧形边回复原位。

显然地，当在绷袋框与支承框之间设置挡板时，在弧形边与支承框3之间是不设置挡板的。

在上述的废液收集标本分离架中，所述的连接边的端部开设有用于插装弧形边的第一容置腔，该弧形边的端部与第一容置腔开口之间设有用于防止弧形边脱离第一容置腔的限位件。

在上述的废液收集标本分离架中，所述的限位件包括设置在弧形边端部的凸环，以及设置在第一容置腔开口处的内翻边，在凸环和内翻边之间，所述的弧形边的外周套设有限位环，该限位环与弧形边滑动连接且限位环与第一容置腔底部之间抵接有第一复位弹簧。

限位环的两侧分别能够与凸环和内翻边相抵靠，确保弧形边不会脱离第一容置腔；而第一复位弹簧能够辅助弹性伸缩杆，驱使弧形边在未受压时快速回复原位。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

本申请直接利用废液收集袋收集手术中产生的冲洗废液，同时利用架体作为废液收集袋的支撑。由于废液标本分离区呈扩口状态，因此手术时手术者的脚下空间较大，能够较为自由地变换手术姿势，体验感更佳；同时，在废液收集的过程中只污染废液收集袋，不会污染架体，无需进行废液转移，不会出现废液泄漏的问题，废液处理也更加方便；术后只需对滤网进行清洗、消毒灭菌，架体只需清洗消毒即可，无需灭菌，大大降低了医护人员的医疗器械维护工作强度。

附图说明

图1为本实用新型的废液收集标本分离架的结构示意图；

图2为图1中弧形边和连接边之间的连接结构示意图；

图3为图1中弹性伸缩杆的内部结构示意图；

图4为本实用新型另一种废液收集标本分离架的结构示意图；

图5为图4所示的废液收集标本分离架在另一视角下的结构示意图；

图6为本实用新型另一形式的废液收集标本分离架的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案做进一步详细说明。

实施例1

如图1所示，本实施例一种废液收集标本分离架，包括架体1和套设在架体1内的废液收集袋(图中未示出)。

其中，架体1包括底座2，底座2可以设置成环状或圆盘状，并且最好采用密度较大的材料制成，如铁质、石质、混凝土材料等等，以确保架体1的稳固性，避免架体1侧翻。

底座2的上方设有支承框3，底座2的外径较支承框3的外径大，支承框3通过若干支杆4与底座2相连，底座2、支杆4和支承框3围成废液收集区200。在本实施例中，支杆4的数量设置应当在确保支承框3的稳定性的同时，方便从支杆4之间的空隙中将废液收集袋取出；本实施例设置了三根支杆4，三根支杆4沿环状的支承框3外周均匀设置。

支承框3的上方还设置有绷袋框5，该绷袋框5通过若干撑杆6与支承框3相连，绷袋框5、撑杆6和支承框3围成废液标本分离区100。撑杆6的数量设置应当确保绷袋框5保持稳固。

如图1所示，支承框3的中心形成有连通废液标本分离区100和废液收集区200的连接通道31，并且，该连接通道31的开口较废液标本分离区100的进液口即绷袋框的开口小，从而使得废液标本分离区100是呈扩口状态的。

其中，绷袋框5包括与手术床300床尾相抵靠的水平边51，与该水平边51相对设置的弧形边52，以及连接水平边51和弧形边52的两个连接边53；其中，水平边51由第一水平部51a、第二水平部51b和处于第一水平部51a和第二水平部51b之间的弧形部51c组成，这与手术床300床尾的边缘相适配，确保绷袋框5尽可能地靠近手术床300，同时扩大废液标本分离区100的进液口面积。

本实施例中，水平边51、弧形边52和连接边53均呈圆杆状，并且弧形边52的跨度大于水平边51的长度。弧形边52增大了手术床300床尾与绷袋框5边缘之间的距离，确保冲洗废液不会喷出绷袋框5。

由于废液标本分离区100是呈扩口状态的，因此手术者在手术时难免会挤压弧形边52。如图2和图3所示、结合图1可见，为了够避免弧形边52被挤压变形，本实施例将弧形边52的两端分别插接安装在相应的连接边53上，同时在弧形边52的中央与支承框3之间连接有弹性伸缩杆7(而不在弧形边52和支承框3之间设置长度固定的撑杆6)，从而当弧形边52受到挤压时，弧形边52能够将压力转移到弹性伸缩杆7上，驱使弹性伸缩杆7收缩的同时，弧形边52绕连接边53发生周向转动，避免变形；待压力接触后，弧形边52又能够在弹性伸缩杆7的驱使下回复到原位。

如图2所示，连接边53的端部开设有用于插装弧形边52的第一容置腔53a，该弧形边52的端部与第一容置腔53a开口之间设有用于防止弧形边52脱离第一容置腔53a的限位件8。

该限位件8包括：设置在弧形边52端部的凸环81，第一容置腔53a的开口处设有内翻边82，在凸环81和内翻边82之间，弧形边52的外周还套设有限位环83，该限位环83的外径均大于凸环81的外径和第一容置腔53a开口的内径，从而限位环83的两侧分别能够与凸环81和内翻边82相抵靠，确保弧形边52不会脱离第一容置腔53a。同时，该限位环83与弧形边52滑动连接且限位环83与第一容置腔53a底部之间抵接有第一复位弹簧84，第一复位弹簧84能够辅助弹性伸缩杆7，驱使弧形边52在未受压时快速回复原位。

如图3所示，弹性伸缩杆7包括与支承框3固定连接的固定段71和与弧形边52球接的活动段72，其中，固定段71内设有用于容纳活动段72的第二容置腔71a，该活动段72与第二容置腔71a滑动配合，且活动段72的端部与第二容置腔71a内壁之间抵接有第二复位弹簧73。

本实施例一种废液收集标本分离架的工作原理为：

使用时，将废液收集袋的袋口套设在绷袋框5上，在废液收集区200处拉紧废液收集袋，使废液收集袋贴合废液标本分离区100，然后在连接通道31处安装滤网11。当冲洗废液自进液口流入扩口的废液标本分离区100后，在滤网11的阻挡下，冲洗废液中的标本留在滤网11上方的废液标本分离区100，而冲洗废液则流入废液收集区200内；待手术结束后，收集标本，取出滤网11，将废液收集袋自取出废液收集区200作后续处理即可。

实施例2

如图4和图5所示，本实施例的废液收集标本分离架是在实施例1的基础上，在支承框3的底部固定连接有导向筒9，该导向筒9的其中一端与连接通道31相连通，该导向筒9的另一端延伸至废液收集区200外侧。使用时，直接将废液收集袋自导向筒9内穿出，使用后，直接在架体1一侧将废液收集袋自导向筒9内抽出即可。

实施例3

如图6所示，本实施例的废液收集标本分离架是在实施例2的基础上进行改进：在相邻的撑杆6之间，所述的绷袋框5与支承框3之间设有挡板10。显然地，在弧形边与支承框3之间是不设置挡板10的。挡板10能够起到支撑废液收集袋的作用，避免在冲洗废液的流量较大的情况下，废液收集袋在冲洗废液的冲击下自撑杆6之间的空隙中掉出架体1，而引起废液收集袋破裂。

当然，本实施例的改进也可以在实施例1的基础上进行。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305413.9

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209828368U

授权时间:20191224

主分类号:B01D29/03

专利分类号:B01D29/03

范畴分类:23A;

申请人:章玲娟

第一申请人:章玲娟

申请人地址:311121 浙江省杭州市余杭区余杭镇西园社区安乐路80号

发明人:章玲娟

第一发明人:章玲娟

当前权利人:章玲娟

代理人:方惠琴

代理机构:33233

代理机构编号:浙江永鼎律师事务所 33233

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f48cedfe55cfca0f01aa6ca.html