# 钢结构工程施工监理质量控制张学继

惠州建通工程项目管理有限公司广东惠州516000

摘要：本文主要针对钢结构工程施工监理质量的控制展开了探讨，通过结合具体的工程实例，对施工前、施工中和施工后三个阶段的主要工作作了详细的阐述和系统的分析，以前能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词：钢结构工程；施工监理；质量控制

钢结构在我国工程建设应用中越来越多，为确保其施工质量，做好工程的施工监理质量控制尤为重要。因此，我们必须要采取有效的措施，保证施工前、施工中和施工后三个阶段施工监理的质量控制。基于此，本文就钢结构工程施工监理质量的控制进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1工程概况

某商业广场，其中2#楼四层（29541m2）分为7个区，各区间采用钢连廊沟通。楼面静荷载为4.5KN/m2，活荷载为3.5KN/m2，基本风压0.45KN/m2。钢连廊部分为钢筋混凝土独立基础，部分预埋螺栓位于车库顶。跨度一般为8.4m，最大跨度为12m；合同约定质量目标为合格。

2施工前准备工作

准备工作：

（1）组织参建各方参加图纸会审和设计交底，并做好书面记录；

（2）施工单位的企业资质、企业的安全生产许可证、以及企业的营业执照应该符合本项目的规模要求。一定要审核项目部主要管理人员及特殊工种人员上岗证书（其中包含项目经理、施工员、质量员、安全员、电工、电焊工、架子工等）是否和规定中的要求相一致；

（3）审查施工组织设计（方案）是否从工程实际出发，针对性、可行性、可操作性、安全性是否可行。

3施工过程中监理

3.1钢材原材、钢构配件的加工的要求监理

（1）钢材：钢材进厂加工前，一定要检查钢材质量是不是合格、有没有出厂合格证、检验报告等质保资料。一定要检查钢材的型号、规格和尺寸的偏差，是否和设计、规范要求的一致。检查钢材外观质量，应无缺陷等，以上如果都合格，要进行见证取样送检，经检测合格后方可使用；

（2）高强螺栓：检查高强螺栓有没有质量合格证、有没有相应的出厂检验报告。特别要检查他的连接副扭拒系数和预拉力值，来确认是否符合设计要求。另外还要检查螺栓、螺母、垫圈的表面有没有涂油保护、有没有生锈、有没有沾染污物、螺纹有没有损伤，如果都符合要求，然后监督现场取样送检，经检测机构检验合格后再准使用；

（3）焊接材料：一定要检查焊接材料有没有产品质量合格证、有没有出厂检验报告。焊条表面一定不能有破损、不能有脱落、不能有焊芯锈蚀等现象；焊剂不能有受潮结块；

（4）涂装材料：防锈漆的质量一定要和现行国家产品标准和设计的要求一致。漆的型号、名称、颜色及有效期应一定要和他的质量证明文件一致。打开后看不到结皮、凝胶等现象。防火涂料各项性能应符合设计要求，且经有资质等级的检测机构检测，符合规定要求后方可使用；

（5）钢构件制作：这个项目的钢构件均为工厂内加工制作，运输到工地，现场拼接并吊装，在制作前，熟悉图纸，相关技术标准，要求施工单位编制详细的生产方案，报监理、业主审批后方可下料生产（过程中随机抽查）。钢构件的生产焊接，工厂内采用的是电动化焊接的方法，质量可靠性更高。构件因为在焊接时会产生一定的变形，所以构件焊接完成后一定要进行修整，经过再加工，确认构件的尺寸，外观等质量达到设计、规范的要求后，才能再做除锈的工艺。除锈是喷涂防锈漆前要做的必备工作，工厂用的是抛丸除锈的办法。油漆施工前做到钢构件表面没有油污，没有泥块等污物后，就可以做防锈漆施工了。油漆原料在涂漆以前，一定要搅拌均匀。漆层干燥后，用肉眼观察不应有裂纹、漆层剥落、鼓包等质量缺陷。

3.2钢结构安装监理

（1）在钢结构安装前要注意检查的事项。钢构件在运送路途上，一定要保证固定好；构件的各个部分受力均匀；在卸货吊装的时候，保证吊点的位置要合理，防止钢构件有较大变形或者折弯，影响质量。安装前做好构件的测量定位，固定螺栓规格和紧固应验收合格。构件拼接接触面应保持清洁、干燥，轴线确保重合，高强螺栓连接紧固后，48小时内进行扭矩检查，检查结果应符合，《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001中有关规定，并做好记录；

（2）安装和校正监理。钢构件的吊装点应经计算，吊车的吨位选择应满足现场使用要求，且检测合格，在有效期内；操作人员持证上岗。钢梁安装时，梁高与水平间距应符合设计要求，梁应垂直，不应出现倾斜现象。现场安装的时候，一定不能出现气割扩孔的情况，如果一定要扩孔，扩孔的大小和扩孔的数量一定要和设计单位沟通，他们同意后，才能操作。而且扩孔的孔径不能超过螺栓直径的1.2倍。紧固螺栓的时候，一定要保证接触的表面整洁，干燥，螺栓紧固后丝扣露出2－3扣，同时做好扳手扭矩和螺栓的施工记录。紧接着进行连杆和檩条的安装，安装应牢固、顺直；

（3）屋面板安装监理。__w暛_?V_屋面板安装，应牢固，连接件数量、间距应符合设计要求、现行标准、规范，连接件应有防水垫片，且安装安成后应进行密封、防水处理。彩钢板相接的两块板搭界的宽度一定和设计的要求一致，脊顶压板的宽度一定要和设计要求一致。一定要用耐候密封胶保证做好防水施工中屋面板禁止随意开洞，且不应留有污物。

3.3钢结构在涂装施工中的监理工作

一般钢结构层高较高，所以施工中应选择稳定性高的脚手架，以确保安全。钢结构在拼接、安装完成后，一定要对施工中钢材表面漆层损伤处进行处理防止造成深入腐蚀。修补油漆晾晒、干透后，再进行次道工序的施工；防火涂料的选择，其粘结强度指标、抗压强度指标均应与设计要求一致。防火涂料涂装时，基层表面不要有泥污、油污等附着；涂料开桶后要搅和均匀，涂装的厚度要与设计要求一致，且要涂刷均匀。

3.4监理工作的重点、难点及解决办法

（1）原材料质量控制为监理工作的重点，工程采用Q345B钢材。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%；钢材应具有良好的可焊性和合格的冲击韧性。运输、吊装和安装过程中要注意半成品和成品保护；

（2）焊接质量控制是监理工作的难点，选择的焊条（焊剂）应与主体金属力学性能相适应，选择合适的方法和设备，安排具备相应资质的工人持证上岗，勤巡视、检查，及时验收和检验。

4钢结构工程的验收

（1）实体验收：柱的垂直度、梁的跨度、水平间距等经检测机构检测，其误差应符合验收要求，细部处理与设计一致，观感质量验收级别达到要求；

（2）资料验收：工程所用原材料质量证明合格文件齐全、原材见证取样复试报告齐全有效，焊缝探伤检测报告、漆层厚度检测报告、功能试验均应合格；工序验收、分项工程验收、隐蔽工程验收等验收记录完整且均要合格，方可进行子分部工程验收；如果有不合格项其处理记录应齐全；

（3）验收组织程序：先由施工单位自检自评合格后报监理机构；监理机构审查通过后组织参建各方进行验收，并形成书面记录。

5结语

综上所述，钢结构工程的施工作为如今建筑施工中的一种重要形式，做好其的施工监理质量控制工作尤为重要。不仅如此，还要认真把握好“事前、事中、事后”控制这三个环节，预防质量通病的发生，这样对钢结构工程的施工质量才有更好的保证。

参考文献：

[1]郭淑丽.论监理对钢结构工程施工质量控制[J].建筑工程技术与设计.2014（31）.

[2]杨海峰.现场监理对钢结构工程施工质量控制研究[J].科技信息.2012（07）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f4ee90252f7f28e46691481.html