# 碳羟基磷灰石/钾长石复合材料的制备与表征

### 论文摘要

以钾长石为原料,用液相合成法制备碳羟基磷灰石/钾长石复合材料（CK）。以200mg/L Ni 2+的吸附率为指标,通过单因素实验和响应面分析法得出其最优制备条件:CO32-与PO43-的摩尔比0.23,钾长石与羟基磷灰石的质量比0.4,搅拌时间2h,搅拌温度43.1℃,陈化时间24h。此时,CK对Ni2+的吸附率可达到92.9%。并利用扫描电镜（SEM）、X-射线衍射（XRD）、傅里叶红外光谱（FT-IR）以及BET比表面积等测试手段对CK进行表征,结果表明,碳羟基磷灰石均匀地负载在钾长石上,使其表面变得蓬松粗糙,与原料相比总孔体积、比表面积分别增大了近55、60倍。因此,CK有望成为一种新颖的去除重金属污染的环境矿物吸附材料。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 CHAP/钾长石复合材料的制备

- 1.2.1 实验方法

- 1.2.2 RK/HAP质量比对CK吸附性能的影响

- 1.2.3 NH4HCO3用量和陈化时间对CK吸附性能的影响

- 1.2.4 搅拌时间和搅拌温度对CK吸附性能的影响

- 1.2.5 吸附试验

- 1.3 CK材料的响应面优化条件

- 1.4 样品表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 单因素实验

- 2.2 响应面分析

- 2.2.1 响应曲面试验设计

- 2.2.2 建立模型方程与显著性检验

- 2.2.3 CK对Ni 2+吸附率的响应曲面分析与优化

- 2.3 材料表征

- 2.3.1 XRD分析

- 2.3.2 FT-IR分析

- 2.3.3 BET分析

- 2.3.4 SEM分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张婷,徐曼,朱慧霞,李玲

关键词: 钾长石,碳羟基磷灰石,负载,响应面分析法

来源: 化工新型材料 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 新疆大学化学化工学院

基金: 国家自然科学基金资助项目（21467029）

分类号: TB332

页码: 137-143

总页数: 7

文件大小: 352K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].碳羟基磷灰石纳米材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(13)

- [2].以羟基磷灰石微球作为稳定剂制备新型维生素A片剂的研究[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [3].介孔羟基磷灰石的制备及其应用的研究进展[J]. 山东化工 2020(13)

- [4].一步溶剂热法合成锶掺杂羟基磷灰石超长纳米线（英文）[J]. 无机材料学报 2020(06)

- [5].锶取代羟基磷灰石的制备方法和生物学特征[J]. 中国组织工程研究 2018(06)

- [6].不同形貌羟基磷灰石的制备研究进展[J]. 广州化工 2018(16)

- [7].镁掺杂羟基磷灰石的制备及其生物活性研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [8].淫羊藿苷/富血小板血浆微球/羟基磷灰石复合材料制备及特性研究[J]. 中国中医急症 2017(03)

- [9].掺镁-羟基磷灰石对牙周韧带细胞的影响[J]. 黑龙江医药科学 2017(02)

- [10].贝壳粉制备球形羟基磷灰石[J]. 化工时刊 2015(04)

- [11].羟基磷灰石多肽成骨细胞实验研究进展[J]. 人人健康 2017(10)

- [12].羟基磷灰石抗菌改性的研究与应用[J]. 中国组织工程研究 2020(16)

- [13].镧掺杂对羟基磷灰石形貌与吸附性能的影响[J]. 萍乡学院学报 2018(06)

- [14].基于光固化的羟基磷灰石3D打印工艺研究[J]. 航空制造技术 2019(17)

- [15].羟基磷灰石在铀富集成矿中的作用[J]. 湿法冶金 2019(05)

- [16].羟基磷灰石在饮水除氟中的应用[J]. 陕西水利 2019(09)

- [17].硅掺杂羟基磷灰石包覆镁合金的微波制备[J]. 现代技术陶瓷 2016(05)

- [18].含钾羟基磷灰石粉体的制备及其吸附性能研究[J]. 功能材料 2015(12)

- [19].碳羟基磷灰石对氟离子吸附性能研究[J]. 河南科技 2013(24)

- [20].烧结温度对羟基磷灰石靶的影响[J]. 量子电子学报 2014(02)

- [21].新型高柔韧性羟基磷灰石耐火纸[J]. 科学 2014(02)

- [22].高温烧结羟基磷灰石靶的细胞相容性[J]. 量子电子学报 2014(03)

- [23].羟基磷灰石改性聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(09)

- [24].锶羟基磷灰石的荧光性能及药物缓释性能[J]. 硅酸盐学报 2012(12)

- [25].阿拉伯树胶对胶原-羟基磷灰石复合材料性能的影响[J]. 无机材料学报 2011(01)

- [26].含镉羟基磷灰石的形成及其稳定性[J]. 无机材料学报 2008(05)

- [27].悬浮液等离子喷涂制备氟代羟基磷灰石生物涂层[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [28].奶粉中羟基磷灰石成分的检测[J]. 食品与机械 2019(03)

- [29].羟基磷灰石表面特性差异对重金属污染土壤固化修复的影响[J]. 环境化学 2018(09)

- [30].溶解-析晶法制备结构可控的氟羟基磷灰石微球[J]. 人工晶体学报 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/107829c10f84050f4bdfab5a.html