# 一种便携式展示架论文和设计-谢梅兰

### 全文摘要

本实用新型公开一种便携式展示架，其特征在于，包括展示板、支撑组件，所述支撑组件包括一连接板、至少一个第一支撑板、一卡板，所述连接板的一端与所述展示板的一端相连接，所述第一支撑板的一端可弯折连接于所述连接板，所述第一支撑板用于支撑所述连接板、展示板；所述卡板的一端可弯折连接于所述连接板、另一端卡接于所述第一支撑板。本实用新型所述的便携式展示架便于收纳。

### 主设计要求

1.一种便携式展示架，其特征在于，包括展示板、支撑组件，所述支撑组件包括一连接板、至少一个第一支撑板、一卡板，所述连接板的一端与所述展示板的一端相连接，所述第一支撑板的一端可弯折连接于所述连接板，所述第一支撑板用于支撑所述连接板、展示板；所述卡板的一端可弯折连接于所述连接板、另一端卡接于所述第一支撑板。

### 设计方案

1.一种便携式展示架，其特征在于，包括展示板、支撑组件，所述支撑组件包括一连接板、至少一个第一支撑板、一卡板，所述连接板的一端与所述展示板的一端相连接，所述第一支撑板的一端可弯折连接于所述连接板，所述第一支撑板用于支撑所述连接板、展示板；所述卡板的一端可弯折连接于所述连接板、另一端卡接于所述第一支撑板。

2.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述第一支撑板的数量为两个，两个所述第一支撑板对称设置于所述连接板的两侧。

3.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述第一支撑板的底部与水平面之间存在夹角，所述夹角为0至45度。

4.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述展示板开设有一贯穿孔。

5.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述支撑组件采用一张纸板制成。

6.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述连接板平行所述展示板设置。

7.根据权利要求1所述的便携式展示架，其特征在于，所述连接板开有一第一通孔；所述第一支撑板与所述连接板的连接处开设有一第二通孔，且所述第二通孔与所述第一通孔相连通；所述卡板相对所述第一通孔、第二通孔设置，且所述卡板的一端可弯折连接于所述连接板、另一端相对所述第一支撑板开设有一第一凹口，所述第一凹口与所述第一支撑板一一对应设置，所述卡板经所述第一凹口卡接于所述第一支撑板。

8.根据权利要求7所述的便携式展示架，其特征在于，所述第一支撑板与所述连接板的连接处开设有一第三通孔，且所述第三通孔与所述第二通孔相连通；所述支撑组件还包括至少一个直角三角板，所述直角三角板与所述第一支撑板一一对应设置，所述直角三角板配合内置于所述第三通孔，所述直角三角板平行所述连接板设置，所述直角三角板的一直角板连接于所述连接板、另一直角边可弯折连接于所述卡板。

9.根据权利要求8所述的便携式展示架，其特征在于，所述卡板的两侧向内凹陷形成有两个第二凹口，所述第二凹口靠近所述直角三角板设置，所述第一支撑板相对所述第二凹口向外凸出形成有一凸起26，所述凸起26相对所述第二凹口设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及展架领域，具体涉及一种便携式展示架。

背景技术

现有的展示架一般包括支撑脚、展示板，展示板设置于支撑脚上，当我们需要张贴海报或者宣传单时，将海报或者宣传单贴在展示板上，这种展示架存在缺陷，支撑脚一般由金属或木头制成，且不可折叠，当展示不使用时，需要将展示架移动至无人的角落，不方便收纳。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述技术不足，提供一种便携式展示架，解决现有技术中展示架不方便收纳的技术问题。

为达到上述技术目的，本实用新型的技术方案提供一种便携式展示架，其特征在于，包括展示板、支撑组件，所述支撑组件包括一连接板、至少一个第一支撑板、一卡板，所述连接板的一端与所述展示板的一端相连接，所述第一支撑板的一端可弯折连接于所述连接板，所述第一支撑板用于支撑所述连接板、展示板；所述卡板的一端可弯折连接于所述连接板、另一端卡接于所述第一支撑板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果包括：通过设置展示板，当我们需要张贴海报时，将海报粘贴在展示板上；通过设置第一支撑板、卡板，通过弯折第一支撑板、卡板，使第一支撑板卡接于第一支撑板，通过第一支撑板支撑连接板、展示板，当我们不需要使用本实用新型所述的便携式展示架时，弯折第一支撑板、卡板，使第一支撑板、卡板复位，此时，连接板、第一支撑板、卡板贴合在一起，使得本实用新型所述的便携式展示架整体板状，便于收纳。

附图说明

图1是本实用新型的三维示意图；

图2是本实用新型的结构示意图；

图3是本实用新型中支撑组件的三维示意图；

图4是本实用新型又一实施例的整体三维示意图；

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例一

本实用新型提供了一种便携式展示架，如图1至4所示，包括展示板1、支撑组件2。

支撑组件2包括一连接板21、至少一个第一支撑板22、一卡板23，连接板21的一端与展示板1的一端相连接；优选的，支撑组件2采用一张纸板制成。

第一支撑板22的一端可弯折连接于连接板21，第一支撑板22用于支撑连接板21、展示板1。

卡板23的一端可弯折连接于连接板21、另一端卡接于第一支撑板22。

实施例二：

本实用新型提供了一种便携式展示架，如图1至3所示，包括展示板1、支撑组件2。

展示板1开设有一贯穿孔3。

支撑组件2包括一连接板21、至少一个第一支撑板22、一卡板23、至少一个直角三角板24。

连接板21的一端与展示板1的一端相连接，连接板21开有一第一通孔，所述第一通孔贯穿连接板21；优选的，支撑组件2采用一张纸板制成。

第一支撑板22的一端可弯折连接于连接板21，第一支撑板22与连接板21的连接处开设有一第二通孔、一第三通孔，且所述第二通孔与所述第一通孔相连通，所述第三通孔与所述第二通孔相连通，第一支撑板22用于支撑连接板21、展示板1。优选的，第一支撑板22的数量为两个，两个第一支撑板22对称设置于连接板21的两侧，第一支撑板22的底部与水平面之间存在夹角，所述夹角的角度为0至45度，进一步优选的，所述夹角为15度。

卡板23的尺寸与所述第一通孔、第二通孔相吻合，卡板23相对所述第一通孔、第二通孔设置，且卡板23的一端可弯折连接于连接板21、另一端相对第一支撑板22开设有一第一凹口25，所述第一凹口25与第一支撑板22一一对应设置，卡板23经所述第一凹口25卡接于第一支撑板22；优选的，卡板23的两侧向内凹陷形成有两个第二凹口，所述第二凹口靠近直角三角板24设置，第一支撑板22相对所述第二凹口向外凸出形成有一凸起26，凸起26相对所述第二凹口设置。

直角三角板24与第一支撑板22一一对应设置，直角三角板24配合内置于所述第三通孔，直角三角板24平行连接板21设置，直角三角板24的一直角板连接于连接板21、另一直角边可弯折连接于卡板23；选的，直角三角板24的数量为两个，直角三角板24对称设置于连接板21的两侧。

本实用新型的具体工作流程：当我们需要使用本实用新型所述的便携式展示架时，弯折两个第一支撑板22，使第一支撑板22与垂直连接板21、展示板1，弯折卡板23，使卡板23的第一凹口25卡接于第一支撑板22，且卡板23垂直第一支撑板22、连接板21、展示板1，卡板23的卡接处位于凸起26的下方。

本实用新型的有益效果包括：通过设置展示板1，当我们需要张贴海报时，将海报粘贴在展示板1上，通过设置贯穿孔3，可以将一些饰品挂设于所述贯穿孔3；通过设置第一支撑板22、卡板23，通过弯折第一支撑板22、卡板23，使第一支撑板22卡接于第一支撑板22，使第一支撑板22支撑连接板21、展示板1，当我们不需要使用本实用新型所述的便携式展示架时，弯折第一支撑板22、卡板23，使第一支撑板22、卡板23复位，此时，连接板21、第一支撑板22、卡板23贴合在一起，使得本实用新型所述的便携式展示架整体呈板状，便于收纳；连接板21、第一支撑板22、卡板23由一张瓦楞纸经过冲裁和弯折形成，制作简单，且重量较轻；通过设置两个直角三角板24，对卡板23起到加强固定的作用，防止卡板23出现损坏；通过设置第二凹口、凸起26，当卡板23经第一凹口25卡设于第一支撑板22时，通过凸起26能对卡板23进行限制，防止卡板23在自身回复力的作用下自动复位；通过设置对称设置两个第一支撑板22，使得展示板1固定的更稳定。

实施例三：

如图4所示，本实用新型提供了一种便携式展示架，包括展示板1、支撑组件2。

支撑组件2包括一连接板21、一第一支撑板22、一卡板23，连接板21呈方形，连接板21为平行展示板1设置，连接板21的一端与展示板1的一端相连接；优选的，支撑组件2采用一张纸板制成。

第一支撑板22的一端可弯折连接于连接板21的一直角边，优选的，第一支撑板22与连接板21的连接处位于展示板1的中部。

卡板23的一端可弯折连接于连接板21的相邻的另一直角边，且卡板23的另一端相对第一支撑板22开设有一第一凹口25，卡板23经所述第一凹口25卡设于所述第一支撑板22。

本实用新型的具体工作流程：通过弯折第一支撑板22，使第一支撑板22垂直于连接板21、展示板1，弯折卡板23，使卡板23的第一凹口25卡接于第一支撑板22，通过这种方式实现了支撑板、展示板1的固定，结构简单，方便使用，支撑组件2由连接板21、一第一支撑板22、一卡板23组成，便于加工，成本低。

以上所述本实用新型的具体实施方式，并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形，均应包含在本实用新型权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920075739.7

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209343738U

授权时间:20190903

主分类号:G09F 15/02

专利分类号:G09F15/02

范畴分类:15E;

申请人:湖北品田包装有限公司

第一申请人:湖北品田包装有限公司

申请人地址:448000 湖北省荆门市屈家岭经济开发区

发明人:谢梅兰

第一发明人:谢梅兰

当前权利人:湖北品田包装有限公司

代理人:黄君军

代理机构:42231

代理机构编号:武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10bc3dbc65154f9eb77c00b7.html