# 易用型多功能氧气筒标识牌论文和设计-候燕

### 全文摘要

本实用新型涉及标识牌技术领域，是一种易用型多功能氧气筒标识牌，其包括背板、衬板、前板、警示标牌和活动挡块，衬板后侧固定在背板的前侧面上，衬板的左上部设有卡片容纳方孔，衬板的左端面上设有卡片安装口并与卡片容纳方孔相连通，衬板的右上部设有警示牌容纳方孔，衬板的下部设有挡块容纳方孔，衬板的前侧固定有前板。本实用新型结构合理而紧凑，使用方便，其通过卡片容纳方孔能够装入管理卡片，通过拨动活动挡块能够显示氧气筒内的氧气量，通过警示标牌能够显示“四防”等警示标识，一个标识牌即可显示多项标识信息，不再需要频繁地更换标识牌，更加易于管理和使用，具有安全、省力、简便、高效的特点。

### 主设计要求

1.一种易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：包括背板、衬板、前板、警示标牌和活动挡块，衬板后侧固定在背板的前侧面上，衬板的左上部设有卡片容纳方孔，衬板的左端面上设有卡片安装口并与卡片容纳方孔相连通，衬板的右上部设有警示牌容纳方孔，衬板的下部设有挡块容纳方孔，衬板的前侧固定有前板，对应卡片容纳方孔位置的前板左上部设有透明部，对应警示牌容纳方孔位置的前板右上部设有警示显示缺口，警示显示缺口的尺寸小于警示牌容纳方孔，对应挡块容纳方孔位置的前板下部设有气量显示缺口，气量显示缺口的尺寸小于挡块容纳方孔，透明部与警示显示缺口之间的前板前侧面上印制有用于记录吸氧操作流程或\/和氧气筒维护流程信息的二维码；卡片容纳方孔内安装有管理卡片并能够通过透明部显示，警示牌容纳方孔内安装有警示标牌并能够通过警示显示缺口显露警示标牌中部；所述气量显示缺口包括不少于三个的挡块位，对应各挡块位的背板前侧面为氧气量标识区，对应左端挡块位的氧气量标识区内绘制有空筒标识符，对应中部挡块位的氧气量标识区内绘制有中间气量标识符，对应右端挡块位的氧气量标识区内绘制有满筒标识符，活动挡块的数量比挡块位的数量少一个，各活动挡块安装在挡块容纳方孔内并能够左右移动以使空筒标识符、中间气量标识符、满筒标识符择一显示。

### 设计方案

1.一种易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：包括背板、衬板、前板、警示标牌和活动挡块，衬板后侧固定在背板的前侧面上，衬板的左上部设有卡片容纳方孔，衬板的左端面上设有卡片安装口并与卡片容纳方孔相连通，衬板的右上部设有警示牌容纳方孔，衬板的下部设有挡块容纳方孔，衬板的前侧固定有前板，对应卡片容纳方孔位置的前板左上部设有透明部，对应警示牌容纳方孔位置的前板右上部设有警示显示缺口，警示显示缺口的尺寸小于警示牌容纳方孔，对应挡块容纳方孔位置的前板下部设有气量显示缺口，气量显示缺口的尺寸小于挡块容纳方孔，透明部与警示显示缺口之间的前板前侧面上印制有用于记录吸氧操作流程或\/和氧气筒维护流程信息的二维码；卡片容纳方孔内安装有管理卡片并能够通过透明部显示，警示牌容纳方孔内安装有警示标牌并能够通过警示显示缺口显露警示标牌中部；所述气量显示缺口包括不少于三个的挡块位，对应各挡块位的背板前侧面为氧气量标识区，对应左端挡块位的氧气量标识区内绘制有空筒标识符，对应中部挡块位的氧气量标识区内绘制有中间气量标识符，对应右端挡块位的氧气量标识区内绘制有满筒标识符，活动挡块的数量比挡块位的数量少一个，各活动挡块安装在挡块容纳方孔内并能够左右移动以使空筒标识符、中间气量标识符、满筒标识符择一显示。

2.如权利要求1所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：警示标牌的数量为四个并分别绘制有防火标识符、防震标识符、防油标识符、防热标识符，各警示标牌尺寸相同，对应中部警示标牌位置的衬板的右部上端面上设有警示牌安装口，警示牌安装口的下端与警示牌容纳方孔中部上端相连通，警示牌安装口的宽度尺寸大于或等于警示标牌的宽度尺寸，警示牌安装口内装有堵块，对应堵块中部位置的背板后端设有螺钉孔并安装有锁定螺钉，堵块通过锁定螺钉固定安装在背板上。

3.如权利要求1或2所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：挡块位的数量为八个，活动挡块的数量为七个，中间气量标识符包括第一级气量标识符、第二级气量标识符、第三级气量标识符、第四级气量标识符、第五级气量标识符、第六级气量标识符，中部挡块位包括第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位，第一级气量标识符、第二级气量标识符、第三级气量标识符、第四级气量标识符、第五级气量标识符、第六级气量标识符依次对应绘制在第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位处的氧气量标识区内。

4.如权利要求1或2所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：管理卡片上记录有包括氧气筒所属单位、管理人、检验时间的管理信息。

5.如权利要求3所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：管理卡片上记录有包括氧气筒所属单位、管理人、检验时间的管理信息。

6.如权利要求1或2所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：背板、衬板及前板为四角呈圆角的矩形，背板上端有挂耳，挂耳中部设有挂孔；或\/和，背板、衬板、前板为透明亚克力材质，除透明部外的前板后侧面上涂覆有绿色涂层；或\/和，对应卡片安装口中部位置的前板左部边缘设有取卡凹口。

7.如权利要求3所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：背板、衬板及前板为四角呈圆角的矩形，背板上端有挂耳，挂耳中部设有挂孔；或\/和，背板、衬板、前板为透明亚克力材质，除透明部外的前板后侧面上涂覆有绿色涂层；或\/和，对应卡片安装口中部位置的前板左部边缘设有取卡凹口。

8.如权利要求4所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：背板、衬板及前板为四角呈圆角的矩形，背板上端有挂耳，挂耳中部设有挂孔；或\/和，背板、衬板、前板为透明亚克力材质，除透明部外的前板后侧面上涂覆有绿色涂层；或\/和，对应卡片安装口中部位置的前板左部边缘设有取卡凹口。

9.如权利要求5所述的易用型多功能氧气筒标识牌，其特征在于：背板、衬板及前板为四角呈圆角的矩形，背板上端有挂耳，挂耳中部设有挂孔；或\/和，背板、衬板、前板为透明亚克力材质，除透明部外的前板后侧面上涂覆有绿色涂层；或\/和，对应卡片安装口中部位置的前板左部边缘设有取卡凹口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及标识牌技术领域，是一种易用型多功能氧气筒标识牌。

背景技术

为保证供氧安全，在中心供氧系统的医院，也必须在病房备氧气筒，以防停电、设备故障时应急供氧，由于备用的医用氧气筒不经常使用，但为了确保氧气筒中氧气处于备用状态，需医护人员每天检查标识牌及剩余氧气压力，并做好交班记录，例如由新筒开始使用每次改变余量，或由空筒更换为满筒，都必须更换标识牌，新氧气筒挂“满”牌，使用完毕后的氧气筒，压力低于5MPa的氧气筒挂“空” 牌，未完全使用的氧气筒需挂“有氧”标识，根据安全使用规范，现有的氧气筒还必须悬挂“四防”警示标识，即“防火”、 “防震”、 “防油”和“防热” 警示标识，致使氧气筒外部悬挂多块标识牌，外观较为凌乱。因此，现有医用氧气筒使用的标识牌在实际使用过程中存在以下不足：更换标识牌繁琐费事、多块标识牌较凌乱、不易管理。

此外，由于氧气筒使用过程中，还需要较为准确地注明筒内氧气剩余量以便备用或及时更换，通常需要在氧气筒上悬挂记录本，医护人员需要定期拧动氧气筒总开关，通过氧气筒压力表查看余氧压力，之后通过记录本记录剩余氧气的压力数值，操作繁琐、费时费力，反复拧动氧气筒总开关还存在安全隐患。

发明内容

本实用新型的目的在于提供了一种易用型多功能氧气筒标识牌，克服了上述现有技术之不足，其能有效解决现有医用氧气筒标识牌存在的更换标识牌较为繁琐、多张标识牌较为凌乱、不易管理的问题。

本实用新型还进一步解决了现有医用氧气筒使用时，需通过记录本记录余氧压力繁琐费事、存在安全隐患的问题。

本实用新型的目的是这样实现的：一种易用型多功能氧气筒标识牌，包括包括背板、衬板、前板、警示标牌和活动挡块，衬板后侧固定在背板的前侧面上，衬板的左上部设有卡片容纳方孔，衬板的左端面上设有卡片安装口并与卡片容纳方孔相连通，衬板的右上部设有警示牌容纳方孔，衬板的下部设有挡块容纳方孔，衬板的前侧固定有前板，对应卡片容纳方孔位置的前板左上部设有透明部，对应警示牌容纳方孔位置的前板右上部设有警示显示缺口，警示显示缺口的尺寸小于警示牌容纳方孔，对应挡块容纳方孔位置的前板下部设有气量显示缺口，气量显示缺口的尺寸小于挡块容纳方孔，透明部与警示显示缺口之间的前板前侧面上印制有用于记录吸氧操作流程或\/和氧气筒维护流程信息的二维码；卡片容纳方孔内安装有管理卡片并能够通过透明部显示，警示牌容纳方孔内安装有警示标牌并能够通过警示显示缺口显露警示标牌中部；所述气量显示缺口包括不少于三个的挡块位，对应各挡块位的背板前侧面为氧气量标识区，对应左端挡块位的氧气量标识区内绘制有空筒标识符，对应中部挡块位的氧气量标识区内绘制有中间气量标识符，对应右端挡块位的氧气量标识区内绘制有满筒标识符，活动挡块的数量比挡块位的数量少一个，各活动挡块安装在挡块容纳方孔内并能够左右移动以使空筒标识符、中间气量标识符、满筒标识符择一显示。

进一步的，警示标牌的数量为四个并分别绘制有防火标识符、防震标识符、防油标识符、防热标识符，各警示标牌尺寸相同，对应中部警示标牌位置的衬板的右部上端面上设有警示牌安装口，警示牌安装口的下端与警示牌容纳方孔中部上端相连通，警示牌安装口的宽度尺寸大于或等于警示标牌的宽度尺寸，警示牌安装口内装有堵块，对应堵块中部位置的背板后端设有螺钉孔并安装有锁定螺钉，堵块通过锁定螺钉固定安装在背板上。

进一步的，挡块位的数量为八个，活动挡块的数量为七个，中间气量标识符包括第一级气量标识符、第二级气量标识符、第三级气量标识符、第四级气量标识符、第五级气量标识符、第六级气量标识符，中部挡块位包括第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位，第一级气量标识符、第二级气量标识符、第三级气量标识符、第四级气量标识符、第五级气量标识符、第六级气量标识符依次对应绘制在第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位处的氧气量标识区内。

进一步的，管理卡片上记录有包括氧气筒所属单位、管理人、检验时间的管理信息。

进一步的，背板、衬板及前板为四角呈圆角的矩形，背板上端有挂耳，挂耳中部设有挂孔。

进一步的，背板、衬板、前板为透明亚克力材质，除透明部外的前板后侧面上涂覆有绿色涂层。

进一步的，对应卡片安装口中部位置的前板左部边缘设有取卡凹口。

本实用新型结构合理而紧凑，使用方便，其通过卡片容纳方孔能够装入管理卡片，通过拨动活动挡块能够显示氧气筒内的氧气量，通过警示标牌能够显示“四防”等警示标识，一个标识牌即可显示多项标识信息，不再需要频繁地更换标识牌，更加易于管理和使用，具有安全、省力、简便、高效的特点。

附图说明

本实用新型的具体结构由以下的附图和实施例给出：

图1是本实用新型最佳实施例的主视半剖视结构示意图；

图2是附图1中A-A处的剖视结构示意图；

图3是附图1中B-B处的剖视结构示意图。

图例：1、背板，2、衬板，3、前板，4、警示标牌，5、活动挡块，6、卡片容纳方孔，7、卡片安装口，8、警示牌容纳方孔，9、挡块容纳方孔，10、透明部，11、警示显示缺口，12、气量显示缺口，13、空筒标识符，14、满筒标识符，15、第一级气量标识符，16、第二级气量标识符，17、第三级气量标识符，18、第四级气量标识符，19、第五级气量标识符，20、第六级气量标识符，21、二维码，22、管理卡片，23、防火标识符，24、防震标识符，25、防油标识符，26、防热标识符，27、警示牌安装口，28、堵块，29、螺钉孔，30、锁定螺钉，31、挂耳，32、挂孔，33、取卡凹口。

具体实施方式

本实用新型不受下述实施例的限制，可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

实施例：如图1—3所示，该易用型多功能氧气筒标识牌包括背板1、衬板2、前板3、警示标牌4和活动挡块5，衬板2后侧固定在背板1的前侧面上，衬板2的左上部设有卡片容纳方孔6，衬板2的左端面上设有卡片安装口7并与卡片容纳方孔6相连通，衬板2的右上部设有警示牌容纳方孔8，衬板2的下部设有挡块容纳方孔9，衬板2的前侧固定有前板3，对应卡片容纳方孔6位置的前板3左上部设有透明部10，对应警示牌容纳方孔8位置的前板3右上部设有警示显示缺口11，警示显示缺口11的尺寸小于警示牌容纳方孔8，对应挡块容纳方孔9位置的前板3下部设有气量显示缺口12，气量显示缺口12的尺寸小于挡块容纳方孔9，透明部10与警示显示缺口11之间的前板3前侧面上印制有用于记录吸氧操作流程或\/和氧气筒维护流程信息的二维码21；卡片容纳方孔6内安装有管理卡片22并能够通过透明部10显示，警示牌容纳方孔8内安装有警示标牌4并能够通过警示显示缺口11显露警示标牌4中部；所述气量显示缺口12包括不少于三个的挡块位，对应各挡块位的背板1前侧面为氧气量标识区，对应左端挡块位的氧气量标识区内绘制有空筒标识符13，对应中部挡块位的氧气量标识区内绘制有中间气量标识符，对应右端挡块位的氧气量标识区内绘制有满筒标识符14，活动挡块5的数量比挡块位的数量少一个，各活动挡块5安装在挡块容纳方孔9内并能够左右移动以使空筒标识符13、中间气量标识符、满筒标识符14择一显示。通过卡片安装口7能够向卡片容纳方孔6内装入管理卡片22，空筒标识符13、中间气量标识符、满筒标识符14为显示氧气筒内氧气量的图案或符号，通过拨动活动挡块5能够显示氧气筒内的氧气量，通过警示标牌4能够显示“四防”等警示标识，一个标识牌即可显示多项标识信息，不再需要频繁地更换标识牌，更加易于管理和使用。实际使用时，氧气量标识区的底色最好为白色，空筒标识符13最好用红色“空”字表示，中间气量标识符最好用黑色字符表示，满筒标识符14最好用绿色“满”字表示。

如图1、3所示，警示标牌4的数量为四个并分别绘制有防火标识符23、防震标识符24、防油标识符25、防热标识符26，各警示标牌4尺寸相同，对应中部警示标牌4位置的衬板2的右部上端面上设有警示牌安装口27，警示牌安装口27的下端与警示牌容纳方孔8中部上端相连通，警示牌安装口27的宽度尺寸大于或等于警示标牌4的宽度尺寸，警示牌安装口27内装有堵块28，对应堵块28中部位置的背板1后端设有螺钉孔29并安装有锁定螺钉30，堵块28通过锁定螺钉30固定安装在背板1上。安装警示标牌4时，通过螺丝刀拧下锁定螺钉30，取下堵块28即可将警示标牌4由警示牌安装口27向下装入警示牌容纳方孔8内，之后向左或向右平移警示标牌4，留出警示牌安装口27位置即可一一安装剩余的警示标牌4，之后安装堵块28，最后通过锁定螺钉30将堵块28锁定即可；更换警示标牌4时，通过螺丝刀拧下锁定螺钉30，向上拨动中部警示标牌4，使其上端将堵块28由警示牌安装口27顶出，即可由由警示牌安装口27取出堵块28和中部警示标牌4，之后分别将左右两边的警示标牌4移至中部警示标牌4位置一一向上取出，通过更换警示标牌4使本实用新型灵活性更好、更加易于使用。实际使用时，警示标牌4的底色最好为白色，防火标识符23、防震标识符24、防油标识符25、防热标识符26最好分别用红色“防火”、 “防震”、 “防油”、 “防热”字符表示，较为鲜艳，其警示性较强。

如图1、2所示，挡块位的数量为八个，活动挡块5的数量为七个，中间气量标识符包括第一级气量标识符15、第二级气量标识符16、第三级气量标识符17、第四级气量标识符18、第五级气量标识符19、第六级气量标识符20，中部挡块位包括第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位，第一级气量标识符15、第二级气量标识符16、第三级气量标识符17、第四级气量标识符18、第五级气量标识符19、第六级气量标识符20依次对应绘制在第一中挡位、第二中挡位、第三中挡位、第四中挡位、第五中挡位、第六中挡位处的氧气量标识区内。医护人员在每次使用完氧气瓶后，在关闭总开关前即可按当前压力表显示数值，通过拨动活动挡块5记录当前氧气余量，这样通过本实用新型能够较为明确地显示氧气余量，不需再使用记录本记录，操作简单、省时省力，避免了反复拧动氧气筒总开关导致的安全隐患。实际使用时，第一级气量标识符15、第二级气量标识符16、第三级气量标识符17、第四级气量标识符18、第五级气量标识符19、第六级气量标识符20最好分别用阿拉伯数字“5”、“ 6”、“ 7”、“ 8”、“ 9”、“ 10”表示，用于对应显示氧气筒内剩余氧气的压力表值为5MPa、6MPa、7MPa、8MPa、9MPa、10MPa，在每次使用氧气瓶后，医护人员根据关闭氧气筒总开关时压力表的示数调整标识挡块的位置，如图1所示，当氧气瓶的实际氧气余量为5MPa时，通过移动第一个活动挡块5到左端挡块位使其遮住空筒标识符13，通过移动其余6个活动挡块5到第一级气量标识符15右方的挡块位，使当前的氧气量标识符“5”直接显露出来，从而直观的显示剩余氧气量，更加易于检验及观察，使用更加方便。

如图1、2所示，管理卡片22上记录有包括氧气筒所属单位、管理人、检验时间的管理信息。通过定时更换管理卡片22，能够实现氧气筒的有效管理，使用更加方便。

如图1、2所示，背板1、衬板2及前板3为四角呈圆角的矩形，背板1上端有挂耳31，挂耳31中部设有挂孔32。通过挂孔32能够方便地悬挂本实用新型，使用更加方便。

如图1—3所示，背板1、衬板2、前板3为透明亚克力材质，除透明部10外的前板3后侧面上涂覆有绿色涂层。前板3呈现绿色，美观度较好，能够对比更加突出、较醒目地显示相关的标识符。

如图1所示，对应卡片安装口7中部位置的前板3左部边缘设有取卡凹口33。通过取卡凹口33能够更加方便地取出管理卡片22。

上述说明仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。凡是属于本实用新型的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之列。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261690.2

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209118637U

授权时间:20190716

主分类号:G09F 7/00

专利分类号:G09F7/00;G09F7/02

范畴分类:15E;

申请人:新疆维吾尔自治区人民医院

第一申请人:新疆维吾尔自治区人民医院

申请人地址:830001 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天池路91号

发明人:候燕;侯勇;侯娟;侯铭;庞敏;邹凤丽;董元玲;桑娟;胡江娟;朱昱

第一发明人:候燕

当前权利人:新疆维吾尔自治区人民医院

代理人:陈亮

代理机构:65108

代理机构编号:乌鲁木齐市禾工专利代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10d1840af1014bd9f37c15a3.html