# 一种安装麦饭石贴片的水桶论文和设计-凌尼洪

### 全文摘要

本实用新型公开了一种安装麦饭石贴片的水桶，包括桶体、麦饭石桶盖、麦饭石贴片，所述的桶体的顶部设置麦饭石桶盖，所述的桶体的内底部沿桶壁处设置环形凹槽，所述的环形凹槽内设置第一固定环，所述的第一固定环上均匀设置安装孔，所述的麦饭石贴片的两端分别设置为圆柱型结构，所述的麦饭石贴片的中部设置为波浪形结构，所述的麦饭石贴片的下端分别安装于安装孔内，所述的第二固定环上均匀设置固定孔，所述的麦饭石贴片的上端分别安装于固定孔内，总体上，本实用新型具有方便更换麦饭石贴片，可补充饮用水内的矿物质，净化饮用水的优点，有效的解决了饮用水中缺乏矿物质，盛装容器容易滋生细菌的问题。

### 主设计要求

1.一种安装麦饭石贴片的水桶，包括桶体、麦饭石桶盖、麦饭石贴片，所述的桶体的顶部设置麦饭石桶盖，其特征在于：所述的桶体的内底部沿桶壁处设置环形凹槽，所述的环形凹槽内设置第一固定环，所述的第一固定环上均匀设置安装孔，所述的麦饭石贴片的两端分别设置为圆柱型结构，所述的麦饭石贴片的中部设置为波浪形结构，所述的麦饭石贴片的下端分别安装于安装孔内，所述的麦饭石贴片的上端设置第二固定环，所述的第二固定环上均匀设置固定孔，所述的麦饭石贴片的上端分别安装于固定孔内。

### 设计方案

1.一种安装麦饭石贴片的水桶，包括桶体、麦饭石桶盖、麦饭石贴片，所述的桶体的顶部设置麦饭石桶盖，其特征在于：所述的桶体的内底部沿桶壁处设置环形凹槽，所述的环形凹槽内设置第一固定环，所述的第一固定环上均匀设置安装孔，所述的麦饭石贴片的两端分别设置为圆柱型结构，所述的麦饭石贴片的中部设置为波浪形结构，所述的麦饭石贴片的下端分别安装于安装孔内，所述的麦饭石贴片的上端设置第二固定环，所述的第二固定环上均匀设置固定孔，所述的麦饭石贴片的上端分别安装于固定孔内。

2.根据权利要求1所述的一种安装麦饭石贴片的水桶，其特征在于：所述的麦饭石贴片的两端分别设置外螺纹。

3.根据权利要求1所述的一种安装麦饭石贴片的水桶，其特征在于：所述的安装孔、固定孔内分别设置内螺纹。

4.根据权利要求1所述的一种安装麦饭石贴片的水桶，其特征在于：所述的麦饭石桶盖的底部设置契合于第二固定环的内圆直径的圆台。

5.根据权利要求1所述的一种安装麦饭石贴片的水桶，其特征在于：所述的桶体的外侧壁上、桶盖的顶部分别设置水桶提手。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于饮用水盛装容器领域，涉及一种水桶，特别是一种安装麦饭石贴片的水桶。

背景技术

麦饭石：是一种天然的硅酸盐矿物，学名：石英二长岩，对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石，麦饭石的主要化学成分是硅铝酸盐，含有动物所需的全部常量元素，微量元素和稀土元素约58种之多。

随着水资源污染，日常饮用水常采用多重过滤技术，在除去杂质和对人体有害物质的同时，也除去了其中对人体有益的矿物质，长时间饮用过滤水和纯净水对人体有害，而且目前市面上的饮用水盛装容器容易滋生细菌，大大缩短了饮用水的寿命，造成水资源浪费，并危害人体健康。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种安装麦饭石贴片的水桶，该安装麦饭石贴片的水桶结构简单，连接牢固，方便更换麦饭石贴片，可补充饮用水内的矿物质，净化饮用水，有效的解决了饮用水中缺乏矿物质，盛装容器容易滋生细菌的问题，具有极高的使用价值。

本实用新型的目的是这样实现的：一种安装麦饭石贴片的水桶，包括桶体、麦饭石桶盖、麦饭石贴片，所述的桶体的顶部设置麦饭石桶盖，所述的桶体的内底部沿桶壁处设置环形凹槽，所述的环形凹槽内设置第一固定环，所述的第一固定环上均匀设置安装孔，所述的麦饭石贴片的两端分别设置为圆柱型结构，所述的麦饭石贴片的中部设置为波浪形结构，所述的麦饭石贴片的下端分别安装于安装孔内，所述的麦饭石贴片的上端设置第二固定环，所述的第二固定环上均匀设置固定孔，所述的麦饭石贴片的上端分别安装于固定孔内。

所述的麦饭石贴片的两端分别设置外螺纹。

所述的安装孔、固定孔内分别设置内螺纹。

所述的麦饭石桶盖的底部设置契合于第二固定环的内圆直径的圆台。

所述的桶体的外侧壁上、桶盖的顶部分别设置水桶提手。

本实用新型产生的有益效果是：一种安装麦饭石贴片的水桶，一是，水桶内装有麦饭石贴片，麦饭石贴片可以对应用水中的有害物质进行吸附和抑制细菌滋生，并且可以补充饮用水内人体所需的矿物质等微量元素，具有改善水质的效果。二是，麦饭石贴片通过螺纹结构固定在第一固定环和第二固定环上，桶体的内底面上设置有契合于第一固定环的凹槽，具有固定牢靠，方便更换的效果。三是，麦饭石贴片的中间部分设置为波浪形结构，具有增加麦饭石贴片与饮用水之间的接触面积的效果。

附图说明

图1为本实用新型的立体结构示意图。

图2为本实用新型的纵剖面结构示意图。

图3为本实用新型第二固定环处的立体结构示意图。

图4为本实用新型麦饭石贴片的立体结构示意图。

图中：1、桶体 2、麦饭石桶盖 3、麦饭石贴片 4、环形凹槽 5、第一固定环 6、安装孔 7、圆柱型结构 8、波浪形结构 9、第二固定环 10、固定孔 11、外螺纹 12、内螺纹 13、圆台 14、水桶提手。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例进一步的说明。

实施例1

如附图1-4所示，一种安装麦饭石贴片的水桶，包括桶体1、麦饭石桶盖2、麦饭石贴片3，所述的桶体1的顶部设置麦饭石桶盖2，所述的桶体1的内底部沿桶壁处设置环形凹槽4，所述的环形凹槽4内设置第一固定环5，所述的第一固定环5上均匀设置安装孔6，所述的麦饭石贴片3的两端分别设置为圆柱型结构7，所述的麦饭石贴片3的中部设置为波浪形结构8，所述的麦饭石贴片3的下端分别安装于安装孔6内，所述的麦饭石贴片3的上端设置第二固定环9，所述的第二固定环9上均匀设置固定孔10，所述的麦饭石贴片3的上端分别安装于固定孔10内。

所述的麦饭石贴片3的两端分别设置外螺纹11。

所述的安装孔6、固定孔10内分别设置内螺纹12。

所述的麦饭石桶盖2的底部设置契合于第二固定环9的内圆直径的圆台13。

所述的桶体1的外侧壁上、桶盖2的顶部分别设置水桶提手14。

本实用新型在使用时：将麦饭石贴片固定安装在第一固定环和第二固定环之间，然后放入桶体内部，桶体的内底面上设置有契合于第一固定环的凹槽，起到加固的作用，然后向桶体内部注入饮用水，麦饭石贴片的中部为波浪形结构，可以增大接触面积，从而有效的改善饮用水的水质，增加饮用水内的矿物质含量，当使用一段时间，麦饭石贴片的净化效果和微量元素消耗后，可以拆卸更换新的麦饭石贴片。

总体上，本实用新型具有结构简单，连接牢固，方便更换麦饭石贴片，可补充饮用水内的矿物质，净化饮用水的优点，有效的解决了饮用水中缺乏矿物质，盛装容器容易滋生细菌的问题。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920112488.5

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209789678U

授权时间:20191217

主分类号:A47J47/18

专利分类号:A47J47/18;C02F1/68;C02F1/50;C02F1/28

范畴分类:15F;

申请人:郑州中禾文化发展有限公司

第一申请人:郑州中禾文化发展有限公司

申请人地址:452470 河南省郑州市登封市产业集聚区

发明人:凌尼洪;卢志国

第一发明人:凌尼洪

当前权利人:郑州中禾文化发展有限公司

代理人:韩晓莉

代理机构:41138

代理机构编号:郑州意创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 41138

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10d6ece7464974799f416754.html