# 高寒矿区排土场边坡土体抗剪强度特征

### 论文摘要

为研究高寒矿区排土场边坡草本植物根–土复合体抗剪强度特征及其影响因素,以青藏高原东北部天骏木里煤田江仓矿区排土场为研究区,对组合种植垂穗披碱草(Elymus nutans Griseb.)和冷地早熟禾(Poa crymophila Keng)的排土场边坡,测得边坡地表以下不同深度根–土复合体密度、含水率和含根量等指标,通过室内直剪试验获得素土和复合体黏聚力c和内摩擦角?;采用灰色关联法得到密度、含水率和含根量与抗剪强度指标c和?间的关联度。试验结果表明:排土场边坡相同取样点位置和层位,根–土复合体密度和含水率均小于素土,且第二层(地表以下10～20 cm)根–土复合体含根量显著小于第一层(地表以下0～10 cm),第二层含根量较第一层平均降低幅度为31.66%;此外,根–土复合体c值较素土大,第一层和第二层根–土复合体c值较素土其平均增加幅度为32.69%、13.42%,两者的?值则未表现出显著性变化规律;根–土复合体抗剪强度指标c和?与密度关联度相对较高,与含水率关联度次之,与含根量关联度相对较小。研究结果对高寒矿区采用种植植物方式开展排土场边坡生态恢复,科学有效地防治坡面水土流失、浅层滑坡等地质灾害,具有一定的理论研究价值和实际指导意义。

### 论文目录

- 1 研究区自然概况

- 2 试验材料与方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 3 试验结果分析

- 3.1 素土和根–土复合体抗剪强度及其特征

- 3.2 素土和根–土复合体抗剪强度影响因素及其特征

- 3.3 根–土复合体抗剪强度指标与影响因素之间关联度分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周林虎,杨幼清,胡夏嵩,李希来,王涛,刘昌义

关键词: 高寒矿区,排土场边坡,草本植物,抗剪强度指标,灰色关联法,青藏高原江仓矿区

来源: 煤田地质与勘探 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 青海大学地质工程系,中国科学院青海盐湖研究所中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海大学农牧学院

基金: 国家自然科学基金项目(41572306),中国科学院“百人计划”项目(Y110091025),青海省自然科学基金项目(2014-ZJ-906)~~

分类号: TD824.8

页码: 144-152

总页数: 9

文件大小: 2130K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].露天煤矿外排土场综合治理措施探究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(02)

- [2].露天矿外排土场地质环境综合性治理方案实施研究[J]. 世界有色金属 2020(12)

- [3].浅谈庙沟铁矿排土场综合治理[J]. 矿业工程 2019(01)

- [4].庙沟铁矿排土场次生地质环境治理与生态恢复工程研究[J]. 矿业工程 2019(02)

- [5].内蒙某矿内排土场稳定性分析及优化[J]. 煤矿安全 2019(09)

- [6].考虑粒径分级的珲春露天矿排土场扩容稳定性分析[J]. 金属矿山 2017(11)

- [7].凹山排土场坡脚挖损后的安全评价及治理方案[J]. 金属矿山 2018(11)

- [8].哈尔乌素露天煤矿内排土场增高研究[J]. 露天采矿技术 2017(03)

- [9].露天煤矿排土场建设发展程序优化研究[J]. 煤炭科学技术 2017(03)

- [10].软弱基底排土场边坡稳定性三维反演分析[J]. 中国矿业大学学报 2017(03)

- [11].降雨对排土场边坡渗流及稳定性影响研究[J]. 西部探矿工程 2017(06)

- [12].哈尔乌素露天煤矿内排土场破坏机理研究[J]. 煤矿安全 2017(06)

- [13].大型露天铝土矿山内排土场安全作业参数研究![J]. 矿业研究与开发 2017(07)

- [14].基于孔隙水压力消散的排土场边坡动态稳定性研究[J]. 煤炭学报 2017(09)

- [15].孝义铝矿边坡残留矿体开采内排土场分析与管理[J]. 采矿技术 2017(05)

- [16].复杂地形条件下排土场优化设计及综合治理措施[J]. 矿冶 2016(01)

- [17].尾矿库内山谷型排土场扩能的探索[J]. 现代矿业 2014(10)

- [18].超高排土场的本体稳定性敏感分析[J]. 山西建筑 2015(08)

- [19].露天煤矿排土场复垦相关技术研究[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].张家庄排土场关闭治理设计方案[J]. 山东工业技术 2015(14)

- [21].铁矿排土场环境风险评价研究[J]. 中国工程咨询 2015(04)

- [22].抚顺市西排土场现状与对策[J]. 环球人文地理 2017(07)

- [23].排土场土壤理化性状动态研究[J]. 北方环境 2013(08)

- [24].某大型矿山现状排土场的稳定性分析[J]. 现代矿业 2020(09)

- [25].新桥矿业排土场废石大规模资源化利用方案研究[J]. 现代商贸工业 2020(36)

- [26].露天矿外排土场扩容与塌陷区治理研究[J]. 煤炭工程 2019(S1)

- [27].考虑块体组成的排土场边坡对振动作用响应模拟[J]. 煤炭学报 2019(S2)

- [28].排土场边坡稳定性分析及安全评价分析[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [29].南美热带雨林地区露天金属矿山排土场施工措施及方法[J]. 金属矿山 2018(12)

- [30].福建省某石灰石矿区排土场稳定性分析[J]. 江西建材 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10ddb1a85cba0b804d432c2b.html