# 含混合储能微网对配电网可靠性的影响

### 论文摘要

混合储能可快速平滑微网中分布式电源出力的随机性,从而提升配电网可靠性。提出了一种基于网络划分的蒙特卡洛模拟法,定量研究了含混合储能微网对配电网可靠性的影响。首先建立蓄电池与超级电容组成的混合储能系统模型并制定其充放电策略;在设备发生故障后,根据系统区域划分和负荷削减模型,确定负荷停电原则,采用序贯蒙特卡洛模拟法计算可靠性指标。以改进的IEEE RBTS BUS6系统为算例,对比分析了不同储能方式的微网接入前后的系统可靠性指标,结果表明:含混合储能微网接入配电网,能提高配电网供电的可靠性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王玉梅,宋兆楚

关键词: 配电网,微网,混合储能,可靠性评估,蒙特卡洛

来源: 测控技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 河南理工大学电气工程与自动化学院

基金: 河南省科技攻关项目(112102210004)

分类号: TM732

DOI: 10.19708/j.ckjs.2019.05.026

页码: 122-126+138

总页数: 6

文件大小: 919K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].基于非合作博弈的多微网经济调度策略研究[J]. 水电能源科学 2019(12)

- [2].直流配电下多微网系统集群控制研究[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [3].基于大数据分析的微网格价值画像及应用探讨[J]. 电信技术 2019(12)

- [4].计及最优储能容量的家庭微网能量策略研究[J]. 仪表技术 2020(03)

- [5].考虑可靠性约束的综合能源微网供能能力评估[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [6].基于博弈的多楼宇微网系统滚动调控方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(04)

- [7].关于微网的新型配电系统研究概述与思考[J]. 电气技术 2020(05)

- [8].考虑风电消纳的区域多微网分层协调优化模型[J]. 电力建设 2020(08)

- [9].考虑垃圾处理与多源储能协调的多能源微网优化运行模型[J]. 电工技术学报 2020(19)

- [10].考虑热电余量交易的微网群优化调度[J]. 电网技术 2020(10)

- [11].基于主从博弈的多微网能量调度策略[J]. 电力系统保护与控制 2020(19)

- [12].柔性直流互联孤岛微网群的分布式频率协同控制[J]. 电力系统自动化 2020(20)

- [13].微网“蓝海”[J]. 中国电力企业管理 2018(34)

- [14].考虑功率互济的多微网集群运行优化与分析[J]. 电力建设 2019(12)

- [15].面向园区微网的“源–网–荷–储”一体化运营模式[J]. 电网技术 2018(03)

- [16].含多微网接入配电网的联合调度及其运行优化[J]. 四川电力技术 2016(05)

- [17].电动汽车充换电站直流微网的控制探讨[J]. 科技创新与应用 2016(35)

- [18].微网高渗透对电网稳定性的影响分析[J]. 科技经济导刊 2016(32)

- [19].交直流混合微网功率控制技术研究综述[J]. 电网技术 2017(01)

- [20].能源互联微网系统供需双侧多能协同优化策略及其求解算法[J]. 电网技术 2017(02)

- [21].基于博弈的多微网需求响应[J]. 南方电网技术 2017(02)

- [22].基于双层优化理论的多微网协调优化调度研究[J]. 陕西电力 2016(12)

- [23].实时电价机制下交直流混合微网优化运行方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [24].基于一致性协议的多微网协调控制[J]. 电网技术 2017(04)

- [25].区域自治型单相/三相多微网多时间尺度递阶控制[J]. 电力系统自动化 2017(10)

- [26].基于蓄电池储能的直流微网惯性控制[J]. 化工自动化及仪表 2017(07)

- [27].风光储智能微网测控终端的设计[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [28].考虑电动汽车智能充放电的独立微网优化配置[J]. 电网与清洁能源 2017(06)

- [29].单三相混合供电制式多微网联网路径搜索及源荷储恢复策略[J]. 电力系统自动化 2017(16)

- [30].含高密度可再生能源的交直流混合微网模糊优化运行[J]. 电工电能新技术 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10df493d9d77366c04c03895.html