# 气流场驱动下栅片中弧压提升特性的数值分析

### 论文摘要

建立了以磁流体动力学(MHD)理论为基础的气吹灭弧室电弧被气流吹入栅片过程的三维数值分析模型。与当前空气断路器普遍研究的采用磁场驱动电弧进入铁磁栅片区域并被切割为若干短弧相比,主要研究在灭弧室的进气口处施加气流来驱动电弧运动,并采用绝缘栅片来拉长和冷却空气电弧以提高电弧电压。基于商业软件包ANSYSFLUENT并对其进行二次开发,对气吹灭弧室中的多物理场耦合进行数值计算,仿真分析了不同材料栅片下电弧的运动和电压变化情况,采用全绝缘栅片可以获得最大的电弧电压;并比较分析了栅片间距和入口气压对电弧电压提升的影响,为开关电器中基于提升弧压应用场合的研究提供一定的指导作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 仿真模型的建立和边界条件

- 1.1 仿真模型

- 1.2 几何模型和边界条件

- 2 气吹灭弧室动态仿真分析

- 2.1 不同材料栅片的灭弧室分析

- 2.2 栅片间距和入口气压对电弧运动和电压提升影响分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张明,王永兴,田宇,董恩源,丛宇

关键词: 磁流体动力学,栅片灭弧,气流场,电弧电压

来源: 电工技术学报 2019年13期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 大连理工大学电气工程学院,大连供电公司

基金: 国家自然科学基金重点资助项目(51337001)

分类号: TM561

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.l80312

页码: 2752-2759

总页数: 8

文件大小: 2862K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].封闭容器内部短路燃弧特性及电弧电压计算[J]. 电力自动化设备 2018(11)

- [2].基于LabVIEW的交流电弧分析系统设计[J]. 电器与能效管理技术 2018(23)

- [3].一种基于亚射流的PMIG焊电弧电压控制方法[J]. 焊接学报 2012(07)

- [4].电弧电压对低能等离子喷涂WC-Co涂层组织及性能的影响[J]. 中国表面工程 2016(04)

- [5].高气压环境下脉冲MAG焊稳定性及其电弧电压补偿[J]. 焊接学报 2015(03)

- [6].弓网系统降弓电弧电气特性仿真研究[J]. 现代电子技术 2019(19)

- [7].电流/电压匹配对铝合金激光-电弧复合焊接过程稳定性的影响[J]. 焊接学报 2018(01)

- [8].基于自动化控制的熔化极惰性气体保护焊焊接电源设计及实验测试[J]. 电焊机 2014(12)

- [9].高氮钢激光-电弧复合焊焊缝成形多元非线性回归模型[J]. 机械工程学报 2015(08)

- [10].手工电弧焊电压控制的方法论[J]. 科技传播 2013(16)

- [11].高速激光电弧复合焊接高强钢焊缝的形貌及成形机理[J]. 中国激光 2018(12)

- [12].混合直流断路器自然换流过程中弧压的测量及建模[J]. 船电技术 2019(02)

- [13].大型金属构件3D打印自动控制系统设计[J]. 自动化技术与应用 2019(06)

- [14].水下焊接参数相关性分析及其电弧稳定性研究[J]. 上海交通大学学报 2015(01)

- [15].塑壳断路器中灭弧室的优化设计与试验研究[J]. 工程设计学报 2017(04)

- [16].限流熔断器电弧能量的简化计算与分析[J]. 电器与能效管理技术 2014(22)

- [17].工艺参数对双丝间接电弧气体保护焊熔滴过渡的影响[J]. 焊接技术 2013(10)

- [18].MAG焊原理及应用浅析[J]. 科技创新与生产力 2013(04)

- [19].双断口真空断路器开断特性的试验与仿真研究[J]. 高电压技术 2014(08)

- [20].填砂密度对熔断器分断能力和电弧模型的影响[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(04)

- [21].弧焊熔滴过渡的高速摄像与电信号测试分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [22].氟化物A-TIG焊接Ti6Al4V的电弧行为[J]. 焊接学报 2017(10)

- [23].双丝间接电弧氩气保护焊的熔滴过渡与电弧形态[J]. 焊接学报 2012(06)

- [24].横向磁场下中频真空电弧形态及电弧电压特性[J]. 中国电机工程学报 2011(01)

- [25].基于相空间重构理论和k-means聚类算法电弧故障诊断[J]. 电器与能效管理技术 2017(17)

- [26].基于电弧电压概率密度铝合金脉冲MIG焊稳定性分析[J]. 焊接学报 2010(05)

- [27].水下湿法焊缝成形的响应曲面法建模及分析[J]. 焊接学报 2014(04)

- [28].系统故障参数对真空断路器开断性能影响的建模与仿真研究[J]. 电力自动化设备 2013(11)

- [29].高压断路器电弧电压测量的导体附加压降消除方法[J]. 高压电器 2017(03)

- [30].小型断路器分断电弧的试验研究及其结构优化[J]. 低压电器 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/11130345a8920a75ceeccb99.html