# 浅析农区大气环境监测采样要求

1中山市中能检测中心有限公司;2中山市环境监测站

【摘要】农区大气环境监测作为农业环境监测中的重要组成部分，对控制农业环境质量有着重要作用。监测采样是大气环境监测工作中必不可少的环节，严格按照操作规范采样过程，极大程度上保证环境监测采样点的代表性，使其可以有效的反应出监测区域内的大气环境质量，为相关部门提供有关农区大气质量的参考依据，本文笔者对农区大气环境监测采样的具体要求做了简单的论述。

【关键词】农区；大气环境监测；采样要求

因为农区大气环境的质量情况，与农产品质量有着直接的联系。农区居民生产生活都是在农区大气笼罩下进行的，包括人类呼吸、农作物生长、水产品养殖、畜牧生产等活动均离不开大气环境，所以监测农区大气环境，可以保证农业生产的质量。

一、影响大气环境检测采样质量的因素

首先，自然因素的影响。自然因素中的气象因素，对采样监测质量的影响比较大，其中包括风力与风向、温度、降水等，这些不确定因素可能会改变空气中污染物的分布情况。地质与地形等因素则极有可能造成采样误差，主要是由于河岸、库岸常常会浸蚀与浸没作用，加之地表径流、泥沙等因素的影响。当在同一个断面上采集两个以上的监测点位时，若距离岸边比较近时，则更容易造成采样误差。

其次，采样频率与时效因素。大气环境监测数据是以年数据、季度数据、月数据的平均值。因为不同季节、不同条件下的监测采样，受到的因素影响也不同，所以要选择合理的采样时间与采样比例，尤其是一些无规律排放的污染源。

最后，采样操作错误与容器污染情况。采样操作错误与容器污染造成的监测点采样误差较为常见，因为不同样品对采样技术的要求与操作规范不同，采样用具不同，加之采样人员的技能水平低，造成采样操作出现误差。采样容器的材料、使用情况直接影响采样的有效性与准确性。

二、农区大气环境监测采样的具体要求

（一）环境监测采样前准备

监测采样前准备工作是环境监测质量的基础，在采样布点前，必须要做好农区监测点的现场调查与资料收集工作。具体要求如下：调查农区环境污染源；调查工况企业的分布情况；调查农区的自然环境情况、社会经济现状；调查农区内农业生产情况；收集气象资料，包括污染情况、历史污染资料等。准备齐全环境监测采样需要使用到的设备、器具等。采样前调查工作以自然环境为主，主要是为了防止由于自然因素的影响，造成采样样品误差，影响采样的有效性。

（二）布设监测采样点位

1、确定监测点位

在布设监测采样点位时，要根据农区的主导风向，确定农区内大气污染源的分布情况，在污染源下风向设置环境检测点，与此同时要兼顾农区内其他污染源的分布情况。

2、布设监测点位的方法

在布设监测点位时，若监测点位布局集中，并且基地的面积比较小，监测点位的数量可以选定为3个。若监测点位布局分散，且监测点位的面积比较大时，要增设采样点数。农区内空旷地点与边远地区，可以适当的减少一些次采样点数。

3、采样点布设的具体要求

采样点布设的具体要求如下：为了防止采样装置被污染源影响，要保证采样装置附近（5-15m），不可以有炉灶、烟囱等污染源，避开交通干线要道。在农区主导风向的45°-90°夹角内布设环境监测点，通常情况下监测点之间的距离要在5km内。不可以随意变动监测点的位置，防止出现数据误差，保证采样数据的有效性。监测点的位置要尽量远离林木区、建筑区、公路。监测点之间的相关系数要大，保证监测点采集的数据具有一定的可比性。采样高度要和植物的高度相同，在采取悬浮物样品时，采样的高度要与基础面保持1.5m的相对高度。

若采样设备超过2台时，采集平行样品时，相邻两台机器之间要保持一定的距离，防止在采样时，出现相互干扰的局面，其中小流量采样器间距在1m左右即可，中流量与大流量采样器的间距在2m-4m范围内。采取颗粒物样品时，采样器的头上要装有专用的切割器。

（三）环境监测采样过程中的要求

1、样品采样要求

首先，采样人员在达到采样位置后，要按照具体要求将采样装置安装固定。保证安装的高度与采样要求一致。通常情况下采样口要与地面相距1.5m。在架设好采样仪器后，需要做好仪器的调整工作，一般需要试启动3次左右，以此方式检查仪器的气密性，并且保证采样器处于正常状态。检查吸管、收管以及仪器之间连接方式是否正确，并且校准时钟，确保采样时间的准确性，按照采样的要求与具体情况按时开启仪器、关闭仪器。

其次，在采样过程中，要定期检查采样的流量，要及时调节流量的偏差，若采样器采用的是直流供电系统，则需要检查采样器的电池电压情况，确保采样流量的稳定性与有效性。采取滤膜采样方法时，要做好清洁工作，在安装滤膜前，需要将采样夹与支持网表面积落的灰尘拭去，需要注意的是，不要用手直接触碰滤膜，而是要使用镊子，将滤膜夹到采样夹内。在使用螺丝圈固定滤膜时，要注意拧力不能过大，保证不漏气即可。

最后，采样结束后，在取出滤膜时，需要将滤膜的毛面对折，要保证毛面朝里，在对折好滤膜后，将其放置在采样要求使用的纸袋或者塑料袋中，并储存在器皿中，若采样夹内部有滤膜屑，则需要将滤膜屑取出，和滤膜同时称重。采样人员需要注意，要做好采样后的滤膜检查工作，主要检查滤膜是否存在物理性损伤，以及检查在采样过程中，是否存在漏气现象，若存在以上情况，则此滤膜样品作废。

2、采样样品的运输和保存要求

保存采集二氧化硫与氮氧化物样品时，要立即将收集的液体转移到比色管中避光冷藏。负责储存的人员需要仔细核实样品编码，确保与采样瓶和采样记录单上的编码一致。采样的样品需要在当天内运回实验室，做采样测定，因此要做好保存与运输工作，防止出现潵漏与混淆问题。保存温度不能过高、也不能过低，夏季和冬季使用吸收管采集气体时，其采集温度通常在15-25℃，二氧化硫的采集温度在控制在23℃-29℃。

3、采样样品记录要求

采样样品记录工作要和采样程序同步进行，也就是完成一项采样工作，便记录一项，不可以提前记录或者事后记录，在填写记录单时，要详细的、准确的填写，填写样品的名称、采样的时间与地点、样品的编号、采样流量、采样时的天气状况等。采样人员需要要将各项数据填写完整，并且要在记录单上签名，同时将样品与记录单一同移送至实验室，交由实验人员接收、验收，交接时双方均需要签名，若发现样品的编号错误、标签破损、字迹不清晰、数量不符等，需要向上级领导汇报，及时采取解决措施。

结语：

农区大气环境监测采样过程中会受到很多因素的影响，极有可能造成采样误差，因此采样人员需要按照采样的要求，遵循采样程序操作，在采样的过程中，做好采样前准备、布设采样点，保证采样的真实性与有效性。文中主要对采样前准备前要求、采样过程中的采样要求、采样样品的保存与运输等方面，做了简单的论述。

参考文献：

[1]王强,钟琪,迟颖,张杨,杨凯.环境空气PM_(10)连续监测系统比对测试评价指标研究[J].环境污染与防治,2013（12）.

[2]朱谦.环境监察机构实施监督性监测采样行为的法律思考[J].法商研究,2013（06）.

[3]史銮章,秦中华.农区大气环境监测采样要求[J].农业与技术,2014（01）.

[4]张国清.环境监测质量保证与质量控制及其在地表水监测采样中的应用[J].环境研究与监测,2012（01）.

[5]周霖.环境监测布点采样中的QC/QA及误差来源分析[J].黑龙江科技信息,2010（34）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/117690d8d9f94bf6a3943690.html