# 方坯连铸结晶器三维热力耦合分析

### 论文摘要

采用ANSYS软件建立方坯连铸结晶器三维热力耦合模型,利用节点温度传递法模拟拉坯过程,对模型进行分析。通过瞬态分析得出结晶器铜壁和铸坯的三维稳态温度场,以铜壁温度场为热载荷,通过间接耦合方法分析结晶器铜壁受力状态。结果表明:铜壁最高温度点出现在结晶器热面中心距顶端约150 mm处(距弯月面约50 mm),最高温度142℃低于铜壁再结晶温度;铜壁热面最大位移出现在距铜壁顶端200 mm区域(弯月面下100 mm区域)角部位移为0. 112 mm;在弯月面附近等效应力达到最大值,从等效应力来看,整体应力值都在结晶器应力屈服强度之内,因此结晶器不会永久变形。

### 论文目录

- 1 模型建立

- 1.1 模型的简化与假设

- 1.2 数学模型

- 1.3 有限元模型

- 2 初始条件、边界条件及分析方法

- 3 结果分析

- 3.1 结晶器铜壁冷热面温度分布

- 3.2 铸坯温度分布

- 3.3 结晶器壁三维温度场及热变形分析

- 3.4 结晶器铜壁等效应力

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 毛学,肖鹏程,刘增勋,朱立光

关键词: 方坯,结晶器,三维温度场,三维应力场,锥度变化

来源: 炼钢 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 华北理工大学冶金与能源学院,河北省高品质钢连铸工程技术研究中心

基金: 河北省教育厅资助科研项目(ZD2014012),河北省自然科学基金(E2015209207)

分类号: TF341.6

页码: 47-53

总页数: 7

文件大小: 3588K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].倒角结晶器在线热态调宽技术的应用研究[J]. 连铸 2020(01)

- [2].铜质结晶器表面涂覆层的研究进展[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].结晶器热调宽控制模型[J]. 冶金自动化 2017(02)

- [4].复合式结晶器结构及温度场、热应力研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [5].结晶器热调宽控制模型[J]. 钢铁技术 2017(01)

- [6].探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J]. 中国锰业 2017(03)

- [7].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [8].空心环形件电渣熔铸内结晶器的对流换热系数[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [9].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 钢铁技术 2017(02)

- [10].鞍钢连铸倒角结晶器的应用实践[J]. 鞍钢技术 2017(05)

- [11].电渣重熔过程结晶器旋转对钢中夹杂物的影响[J]. 过程工程学报 2019(06)

- [12].连铸倒角结晶器生产实践[J]. 河南冶金 2016(05)

- [13].倒角结晶器技术在南钢的应用[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [14].一种新型结晶器的设计及制造[J]. 国防制造技术 2013(03)

- [15].对硝基氯苯生产中卧式和翅片式结晶器的应用比较[J]. 江西化工 2012(01)

- [16].结晶器在线热态调宽速度的研究[J]. 炼钢 2009(05)

- [17].两种结晶器的透磁效果和冷却效果比较[J]. 特种铸造及有色合金 2008(01)

- [18].振动不同步对结晶器内铸坯应力影响有限元分析[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [19].板坯连铸结晶器喂钢带模拟研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [20].新型结晶器内流场及温度场数值模拟[J]. 河北冶金 2016(06)

- [21].浅谈较大直径衬胶结晶器的问题及改进[J]. 化工管理 2014(09)

- [22].板坯连铸热顶结晶器研究[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [23].连铸板坯倒角结晶器及应用[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [24].结晶器磨损对铸坯传热的影响[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [25].结晶器在线监控集成系统的开发与应用[J]. 鞍钢技术 2012(02)

- [26].方管结晶器爆炸成形过程数值模拟[J]. 锻压技术 2011(02)

- [27].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [28].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术的理论研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [29].自振式结晶器在奥氏体不锈钢方圆坯上的应用[J]. 连铸 2011(S1)

- [30].翅片式结晶器在硝基氯苯生产中的应用[J]. 浙江化工 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/11d533530bd4279345421443.html