# 冷却塔风机底座用型材论文和设计-陈修仙

### 全文摘要

本实用新型涉及一种冷却塔风机底座用型材，其包括工字钢，所述工字钢的腰两侧的中部焊接有与工字钢顶部和底部的腿平行的钢板，且所述工字钢的腰延伸出腿外侧形成延伸腰，所述延伸腰的中部设有与所述钢板匹配的凹槽，所述凹槽的上方和下方均设有贯穿延伸腰的2个并列的紧固孔，所述钢板上均布有多组与所述紧固孔相匹配的安装孔。本实用新型采用的型材通过其两端的延伸腰与钢板通过角码进行可拆卸地连接固定，方便后期对冷却塔的维护；且采用型材外表面包覆浸有树脂的玻璃纤维纱或玻璃纤维毡(即表面包覆玻璃钢)，不仅能保证型材的耐腐蚀性，也提高了型材本身的刚性，同时生产过程中也环保。

### 主设计要求

1.一种冷却塔风机底座用型材，包括工字钢，其特征在于：所述工字钢的腰两侧的中部焊接有与工字钢顶部和底部的腿平行的钢板，且所述工字钢的腰延伸出腿外侧形成延伸腰，所述延伸腰的中部设有与所述钢板匹配的凹槽，所述凹槽的上方和下方均设有贯穿延伸腰的2个并列的紧固孔，所述钢板上均布有多组与所述紧固孔相匹配的安装孔。

### 设计方案

1.一种冷却塔风机底座用型材，包括工字钢，其特征在于：所述工字钢的腰两侧的中部焊接有与工字钢顶部和底部的腿平行的钢板，且所述工字钢的腰延伸出腿外侧形成延伸腰，所述延伸腰的中部设有与所述钢板匹配的凹槽，所述凹槽的上方和下方均设有贯穿延伸腰的2个并列的紧固孔，所述钢板上均布有多组与所述紧固孔相匹配的安装孔。

2.根据权利要求1所述的冷却塔风机底座用型材，其特征在于：所述延伸腰的长度不大于所述工字钢的腿长与腰厚之差。

3.根据权利要求1所述的冷却塔风机底座用型材，其特征在于：所述钢板的宽度小于所述工字钢腿长的1\/2。

4.根据权利要求1或3所述的冷却塔风机底座用型材，其特征在于：所述钢板的长度小于所述工字钢的长度。

5.根据权利要求1所述的冷却塔风机底座用型材，其特征在于：所述工字钢与钢板焊接成一体后通过玻璃钢拉挤工艺包覆浸有树脂的玻璃纤维纱或玻璃纤维毡。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及冷却塔技术领域，尤其涉及一种冷却塔风机底座用型材。

背景技术

传统冷却塔风机底座采用槽钢或工字钢焊接而成，经过镀锌或喷涂油漆来对底座进行防腐保护。采用焊接的方式虽然牢固，但不便于后期的维护，而镀锌或喷涂油漆的防腐措施，在镀锌或喷涂油漆的过程中多少会对环境造成污染。因此，需要提供一种能保证结构强度且生产过程中相对环保的冷却塔风机底座用型材。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供一种能保证结构强度且生产过程中相对环保的冷却塔风机底座用型材。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：所述冷却塔风机底座用型材包括工字钢，所述工字钢的腰两侧的中部焊接有与工字钢顶部和底部的腿平行的钢板，且所述工字钢的腰延伸出腿外侧形成延伸腰，所述延伸腰的中部设有与所述钢板匹配的凹槽，所述凹槽的上方和下方均设有贯穿延伸腰的2个并列的紧固孔，所述钢板上均布有多组与所述紧固孔相匹配的安装孔。

在本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的一种较佳实施例中，所述延伸腰的长度不大于所述工字钢的腿长与腰厚之差。

在本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的一种较佳实施例中，所述钢板的宽度小于所述工字钢腿长的1\/2。

在本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的一种较佳实施例中，所述钢板的长度小于所述工字钢的长度。

在本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的一种较佳实施例中，所述工字钢与钢板焊接成一体后通过玻璃钢拉挤工艺包覆浸有树脂的玻璃纤维纱或玻璃纤维毡。

与现有技术相比，本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的有益效果是：本实用新型采用的型材通过其两端的延伸腰与钢板通过角码进行可拆卸地连接固定，方便后期对冷却塔的维护；且采用型材外表面包覆浸有树脂的玻璃纤维纱或玻璃纤维毡(即表面包覆玻璃钢)，不仅能保证型材的耐腐蚀性，也提高了型材本身的刚性，同时生产过程中也环保。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

图1是本实用新型提供的冷却塔风机底座用型材的主视图；

图2是图1提供的冷却塔风机底座用型材的A-A剖视图；

图3是本实用新型提供的型材与型材之间的连接结构图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请一并参阅图1及图2，所述冷却塔风机底座用型材1包括工字钢11，所述工字钢11的腰两侧的中部焊接有与工字钢顶部和底部的腿平行的钢板12，且所述工字钢11的腰延伸出腿外侧形成延伸腰112，所述延伸腰112的中部设有与所述钢板12匹配的凹槽114，所述凹槽114的上方和下方均设有贯穿延伸腰112的2个并列的紧固孔116，所述钢板12上均布有多组与所述紧固孔116相匹配的安装孔122。

在本实施例中，所述延伸腰112的长度c不大于所述工字钢11的腿长b与腰厚d之差，保证所述延伸腰112能完全伸入所述工字钢11的两腿之间。

在本实施例中，所述钢板12的宽度w小于所述工字钢11腿长b的1\/2，且所述钢板12的长度小于所述工字钢11的长度。

对于防腐措施，在本实施例中，所述工字钢11与钢板12焊接成一体后通过玻璃钢拉挤工艺包覆浸有树脂的玻璃纤维纱或玻璃纤维毡13，生产过程环保，解决了传统镀锌或喷漆对环境的污染问题。

本实施例中风机底座采用可拆卸地方式进行连接，具体连接方式请参阅图3：横向的型材1a的延伸腰上的凹槽与纵向的型材1b上的钢板匹配安装后，通过角码2和螺栓3(角码和螺栓做防腐处理，也可以直接采用玻璃钢材质的角码和螺栓)进行紧固，紧固方式为延伸腰顶部的一侧和底部的另一侧，对于与冷却塔连接的边沿依据传统方式进行安装，在此不做介绍。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035933.2

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209654288U

授权时间:20191119

主分类号:F04D 29/00

专利分类号:F04D29/00;F04D29/02;F04D29/60

范畴分类:28D;27H;

申请人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

第一申请人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

申请人地址:454591 河南省焦作市沁阳市产业集聚区沁北产业园区

发明人:陈修仙

第一发明人:陈修仙

当前权利人:焦作市鼎昌化工设备有限公司

代理人:蔡阳林

代理机构:43203

代理机构编号:长沙科明知识产权代理事务所(普通合伙) 43203

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/11fa05f5c979e4e595ac0cfa.html