# 一种基于BIM的建筑照明装置论文和设计-张英

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于BIM的建筑照明装置，包括底座，所述底座的上表面固定连接有相对称的支撑柱，底座的上方设有固定箱，固定箱的底面与支撑柱的上表面固定连接，固定箱的右侧面开设有通口，通口的内部设有排风机，固定箱的内底壁固定连接有蓄电池，固定箱的内顶壁固定连接有固定板，固定板的底面与固定箱的内底壁固定连接，固定板的左侧面固定连接有集热板。本实用新型设计结构合理，它能够实现排风机与蓄电池的串联，排风机正常工作，将固定箱内部热量排出，温度降低，电磁线圈磁场减弱，活动板下移，实现线路的自动断开，避免对电能的浪费，能够实现强光灯线路的闭合，使在能见度较低的夜晚实现对建筑照明的效果。

### 主设计要求

1.一种基于BIM的建筑照明装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的上表面固定连接有相对称的支撑柱(2)，所述底座(1)的上方设有固定箱(3)，所述固定箱(3)的底面与支撑柱(2)的上表面固定连接，所述固定箱(3)的右侧面开设有通口(4)，所述通口(4)的内部设有排风机(5)，所述固定箱(3)的内底壁固定连接有蓄电池(7)，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有固定板(43)，所述固定板(43)的底面与固定箱(3)的内底壁固定连接，所述固定板(43)的左侧面固定连接有集热板(41)，所述集热板(41)的上表面开设有第一条形通孔(42)，所述第一条形通孔(42)的内部套设有移动板(35)，所述集热板(41)的左侧面固定连接有热敏电阻(10)，所述热敏电阻(10)的下接线口通过第一连接线(11)与蓄电池(7)的右连接柱电连接，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有定位板(25)，所述固定箱(3)的内部设有活动板(28)，所述活动板(28)的内部固定镶嵌有通管(29)，所述定位板(25)的底部贯穿通管(29)并延伸至通管(29)的外部，所述活动板(28)的下方设有电磁线圈(31)，所述电磁线圈(31)的右侧面与定位板(25)的左侧面固定连接，所述活动板(28)的底面固定连接有磁铁(30)，所述活动板(28)的上表面固定连接有第一导电杆(32)，所述定位板(25)左侧面的上部固定镶嵌有第二导电杆(26)，所述定位板(25)的外表面缠绕有伸缩弹簧(27)，所述伸缩弹簧(27)的顶部与第二导电杆(26)的底面固定连接，所述伸缩弹簧(27)的底部与活动板(28)的上表面固定连接，所述电磁线圈(31)的左连接头与蓄电池(7)的左连接柱电连接，所述电磁线圈(31)的右连接头与热敏电阻(10)的上接线口电连接，所述热敏电阻(10)的上接线口通过第二连接线(51)与第二导电杆(26)的右接线口电连接，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有第三导电杆(33)，所述第三导电杆(33)的左接线口通过第三连接线(9)与排风机(5)的上接线口电连接；所述排风机(5)的下接线口通过第四连接线(34)与蓄电池(7)的左连接柱电连接，所述固定箱(3)的右侧面的上部固定镶嵌有强光灯(13)，所述固定箱(3)右侧面的下部固定镶嵌有普光灯(46)，所述普光灯(46)的上接线口和普光灯(46)的下接线口均通过电线(12)与外接电路串联，所述固定板(43)的左侧面固定镶嵌有两组相对称的第一定位管(44)，所述第一定位管(44)的内壁固定连接有第一导电柱(45)，每个所述第一导电柱(45)的右端均与对应强光灯(13)的接线口和普光灯(46)的接线口相接触，所述移动板(35)左侧面的上部由上至下依次固定镶嵌有第二定位管(49)和第三定位管(47)，所述第二定位管(49)的内壁固定连接有第二导电柱(50)，所述第三定位管(47)的内壁固定连接有第三导电柱(48)，所述移动板(35)左侧面的下部由下至上依次固定镶嵌有第一导电管(37)和第二导电管(38)，所述第一导电管(37)通过第五连接线(39)与第二导电柱(50)电连接，所述第二导电管(38)通过第六连接线(40)与第三导电柱(48)电连接，所述固定箱(3)的内底壁开设有第二条形通孔(36)，所述移动板(35)的底部贯穿第二条形通孔(36)并延伸至第二条形通孔(36)的外部，所述底座(1)的上方设有挡板(14)，所述挡板(14)的上表面开设有滑槽(15)，所述滑槽(15)的内部卡接有连接板(16)，所述连接板(16)的左侧面固定镶嵌有轴承(17)，所述轴承(17)的内圈固定连接有螺纹杆(18)，所述支撑柱(2)靠近螺纹杆(18)左端的一侧面固定镶嵌有螺纹管(19)，所述螺纹杆(18)的左端贯穿螺纹管(19)并延伸至螺纹管(19)的外部，所述螺纹杆(18)的左端固定连接有旋转把手(20)，所述连接板(16)的右侧面固定连接有第一卡杆(21)，所述底座(1)的上方设有第二卡杆(22)，所述第一卡杆(21)和第二卡杆(22)相啮合，所述移动板(35)的右侧面固定连接有强力弹簧(23)，所述强力弹簧(23)的右端与支撑柱(2)的左侧面固定连接。

### 设计方案

1.一种基于BIM的建筑照明装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的上表面固定连接有相对称的支撑柱(2)，所述底座(1)的上方设有固定箱(3)，所述固定箱(3)的底面与支撑柱(2)的上表面固定连接，所述固定箱(3)的右侧面开设有通口(4)，所述通口(4)的内部设有排风机(5)，所述固定箱(3)的内底壁固定连接有蓄电池(7)，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有固定板(43)，所述固定板(43)的底面与固定箱(3)的内底壁固定连接，所述固定板(43)的左侧面固定连接有集热板(41)，所述集热板(41)的上表面开设有第一条形通孔(42)，所述第一条形通孔(42)的内部套设有移动板(35)，所述集热板(41)的左侧面固定连接有热敏电阻(10)，所述热敏电阻(10)的下接线口通过第一连接线(11)与蓄电池(7)的右连接柱电连接，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有定位板(25)，所述固定箱(3)的内部设有活动板(28)，所述活动板(28)的内部固定镶嵌有通管(29)，所述定位板(25)的底部贯穿通管(29)并延伸至通管(29)的外部，所述活动板(28)的下方设有电磁线圈(31)，所述电磁线圈(31)的右侧面与定位板(25)的左侧面固定连接，所述活动板(28)的底面固定连接有磁铁(30)，所述活动板(28)的上表面固定连接有第一导电杆(32)，所述定位板(25)左侧面的上部固定镶嵌有第二导电杆(26)，所述定位板(25)的外表面缠绕有伸缩弹簧(27)，所述伸缩弹簧(27)的顶部与第二导电杆(26)的底面固定连接，所述伸缩弹簧(27)的底部与活动板(28)的上表面固定连接，所述电磁线圈(31)的左连接头与蓄电池(7)的左连接柱电连接，所述电磁线圈(31)的右连接头与热敏电阻(10)的上接线口电连接，所述热敏电阻(10)的上接线口通过第二连接线(51)与第二导电杆(26)的右接线口电连接，所述固定箱(3)的内顶壁固定连接有第三导电杆(33)，所述第三导电杆(33)的左接线口通过第三连接线(9)与排风机(5)的上接线口电连接；

所述排风机(5)的下接线口通过第四连接线(34)与蓄电池(7)的左连接柱电连接，所述固定箱(3)的右侧面的上部固定镶嵌有强光灯(13)，所述固定箱(3)右侧面的下部固定镶嵌有普光灯(46)，所述普光灯(46)的上接线口和普光灯(46)的下接线口均通过电线(12)与外接电路串联，所述固定板(43)的左侧面固定镶嵌有两组相对称的第一定位管(44)，所述第一定位管(44)的内壁固定连接有第一导电柱(45)，每个所述第一导电柱(45)的右端均与对应强光灯(13)的接线口和普光灯(46)的接线口相接触，所述移动板(35)左侧面的上部由上至下依次固定镶嵌有第二定位管(49)和第三定位管(47)，所述第二定位管(49)的内壁固定连接有第二导电柱(50)，所述第三定位管(47)的内壁固定连接有第三导电柱(48)，所述移动板(35)左侧面的下部由下至上依次固定镶嵌有第一导电管(37)和第二导电管(38)，所述第一导电管(37)通过第五连接线(39)与第二导电柱(50)电连接，所述第二导电管(38)通过第六连接线(40)与第三导电柱(48)电连接，所述固定箱(3)的内底壁开设有第二条形通孔(36)，所述移动板(35)的底部贯穿第二条形通孔(36)并延伸至第二条形通孔(36)的外部，所述底座(1)的上方设有挡板(14)，所述挡板(14)的上表面开设有滑槽(15)，所述滑槽(15)的内部卡接有连接板(16)，所述连接板(16)的左侧面固定镶嵌有轴承(17)，所述轴承(17)的内圈固定连接有螺纹杆(18)，所述支撑柱(2)靠近螺纹杆(18)左端的一侧面固定镶嵌有螺纹管(19)，所述螺纹杆(18)的左端贯穿螺纹管(19)并延伸至螺纹管(19)的外部，所述螺纹杆(18)的左端固定连接有旋转把手(20)，所述连接板(16)的右侧面固定连接有第一卡杆(21)，所述底座(1)的上方设有第二卡杆(22)，所述第一卡杆(21)和第二卡杆(22)相啮合，所述移动板(35)的右侧面固定连接有强力弹簧(23)，所述强力弹簧(23)的右端与支撑柱(2)的左侧面固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑照明装置，其特征在于：所述排风机(5)的外表面固定连接有固定环(6)，且固定环(6)的外表面与通口(4)的内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑照明装置，其特征在于：所述固定箱(3)的底面固定镶嵌有固定管(8)，所述蓄电池(7)的充电口延伸至固定管(8)的内部，且蓄电池(7)充电口的外表面与固定管(8)的内壁固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑照明装置，其特征在于：所述电磁线圈(31)位于磁铁(30)的正下方，且电磁线圈(31)产生磁场的磁性与磁铁(30)底面的磁性互为同极。

5.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑照明装置，其特征在于：所述第二卡杆(22)通过销轴(24)与移动板(35)固定铰接，且移动板(35)的底部卡接在滑槽(15)的内部。

6.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑照明装置，其特征在于：所述第一导电杆(32)的左接线头与第三导电杆(33)的右接线口相对应，且第一导电杆(32)的右接线头与第二导电杆(26)的左接线口相对应。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及BIM建筑照明技术领域，具体是一种基于BIM的建筑照明装置。

背景技术

BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，将BIM技术与建筑照明装置相结合，提高对建筑模型的保护，同时增加建筑模型的清晰度，提高对建筑模型观察的便捷性。

现阶段照明装置长时间的工作，导致自身温度上升，容易对自身造成一定程度的损伤，影响照明装置的使用寿命，同时照明装置无法有效的实现对灯光强度的改变，无法根据周围环境，改变照明的强弱，造成对资源的浪费，为此，我们提出一种基于BIM的建筑照明装置。

实用新型内容

一)解决的技术问题

本实用新型的目的就是为了弥补现有技术的不足，提供了一种基于BIM的建筑照明装置。

二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于BIM的建筑照明装置，包括底座，所述底座的上表面固定连接有相对称的支撑柱，所述底座的上方设有固定箱，所述固定箱的底面与支撑柱的上表面固定连接，所述固定箱的右侧面开设有通口，所述通口的内部设有排风机，所述固定箱的内底壁固定连接有蓄电池，所述固定箱的内顶壁固定连接有固定板，所述固定板的底面与固定箱的内底壁固定连接，所述固定板的左侧面固定连接有集热板，所述集热板的上表面开设有第一条形通孔，所述第一条形通孔的内部套设有移动板，所述集热板的左侧面固定连接有热敏电阻，所述热敏电阻的下接线口通过第一连接线与蓄电池的右连接柱电连接，所述固定箱的内顶壁固定连接有定位板，所述固定箱的内部设有活动板，所述活动板的内部固定镶嵌有通管，所述定位板的底部贯穿通管并延伸至通管的外部，所述活动板的下方设有电磁线圈，所述电磁线圈的右侧面与定位板的左侧面固定连接，所述活动板的底面固定连接有磁铁，所述活动板的上表面固定连接有第一导电杆，所述定位板左侧面的上部固定镶嵌有第二导电杆，所述定位板的外表面缠绕有伸缩弹簧，所述伸缩弹簧的顶部与第二导电杆的底面固定连接，所述伸缩弹簧的底部与活动板的上表面固定连接，所述电磁线圈的左连接头与蓄电池的左连接柱电连接，所述电磁线圈的右连接头与热敏电阻的上接线口电连接，所述热敏电阻的上接线口通过第二连接线与第二导电杆的右接线口电连接，所述固定箱的内顶壁固定连接有第三导电杆，所述第三导电杆的左接线口通过第三连接线与排风机的上接线口电连接。

所述排风机的下接线口通过第四连接线与蓄电池的左连接柱电连接，所述固定箱的右侧面的上部固定镶嵌有强光灯，所述固定箱右侧面的下部固定镶嵌有普光灯，所述普光灯的上接线口和普光灯的下接线口均通过电线与外接电路串联，所述固定板的左侧面固定镶嵌有两组相对称的第一定位管，所述第一定位管的内壁固定连接有第一导电柱，每个所述第一导电柱的右端均与对应强光灯的接线口和普光灯的接线口相接触，所述移动板左侧面的上部由上至下依次固定镶嵌有第二定位管和第三定位管，所述第二定位管的内壁固定连接有第二导电柱，所述第三定位管的内壁固定连接有第三导电柱，所述移动板左侧面的下部由下至上依次固定镶嵌有第一导电管和第二导电管，所述第一导电管通过第五连接线与第二导电柱电连接，所述第二导电管通过第六连接线与第三导电柱电连接，所述固定箱的内底壁开设有第二条形通孔，所述移动板的底部贯穿第二条形通孔并延伸至第二条形通孔的外部，所述底座的上方设有挡板，所述挡板的上表面开设有滑槽，所述滑槽的内部卡接有连接板，所述连接板的左侧面固定镶嵌有轴承，所述轴承的内圈固定连接有螺纹杆，所述支撑柱靠近螺纹杆左端的一侧面固定镶嵌有螺纹管，所述螺纹杆的左端贯穿螺纹管并延伸至螺纹管的外部，所述螺纹杆的左端固定连接有旋转把手，所述连接板的右侧面固定连接有第一卡杆，所述底座的上方设有第二卡杆，所述第一卡杆和第二卡杆相啮合，所述移动板的右侧面固定连接有强力弹簧，所述强力弹簧的右端与支撑柱的左侧面固定连接。

进一步的，所述排风机的外表面固定连接有固定环，且固定环的外表面与通口的内壁固定连接。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够增加排风机的稳定性，避免排风机工作时发生晃动，提高排风机的工作效率。

进一步的，所述固定箱的底面固定镶嵌有固定管，所述蓄电池的充电口延伸至固定管的内部，且蓄电池充电口的外表面与固定管的内壁固定连接。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够增加对蓄电池充电时的安全性，避免蓄电池充电时发生晃动。

进一步的，所述电磁线圈位于磁铁的正下方，且电磁线圈产生磁场的磁性与磁铁底面的磁性互为同极。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够保证电磁线圈产生的磁场最大程度的作用在磁铁上，能够利用电磁线圈的磁场推动磁铁的上移。

进一步的，所述第二卡杆通过销轴与移动板固定铰接，且移动板的底部卡接在滑槽的内部。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够提高第一卡杆与第二卡杆相互啮合的便捷性，能够提高移动板的稳定性，保证电路的连接的稳定。

进一步的，所述第一导电杆的左接线头与第三导电杆的右接线口相对应，且第一导电杆的右接线头与第二导电杆的左接线口相对应。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够保证第一导电杆与第二导电杆和第三导电杆相连接，保证排风机工作的稳定性。

三)有益效果

与现有技术相比，该种基于BIM的建筑照明装置具备如下有益效果：

第一：本实用新型通过电线实现普光灯与电路的连接，使普光灯发光，普光灯工作造成固定箱内部温度上升，利用集热板实现对固定箱内部温度的收集，将热量传导至热敏电阻，热量使热敏电阻的阻值变小，利用蓄电池提供电能，使电磁线圈产生磁场，随着热敏电阻阻值的变小，流过电磁线圈的电流增加，增强电磁线圈产生的磁场，推动活动板的上移，实现第一导电杆与第二导电杆和第三导电杆的电连接，实现排风机与蓄电池的串联，排风机正常工作，将固定箱内部热量排出，温度降低，电磁线圈磁场减弱，活动板下移，实现线路的自动断开，避免对电能的浪费。

第二：本实用新型通过转动旋转把手，利用螺纹管与螺纹杆的螺纹连接，实现第一卡杆的右移，使第一卡杆与第二卡杆分离，利用强力弹簧的弹性带动移动板的右移，使第一导电管与第二导电管与第一导电柱相接触，同时实现第二导电柱与第一导电柱相接触，第三导电柱与第一导电柱相接触，实现强光灯线路的闭合，使在能见度较低的夜晚实现对建筑照明的效果，利用第二卡杆通过销轴与移动板固定铰接，使第二卡杆具有活动的效果，提高第一卡杆与第二卡杆相啮合的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型固定箱剖视图；

图2为本实用新型图1中A处结构放大示意图；

图3为本实用新型图1中B处结构放大示意图；

图4为本实用新型图1中C处结构放大示意图。

图中：1、底座；2、支撑柱；3、固定箱；4、通口；5、排风机；6、固定环；7、蓄电池；8、固定管；9、第三连接线；10、热敏电阻；11、第一连接线；12、电线；13、强光灯；14、挡板；15、滑槽；16、连接板；17、轴承；18、螺纹杆；19、螺纹管；20、旋转把手；21、第一卡杆；22、第二卡杆；23、强力弹簧；24、销轴；25、定位板；26、第二导电杆；27、伸缩弹簧；28、活动板；29、通管；30、磁铁；31、电磁线圈；32、第一导电杆；33、第三导电杆；34、第四连接线；35、移动板；36、第二条形通孔；37、第一导电管；38、第二导电管；39、第五连接线；40、第六连接线；41、集热板；42、第一条形通孔；43、固定板；44、第一定位管；45、第一导电柱；46、普光灯；47、第三定位管；48、第三导电柱；49、第二定位管；50、第二导电柱；51、第二连接线。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种基于BIM的建筑照明装置，包括底座1，底座1的上表面固定连接有相对称的支撑柱2，底座1的上方设有固定箱3，固定箱3的底面与支撑柱2的上表面固定连接，固定箱3的右侧面开设有通口4，通口4的内部设有排风机5，固定箱3的内底壁固定连接有蓄电池7，固定箱3的内顶壁固定连接有固定板43，固定板43的底面与固定箱3的内底壁固定连接，固定板43的左侧面固定连接有集热板41，集热板41的上表面开设有第一条形通孔42，第一条形通孔42的内部套设有移动板35，集热板41的左侧面固定连接有热敏电阻10，热敏电阻10的下接线口通过第一连接线11与蓄电池7的右连接柱电连接，固定箱3的内顶壁固定连接有定位板25，固定箱3的内部设有活动板28，活动板28的内部固定镶嵌有通管29，定位板25的底部贯穿通管29并延伸至通管29的外部，活动板28的下方设有电磁线圈31，电磁线圈31的右侧面与定位板25的左侧面固定连接，活动板28的底面固定连接有磁铁30，活动板28的上表面固定连接有第一导电杆32，定位板25左侧面的上部固定镶嵌有第二导电杆26，定位板25的外表面缠绕有伸缩弹簧27，伸缩弹簧27的顶部与第二导电杆26的底面固定连接，伸缩弹簧27的底部与活动板28的上表面固定连接，电磁线圈31的左连接头与蓄电池7的左连接柱电连接，电磁线圈31的右连接头与热敏电阻10的上接线口电连接，热敏电阻10的上接线口通过第二连接线51与第二导电杆26的右接线口电连接，固定箱3的内顶壁固定连接有第三导电杆33，第三导电杆33的左接线口通过第三连接线9与排风机5的上接线口电连接。

排风机5的下接线口通过第四连接线34与蓄电池7的左连接柱电连接，固定箱3的右侧面的上部固定镶嵌有强光灯13，固定箱3右侧面的下部固定镶嵌有普光灯46，普光灯46的上接线口和普光灯46的下接线口均通过电线12与外接电路串联，固定板43的左侧面固定镶嵌有两组相对称的第一定位管44，第一定位管44的内壁固定连接有第一导电柱45，每个第一导电柱45的右端均与对应强光灯13的接线口和普光灯46的接线口相接触，移动板35左侧面的上部由上至下依次固定镶嵌有第二定位管49和第三定位管47，第二定位管49的内壁固定连接有第二导电柱50，第三定位管47的内壁固定连接有第三导电柱48，移动板35左侧面的下部由下至上依次固定镶嵌有第一导电管37和第二导电管38，第一导电管37通过第五连接线39与第二导电柱50电连接，第二导电管38通过第六连接线40与第三导电柱48电连接，固定箱3的内底壁开设有第二条形通孔36，移动板35的底部贯穿第二条形通孔36并延伸至第二条形通孔36的外部，底座1的上方设有挡板14，挡板14的上表面开设有滑槽15，滑槽15的内部卡接有连接板16，连接板16的左侧面固定镶嵌有轴承17，轴承17的内圈固定连接有螺纹杆18，支撑柱2靠近螺纹杆18左端的一侧面固定镶嵌有螺纹管19，螺纹杆18的左端贯穿螺纹管19并延伸至螺纹管19的外部，螺纹杆18的左端固定连接有旋转把手20，连接板16的右侧面固定连接有第一卡杆21，底座1的上方设有第二卡杆22，第一卡杆21和第二卡杆22相啮合，移动板35的右侧面固定连接有强力弹簧23，强力弹簧23的右端与支撑柱2的左侧面固定连接。

进一步的，排风机5的外表面固定连接有固定环6，且固定环6的外表面与通口4的内壁固定连接。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够增加排风机5的稳定性，避免排风机5工作时发生晃动，提高排风机5的工作效率。

进一步的，固定箱3的底面固定镶嵌有固定管8，蓄电池7的充电口延伸至固定管8的内部，且蓄电池7充电口的外表面与固定管8的内壁固定连接。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够增加对蓄电池7充电时的安全性，避免蓄电池7充电时发生晃动。

进一步的，电磁线圈31位于磁铁30的正下方，且电磁线圈31产生磁场的磁性与磁铁30底面的磁性互为同极。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够保证电磁线圈31产生的磁场最大程度的作用在磁铁30上，能够利用电磁线圈31的磁场推动磁铁30的上移。

进一步的，第二卡杆22通过销轴24与移动板35固定铰接，且移动板35的底部卡接在滑槽15的内部。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够提高第一卡杆21与第二卡杆22相互啮合的便捷性，能够提高移动板35的稳定性，保证电路的连接的稳定。

进一步的，第一导电杆32的左接线头与第三导电杆33的右接线口相对应，且第一导电杆32的右接线头与第二导电杆26的左接线口相对应。

通过采用上述技术方案，使一种基于BIM的建筑照明装置能够保证第一导电杆32与第二导电杆26和第三导电杆33相连接，保证排风机5工作的稳定性。

工作原理：利用电线12实现普光灯46与电路的连接，使普光灯46发光，普光灯46工作造成固定箱3内部温度上升，利用集热板41实现对固定箱3内部温度的收集，将热量传导至热敏电阻10，热量使热敏电阻10的阻值变小，利用蓄电池7提供电能，使电磁线圈31产生磁场，随着热敏电阻10阻值的变小，流过电磁线圈31的电流增加，增强电磁线圈31产生的磁场，推动活动板28的上移，实现第一导电杆32与第二导电杆26和第三导电杆33的电连接，实现排风机5与蓄电池7的串联，排风机5正常工作，将固定箱3内部热量排出，温度降低，电磁线圈31磁场减弱，活动板28下移，实现线路的自动断开，避免对电能的浪费，转动旋转把手20，利用螺纹管19与螺纹杆18的螺纹连接，实现第一卡杆21的右移，使第一卡杆21与第二卡杆22分离，利用强力弹簧23的弹性带动移动板35的右移，使第一导电管37与第二导电管38与第一导电柱45相接触，同时实现第二导电柱50与第一导电柱45相接触，第三导电柱48与第一导电柱45相接触，实现强光灯13线路的闭合，使在能见度较低的夜晚实现对建筑照明的效果，利用第二卡杆22通过销轴24与移动板35固定铰接，使第二卡杆22具有活动的效果，提高第一卡杆21与第二卡杆22相啮合的便捷性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920074091.1

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209101166U

授权时间:20190712

主分类号:F21S 9/02

专利分类号:F21S9/02;F21V29/67;F21V23/04;F21V23/00;F21V23/06;F21V17/12

范畴分类:35A;

申请人:张英

第一申请人:张英

申请人地址:110041 辽宁省沈阳市大东区东中街大悦城

发明人:张英

第一发明人:张英

当前权利人:张英

代理人:赵雅婷

代理机构:11583

代理机构编号:北京华旭智信知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/121c76d3397ae14eb228b74f.html