# 化学发泡法制备稳定胶态泡沫及超轻质Al2O3泡沫陶瓷

### 论文摘要

利用过氧化氢（H2O2）和催化剂二氧化锰（MnO2）进行化学发泡,基于颗粒稳定泡沫技术,以表面活性剂十二烷基硫酸钠（SDS）为颗粒表面改性剂,用超低固相含量5%～10%（质量分数）的浆料制备了颗粒稳定泡沫。常温常压干燥后在1 430℃烧结2 h制备出闭孔结构的泡沫陶瓷,利用亚微米粉末为原料制备出一种可以与气凝胶相类似的多孔陶瓷材料,其气孔率为98.2%～99.0%。研究了固相含量、H2O2和MnO2加入量对泡沫陶瓷的稳定性影响以及发泡倍率、强度以及孔径与气孔率相互关系。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 样品制备

- 1.2 样品表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 超稳定氧化铝泡沫陶瓷的制备

- 2.2 Mn O2和H2O2发泡作用

- 2.3 固相含量对发泡倍率和气孔率的影响

- 2.4 微观形貌及孔径分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张曙豪,侯诗宇,郑玉,闫姝,孟文清,杨金龙

关键词: 泡沫陶瓷,氧化铝,过氧化氢,高气孔率,化学发泡法

来源: 硅酸盐学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 河北工程大学土木工程学院,新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室,辽宁科技大学高温材料与镁资源工程学院

基金: 国家自然科学基金(51572140),文化和旅游部项目(20181140279)

分类号: TQ174.1

DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.2019.09.08

页码: 1247-1253

总页数: 7

文件大小: 909K

下载量: 171

### 相关论文文献

- [1].陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [2].基于专利分析的中国泡沫陶瓷材料技术发展趋势研究[J]. 科技促进发展 2018(06)

- [3].高纯碳化硅泡沫陶瓷的制备[J]. 佛山陶瓷 2015(05)

- [4].泡沫陶瓷的绿色环保功能[J]. 中国建材资讯 2008(06)

- [5].泡沫陶瓷及应用[J]. 砖瓦 2018(12)

- [6].煤矿废弃物泡沫陶瓷的物理力学及吸放湿性能[J]. 建筑材料学报 2018(01)

- [7].一种可用于铁水过滤碳化硅泡沫陶瓷的制备[J]. 化工管理 2013(12)

- [8].泡沫陶瓷的绿色环保功能[J]. 陶瓷 2008(08)

- [9].褐煤粉煤灰泡沫陶瓷材料应用前景分析[J]. 粉煤灰综合利用 2019(01)

- [10].使用绿色墙材 实现转型发展[J]. 机械管理开发 2019(03)

- [11].使用绿色墙材 实现转型发展[J]. 山西冶金 2019(03)

- [12].使用绿色墙材 实现转型发展[J]. 机械管理开发 2019(08)

- [13].粉煤灰质泡沫陶瓷的研制[J]. 江苏陶瓷 2018(03)

- [14].使用绿色墙材 实现转型发展[J]. 机械管理开发 2018(11)

- [15].提高泡沫陶瓷过滤精度的应用研究[J]. 轻合金加工技术 2012(07)

- [16].泡沫陶瓷的绿色环保功能[J]. 上海建材 2008(04)

- [17].浆体发泡法制备再生泡沫陶瓷[J]. 住宅与房地产 2020(17)

- [18].使用绿色墙材 实现转型发展[J]. 山西冶金 2018(06)

- [19].山西推出防火保温材料“泡沫陶瓷”新一代科技产品[J]. 化学推进剂与高分子材料 2013(01)

- [20].山西安晟利用工业废料研制轻型保温泡沫陶瓷[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(02)

- [21].一种可用于铁水过滤碳化硅泡沫陶瓷的制备[J]. 化学工程与装备 2013(07)

- [22].聚碳硅烷低温制备碳化硅泡沫陶瓷[J]. 硅酸盐学报 2011(11)

- [23].高铝质泡沫陶瓷的研制[J]. 陶瓷 2010(02)

- [24].碳烟捕集泡沫陶瓷吸声性能的试验研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2010(05)

- [25].碳化硅泡沫陶瓷的显微组织与力学性能研究[J]. 中国陶瓷 2013(05)

- [26].浅析磷酸二氢铝在氧化铝泡沫陶瓷过滤板上作用机理[J]. 佛山陶瓷 2016(12)

- [27].多孔泡沫陶瓷中的流动阻力研究[J]. 河北工业大学学报 2012(02)

- [28].泡沫陶瓷孔密度对低浓度瓦斯燃烧特性影响分析[J]. 能源与环保 2019(05)

- [29].碳化硅泡沫陶瓷内低浓度瓦斯的燃烧特性研究[J]. 可再生能源 2019(06)

- [30].晋中:新型墙材推广现场会在介休召开[J]. 墙材革新与建筑节能 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/124888b5e33f62cdd5db7288.html