# 不同热喷涂技术制备铁基非晶涂层的结构和耐磨性能

### 论文摘要

采用等离子喷涂(APS)、超音速火焰喷涂(HVOF)和爆炸喷涂(DS)技术分别制备铁基非晶涂层,并对各涂层显微结构和耐磨性能进行对比研究,探讨喷涂技术、涂层非晶含量、孔隙率和耐磨性能之间的关系。采用SEM观察各涂层结构、截面形貌以及摩擦表面形貌,通过XRD检测粉末与涂层的非晶相含量,采用摩擦磨损实验机测试各涂层与不锈钢基体的耐磨性能。结果显示,等离子喷涂、超音速火焰喷涂和爆炸喷涂三种热喷涂技术制备出的涂层主要为非晶相,非晶含量分别为79.39%,85.26%和88.14%,孔隙率分别为2.5%,1.9%和1.5%。爆炸喷涂制备的铁基非晶涂层表现出最优的摩擦磨损性能,其磨损机制为疲劳磨损。热喷涂制备的铁基非晶涂层的耐磨性能远强于不锈钢。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 涂层显微结构的对比

- 2.2 涂层和不锈钢基体的摩擦磨损性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 解路,熊翔,王跃明

关键词: 等离子喷涂,超音速火焰喷涂,爆炸喷涂,非晶涂层,耐磨性能

来源: 粉末冶金材料科学与工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室

基金: 湖南省科技计划(2015WK3013)

分类号: TG174.4;TG139.8

页码: 212-219

总页数: 8

文件大小: 4237K

下载量: 332

### 相关论文文献

- [1].铁基非晶涂层的研究进展[J]. 材料工程 2017(09)

- [2].等离子喷涂制备铁基非晶涂层及其耐磨性[J]. 金属热处理 2015(03)

- [3].超音速火焰喷涂铁基非晶涂层的微观组织及性能[J]. 热加工工艺 2016(24)

- [4].具有非晶涂层的熔体泵：保证优等的产品质量[J]. 合成纤维 2020(01)

- [5].铁基非晶涂层的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2019(19)

- [6].应力作用下铁基非晶涂层腐蚀性能影响的研究综述[J]. 化工机械 2016(03)

- [7].一种新型经济高效非晶涂层的制备与性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(10)

- [8].电弧喷涂铁基非晶涂层摩擦磨损性能分析[J]. 焊接学报 2012(01)

- [9].电弧喷涂铁基非晶涂层的制备及其冲蚀磨损性能研究[J]. 材料保护 2018(05)

- [10].激光熔覆技术制备非晶涂层的研究进展与展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [11].热喷涂制备铁基非晶涂层耐腐蚀性能的研究进展[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [12].不同热喷涂技术对铁基非晶涂层的电化学腐蚀性能的影响[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [13].铁基非晶合金涂层制备及应用现状[J]. 表面技术 2017(11)

- [14].镁合金表面非晶涂层的构筑及其腐蚀行为[J]. 表面技术 2019(03)

- [15].放电等离子烧结铁基非晶涂层的滑动与冲蚀磨损性能[J]. 表面技术 2017(07)

- [16].涂铁基非晶涂层的磨粒磨损性能研究[J]. 摩擦学学报 2008(05)

- [17].不锈钢表面激光熔覆铁基非晶涂层研究[J]. 中国激光 2011(06)

- [18].超音速等离子喷涂铁基非晶涂层组织结构与摩擦学性能研究[J]. 科技与创新 2016(14)

- [19].工艺参数对非晶涂层性能与晶化影响[J]. 冶金管理 2020(05)

- [20].FeAlCrBSiNb非晶涂层形成机理和摩擦磨损行为[J]. 航空材料学报 2016(02)

- [21].油润滑条件下FeBSiNb非晶涂层磨损性能研究[J]. 摩擦学学报 2012(02)

- [22].Fe基非晶涂层的组织结构与耐磨性研究[J]. 润滑与密封 2010(03)

- [23].铁基非晶涂层在CO_2/Cl~-共存介质中的高温高压腐蚀行为研究[J]. 化工机械 2018(02)

- [24].一种新型致密Fe基非晶涂层的制备与耐磨性能[J]. 材料热处理学报 2015(10)

- [25].Ni基合金粉末及其非晶涂层的制备与表征[J]. 材料保护 2019(03)

- [26].氧燃比对爆炸喷涂铁基非晶涂层结构和摩擦磨损性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2019(03)

- [27].Fe基非晶涂层的形成能力及性能研究[J]. 热加工工艺 2017(08)

- [28].热处理对Fe基非晶涂层结构与性能的影响[J]. 金属功能材料 2016(01)

- [29].封孔处理对Fe基非晶涂层耐蚀性的影响[J]. 铸造技术 2015(06)

- [30].不同热处理条件下Fe非晶涂层组织和硬度变化[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/12b725b9c1e59e7c606cdc89.html