# 微波焊接论文_周洋,周君,吴忠仕,王冬兵,林佳

导读:本文包含了微波焊接论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:微波,陶瓷,强度,界面,冷作,氧化铝,硬质合金。

### 微波焊接论文文献综述

周洋,周君,吴忠仕,王冬兵,林佳[1]（2018）在《防水板微波焊接技术在隧道施工中的应用》一文中研究指出隧道渗漏水和拱顶脱空一直是隧道施工中的难题之一,一旦出现将直接影响隧道的安全性能,而防水层铺设质量差是造成这一问题的主要原因之一。隧道防水板使用传统的热熔焊接和吊带焊接施工效率低,焊接质量和外观效果差,近年推广使用的超声波焊接明显改善防水板施工质量,仍存在不少弊端。本文结合泛亚铁路中线中国境内段玉(溪)磨(憨)铁路西双版纳隧道采用新型微波焊接方技术的应用情况,从工艺、原理、质量、效益各个方面的效果进行了分析讨论,对微波焊接技术在隧道中的应用有积极地借鉴作用,可供参考。(本文来源于《四川建材》期刊2018年06期）

于建香,孙雪飞,武光明[2]（2017）在《微波焊接热塑性塑料影响因素的研究》一文中研究指出利用特定吸波介质,通过微波焊接过程可以将PP基片粘结在一起。吸波介质的主要成分是石墨粉,由于其能够大量吸收微波能量,迅速升高与之接触的基片温度,并在基片达到熔点后,施加特定压力帮助材料连接,冷却一段时间,即可实现热塑性塑料的焊接。材料的焊接效果主要受微波作用时间、吸波介质溶剂种类、石墨粉粒径大小以及压力大小等因素的影响。本文主要研究了以上因素对微波焊接效果的影响,分析特定现象出现的原因,并找出最佳的焊接条件。当压力为15680 Pa、1-b-A号吸波介质微波作用90 s时,基片的焊接效果最好,焊接处剪切应力能达到219.11 N。(本文来源于《中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题L：高分子加工》期刊2017-10-10）

周承商,易健宏,罗述东,彭元东[3]（2010）在《硬质合金与Cr12冷作钢的微波焊接工艺》一文中研究指出探讨了采用微波高温技术焊接WC-Co硬质合金与Cr12冷作钢的可行性.试验中将硬质合金混合粉直接压制在清洁的冷作钢基底表面,而后在微波多模腔中高温处理.结果表明,在升温速度约103℃/min,测量温度在1000～1100℃,保温时间小于10min的条件下能够实现硬质合金与Cr12钢的有效焊接,整个过程约20min.SEM分析显示,样品焊缝纯净,基底合金元素向硬质合金层扩散,具有良好的结合效果.微波焊接工艺结合了硬质合金烧结与硬质合金和冷作钢的焊接,从而周期短、步骤简单,有一定的发展前景,但也面临焊接条件苛刻、硬质合金欠烧以及基底烧蚀等问题.(本文来源于《焊接学报》期刊2010年04期）

李小路[4]（2002）在《微波焊接陶瓷工艺研究》一文中研究指出微波焊接是近十几年来迅速发展的一门新技术。微波焊接是利用微波电磁场与材料的相互作用，产生极化和损耗，从而完成焊接。因为微波加热具有体积加热效应、加热均匀性好、加热速度快、选择性加热等特点。因此微波焊接具有接头强度高、升温速度快、易于控制温度、能耗低等优点。本论文主要研究是在TE_(103)谐振腔中进行微波焊接陶瓷，首先分析了国内外的研究现状，焊接存在的难点和不理想因素。研究了微波和物质相互作用的机理，以及在微波场下一些物质的损耗特点和升温特点，阐明了微波焊接及微波加热的一些特点和经验公式，比较了微波焊接和其它焊接的优缺点，认为微波焊接是有利于扩散焊接的。接着对本实验装置的加热特点，耦合特点，谐振特点等做了详细介绍。然后分析了实验样品的物理、化学特性，对热应力进行了简要的分析，特别是对介电特性的分析，提出了本论文的研究方案和计划。接着是实验讨论，本实验以氧化铝体系为主，包括氧化铝陶瓷的玻璃中间层焊料的低温焊接，75％的氧化铝莫来石陶瓷的之间扩散焊接，95％氧化铝和99％氧化铝陶瓷的辅助加热扩散焊接。另外研究了采用了高效率的SiC辅助加热进行Si片的玻璃生料中间层焊接。通过对这些不同体系的焊接的工艺摸索的到最优化的工艺参数，包括温度压力保温时间等参数，避免了热点和热失控现象的发生，提高了焊接效率，充分利用了微波加热的优点并且找出各个体系的焊接特点的联系和区别。最后对微波的增强扩散机制进行了探讨，认为：微波中的电场促进了空位沿电场方向，由高浓度区向低浓度区的扩散，促进了平行于电场方向的空位及间隙离子的移动，增强了扩散，促使了焊接。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2002-05-01）

李小路,周健[5]（2001）在《微波焊接进展》一文中研究指出阐述了微波焊接过程中微波和物质作用的机理、陶瓷的升温特征、实验装置的优化以及近年来国内外微波焊接陶瓷的发展状况 ,分析了焊接过程中存在的问题 ,并对微波焊接作出了展望。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2001年S2期）

周健,章桥新,刘桂珍,梅炳初,程吉平[6]（1999）在《微波焊接陶瓷辊棒》一文中研究指出分析了微波焊接陶瓷的原理及特点。在自制的微波焊接装置上，在合适的温度、压力和保温时间条件下成功地进行了４０ ｍ ｍ 陶瓷辊棒的微波焊接，并分析了实验结果和微波焊接的机制。(本文来源于《武汉工业大学学报》期刊1999年03期）

章桥新,张东明,周键,王玉伏,汪惠娟[7]（1998）在《氧化铝陶瓷材料的微波焊接》一文中研究指出利用陶瓷材料吸收微波能而自身发热进行焊接是近几年发展起来的一门新技术。在自制的微波焊接设备上成功地将Ａｌ２Ｏ３ Ａ１２Ｏ３陶瓷进行了焊接。结果表明：在一定的压力和保温时间下，随焊接温度的升高，结合强度增加，１３００℃时达到基体强度（１５０ＭＰａ）；焊接温度、保温时间相同时，随压力的增加，结合强度增加，压力为２．０ＭＰａ时强度最高。界面分析未见中间反应层及熔融特征，界面结合情况与强度值的体现一致。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊1998年S1期）

彭金辉[8]（1998）在《微波焊接陶瓷材料》一文中研究指出在综合国内外文献的基础上，阐述了近年来微波焊接陶瓷材料的研究和发展状况。(本文来源于《稀有金属》期刊1998年06期）

章桥新,周健,张东明,汪惠娟[9]（1998）在《精细陶瓷的微波焊接》一文中研究指出利用精细陶瓷吸收微波能而自身发热进行焊接是近年迅速发展的一门新技术,它具有焊接接头强度高,升温速度快,局部加热,易于控制温度和节能等优点。本文在讨论微波加热焊接的原理同时,对微波焊接Al_2O_3、Si_3N_4、SiC陶瓷的焊接特性及工艺进行详细介绍。(本文来源于《现代技术陶瓷》期刊1998年03期）

章桥新,张东明,周健[10]（1998）在《氧化铝陶瓷的微波焊接特性研究》一文中研究指出利用陶瓷材料吸收微波能而自身发热进行直接接合是近几年发展的一门新技术．本工作在自制的微波设备上成功地将Ａｌ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３，Ａｌ２Ｏ３－ＨＡＰ进行直接接合，并对其接合强度、界面特征及机制进行了分析．(本文来源于《硅酸盐学报》期刊1998年03期）

### 微波焊接论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用特定吸波介质,通过微波焊接过程可以将PP基片粘结在一起。吸波介质的主要成分是石墨粉,由于其能够大量吸收微波能量,迅速升高与之接触的基片温度,并在基片达到熔点后,施加特定压力帮助材料连接,冷却一段时间,即可实现热塑性塑料的焊接。材料的焊接效果主要受微波作用时间、吸波介质溶剂种类、石墨粉粒径大小以及压力大小等因素的影响。本文主要研究了以上因素对微波焊接效果的影响,分析特定现象出现的原因,并找出最佳的焊接条件。当压力为15680 Pa、1-b-A号吸波介质微波作用90 s时,基片的焊接效果最好,焊接处剪切应力能达到219.11 N。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微波焊接论文参考文献

[1].周洋,周君,吴忠仕,王冬兵,林佳.防水板微波焊接技术在隧道施工中的应用[J].四川建材.2018

[2].于建香,孙雪飞,武光明.微波焊接热塑性塑料影响因素的研究[C].中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题L：高分子加工.2017

[3].周承商,易健宏,罗述东,彭元东.硬质合金与Cr12冷作钢的微波焊接工艺[J].焊接学报.2010

[4].李小路.微波焊接陶瓷工艺研究[D].武汉理工大学.2002

[5].李小路,周健.微波焊接进展[J].中国有色金属学报.2001

[6].周健,章桥新,刘桂珍,梅炳初,程吉平.微波焊接陶瓷辊棒[J].武汉工业大学学报.1999

[7].章桥新,张东明,周键,王玉伏,汪惠娟.氧化铝陶瓷材料的微波焊接[J].中国有色金属学报.1998

[8].彭金辉.微波焊接陶瓷材料[J].稀有金属.1998

[9].章桥新,周健,张东明,汪惠娟.精细陶瓷的微波焊接[J].现代技术陶瓷.1998

[10].章桥新,张东明,周健.氧化铝陶瓷的微波焊接特性研究[J].硅酸盐学报.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/12cd9adfc1f40828b1b11e5c.html