# Na2SO4掺杂含MgO铝酸钙熟料矿相转变及稳定性能

### 论文摘要

为了系统研究升温制度、降温制度、烧结温度和烧结时间对Na2SO4掺杂含MgO铝酸钙熟料的物相转变及化学稳定性能的影响规律,以MgO、CaCO3、SiO2、Al2O3和Na2SO4为原料,采用高温烧结和Na2CO3溶液标准溶出方法进行相关研究.结果表明,快速升温能抑制硫元素的挥发,促进11CaO·7Al2O3·CaS的生成.快速降温有利于11CaO·7Al2O3·CaS的稳定存在,从而强化熟料中氧化铝的浸出性能.在最佳烧结条件下烧结温度为1 350℃,烧结时间为30 min,升温速度和降温速度均为15℃·min-1,此时熟料的物相为11CaO·7Al2O3·CaS和2CaO·SiO2.

### 论文目录

- 1 材料和方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验仪器

- 1.3 实验流程

- 1.3.1 烧结过程

- 1.3.2 浸出过程

- 2 结果与分析

- 2.1 烧结时间对掺杂Na2SO4熟料体系的影响

- 2.1.1 烧结时间对铝酸钙熟料物相的影响

- 2.1.2 烧结时间对铝酸钙熟料浸出性能的影响

- 2.2 烧结温度对掺杂Na2SO4熟料体系的影响

- 2.2.1 烧结温度对铝酸钙熟料物相的影响

- 2.2.2 烧结温度对铝酸钙熟料浸出性能的影响

- 2.3 升温速度对掺杂Na2SO4熟料体系的影响

- 2.3.1 升温速度对铝酸钙熟料物相的影响

- 2.3.2 升温速度对铝酸钙熟料浸出性能的影响

- 2.4 降温速度对掺杂Na2SO4熟料体系的影响

- 2.4.1 降温速度对铝酸钙熟料物相的影响

- 2.4.2 降温速度对铝酸钙熟料浸出性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张学政,白晓霞,王睿,张迪,王波

关键词: 物相转变,氧化铝,溶出,升温制度,降温制度,铝酸钙,含铝酸钙

来源: 沈阳工业大学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 河北科技大学材料科学与工程学院,河北科技大学河北省材料近净成形技术重点实验室

基金: 河北省自然科学基金资助项目(E2019208179,E2019208308),河北省高等学校科学技术研究项目(BJ2019036,ZD2019062,QN2018122),石家庄市重点研发计划项目(181790411A)

分类号: TQ133.1

页码: 524-528

总页数: 5

文件大小: 1121K

下载量: 22

### 相关论文文献

- [1].300℃下水化产物分解对铝酸钙水泥结合浇注料强度的影响[J]. 耐火材料 2020(04)

- [2].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥的合成与流变特性（英文）[J]. 无机材料学报 2017(08)

- [3].非晶态铝酸钙系低碱粉体速凝剂的性能及适应性研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [4].二步法制备轻质六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2016(04)

- [5].铝酸钙水泥含量对浇注料800℃煅烧后强度的影响[J]. 耐火材料 2020(05)

- [6].掺镁铝酸钙光学性质的理论计算[J]. 鞍山师范学院学报 2016(06)

- [7].钙源种类和煅烧温度对合成片状六铝酸钙的影响[J]. 耐火材料 2017(02)

- [8].氧化铈对六铝酸钙材料性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(12)

- [9].六铝酸钙材料合成与应用研究进展[J]. 山东冶金 2017(05)

- [10].水浸泡养护对铝酸钙水泥水化行为影响的研究[J]. 耐火材料 2018(01)

- [11].氧化硼对铝酸钙水泥水化性能的影响（英文）[J]. 硅酸盐学报 2016(08)

- [12].六铝酸钙在侵蚀环境下的优点[J]. 耐火与石灰 2012(06)

- [13].自结合多孔六铝酸钙合成方法研究[J]. 无机盐工业 2010(10)

- [14].六铝酸钙材料的合成、性能和应用[J]. 硅酸盐通报 2009(S1)

- [15].矿化剂对铝酸钙粉的结构与光谱性能的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2009(11)

- [16].硅酸盐水泥与熔融铝酸钙水泥复合性能研究[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2008(01)

- [17].氢化物发生-原子荧光光谱法测定高纯铝酸钙粉中砷[J]. 中国无机分析化学 2019(01)

- [18].铝酸钙粉矿物相红外光谱及铝溶出率分析[J]. 无机盐工业 2012(09)

- [19].铝酸钙水泥对氧化镁系包埋料性能的影响[J]. 中国陶瓷工业 2010(01)

- [20].白云石为钙镁源合成六铝酸钙和尖晶石的研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(06)

- [21].烧结法合成六铝酸钙多孔陶瓷的研究[J]. 非金属矿 2009(05)

- [22].浇注-烧结法合成六铝酸钙[J]. 耐火材料 2008(04)

- [23].造纸白泥为钙源制备六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2018(02)

- [24].含碳铝酸钙粉体的燃烧合成及其微观表征[J]. 硅酸盐学报 2018(06)

- [25].2013年我国纯铝酸钙水泥报价走稳[J]. 建材发展导向 2014(04)

- [26].制止铝酸钙水泥水化过程[J]. 耐火与石灰 2013(02)

- [27].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 中国陶瓷 2009(03)

- [28].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2009(04)

- [29].钛铝酸钙加入量对铝镁浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [30].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥中物相分布状态对流变特性的影响[J]. 硅酸盐学报 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/12e67ff186fb63439d9992ad.html