# 一种钢筋接头、钢筋连接结构及混凝土构件论文和设计-杨文参

### 全文摘要

本实用新型涉及建筑施工技术领域，公开了一种钢筋接头、钢筋连接结构及混凝土构件，该钢筋接头包括套筒以及转换接头，该套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，该第一开口端用于插接第一钢筋，该转换接头设于该第二开口端且封闭该第二开口端的开口，该转换接头用于固定第二钢筋。此外，本实用新型还公开了一种钢筋连接结构以及一种混凝土构件。能实现简化钢筋的连接工序，在固定连接钢筋的同时浇灌形成混凝土柱或混凝土梁，省时省力，施工费用较低。

### 主设计要求

1.一种钢筋接头，其特征在于，包括套筒，所述套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，所述第一开口端用于插接第一钢筋；以及转换接头，所述转换接头设于所述第二开口端且封闭所述第二开口端的开口，所述转换接头用于固定第二钢筋。

### 设计方案

1.一种钢筋接头，其特征在于，包括

套筒，所述套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，所述第一开口端用于插接第一钢筋；以及

转换接头，所述转换接头设于所述第二开口端且封闭所述第二开口端的开口，所述转换接头用于固定第二钢筋。

2.根据权利要求1所述的钢筋接头，其特征在于，所述套筒的周侧设有浇灌窗口，所述浇灌窗口连通于所述套筒的内部，用于向所述套筒的所述内部浇灌混凝土。

3.根据权利要求2所述的钢筋接头，其特征在于，所述浇灌窗口为两个，两所述浇灌窗口相对间隔设置。

4.根据权利要求1至3任一项所述的钢筋接头，其特征在于，所述转换接头包括过渡部以及自所述过渡部向上延伸的连接部，所述过渡部设于所述套筒的所述第二开口端且封闭所述第二开口端的所述开口，所述连接部用于固定所述第二钢筋。

5.一种钢筋连接结构，其特征在于，包括

钢筋接头，所述钢筋接头包括套筒及转换接头，所述套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，所述转换接头设于所述第二开口端且封闭所述第二开口端的开口；

第一钢筋，所述第一钢筋插接于所述第一开口端并固定于所述套筒内；以及

第二钢筋，所述第二钢筋固接于所述转换接头。

6.根据权利要求5所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述第一钢筋、所述第二钢筋以及所述套筒平行设置。

7.根据权利要求6所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述套筒的内径大于所述第一钢筋的直径，以使所述第一钢筋的外周与所述套筒的内壁面之间形成浇灌间隙，所述浇灌间隙用于浇灌混凝土。

8.根据权利要求7所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述套筒的周侧设有浇灌窗口，所述浇灌窗口连通于所述浇灌间隙，且所述浇灌窗口用于向所述浇灌间隙浇灌所述混凝土。

9.根据权利要求8所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述浇灌窗口为两个，两所述浇灌窗口相对间隔设置。

10.根据权利要求5至9任一项所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述转换接头包括过渡部以及自所述过渡部向上延伸的连接部，所述过渡部设于所述套筒的所述第二开口端且封闭所述第二开口端的所述开口，所述连接部用于固定所述第二钢筋。

11.根据权利要求10所述的钢筋连接结构，其特征在于，所述过渡部为圆台状，所述连接部为圆柱状，所述连接部远离所述过渡部的一面上固设有所述第二钢筋。

12.一种混凝土构件，其特征在于，包括构件本体以及如权利要求5至11任一项所述的钢筋连接结构，所述钢筋连接结构固设于所述构件本体内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，尤其涉及一种钢筋接头、钢筋连接结构及混凝土构件。

背景技术

在建筑物中，混凝土梁和混凝土柱是主要的承重结构。虽然混凝土能够承受巨大的压力，但其抵抗拉力的能力较差，仅为抗压能力的1\/10，在受拉时容易发生断裂。为了解决混凝土抗拉能力差的问题，主要采取在混凝土里增加互相连接的若干钢筋的方式来提高混凝土的整体抗拉能力。

然而，目前的钢筋连接方式(如绑扎搭接、焊接、机械连接)需要大量的现场工序，且施工繁琐，需要先将若干钢筋固定连接再浇灌混凝土形成柱或混凝土梁，浪费大量的人力和时间，对项目的进度和工期造成巨大影响，人工费用和材料费用较高。

实用新型内容

本实用新型实施例公开了一种钢筋接头、钢筋连接结构以及混凝土构件，能实现简化钢筋的连接工序，在固定连接钢筋的同时浇灌形成混凝土柱或混凝土梁等混凝土构件，省时省力，施工费用较低。

第一方面，本实用新型实施例公开了一种钢筋接头，包括套筒以及转换接头，所述套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，所述第一开口端用于插接第一钢筋，所述转换接头设于所述第二开口端且封闭所述第二开口，所述转换接头用于固定第二钢筋。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述套筒的周侧设有浇灌窗口，所述浇灌窗口连通于所述套筒的内部，用于向所述套筒的所述内部浇灌混凝土。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述浇灌窗口为两个，两所述浇灌窗口相对间隔设置。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述转换接头包括过渡部以及自所述过渡部向上延伸的连接部，所述过渡部设于所述套筒的所述第二开口端且封闭所述第二开口端的所述开口，所述连接部用于固定所述第二钢筋。

第二方面，本实用新型实施例公开了一种钢筋连接结构，包括钢筋接头、第一钢筋以及第二钢筋，所述钢筋接头包括套筒及转换接头，所述套筒包括相对设置的第一开口端和第二开口端，所述转换接头设于所述第二开口端且封闭所述第二开口端的开口，所述第一钢筋插接与所述第一开口端并固定于所述套筒内，所述第二钢筋固接于所述转换接头。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述第一钢筋、所述第二钢筋以及所述套筒平行设置。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述套筒的内径大于所述第一钢筋的直径，以使所述第一钢筋的外周与所述套筒的内壁面之间形成浇灌间隙，所述浇灌间隙用于浇灌混凝土。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述套筒的周侧设有浇灌窗口，所述浇灌窗口连通于所述浇灌间隙，且所述浇灌窗口用于向所述浇灌间隙浇灌所述混凝土。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述浇灌窗口为两个，两所述浇灌窗口相对间隔设置。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述转换接头包括过渡部以及自所述过渡部向上延伸的连接部，所述过渡部设于所述套筒的所述第二开口端且封闭所述第二开口端的所述开口，所述连接部用于固设所述第二钢筋。

作为一种可选的实施方式，在本实用新型实施例中，所述过渡部为圆台状，所述连接部为圆柱状，所述连接部远离所述过渡部的一面上固设有所述第二钢筋。

第三方面，本实用新型实施例公开了一种混凝土构件，包括构件本体以及上述第二方面所述的钢筋连接结构，所述钢筋连接结构固设于所述构件本体内。

本实用新型实施例提供了一种钢筋接头、钢筋连接结构以及混凝土构件，该钢筋接头通过在套筒上设置用于固定第二钢筋的转换接头，从而可将该钢筋接头在工厂预制好，然后再运输至施工现场将第一钢筋插入套筒内并通过混凝土固定在套筒内，即可完成不同钢筋之间的连接，连接方式简单快捷，且由于该钢筋接头可在工厂预制，因此可有效简化现场施工工序，降低施工成本。

此外，在将第一钢筋插入套筒时，可在成型该混凝土构件时一并浇灌混凝土，从而使得该混凝土构件的施工更加便捷，减少项目投入的人力和时间，提高项目的效率并较低成本。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本技术领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例一提供的一种钢筋接头的结构示意图；

图2是本实用新型实施例二提供的一种钢筋连接结构的结构示意图；

图3是图2的A-A剖面图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，本实用新型实施例的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。

本实用新型公开了一种钢筋结构、钢筋连接结构以及混凝土构件，能实现简化钢筋的连接工序，在固定连接钢筋的同时浇灌形成混凝土柱或混凝土梁，省时省力，施工费用较低。

实施例一

请参阅图1，为本实用新型实施例一提供的一种钢筋接头，该钢筋结构包括套筒以及转换接头20，该套筒包括相对设置的第一开口端11和第二开口端12，所述第一开口端11用于插接第一钢筋，该转换接头20设于该第二开口端12且封闭该第二开口端12的开口，该转换接头20用于固定第二钢筋。

本实施例中，套筒为圆形套筒，其为两端开口且内部中空的长条形部件。因此，第一开口端11和第二开口端12分别为套筒长度方向的两端。

具体地，该套筒和该转换接头20可为一体成型。该转换接头20可用于在工厂预先固定第二钢筋，该套筒可用于在施工现场插接第一钢筋，从而替换了传统的在施工现场通过绑扎或焊接的方式连接钢筋的工序，提高施工效率。更具体地，该转换接头20可通过焊接或机械连接(例如螺纹连接、卡扣连接等)的方式固定该第二钢筋。

在本实施例中，该套筒的周侧设有浇灌窗口1a，该浇灌窗口1a连通该套筒的内部，该浇灌窗口1a连通于该套筒的内部，用于向该套筒的内部浇灌混凝土。该混凝土实现了将该第一钢筋固定于该套筒的内部，还实现了为第一钢筋和第二钢筋的力传导提供路径。具体地，钢筋受力后可通过该混凝土传递到另一钢筋，实现力的传递并减弱力的作用。

进一步地，为了使浇灌混凝土时，流入该套筒内部的混凝土较均匀，避免流入的混凝土挤压该第一钢筋从而导致该第一钢筋相对该套筒发生较大的位移，该浇灌窗口1a优选为两个，且两浇灌窗口1a相对间隔设置。具体地，两浇灌窗口1a将该套筒的周侧分隔成两相对间隔设置的侧壁1b，连接于两侧壁1b的套筒的第一开口端11的横截面为封闭的圆环，从而该第一开口端11能提高两侧壁1b的强度，保障两侧壁1b不发生变形。

在本实施例中，该转换接头20包括过渡部21以及自该过渡部21向上延伸的连接部22，该过渡部21设于该套筒的第二开口端12且封闭该第二开口端12的开口，该连接部22用于固定该第二钢筋。具体地，该过渡部21为圆台状，该连接部22为圆柱状，该连接部22包括第一端面和第二端面，该过渡部21的底面连接于该套筒的第二开口端12，且封闭该第二开口端12的开口，该过渡部21的顶面连接于该连接部22的第一端面，该连接部22的第二端面设有该第二钢筋。具体地，该过渡部21的底面直径等于该套筒的外径，该过渡部21连接于该套筒的第二开口端12，且与该第二开口端12完全重合，该过渡部21的顶面直径与该连接部22的直径相等，该连接部22的直径等于该第二钢筋的直径。

可以理解的是，在实现第二钢筋通过该转换接头20与该套筒连接的同时，还通过过渡部21与连接部22的尺寸设计减小该转换接头20的体积，从而可节省材料，降低生产成本。

本实用新型实施例一提供了一种钢筋接头，通过在套筒上设置转换接头用于固定第二钢筋，套筒用于插接第一钢筋实现钢筋的连接。与现有的钢筋连接方式(在施工现场绑扎搭接、焊接或机械连接)不同的是，转换接头可在工厂预先固设第二钢筋，运输到施工现场后，通过将第一钢筋插入套筒内并固定于套筒内，实现钢筋的连接。可以简化施工现场的工序，减少参与连接钢筋的施工人员数量，提高钢筋连接的效率，降低施工成本。

实施例二

请参阅图2至图3，为本实用新型实施例二提供的一种钢筋连接结构，该钢筋连接结构包括钢筋接头、第一钢筋20以及第二钢筋30，该钢筋接头包括套筒11以及转换接头12，该套筒11包括相对设置的第一开口端111和第二开口端112，该转换接头12设于该第二开口端112且封闭该第二开口端112，该第一钢筋20插接于该第一开口端111并固定于该套筒11内，该第二钢筋30固接于该转换接头12。

具体地，该套筒11和该转换接头12可一体成型。该转换接头12可用于在工厂预先固定第二钢筋30，该套筒11可用于在施工现场插接第一钢筋20，从而减少了目前在施工现场通过绑扎或焊接的方式连接钢筋的工序，提高施工效率。更具体地，该转换接头12可通过焊接或机械连接(例如螺纹连接、卡扣连接等)的方式固定该第二钢筋30。优选地，该转换接头通过焊接的方式固定该第二钢筋30。

在本实施例中，该第一钢筋20、该第二钢筋30以及该套筒11平行设置。该套筒11的内径大于该第一钢筋20的直径，以使该第一钢筋20的外周与该套筒11的内壁面之间形成浇灌间隙，该浇灌间隙用于浇灌该混凝土40。该混凝土40实现了将该第一钢筋20固定于该套筒11的内部，还实现了为第一钢筋20和第二钢筋30的传力提供路径。具体地，钢筋受力后可通过该混凝土40传递到另一钢筋，实现力的传递并减弱力的作用。

进一步地，为了实现向该浇灌间隙浇灌混凝土40，该套筒11的周侧设有浇灌窗口11a(如图3示出的两虚线之间的区域为浇灌窗口11a)，该浇灌窗口11a连通于该浇灌间隙，且该浇灌窗口11a用于向该浇灌间隙浇灌该混凝土40。

更进一步地，为了使浇灌混凝土40时，流入该浇灌间隙的混凝土40较均匀，避免流入的混凝土40挤压该第一钢筋20以使该第一钢筋20相对该套筒11发生较大的位移，该浇灌窗口11a优选为两个，且两浇灌窗口11a相对间隔设置。具体地，两浇灌窗口11a将该套筒11的周侧分隔成两相对间隔设置的侧壁11b，连接于两侧壁11b的套筒11的第一开口端111的横截面为封闭的圆环，从而该第一开口端111能提高两侧壁11b的强度，保障两侧壁11b不发生变形。

在本实施例中，该转换接头12包括过渡部121以及自该过渡部121向上延伸的连接部122，该过渡部121设于该套筒11的第二开口端112且封闭该第二开口端112的开口，该连接部122用于固定该第二钢筋30。具体地，该过渡部121为圆台状，该连接部122为圆柱状，该连接部122远离该过渡部121的一面上固设有该第二钢筋30。具体地，该过渡部121的底面直径等于该套筒11的外径，该过渡部121连接于该套筒11的第二开口端112，且与该第二开口端112完全重合，该过渡部121的顶面直径与该连接部122的直径相等，该连接部122的直径等于该第二钢筋30的直径。可以理解的是，在实现第二钢筋30通过该转换接头12与该套筒11连接的同时，还通过过渡部121与连接部122的尺寸设计减小该转换接头12的体积，从而可节省材料，降低生产成本。

本实用新型实施例二提供了一种钢筋连接结构，通过在套筒上设置转换接头用于固定第二钢筋，套筒用于插接第一钢筋实现钢筋的连接。与现有的钢筋连接方式(在施工现场绑扎搭接、焊接或机械连接)不同的是，转换接头可在工厂预先固设第二钢筋，运输到施工现场后，通过将第一钢筋插入套筒内并固定于套筒内，实现钢筋的连接。可以简化施工现场的工序，减少参与连接钢筋的施工人员数量，提高钢筋连接的效率，降低施工成本。

此外，通过在浇灌间隙浇灌混凝土将该第二钢筋固定于该套筒内，提高了钢筋连接的强度，还为钢筋之间的传力提供了有效路径，且混凝土为施工工地常用的材料，便于取材，与现有的采用绑扎搭接或焊接的方式相比，无需额外提供绑扎搭接或焊接的工具。

以及，通过过渡部和连接部外形尺寸的设计，能够减小转换接头的体积，降低生产成本。

实施例三

本实用新型实施例三提供的一种具有实施例二公开的钢筋连接结构的混凝土构件，该混凝土构件包括该钢筋连接结构10以及构件本体20，该钢筋连接结构10固设于该构件本体20内。

具体地，该构件本体20可为混凝土柱、混凝土梁、混凝土板等构件，该构件本体20与该钢筋连接结构10可为一次浇灌成型。可以理解的是，由于第二钢筋可在工厂内预先固定于该转换接头，在施工现场浇灌混凝土形成该构件本体20的同时，该混凝土可通过套筒的浇灌窗口进入浇灌间隙，从而将第二钢筋固定在套筒内，形成固设于构件本体20内的钢筋连接结构10。

本实用新型实施例三提供了一种混凝土构件，该构件本体与该钢筋连接结构可为一次浇灌成型。与现有的混凝土构件不同的是，现有的方式为先通过绑扎搭接、焊接或机械连接的方式形成钢筋连接结构，再浇灌混凝土形成构件本体，而该混凝土构件仅需一次浇灌既可同时形成该钢筋连接结构和该构件本体。能够提高浇灌混凝土构件的效率，减少施工人员的投入，降低施工成本。

以上对本实用新型施例公开的一种钢筋接头、钢筋连接结构及混凝土构件进行了详细的介绍，本文应用了个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的一种钢筋接头、钢筋连接结构及混凝土构件与其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822279153.0

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209620413U

授权时间:20191112

主分类号:E04C 5/16

专利分类号:E04C5/16;E04B1/20;E04B1/21

范畴分类:36D;

申请人:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

第一申请人:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

申请人地址:518000广东省深圳市南山区滨海之窗花园八栋办公楼第六层

发明人:杨文参;曹伟良

第一发明人:杨文参

当前权利人:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

代理人:万振雄;林玉旋

代理机构:44381

代理机构编号:广州德科知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1309e8efbeb3fa7010755782.html