# 新型自动气象站观测数据缺测问题分析胡姣梅

（湖南省怀化市会同县气象局，湖南怀化418399）

摘要：本文主要根据湖南省怀化市会同县新型自动气象站的实际情况，对气象站数据缺测的问题进行了简要分析，并提出了一些提升新型自动站观测数据质量的对策，以供相关部门进行参考。

关键词：新型自动气象站；观测数据缺测；问题分析；对策

引言：新型自动站是一种可以对有关的气象要索信息展开自动观测与储存的设备，设计主要运用国家标准开放技术路线。新型自动站的软件系统主要包括业务软件与嵌入式软件，实时监控新型自动站的日常运行、采集处理各个气象数据要素数据并按时上传各种气象数据资料信息等是业务应用软件主要的几项功能；嵌入式系统软件的功能主要是管理嵌入式系统与外部设备的运行。其硬件系统主要是由采集器、传感器、通讯系统以及供电系统等共同构成。新型自动站利用外部总线技术能够实现采集器与终端计算机之间的通讯连接。

1、新型自动站观测数据缺测问题分析

1.1降雨量数据缺测

对于出现没有降雨现象但是却有降雨记录的情况，应将这一时段与分钟雨量数据全部删除，在“时降雨量”相应的单元格内输入“-”，随后再将降水量数据对应的表格当中输入“-”，同时在值班日志上进行详细备注。当出现降雨结束之后仍然有降雨数据记录时，有可能是由于雨量传感器滞后所导致的降雨记录，此时需要在该时次内将“时降雨量”对应的单元格数据中把滞后雨量去掉，随后将分钟雨量数据删除，在质控后进行保存并退出，之后将滞后雨量雨量累加至“时降雨量”所在单元格雨量记录表格中降雨结束的那分钟里，否则要将之后降水清除。夜班无需值班的气象台站，出现有滞后降雨记录，如果不能做出准确判断，可以根据正常情况进行处理，并且在备注栏内进行备注。

1.2风向风速记录数据缺测

在新型自动站测报过程中，如果正点前2分钟及10分钟的风险风速数据出现缺测，一般情况下，应分别选取对应时次2分钟数据与10分钟数据来代替，最好不要相互替代。对于正点前10分钟或者正点后10分钟内数据要用与正点时相对较为接近的测报数据进行替代，否则缺测数据要使用备份站测报数据替代。例如，某一天15时前两分钟的观测数据出现缺测，可以使用14时57分钟的数据进行替代，应确保这2分钟观测数据没有异常现象；比如15时前10分钟观测数据出现缺测现象，可以采用14时48-57分正常分钟的观测数据进行替代；如果正点获取的瞬时风速发生异常，并且无法使用备份站数据进行替代，那么可以按照缺测处理。

1.3蒸发量数据出现缺测

新型自动站蒸发量数据缺测的情况，通常发生在出现强降雨天气时。如果某日的蒸发量出现误差，但是误差在10%以内，证明该日的日蒸发量观测数据的准确率相对较高，具备有效性；但是当某日的蒸发量观测数据偏差达到10%-20%时，就不能完全确保蒸发量观测数据的准确性，但是有一定的作用；若某天所观测的蒸发量数据偏差大于20%，则蒸发量数据失效，要按照缺测处理。当获取的蒸发量缺测时间不超过1小时，可以选择上个正点与下个正点时刻蒸发量的观测数据进行替代，之后采取替补值进行计算；如果蒸发量数据缺测时间超过1小时，要对当天的蒸发量观测数据作缺测处理。如果气象台站有备份站，那么缺测数据可以根据备份站的数据进行替代，保障蒸发量观测数据的完整性。

1.4草面温度、地温发生缺测

在新型自动站测报业务的运行过程中，如果出现草面温度、地温数据缺测的情况，应按住“Shift”键，并且右击“分钟降水量”会展示出该时次相应要素逐分钟数值，首选根据曲线变化对每分钟的数据变化情况做出科学的判断，如果草温、地温缺测或者是其他异常情况，应采取正点前10分钟之内与正点单元格分钟数据较为接近的数据对缺测数据进行替代；如果正点前10分钟观测数据都出现缺测或者有其他异常情况出现，那么就要移动光标至需要进行处理的地温数据单元格内，右击出现“人工器测值替代自动气象站观测值”这一对话框，在对应的单元格里找到“读数”，同时将相关信息录入，之后关闭对话框，修正后完成对应数据会自动填入缺测时次的单元格内。因为草面温度不能通过人工观测，因此需要作缺测处理，在数据质控之后进行保存；若正点后10分钟观测数据没有发生异常，可以采取正点后10分钟内与正点观测数据较为接近的数据进行替代，依然需要维护正点数据。在新型自动站有备份站的情况下，缺测的数据都可以利用备份站的数据进行替代。

2、提高新型自动站观测数据质量的对策

2.1健全自动气象站测报业务的相关规章

建立健全自动站气象测报业务的相关规章制度，测报工作人员在工作过程中需要严格遵守相关的流程规范与制度，严禁在工作时间做一些与工作无关的事情。此外，测报工作人员要各司其职，如果发现自动站的数据发生缺测情况，要及时进行分析与处理。对于工作过程中存在态度消极、工作懒散、不负责任的人员给予一定的批评警告措施，以此加强测报工作人员的工作积极性与责任感，进一步降低自动站出现数据缺测的几率。

2.2加强新型自动站的日常管理与维护

首先，自动站的业务工作人员应提高对自动站设备的管理与维护，充分掌握自动站仪器设备的性能、操作流程以及维护要求等，并严格执行有关规范操作与维护措施，按时清理仪器设备，防止因灰尘、空气导致的仪器设备出现异常。其次，要定期检查自动站的雷电防护系统，查看防雷装置是否有效，性能是否完好，以防自动站测报设备遭受雷击损坏，影响自动站的正常运行。另外，要对自动气象站的线缆运行情况进行定期检查，查看其是否出现老化或者损坏的现象，保障线路可以正常运行。同时加强业务计算机以及通讯网络的检查与管理维护，对计算机系统使用的软件进行定期的升级与病毒查杀工作，使测报软件系统始终处于稳定可靠的运行状态。

2.3加强测报业务人员的培训学习

自我县推行新型自动站以来，气象观测人员的工作质量与工作效率都得到了大幅提升，并且工作强度也有所降低，为业务人员的日常学习提供了充足的时间。观测人员应充分利用工作之余的闲暇时间，加强对观测业务理论知识的学习，充分掌握各类仪器设备的构造与工作原理，并能够熟练操作测报业务软件。并结合相关的业务规章制度要求，不但要做好日常的每项工作，还要积极地发现工作当中存在的问题，进而提升新型自动气象站地面测报的业务质量。

结语：新型自动气象站的投入使用在很大程度上提升了测报数据的时效性以及精准度，但是在其运行过程中也会出现一些数据缺测等异常问题。所以，自动站的业务人员在工作过程中要保持认真严谨的态度，严格遵守测报业务的规章制度与测报流程规范，加强自身的日常学习，使气象测报工作可以顺利开展。同时还需要加强新型自动站仪器设备的日常管理与维护，这样可以有效降低数据缺测的几率，保障自动站测报数据质量。

参考文献

[1]陈秀花.新型自动气象站观测数据存在的问题分析[J].中国新通信，

2019(07):140

[2]蔡文军.应对新型自动气象站数据缺测的措施分析[J].中国新技术新产品，

2019(06):134-135

[3]杨文立.通许县一次特大暴雨天气预报分析及服务过程[J].农家参谋，

2018(22):122

[4]何筱仙.新型自动气象站观测数据异常问题分析处理[J].时代农机，

2018(10):48-51

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/131206d78317d390d7d4930a.html