# 一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构论文和设计-祝小靓

### 全文摘要

本实用新型公开了一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，包括路面基层、混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层、混凝土表层和钢丝网，路面基层上设有混凝土基层，混凝土基层上设有防水涂料层，防水涂料层上设有防水卷材层，防水卷材层上设有混凝土表层，所述钢丝网嵌于混凝土基层内部。本实用新型的优点：采用外防技术对混凝土路面进行防腐，并具备高强度结构，能够在路面下沉的情况下保持本身结构不受破坏，具有防止路面断裂，保证酸性物质不与混凝土基体接触的优点；并结合添加抗酸粉的混凝土层的优势，进而达到防腐蚀和高强度兼备，适合广泛推广。

### 主设计要求

1.一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，包括路面基层、混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层、混凝土表层和钢丝网，其特征在于：路面基层上设有混凝土基层，混凝土基层上设有防水涂料层，防水涂料层上设有防水卷材层，防水卷材层上设有混凝土表层，所述钢丝网嵌于混凝土基层内部；所述混凝土表层为抗酸混凝土。

### 设计方案

1.一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，包括路面基层、混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层、混凝土表层和钢丝网，其特征在于：路面基层上设有混凝土基层，混凝土基层上设有防水涂料层，防水涂料层上设有防水卷材层，防水卷材层上设有混凝土表层，所述钢丝网嵌于混凝土基层内部；所述混凝土表层为抗酸混凝土。

2.根据权利要求1所述的一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，其特征在于：所述路面基层截面呈等腰梯形，路面基层上部覆有砂石层。

3.根据权利要求1所述的一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，其特征在于：所述混凝土基层为素混凝土层。

4.根据权利要求1所述的一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，其特征在于：所述防水涂料层采用聚氨酯防水涂料层。

5.根据权利要求1所述的一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，其特征在于：钢丝网采用钢丝粗为16－18号，网格为20－25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水工结构技术领域，尤其涉及一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构。

背景技术

水泥混凝土路面是指以水泥混凝土为主要材料做面层的路面，简称混凝土路面，亦称刚性路面，俗称白色路面，是一种高级路面，随着我国工业化进程的不断加快，环境问题亦日益突出，并由此引发的一系列污染使得混凝土面临着诸多威胁，其中较为严重的是酸腐蚀。酸类腐蚀将造成混凝土性能急剧劣化，对水泥混凝土路面造成威胁，由此带来的结构老化以及经济损失已经成为越来越严重的问题。据统计，工业发达国家由于材料破坏经济损失一般占其国民经济总产值的1％～4％，这反映了材料腐蚀的严重性和危害性。

混凝土水化产物主要包括Ca(OH)2、水化硅酸钙、水化铝酸钙等，其本身属于偏碱性物质，pH值一般大于12，酸可以与混凝土中的水泥水化产物发生化学反应，生成非胶凝性物质或者容易溶于水的物质，使混凝土本身由表及里发生“质变”，从而造成其强度下降。目前，混凝土材料抗酸增强技术的实现途径主要是外防护技术。外防护抗酸技术主要包括表面涂层、表面憎水处理(硅烷浸渍、憎水外加剂)、水泥基渗透结晶型防水剂等，应用部位主要是在混凝土外部，对于大面积铺设的公路防腐具有明显的抗酸防腐效果，通过将酸性物质进行阻挡，减少酸性物质和混凝土材料直接接触来提升结构整体抗酸腐蚀性能。中国专利公开的混凝土表面抗酸碱腐蚀的无机物矿物质类材料(公开号：CN202498797U)，其通过由无机聚合物为主的互穿网络聚合物组成的成膜层均匀的设置在由纳米微粉、陶瓷微珠、碳化硅、氮化硼、细晶氧化铝、超细氧化锌和氧化钛组成并加入适当的颜料、溶剂、助剂和耐磨增强剂的陶瓷填料层，其附于混凝土表面虽然能够达到一定的抗酸碱防腐效果，但是其结构强度较弱，当混凝土路面遇到路基局部下沉时，易导致的混凝土以及混凝土表面抗酸碱腐蚀的无机物矿物质类材料整体结构断裂，酸碱物质容易顺着裂缝进入到混凝土内部，对混凝土造成腐蚀。然而现有技术中常采用的在混凝土内部添加抗酸物质，虽然能够在一定程度上降低混凝土结构的腐蚀，但这种混凝土结构的抗压强度差，抗酸腐蚀性能不理想，导致混凝土路面的使用寿命下降。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，本抗酸性腐蚀的混凝土路面结构表面设置的混凝土表层能够抵抗酸性雨水对混凝土表层的腐蚀作用，渗入混凝土表层内部的酸性雨水被防水涂料层和防水卷材层阻隔，避免酸性雨水渗入混凝土基层对混凝土基层进行腐蚀，而混凝土基层内嵌有钢丝网，钢丝网保证了混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层和混凝土表层的结构完整，使混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层和混凝土表层不产生裂纹，结构完整的混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层和混凝土表层又能够阻止酸性雨水渗入到混凝土基层内，相辅相成。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，包括路面基层、混凝土基层、防水涂料层、防水卷材层、混凝土表层和钢丝网，路面基层上设有混凝土基层，混凝土基层上设有防水涂料层，防水涂料层上设有防水卷材层，防水卷材层上设有混凝土表层，所述钢丝网嵌于混凝土基层内部。

进一步地，所述路面基层截面呈等腰梯形，路面基层上部覆有砂石层。

进一步地，所述混凝土基层为常规混凝土层。

进一步地，所述防水涂料层采用聚氨酯防水涂料层。

进一步地，所述混凝土表层为抗酸混凝土，抗酸混凝土由水泥、砂石和抗酸粉组成。

进一步地，钢丝网采用钢丝粗为16－18号，网格为20－25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：其一：本抗酸性腐蚀的混凝土路面结构通过在混凝土基层上涂覆防水涂料层，在防水涂料层上铺设防水卷材层，有效防止酸性雨水渗入到混凝土基层内部，避免了酸性雨水对混凝土基层造成酸性腐蚀。其二：本抗酸性腐蚀的混凝土路面结构通过在混凝土基层内嵌钢丝网，大大加强了混凝土基层的结构强度，当遇到路面下沉或是轻微地震的情况，混凝土基层仍保持其结构完整，不产生裂纹，进而保证了其上方防水涂料层、防水卷材层和混凝土表层的结构不受破坏，进而避免了酸性雨水对混凝土基层造成酸性腐蚀，本抗酸性腐蚀的混凝土路面结构具备很好的结构强度，解决了背景技术中混凝土结构强度较弱，当混凝土路面遇到路基局部下沉时，易导致的混凝土以及混凝土表面抗酸碱腐蚀的无机物矿物质类材料整体结构断裂，酸碱物质容易顺着裂缝进入到混凝土内部，对混凝土造成腐蚀的问题。其三：本抗酸性腐蚀的混凝土路面结构通过在防水卷材层上方铺设混凝土表层，混凝土表层是由水泥与水、砂石混合，掺入抗酸粉，按适当比例配合，经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材；具有制备简单易行，抗渗、抗裂性能良好，兼具耐酸性能和耐磨性能的优点，且成本低。而内嵌钢丝网的混凝土基层保护了混凝土表层的结构完整，克服了混凝土表层结构强度差的缺陷。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处结构示意图；

图中：1、路面基层；2、混凝土基层；3、防水涂料层；4、防水卷材层；5、混凝土表层；6、钢丝网。

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

如图1-2所示，一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，包括路面基层1、混凝土基层2、防水涂料层3、防水卷材层4、混凝土表层5和钢丝网6，路面基层1 上设有混凝土基层2，混凝土基层2上设有防水涂料层3，防水涂料层3上设有防水卷材层4，防水卷材层4上设有混凝土表层5，所述钢丝网6嵌于混凝土基层2内部。防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料，防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

其中，所述路面基层1截面呈等腰梯形，路面基层1上部覆有砂石层。路基经过夯实后铺上一层砂石层，继续夯实呈平整成路面基层1。

其中，所述混凝土基层2为常规混凝土层。普通混凝土指以水泥为主要胶凝材料，与水、砂、石子，必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料，按适当比例配合，经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。

其中，所述防水涂料层3采用聚氨酯防水涂料层。聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料；该涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点，对基层变形的适应能力强；聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，与空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。

其中，所述混凝土表层5由水泥、砂石和抗酸粉组成。混凝土表层5是由水泥与水、砂石混合，掺入抗酸粉，按适当比例配合，经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材；具有制备简单易行，抗渗、抗裂性能良好，兼具耐酸性能的优点，且成本低。

其中，所述钢丝网6采用钢丝粗为16－18号，网格为20－25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。

需要说明的是，本实用新型为一种抗酸性腐蚀的混凝土路面结构，使用时首先夯实路基，具体为：首先将路面修整成上表面平整的路坯，将路坯夯实，然后铺上一层砂石层，将砂石层进行平整，继续夯实砂石层，形成了平整的路面基层1。夯实路面基层1后，在路面基层1上方覆盖一层混凝土基层2，具体为：将混凝土搅拌完成后铺于路面基层1上方，然后将钢丝网6置于混凝土中，继续铺设混凝土，并进行夯实，形成混凝土基层2。然后在混凝土基层2上涂覆防水涂料层3，防水涂料层3采用聚氨酯防水涂料层；聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料；该涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点，对基层变形的适应能力强；聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，与空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜，能够防止含酸性物质的水分渗入混凝土基层2内对混凝土进行酸性腐蚀。然后在防水涂料层3上铺设防水卷材层4，最后在防水卷材层4上铺设混凝土表层5，混凝土表层5是由水泥与水、砂石混合，掺入抗酸粉，按适当比例配合，经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材；具有制备简单易行，抗渗、抗裂性能良好，兼具耐酸性能的优点，且成本低。

以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属于实用新型所涵盖的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111850.7

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209836715U

授权时间:20191224

主分类号:E01C7/32

专利分类号:E01C7/32

范畴分类:36A;36E;

申请人:江西省水利科学研究院

第一申请人:江西省水利科学研究院

申请人地址:330029 江西省南昌市北京东路1038号

发明人:祝小靓;高江林;傅琼华;龚英;徐晶晶;李焱;吴永风;杨能辉;陈芳

第一发明人:祝小靓

当前权利人:江西省水利科学研究院

代理人:吴称生

代理机构:36137

代理机构编号:南昌丰择知识产权代理事务所(普通合伙) 36137

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1340cfe3002d81b75bef5521.html