# 一种钢筋混凝土结构的护岸论文和设计-冯均雄

### 全文摘要

本实用新型公开了一种钢筋混凝土结构的护岸，其技术方案要点是：位于边坡上的支撑桩，支撑桩上方嵌入挡墙底板底部，挡墙底板上端设有直角梯形挡墙，直角梯形挡墙粘合于挡墙底板上端，所述挡墙底板、直角梯形挡墙和支撑桩由外层到内层依次设有防水、缓冲层和支撑层，所述支撑桩下端和直角梯形挡墙上端均设有找平层，本实用新型具有稳定性较高、防水性能好的效果。

### 主设计要求

1.一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：位于边坡上的支撑桩(1)，支撑桩(1)上方嵌入挡墙底板(2)底部，挡墙底板(2)上端设有直角梯形挡墙(3)，直角梯形挡墙(3)固定于挡墙底板(2)上端，所述挡墙底板(2)、直角梯形挡墙(3)和支撑桩(1)由外层到内层依次设有防水层(4)、缓冲层(5)和支撑层(6)，所述支撑桩(1)下端和直角梯形挡墙上端均设有找平层(8)。

### 设计方案

1.一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：位于边坡上的支撑桩(1)，支撑桩(1)上方嵌入挡墙底板(2)底部，挡墙底板(2)上端设有直角梯形挡墙(3)，直角梯形挡墙(3)固定于挡墙底板(2)上端，所述挡墙底板(2)、直角梯形挡墙(3)和支撑桩(1)由外层到内层依次设有防水层(4)、缓冲层(5)和支撑层(6)，所述支撑桩(1)下端和直角梯形挡墙上端均设有找平层(8)。

2.根据权利要求1所述的一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：所述支撑桩(1)为梯形。

3.根据权利要求1所述的一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：所述挡墙底板(2)下方设有垫层(7)。

4.根据权利要求3所述的一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：所述防水层(4)内侧设有与防水层(4)粘合的保护层(11)。

5.根据权利要求1所述的一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：防水层(4)包括防水卷材(10)、细石混凝土(9)。

6.根据权利要求1所述的一种钢筋混凝土结构的护岸，其特征是：所述缓冲层(5)粘合于支撑层(6）外。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域,更具体地说，它涉及一种钢筋混凝土结构的护岸。

背景技术

一般河道两侧设有护岸，护岸内通过干石块砌或预制混凝土等结构解决河道两侧受冲刷的问题，但河道两侧为软土作为地基时，通过干砌石块或预制混凝土块的结构容易发生干砌石块和混凝土块的不均匀沉降、开裂、滑动和失衡破坏等情况。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种钢筋混凝土结构的护岸，达到提高护岸稳定性。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种用于钢筋混凝土结构的护岸，位于边坡上的支撑桩，支撑桩上方嵌入挡墙底板底部，挡墙底板上端设有直角梯形挡墙，直角梯形挡墙粘合于挡墙底板上端，所述挡墙底板、直角梯形挡墙和支撑桩由外层到内层依次设有防水层、缓冲层和支撑层，所述支撑桩下端和直角梯形挡墙上端均设有找平层。

通过采用上述技术方案，支撑桩上的找平层对软土地基进行填充，对于存在坡度结构面进行找平并铺设基层，便于后续的铺层，在支撑桩、挡墙底板和直角梯形挡墙由外层到里层依次设置有防水层，用于方式渗水侵蚀钢筋混凝土内部结构，缓冲层用于缓冲结构所受的压力与侧向力，支撑层用于加固支撑桩、挡墙底板和直角梯形挡墙的整体结构，挡墙底板平铺浇筑于支撑桩上端，支撑桩嵌合与挡墙底板内，直角梯形挡墙设于挡墙底板上并与挡墙底板粘合，使结构更加稳定。

优选的，所述支撑桩为梯形桩。

通过采用上述技术方案，梯形结构不仅稳固，且可以在打桩时弥补一定角度的倾斜。

优选的，所述支撑桩嵌入挡墙底板内，挡墙底板下方设有垫层。

通过采用上述技术方案，方便施工放线、支基础模板给基础钢筋做保护层，且铺垫层能够充分发挥其承载能力，形成复合地基，垫层把一部分的荷载传到支撑桩间的土上，调整荷载，进行分担。

优选的，防水层包括防水卷材、细石混凝土。

通过采用上述技术方案，防水卷材防止桩两侧的水渗透到内部结构，对混凝土结构进行腐蚀，细石混凝土层具有良好的密实性，作为混凝土内的第二层防水层，细石混凝土不会出现表面气泡，不需进行表面修补，具有较好的防水性能。

优选的，所述缓冲层粘合于支撑层外侧。

通过采用上述技术方案，支撑层具有较高的刚性，而缓冲层具有较好的韧性，在缓冲层对外侧进行缓冲卸力后，防止缓冲层结构对钢筋混凝土结构产生影响，与支撑层进行粘合，对缓冲层进行及时的固定。

优选的，所述所述防水层内侧设有与防水层粘合的保护层。

通过采用上述技术方案，保护层保证钢筋与周围的混凝土能够共同工作，使钢筋和混凝土粘结在一起。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1、本实用新型具有较好的稳定性，内部设有支撑层和缓冲层，且支撑桩为与上方承重的直角梯形挡墙均为梯形结构，且在挡墙底板下端设有素混凝土垫层分担支撑桩的荷载。

2、本实用新型具有较好的防水性，在支撑柱外侧包裹有防水卷材，内侧设有细石混凝土层，两层防水结构使内部不会因渗水破坏钢筋混凝土结构。

附图说明

图1是混凝土结构的示意图；

图2是挡墙底板的结构示意图。

图中：1、支撑桩；2、挡墙底板；3、直角梯形挡墙；4、防水层；5、缓冲层；6、支撑层；7、垫层；8、找平层；9、细石混凝土；10、防水卷材；11、保护层。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参考图1，一种用于钢筋混凝土结构的护岸，所述支撑桩1为梯形，设于软土地基上，梯形结构不仅稳固，且可以在打桩时弥补一定角度的倾斜，支撑桩1顶端嵌入到挡墙底板2内，挡墙底板2下方设有素混凝土垫层7，方便施工放线、支基础模板给基础钢筋做保护层11，保护层11是最外层的钢筋的外缘到混凝土表面之间的混凝土层，混凝土层的厚度根据不同的环境进行计算。在挡墙垫板2下端铺垫层7能够充分发挥其承载能力，形成复合地基，垫层7把一部分的荷载传到支撑桩1间的土上，调整荷载，进行分担，同时使挡墙底板2和支撑桩1连成一个整体，使整体结构更为稳固，直角梯形挡墙3粘合于挡墙底板2上端，使三个构件连成一个整体使一体型结构更稳定，且支撑桩1、挡墙底板2和直角梯形挡墙3均由外层到内层均设有防水层4、缓冲层5和支撑层6，防水层4包括外防侧的水卷材10和细石混凝土9两层进行防水，所述防水卷材10具体设有弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008，本材料具有一定的弹性，具有一定的缓冲作用，且具有良好的密封性能，细石混凝土9层具有良好的密实性，作为第二层防水层，且不会出现表面气泡，不需进行表面修补，具有较好的防水性能，两层防水使钢筋混凝土结构不容易被渗入水腐蚀，设置有缓冲层5使混凝土在受外力的作用下进行缓冲，减少所受的侧向力，支撑层6为钢筋混凝土楼板，保证了承重并提高了整体稳定性，缓冲层5为高聚乙烯板，内外层间铺设单层高压聚乙烯塑料板，可使外壁允许有少量变形，使得缓冲层5起到缓冲作用，并通过与支撑层6的粘合，使得缓冲层5能够快速卸力。

参考图2，防水层4包括外侧的防水卷材10和细石混凝土9两层进行防水，所述防水卷材10具体设有弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008，本材料具有一定的弹性，具有一定的缓冲作用，且具有良好的密封性能，细石混凝土9层具有良好的密实性，且不会出现表面气泡，不需进行表面修补，具有较好的防水性能，两层防水使钢筋混凝土结构不容易被渗入水腐蚀，设置有缓冲层5使混凝土在受外力的作用下进行缓冲，减少所受的侧向力。

具体实施方式，利用梯形的稳定性，在支撑桩1和各个构件上均由外层到内层设有防水层4、缓冲层5和支撑层6，利用防水层4上的防水卷材10和细石混凝土9两层防水防止外部的水汽或者其他物质对混凝土内部进行腐蚀，并且设置缓冲层5，使受力时候能够使缓冲层5利用韧性材料把力卸掉，处于最内一侧的支撑层6可以加强结构的刚度，增加了混凝土结构的稳固性，支撑桩1最下端和直角梯形挡墙3上端的找平层8便于安装防内侧的各层结构，并且挡墙底板2下端的垫层7，支基础模板给基础钢筋做保护层11，调整荷载，分担荷载使荷分担到土上，使整体更加稳定。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920045852.0

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209636721U

授权时间:20191115

主分类号:E02B 3/06

专利分类号:E02B3/06;E02D29/02;E02B3/16

范畴分类:36B;36E;

申请人:广东金松建设集团股份有限公司

第一申请人:广东金松建设集团股份有限公司

申请人地址:528308 广东省佛山市顺德区伦教霞石祥和路59号之一

发明人:冯均雄;林亦夫;郭兆涛

第一发明人:冯均雄

当前权利人:广东金松建设集团股份有限公司

代理人:刘乾帮

代理机构:11508

代理机构编号:北京维正专利代理有限公司 11508

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1358e9d0ec63020544eda12b.html