# 煤焦油加氢制燃料油品

### 论文摘要

能源是国民经济可持续发展的重要物质基础,随着我国经济的迅速发展,由于国内油气资源不足,供需矛盾日益突出,因此对煤制油等能源化工项目投入了极大的关注。在煤多联产过程中,将产生的副产物煤焦油通过进一步处理获得燃料油、润滑油及其它高附加值的产品,对替代我国部分石油资源具有重要意义。

### 论文目录

- 1 煤焦油的分类

- 2 煤焦油的预处理

- 2.1 沉降分离

- 2.2 离心分离

- 2.3 溶剂萃取

- 2.4 过滤分离

- 3 煤焦油加氢

- 4 煤焦油加氢工艺路线

- 4.1 一次通过加氢精制工艺（图1）

- 4.2 一次通过加氢精制-加氢裂化工艺（图2、3、4）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 永成

关键词: 煤焦油,加氢,油品

来源: 化工管理 2019年29期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 中海油大同煤制气项目筹备组

分类号: TQ522.6

页码: 194-195

总页数: 2

文件大小: 3462K

下载量: 153

### 相关论文文献

- [1].我国煤焦油加氢产业发展现状与展望[J]. 煤化工 2020(03)

- [2].固定床和悬浮床上煤焦油加氢技术对比[J]. 化学工程师 2020(07)

- [3].煤焦油加氢工艺反应性的研究[J]. 化工管理 2020(23)

- [4].煤焦油加氢制轻质油品技术进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [5].煤焦油加氢装置关键泵的技术研发与产业化[J]. 通用机械 2020(09)

- [6].煤焦油加氢废气利用通过鉴定[J]. 中国氯碱 2018(12)

- [7].煤焦油加氢废气利用通过鉴定[J]. 氯碱工业 2019(02)

- [8].中低温煤焦油加氢过程中沥青质组成与性质[J]. 化学反应工程与工艺 2016(06)

- [9].中压全馏分煤焦油加氢工艺及经济性分析[J]. 煤炭转化 2017(01)

- [10].晋昌源煤焦油加氢项目全面开工建设[J]. 宁波化工 2016(03)

- [11].中低温煤焦油加氢技术研究[J]. 化工管理 2017(16)

- [12].实用新型专利ZL201621393255.X 预加氢反应的中低温煤焦油加氢系统[J]. 宁波化工 2017(02)

- [13].实用新型专利ZL201621396320.4 硫化氢回收补硫的煤焦油加氢系统[J]. 宁波化工 2017(02)

- [14].低油价时代煤焦油加氢路线如何选择[J]. 中国石油和化工 2016(01)

- [15].等待曙光的煤焦油加氢[J]. 能源 2015(07)

- [16].用动力学方法计算煤焦油加氢化学氢耗研究分析[J]. 煤炭加工与综合利用 2016(04)

- [17].中低温煤焦油加氢技术[J]. 化工管理 2016(26)

- [18].云南煤化煤焦油加氢装置开车成功[J]. 煤炭加工与综合利用 2014(12)

- [19].煤焦油加氢装置工艺简介[J]. 山东化工 2015(10)

- [20].高温煤焦油加氢生产燃料油的工艺调整[J]. 民营科技 2013(12)

- [21].煤焦油加氢为何发展难[J]. 国企管理 2018(20)

- [22].煤焦油加氢技术提质增效[J]. 中国石油石化 2020(16)

- [23].煤焦油加氢反应性的研究[J]. 化工管理 2019(27)

- [24].宁波市化工研究设计院有限公司煤焦油加氢技术的应用与展望[J]. 宁波化工 2016(03)

- [25].煤焦油加氢制油技术评估研究[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [26].浅述中低温煤焦油加氢工艺[J]. 化工管理 2017(32)

- [27].煤焦油加氢技术工业化现状[J]. 广州化工 2015(23)

- [28].中低温煤焦油加氢技术进展[J]. 应用化工 2016(01)

- [29].30万吨/年高温煤焦油加氢项目一次开车成功[J]. 宁波化工 2015(04)

- [30].中低温煤焦油加氢工艺研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/138ac157dc2756994e36da1f.html