# 框架结构楼房论文_田水龙,张程娇,黄雄,王立锋,杜刚

导读:本文包含了框架结构楼房论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:框架结构,数值,楼房,框架,非对称,参数,后坐。

### 框架结构楼房论文文献综述

田水龙,张程娇,黄雄,王立锋,杜刚[1]（2019）在《8层框架结构楼房爆破拆除后坐数值模拟》一文中研究指出为了防止建(构)筑物拆除爆破时发生后坐现象,结合工程实例,利用ANSYS-LS-DYNA建立框架结构爆破倒塌的数值模型,其模拟结果与实际情况基本吻合,表明采用数值模拟方法预估楼房爆破后坐是可行的。以框架结构爆破后坐理论分析为指导,对影响框架结构后坐的毫秒延时时间进行数值模拟分析。结果表明,前后相邻段起爆时差一般控制250~500 ms为宜,且采用排分段、层同段顺序起爆产生的后坐距离相对排、层分段顺序起爆较大。因此,建议一般情况下,工程为确保倒塌反方向的建(构)筑物不被待拆结构倒塌产生的后坐所伤害,采用排、层分段的起爆方式控制后坐现象比较理想。(本文来源于《工程爆破》期刊2019年01期）

陈永麟,马建军,李玉能,王立锋,田水龙[2]（2018）在《框架结构楼房爆破震动响应的数值模拟》一文中研究指出为研究框架结构在爆破震动下的震动响应特性,利用ANSYS/LS-DYNA显示动力分析软件,对某框架结构进行了模态分析与动力响应分析。得到了该建筑结构的自振频率小于10 Hz,低频爆破地震波是引起结构振动、变形的主因;对结构受距离20 m基坑爆破的振动影响进行了模拟,计算所得的距爆源最近点震速和实测震速基本吻合;分析了建筑结构不同楼层的爆破振动规律,表明建筑结构的垂直向速度响应大于水平向速度,20层的高层建筑结构随着楼层高度增加,在1~6楼出现了振动速度局部放大现象。裙楼楼顶(距爆源最远处)出现整个结构最大速度峰值。在城市复杂环境进行爆破施工时,对周围建筑结构的安全监测,不能只对距爆源最近地表进行振动监测,须注意高层建筑结构内部的局部放大效应。(本文来源于《爆破》期刊2018年01期）

王洪刚,韩传伟,王威,徐华建,于伦[3]（2017）在《复杂环境下“H”形8层框架结构楼房同向爆破拆除》一文中研究指出"H"形结构楼房由独立的3部分组成,各部分之间的距离仅0.4~0.7 m。为控制楼房爆破振动以及塌落振动对城市轨道交通线的影响,楼房采用向南同向定向爆破倒塌的方案进行拆除。为减少倒塌过程中3部分相互作用对楼体倒塌过程中的空中姿态以及倒塌后的爆堆形态的影响,确保楼房的爆破效果,采用人工预先拆除楼体间的阳台、合理选择各部分之间的爆破时差等综合措施。爆破后楼房按照要求倒塌,爆破达到了预期效果。(本文来源于《爆破》期刊2017年04期）

苏浩然[4]（2016）在《框架结构楼房内爆法爆破拆除数值模拟研究》一文中研究指出通过运用ANSYS软件建立框架结构楼房的模型,采用改变柱、梁材料属性,结合结构力学、拆除爆破、数值模拟理论,采用理论分析、工程案例、数值模拟相结合的方法研究内爆法爆破拆除的机理、倒塌过程的数值模拟。致力于建立一套切实可行的建筑物内爆法拆除爆破计算机数值模拟,并比较采用不同起爆方式后的框架结构楼房倒塌效果,为理论研究的突破开辟一条新的途径。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2016年10期）

费鸿禄,刘梦,张玉莹,曲广建,张建平[5]（2016）在《10层框架结构楼房爆破拆除的数值模拟》一文中研究指出以沈阳东电医院住院部(南楼)爆破拆除工程为例,根据东电医院住院部复杂环境及其具体情况采用LS-DYNA有限元软件对建筑物爆破拆除叁种设计方案进行模拟分析,并将方案比选,得出了采用半梯形切口、半秒延时雷管的最佳设计方案。按此方案进行了爆破拆除施工并将实际倒塌结果与模拟结果进行对比。结果表明,二者在爆堆的尺寸形状上的误差均在10%以内,形成时间的误差为4.4%,在工程允许范围内。(本文来源于《工程爆破》期刊2016年03期）

刘军,李本平,张晁[6]（2015）在《某框架结构楼房定向倒塌控制爆破拆除》一文中研究指出介绍了某"凸"型高层框架结构建筑物定向倾倒爆破拆除的设计与施工,通过选取合理的爆高、爆破部位和起爆顺序及安全可靠的起爆网路等一系列技术措施,保证了该建筑物爆破成功。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2015年12期）

杨建军,黄磊,蔡伟[7]（2015）在《非对称钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除》一文中研究指出采用定向控制爆破对复杂环境的非对称钢筋混凝土框架结构楼房进行拆除,以11层蒙城永青大楼爆破拆除为实例,对爆破方案确定、预处理部分、爆破切口设计、合理的爆破参数选择以及爆破安全校核等主要方面进行了详细介绍。爆破结果表明:爆破方案保证了非对称结构定向倒塌的准确性及充分解体,达到了预期效果。可为类似爆破工程提供参考。(本文来源于《爆破器材》期刊2015年04期）

费鸿禄,刘志东,戴明颖[8]（2015）在《复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除》一文中研究指出由于被拆10层楼房地处繁华区域,且结构坚固,立柱尺寸不一致,高跨比小不易倾倒,设计在1~4层布设切口,并选取较大炸高和半秒延期雷管,以有效降低爆堆高度,减小地面震动。立柱采用梅花形布孔,并通过试爆确定了合理的爆破参数。为防止楼房结构不对称而导致倒塌方向的偏转,大楼东侧第8纵列所有立柱雷管均在原有网路基础上提高一个段位。爆破后达到了设计目标。(本文来源于《爆破》期刊2015年02期）

卢子冬[9]（2015）在《烟囱、冷却塔、框架结构楼房爆破拆除数值模拟研究》一文中研究指出进入21世纪以来，城市化进程不断加快，国民经济和可持续发展对建筑物、构筑物提出了全新的要求，大量废弃或规划外建（构）筑物需要拆除。旧有的爆破方法很难满足当前发展的需求，更为便捷、经济的拆除爆破方法逐渐主宰了这一工程领域。本文基于拆除爆破方法在运用阶段存在的依靠经验施工、基础理论欠缺的现状做出研究，运用力学推导和数值模拟与工程类比的方法，以烟囱、冷却塔和框架结构楼房为例，对建（构）筑物倒塌机理和倒塌过程各阶段的力学变化进行了深入探讨。论文探讨并得出如下结论：一、建立建（构）筑物力学模型和运动方程对其在倾倒过程中存在力学问题研究，有助于更好理解建筑物的爆破拆除机理。二、显式—隐式求解方法、共节点分离式建模法能有效解决传统数值模拟过程中存在的重力荷载无法在开始瞬时均匀加载到结构体上和钢筋与混凝土力学性能表达不明确等难题。叁、使用Ansys/Ls-dyna数值模拟软件，将百米以上烟囱、双曲线型冷却塔、框架结构楼房拆除的数值模拟结果与工程进行各方面的比较，得出的结论存在高度一致性，说明数值模拟技术的准确性和先进性。本论文研究思路与方法较之前研究有一定的创新性，期许能对拆除爆破作业施工设计工作起到一定的指导作用。(本文来源于《太原理工大学》期刊2015-05-01）

刘福高,钟冬望,朱宽[10]（2014）在《复杂环境下3栋框架砖混结构楼房的控制爆破拆除》一文中研究指出对3栋5层框架砖混结构楼房进行爆破拆除,介绍爆破总体设计原则、爆破参数及安全防护措施。着重分析爆破切口高度的确定方法、爆破参数的选取原则、起爆网路的设计、预处理方法,以及爆破振动、塌落振动和爆破飞石的防控措施。实际爆破效果表明,爆破设计方案和各项安全防护措施是合理、可行的。(本文来源于《武汉科技大学学报》期刊2014年06期）

### 框架结构楼房论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究框架结构在爆破震动下的震动响应特性,利用ANSYS/LS-DYNA显示动力分析软件,对某框架结构进行了模态分析与动力响应分析。得到了该建筑结构的自振频率小于10 Hz,低频爆破地震波是引起结构振动、变形的主因;对结构受距离20 m基坑爆破的振动影响进行了模拟,计算所得的距爆源最近点震速和实测震速基本吻合;分析了建筑结构不同楼层的爆破振动规律,表明建筑结构的垂直向速度响应大于水平向速度,20层的高层建筑结构随着楼层高度增加,在1~6楼出现了振动速度局部放大现象。裙楼楼顶(距爆源最远处)出现整个结构最大速度峰值。在城市复杂环境进行爆破施工时,对周围建筑结构的安全监测,不能只对距爆源最近地表进行振动监测,须注意高层建筑结构内部的局部放大效应。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 框架结构楼房论文参考文献

[1].田水龙,张程娇,黄雄,王立锋,杜刚.8层框架结构楼房爆破拆除后坐数值模拟[J].工程爆破.2019

[2].陈永麟,马建军,李玉能,王立锋,田水龙.框架结构楼房爆破震动响应的数值模拟[J].爆破.2018

[3].王洪刚,韩传伟,王威,徐华建,于伦.复杂环境下“H”形8层框架结构楼房同向爆破拆除[J].爆破.2017

[4].苏浩然.框架结构楼房内爆法爆破拆除数值模拟研究[J].工程建设与设计.2016

[5].费鸿禄,刘梦,张玉莹,曲广建,张建平.10层框架结构楼房爆破拆除的数值模拟[J].工程爆破.2016

[6].刘军,李本平,张晁.某框架结构楼房定向倒塌控制爆破拆除[J].西部探矿工程.2015

[7].杨建军,黄磊,蔡伟.非对称钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除[J].爆破器材.2015

[8].费鸿禄,刘志东,戴明颖.复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除[J].爆破.2015

[9].卢子冬.烟囱、冷却塔、框架结构楼房爆破拆除数值模拟研究[D].太原理工大学.2015

[10].刘福高,钟冬望,朱宽.复杂环境下3栋框架砖混结构楼房的控制爆破拆除[J].武汉科技大学学报.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13b10dee3c61f0d22038ef6a.html