# 试论建筑工程中墙体保温技术及质量控制蒋玮

关键词：建筑工程；墙体保温；质量控制

一、房屋建筑墙体保温的种类

1、外墙内保温主要是在外墙的内侧使用保温材料来进行外墙施工，从而达到房屋建筑保温和节能的效果。这种施工方法由于操作简便、对垂直度要求较低，并且施工速度快，所以在大量房屋建筑工程中都有所使用。

2、外墙外保温。这种保温方式是将保温隔热体系放置在房屋建筑墙体的外侧，从而使房屋建筑达到保温的效果。由于保温体系位于房屋建筑墙体的外侧，这就会减小房屋建筑主体结构所承受的温差，从而减小了墙体变形的情况，这样就能对房屋建筑的墙体起到保护的作用，也能够阻断冷桥，使房屋建筑物的使用寿命增加。

3、内外混合保温。这种房屋建筑保温方式是将房屋建筑墙体分为两个部分，在承重墙体和保温墙体之间预留20～50mm的空间，并填置保温材料或无机松散材料，或者直接设置空气层。在外墙施工过程中，便于操作的部位一般都使用外保温，不便于操作的部位一般都使用内保温。

二、保温施工材料

要提高外墙体的保温效果，除去施工工艺外，保温材料的选择至关重要。外墙体保温材料主要分为无机类和有机类，无机类材料主要有岩棉板、陶瓷保温板、珍珠岩等浆料等。其中，岩棉板的导热系数为0.041～0.045，具有可以防火，阻止燃烧，吸湿性大等特点，但是保温效果较差；陶瓷保温板的导热系数为0.08～0.10，具有可以防火，不吸水，不燃烧，施工方便，耐久度好等特点；珍珠岩等浆料的导热系数为0.07～0.09，具有防火性好，吸水性高、耐高温等特点，但是保温效果较差。有机保温材料主要有膨胀聚苯板（EPS板）、挤塑聚苯板（XPS板）、胶粉聚苯颗粒保温浆料、聚氨酯发泡材料、酚醛树脂复合板等。其中，膨胀聚苯板（EPS板）的导热系数为0.037～0.041，材料价格便宜，保温效果好，但是强度稍差；挤塑聚苯板（XPS板）的导热系数为0.028～0.03，强度高，耐潮湿，保温效果更好，但是价格稍贵，而且施工时表面需要进行处理；胶粉聚苯颗粒保温浆料的导热系数为0.057～0.06，具有阻燃性，对基层平整度的要求不高，可以节省找平的工序，但是保温效果不够理想；聚氨酯发泡材料的导热系数为0.025～0.028，保温效果好，防水性好，强度高，但是价格较贵；酚醛树脂复合板的导热系数为0.029～0.03，强度高，耐潮湿性好，保温效果好，但是价格较贵，而且施工时表面需要进行处理。

三、房屋建筑外墙保温施工技术的具体分析

1、施工前的准备工作

在房屋建筑外墙施工前，要对施工的温度进行科学分析，要掌握好空气温度，当温度处于30℃以上或者5℃以下时，不能开展抹灰面装修层的施工或者粘结保温层施工。在利用加热器进行房屋建筑墙体升温的过程时，一定要保证安全的使用，不能由于控制不当造成局部过热的情况。

2、基层施工

在对房屋建筑墙体保温层的基层进行处理的过程中，一定要保证其坚固和清洁，在开展施工活动以前，应该对房屋建筑墙面上的油漆、污物和抹灰层等进行处理，并清除干净。新堆砌的砖墙中的缝隙，要用砂浆进行密封嵌实，避免出现透缝的情况。当墙面不平整时，可以将墙面凿平然后修补好，这样才能使墙体的基层保持平整。房屋建筑中已经设置过水落管的部位应该将水落管移开，管道口、窗台和垃圾箱等预埋物品也应该安置在适当的位置。在增加既有房屋建筑的保温层厚度时，应该保证窗台伸出装修层表面以外。对于新建的房屋建筑物，应该保证其深度足够窗台使用。

3、保温层的施工

在对保温层进行施工时，应该从外墙底部边角处按顺序粘结保温板，并保证相邻的板材之间能够靠近和对齐。板材在上下摆设时应该错缝排列，墙角处的板材要保证咬口错位。在粘结保温板时，应该轻轻按压，使保温板横平竖直。用于门窗角部的保温板，应该将其切割成刀把状，不能在门窗角部直接接板。对于底层墙体中防潮层下部的墙体表面来说，应该在开展保温板施工前做好防潮工作，这样才能有效的防止地下水被吸附到保温层中，而造成保温层寿命减少或保温效果不好的情况。在基层墙体发生变形的缝隙处，应该将保温层的缝隙预留出来，这样才能使保温层和房屋建筑移位的情况保持一致。

4、材料储运

在运输房屋建筑外墙中使用的聚苯乙烯时，应该保持其底面的平整，并离开地面，在材料的上面覆盖遮盖物。在运输过程中应该避免聚苯乙烯材料和含有挥发性的有机物相接触，如沥青和煤焦等易挥发的有机物；并且要保证聚苯乙烯材料远离明火、电焊处所、火源等，预拌粉料、涂料和胶浆等也应该防止在比较干燥的地点，并且做好覆盖工作，不能让材料处于过冷或者过热的环境下。

5、面层施工

在进行面层施工时，应该对复层外墙涂料进行试喷，并对喷枪种类、枪口气压、枪嘴直径和涂料进度等方面因素进行调节。在施工以前，应该先对样板进行喷涂，在检验合格后，才可以对墙体进行大面积施工。房屋建筑的阴阳角线处应该做好遮挡处理，这样喷枪的行走路线就比较随意，并且能够对不均匀处进行补喷，从而保证了喷涂的均匀性。在对墙体的主土层进行喷涂以后，可以使用橡皮辊蘸取溶剂进行滚压，并保证滚压过的部位不会出现明显的接痕。

四、外墙保温施工质量的控制

1、做好房屋建筑材料的质量控制

在施工中所需要的房屋建筑材料进场后应该检查材料的数量是否精准，材料的包装是否破损，材料是否在有效的使用期限内，材料是否和检测报告保持一致，材料是否具备储存说明等。

2、做好基层处理的控制

在房屋建筑施工前，应该做好外墙面的清理工作，保证房屋建筑外墙没有松动、浮土等情况。

3.做好保温层的控制

在房屋建筑外墙保温层施工结束时，需要检查房屋建筑保温层是否符合相关设计所规定的厚度，查看外墙面的平整性和阴阳角的方正程度，并且要保证外墙保温层不会出现脱落、开裂和空鼓的现象。在保温层的控制中，还需要控制好砂的使用，保温层中的沙砾不能太粗，并且要将保温抗裂砂浆的厚度保持在3～5mm之间。保温层的抗裂网格布不能有明显的接搓痕迹，并且不能出现漏贴或者无漏网的情况，必须保证墙体的平整度，不能看出明显的抹痕。

4、对房屋建筑墙体保温的细部进行严格地检查和处理

在房屋建筑外墙保温施工中，应该做好门窗窗套、凸出结构构件和洞口侧面等部位在抹灰方面的质量控制工作，做好滴水线槽、分割线的质量检测工作，并且做好分格条上下边的防水处理，可以在这些部分涂刷高分子的弹性底漆，这样就能使房屋建筑外墙的保温效果得到保证。如果水泥砂浆的平整度存在一定的误差，或者没有做好施工处理工作，就可能使保温板出现大量的拼接缝。如果没有适当的填堵措施，就会形成大量的热桥，从而导致局部的节点不能得到有效处理。

结语

总之，随着我国建筑工程施工中外墙保温技术的快速发展那，外墙保温技术与节约能源之间得到有效结合。其中外墙体节能材料的创新关系到保温技术的发展。所以，要求我们在外墙保温技术大力宣传的同时，应对新型的节能材料实施利用，只有这样才能使建筑施工的节能减排得以实现，但是当前我国外墙体保温技术的质量和技术还应进行一定程度地提升，进一步将建筑工程施工的质量及品质得到有效改善。

参考文献

[1]田永.浅谈建筑施工中的外墙体保温技术[J].科技致富向导，2012（14）.

[2]高国.浅谈建筑施工中的外墙体保温技术[J].城市建设理论研究，2012（19）.

[3]王忠良.浅谈建筑施工中的外墙体保温技术[J].中国新技术新产品，2011（4）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/13f99b4e1fea62ae7c66c2f1.html