# 组合式试剂盘及试剂槽套组论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种组合式试剂盘及试剂槽套组，该组合式试剂盘包含：一支撑架，其具有一外框及一个以上的分隔件，其中该分隔件的两端分别连接于该外框；一基座，其具有一外框本体；其中该支撑架置于该基座的外框本体上，且可与该基座为可分离式的组合。该组合式试剂盘外加试剂槽可得一试剂槽套组，以达到减少试剂槽的不必要消耗。

### 主设计要求

1.一种组合式试剂盘，其特征在于，该组合式试剂盘包含：一支撑架，其具有一外框及一个以上的分隔件，该分隔件的两端分别连接于该外框；一基座，其具有一外框本体；该支撑架置于该基座的外框本体上，且能与该基座为可分离式的组合。

### 设计方案

1.一种组合式试剂盘，其特征在于，该组合式试剂盘包含：

一支撑架，其具有一外框及一个以上的分隔件，该分隔件的两端分别连接于该外框；

一基座，其具有一外框本体；

该支撑架置于该基座的外框本体上，且能与该基座为可分离式的组合。

2.如权利要求1所述的组合式试剂盘，其特征在于，该支撑架包含一第一固定件，该第一固定件位于该外框的至少一周边；该基座的该外框本体包含一第二固定件，该第二固定件位于该外框本体的至少一侧壁上；该第一固定件及该第二固定件相互对应而能结合。

3.如权利要求2所述的组合式试剂盘，其特征在于，该第一固定件包含凸出部、螺丝或卡扣部，该第二固定件包含凹槽部、螺孔或嵌合部。

4.如权利要求1所述的组合式试剂盘，其特征在于，该分隔件的设置包含横列式及\/或纵列式排列。

5.如权利要求1所述的组合式试剂盘，其特征在于，该分隔件将该外框内的容置空间分隔成多个空间。

6.如权利要求1所述的组合式试剂盘，其特征在于，该支撑架容置包含一个或多个试剂槽。

7.如权利要求1所述的组合式试剂盘，其特征在于，所述组合式试剂盘包含一加热板。

8.一种试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽套组包含：

一试剂槽，其一体化地具有多个槽位；以及

一基座，其具有一外框本体；

该试剂槽置于该基座的外框本体上，且能与该基座为可分离式的组合。

9.如权利要求8所述的试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽进一步包含一第一固定件，该第一固定件位于该试剂槽的至少一侧面；及该基座的该外框本体包含一第二固定件，该第二固定件位于该外框本体的至少一侧壁上；该第一固定件及该第二固定件相互对应而能结合。

10.如权利要求9所述的试剂槽套组，其特征在于，该第一固定件包含凸出部、螺丝或卡扣部，该第二固定件包含凹槽部、螺孔或嵌合部。

11.如权利要求8所述的试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽具有24个槽位。

12.一种试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽套组包含：

一试剂槽，其一体化地具有多个槽位；以及

如权利要求1至7中任一项所述的组合式试剂盘；

该试剂槽系置于该支撑架的分隔件所区隔出的空间。

13.如权利要求12所述的试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽包含一第三固定件，该第三固定件位于该试剂槽的至少一侧面；及该支撑架包含一第四固定件，该第四固定件位于该支撑架的该外框及\/或该分隔件上；该第三固定件及该第四固定件相互对应而能结合。

14.如权利要求13所述的试剂槽套组，其特征在于，该第三固定件包含一凸起部；该第四固定件包含一凹沟部。

15.如权利要求12所述的试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽套组包含一加热板，该加热板加热该试剂槽。

16.如权利要求12所述的试剂槽套组，其特征在于，该试剂槽包含2、3、4、6、8或12个该槽位。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型关于一试剂盘与试剂槽套组。具体地来说，在本实用新型的组合式试剂盘上设置不同数量与排列方式的试剂槽，以便视用户需要弹性组合试剂槽套组。

背景技术

生物实验操作中所使用的试剂槽，依据不同实验的要求有不同规格的试剂槽的态样，例如：试剂槽体的大小或是试剂槽的数量等等。市售的24孔盘3，其包含试剂槽与基座，其中试剂槽与基座不可分离且一体成型。该试剂槽横向有6排、纵向有4列，共24个槽位，且该试剂槽的槽位的数量固定为24个而无法变更。因此，假若在实验进行中仅使用到不足24个槽位，其他未使用的槽位也无法和使用过的槽位切割分开，而必须一并丢弃。再者，该基座也因与该试剂槽一体化的缘故，基座虽然没有用以盛装试剂应无污染问题，也得与试剂槽一并丢弃，但也无法重复利用，造成耗材的浪费及成本的增加。

图1显示市售的96孔盘4，其包含试剂槽41与基座42。该基座42包含外框421和格状的分隔件422一体成形。分隔件422将基座42的外框421所圈出的容置空间划分为96格，并与一试剂槽41的槽位相互对应。该试剂槽41包含8个槽位，且多个该槽位并排为一列并一体化。在基座42上，最多可设置12个试剂槽，共96个槽位。该槽位的数量受限于试剂槽的数量，因此为8的倍数，而无法组合并变化出其他数量的槽位。此外，由于该基座42与外框421和分隔件422一体成形，无法因应不同试剂槽变换分隔件422。此市售的96孔盘，虽基座与试剂槽可分离，而能仅丢弃试剂槽，并重复利用基座，以达到减少耗材的功效。但是，仍无法避免未使用的槽位要与使用过的槽位一并丢弃的情况。有鉴于此，市面上仍有开发更具使用弹性、减少耗材浪费的组合式试剂盘与试剂槽套组的需求。

实用新型内容

本实用新型提供一种组合式试剂盘与试剂槽套组，利用支撑架中的分隔件的不同状态，使容置于基座上的试剂槽能依据实验需求，以方便设置且灵活变换所需的试剂槽数目来进行实验，避免未使用的试剂槽也要与使用过的试剂槽因担心污染问题而被一并丢弃，所造成的试剂槽耗材的浪费。此外，借由重复利用试剂盘并替换试剂盘上的试剂槽，同样利于追求减低耗材使用、降低成本、友善环境的目标。

根据本实用新型的一实施例，提供一种组合式试剂盘，其包含：

一支撑架，其具有一外框及一个以上的分隔件，其中该分隔件的两端分别连接于该外框；

一基座，其为一外框本体；

该支撑架置于该基座的外框本体上，且可与该基座为可分离式的组合。

在一较佳的实例中，该支撑架包含一第一固定件，该第一固定件位于该外框的至少一周边；及该基座的该外框本体包含一第二固定件，该第二固定件位于该外框本体的至少一侧壁上；该第一固定件及该第二固定件相互对应而能结合。

在一较佳的实例中，该第一固定件包含凸出部、螺丝或卡扣部；该第二固定件包含凹槽部、螺孔或嵌合部。

在一较佳的实例中，该分隔件的设置包含横列式及\/或纵列式排列。

在一较佳的实例中，该分隔件用以将该外框内的容置空间分隔成多个空间。

在一较佳的实例中，该支撑架容置包含一个或多个试剂槽。

在一较佳的实例中，该组合式试剂盘包含一加热基板。

根据本实用新型的一实施例，另提供一种试剂槽套组，其包含：

一试剂槽，其一体化地具有多个槽位；以及

一基座，其具有一外框本体；

其中该试剂槽置于该基座的外框本体上，且能与该基座为可分离式的组合。

在一较佳的实例中，其中该试剂槽包含一第一固定件，该第一固定件位于该试剂槽的至少一侧面；及该基座的该外框本体进一步包含一第二固定件，该第二固定件位于该外框本体的至少一侧壁上；其中该第一固定件及该第二固定件相互对应而能结合。

在一较佳的实例中，其中该第一固定件包含凸出部、螺丝或卡扣部；该第二固定件凹槽部、螺孔或嵌合部。

在一较佳的实例中，其中该试剂槽具有24个槽位。

根据本实用新型的一实施例，再提供一种试剂槽套组，其包含：

一试剂槽，其一体化地具有一个以上的槽位；以及

前述任一种的组合式试剂盘；

该试剂槽置于该支撑架的分隔件所区隔出的空间。

在一较佳的实例中，其中该试剂槽包含一第三固定件，该第三固定件位于该试剂槽的至少一侧面；及该支撑架进一步包含一第四固定件，该第四固定件位于该支撑架的该外框及\/或该分隔件上；该第三固定件及该第四固定件相互对应而能结合。

在一较佳的实例中，其中该第三固定件包含一凸起部；该第四固定件包含一凹沟部。

在一较佳的实例中，该试剂槽套组包含一加热板。

在一较佳的实例中，该试剂槽包含2、3、4、6、8或12个该槽位。

利用本实用新型的组合式试剂盘与试剂槽套组，可在基座上固定不同形态的支撑架，对应放入所需数量的试剂槽，而能更自由地组合出不同数量或排列方式的试剂槽来因应实验要求，让操作实验者对于试剂槽能应用自如。此外，由于能根据需求设置必要的试剂槽，就能节省因受限于试剂槽规格而在使用下即被丢弃所衍生的耗材浪费。况且，该试剂盘可重复利用，故仅需要更换试剂槽来准备次回实验，而达到减少器材的抛弃量。

附图说明

在此描述的附图仅用于解释目的，而不意图以任何方式来限制本实用新型公开的范围。另外，图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的，用于帮助对本实用新型的理解，并不是具体限定本实用新型各部件的形状和比例尺寸。本领域的技术人员在本实用新型的教导下，可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本实用新型。

图1显示先前技术的96孔试剂槽。

图2显示本创作第一实施例的试剂槽套组各组件的分解示意图。

图3显示本创作第一实施例的试剂盘套组不包含加热板的组装后之示意图。

图4显示本创作第二实施例的试剂槽套组的分解示意图。

图5显示本创作第二实施例的试剂盘套组的组装示意图。

图6显示本创作第一实施例的支撑架与基座的固定件的放大图。

图7显示本创作第一实施例的试剂槽与支撑架的固定件的放大图。

图8显示本创作第三实施例的试剂盘套组的分解示意图。

附图标记说明：

1 试剂盘

2 试剂槽套组

2’ 试剂槽套组(试剂槽具有24个槽位)

2” 试剂槽套组(试剂槽具有3个槽位)

4 市售96孔盘

10 支撑架

11 基座

12 试剂槽

13 加热板

41 试剂槽

42 基座

101 外框

102 分隔件

103 凸出部

104 凹沟部

111 外框本体

113 凹槽部

121 槽位

123 凸出部

124 凸起部

125 凸起部

126 凸起部

127 凸起部

131 加热板的槽位

421 外框

422 分隔件

具体实施方式

结合附图和本实用新型具体实施方式的描述，能够更加清楚地了解本实用新型的细节。但是，在此描述的本实用新型的具体实施方式，仅用于解释本实用新型的目的，而不能以任何方式理解成是对本实用新型的限制。在本实用新型的教导下，技术人员可以构想基于本实用新型的任意可能的变形，这些都应被视为属于本实用新型的范围。

本实用新型的“可分离式”，指两构件具有分离与组合的两种形态，可依需求分离两构件或组和两构件。本实用新型的“相互对应”，指当两构件以特定方向设置时，该两构件可相互组合而固定。

以下提供利用本实用新型的实施例以举例说明本实用新型的技术特征与优点。然而，本实施例并非用以限定本实用新型，任何本领域中普通技术人员，在不脱离本实用新型的概念下，可应实验仪器的要求来变更或调整本实用新型的试剂盘或试剂槽套组的结构上特征。

图2为本实用新型的第一实施例的试剂槽套组2(以6槽位的试剂槽为例)中各构件的分解示意图。如图2所示，该试剂槽套组包含：一试剂槽12、一试剂盘1与一加热板13，其中该试剂盘1包含支撑架10与基座11。组装该试剂盘1时，将支撑架10嵌入基座11中。组装该试剂槽套组2时，将试剂槽12的槽口朝上，由试剂槽12的槽底嵌入该试剂盘1中的支撑架10内。其中该试剂槽12用于填充实验所需的各种试剂\/样品等。组装本实用新型的试剂槽套组2各个构件的顺序并无特别限制，除前述例示的组装顺序外，也可先组装该试剂槽12与支撑架10，再将支撑架10组装于基座11上，可视使用者的习惯调整。

实验过程中，若需要加热试剂槽12中的物质，将组装后的试剂槽12与试剂盘1放置于该加热板13上端以加热该试剂槽12。加热步骤完成后，组装后的试剂槽12与试剂盘1从加热板13上端移开，以进行后续实验。实验完成后，分离试剂槽12与该试剂盘1，丢弃使用过的试剂槽12，试剂盘1则重复利用。

以下详细介绍第一实施例的试剂槽套组2中各构件的细部结构。如图3，在本实用新型的一例子中，试剂盘1中的支撑架10具有一外框101及一个以上的分隔件102。在一较佳的实例中，外框101的形状为矩形。分隔件102的两端分别连接于该外框101，可以横列式及\/或纵列式排列将外框101内的容置空间分隔出更小的区域，用以容置不同槽位的试剂槽12。以横列式排列为例，分隔件102与外框101的长边平行，使分隔件102将外框101内的容置空间分隔为多个长条状区域。在一较佳的实例中，支撑架10具有3个分隔件102，横列式地将外框101所圈围的区域分隔为4个长条状的区域，每一长条状区域用以容置一6槽位的试剂槽12。使用时可视情况在支撑架上放置一或一个以上的试剂槽12，弹性搭配使用。本实用新型的支撑架10具有的分隔件102数量无特别限制，可视需要调整数量，以区隔出适当的试剂槽容置空间。

在本实用新型的一例子中，试剂盘1中的基座11具有外框本体111，用以容置试剂槽12与支撑架10。在能达到上述效果的前提下，对于基座的尺寸与形状并无特别限定。在一较佳的实例中，该外框本体111的形状为中空矩形，其可搭配支撑架10的外框101的形状，使该支撑架10容置于基座11的外框本体101。

在本实用新型的一例子中，试剂槽12具有一个以上的槽位121，例如2、3(如图8所示)、4、6(如图2所示)、8或12个(如图3所示)槽位的试剂槽。试剂槽12相互对应并嵌入至支撑架10的分隔件102所区隔出的区域中固定。在达到上述效果的前提下，试剂槽12的尺寸与形状和槽位121的数量并无特别限定。在一较佳的实例中，试剂槽12具有一体化的6个槽位121，嵌入于分隔件102所区隔出的区域中。在一较佳的实例中，支撑架10具有3个分隔件102以区隔出4条横列式长条状的区域。具有6个槽位121的试剂槽12，可依实验需求选择性地嵌入于任一区域中，也可取两个6槽位的试剂槽12分别嵌入支撑架10的分隔区域中。在本实用新型的一例子中，槽位121的槽底互相对应加热板13的槽位131，使试剂槽12的槽底能对应放入加热板13的槽位131中进行加热。在达到上述效果的前提下，槽位121的槽底和槽口的尺寸与形状并无特别限定。一较佳的实例中，槽位121的槽底为扁平的略圆形，槽口则为略四边形。

在本实用新型的一例子中，加热板13具有槽位131，与试剂槽12的槽位121的槽底互相对应，使在槽位121的槽底能放入加热板13的槽位131中进行加热。在达到上述效果的前提下，槽位131的尺寸与形状并无特别限定。一较佳的实例中，槽位131的形状为略圆形的筒状。

图3为本实用新型的第一实施例的试剂槽套组2组装后的示意图。如图3所示，试剂槽12的槽位121的下半部嵌入于组装后的试剂盘1中，槽位121的上半部则位于组装后的试剂盘1之上。根据实验需求，可调整试剂槽12嵌入试剂盘1的数量。在一较佳的例子中，支撑架10具有3个分隔件102，而将外框101内容置的空间区分为4条长条形区域，并与基座11组装而成试剂盘。组装后的试剂盘1可供具有6个槽位的试剂槽12最多嵌入4个。

图4为本实用新型的第二实施例的试剂槽套组2’(以24槽位的试剂槽为例)中各构件的分解示意图。如图4所示，该试剂槽套组2’包含：一试剂槽12、一基座11与一加热板13。组装该试剂槽套组2时，将试剂槽12的槽口朝上，由试剂槽12的槽底嵌入基座11的外框本体11中。此实施例的试剂槽套组2’无须另使用支撑架10来容置试剂槽12，可将具多个槽位的试剂槽12直接容置于基座11上。

实验过程中，若需要加热试剂槽12中的物质，将组装后的试剂槽12与基座11放置于该加热板13上端以加热该试剂槽12。加热步骤完成后，组装后的试剂槽12与基座11从加热板13上端移开，以进行后续实验。实验完成后，分离试剂槽12与该基座11，丢弃使用过的试剂槽12，基座11则重复利用。以下详细介绍第二实施例的试剂槽套组2中各构件的细部结构。如图4，在本实用新型的一例子中，基座11具有外框本体111，用以容置支撑试剂槽12。在能达到上述效果的前提下，对于基座的尺寸与形状并无特别限定。在一较佳的实例中，基座11与第一实施例的基座11相同。

在本实用新型的一例子中，试剂槽12具有一体化的24个槽位121(如图4所示)。试剂槽12相互对应并嵌入至基座11的外框本体111中固定。在达到上述效果的前提下，试剂槽12的尺寸与形状并无特别限定。在本实用新型的一例子中，槽位121的槽底互相对应加热板13的槽位131，使在试剂槽12的槽底能对应放入加热板13的槽位131中进行加热。在达到上述效果的前提下，槽位121的槽底和槽口的尺寸与形状并无特别限定。一较佳的实例中，槽位121的槽底为扁平的略圆形，槽口则为略四边形。

在本实用新型的一例子中，加热板13具有槽位131，与试剂槽12的槽位121的槽底互相对应，使于槽位121的槽底能放入加热板13的槽位131中进行加热。一较佳的实例中，加热板13与第一实施例的加热板13相同。

图5为本实用新型的第二实施例的试剂槽套组2’组装后的示意图。如图5所示，试剂槽12的一体化的24个槽位121的下半部嵌入基座11中，槽位121的上半部则位于基座11之上。试剂槽12置入基座11的上半部、下半部的比例并无特别限制，只要达到试剂槽12与基座11可稳定结合、且取出、置入试剂槽12的操作方便、试剂槽12的槽底可与加热板13接触达到加热等目的即可。

图6为图2的A框中第一实施例的支撑架10与基座11的固定件的放大图。请参图2及图6，为使支撑架10与基座11组合时可相互固定，支撑架10与基座11具有互相对应且成对的固定件。较佳地，支撑架10进一步包含至少一第一固定件(例如凸出部103)，其位于该外框101的至少一周边；及该基座11的该外框本体111进一步包含至少一第二固定件(例如凹槽部113)，其位于该外框本体的至少一侧壁；其中该第一固定件及该第二固定件相互对应而可结合固定。在一较佳的实例中，支撑架10的第一固定件为凸出部103；基座11的第二固定件为凹槽部113，该凸出部103可嵌入该凹槽部113而相互固定。在一较佳的实例中，支撑架10的第一固定件为螺丝；基座11的第二固定件为螺孔，该螺丝锁附于该螺孔而相互固定。在另一较佳的实例中，支撑架10的第一固定件为卡扣部；基座11的第二固定件为嵌合部，该卡扣部插入于该嵌合部后，以卡扣部的卡勾相互固定。卡勾固定的方式可选自弹片式卡勾、滑动凸点卡勾。在一较佳的实例中，凸出部103为片状，垂直配置于支撑架10的外框101上；基座11的凹槽部113为槽状，配置于基座11的外框本体111的一侧壁上，且对应凸出部103的位置。在组装支撑架10与基座11时，凸出部103插入凹槽部113中相互嵌合，而使支撑架10与基座11组合固定为本实用新型的试剂盘1。一较佳的实例中，凸出部103为3个，其中1个凸出部103配置于支撑架10外框101上的其中一侧，另2个凸出部103配置于外框101上对应的另一侧；凹槽部113为3个，配置于基座11的外框本体111之侧壁上，且与前述凸出部103相互对应的位置。前述的第一固定件(例如凸出部103)及第二固定件(例如凹槽部113)的数量、形状及位置并无特别限制，只要能达到固定支撑架10与基座11之目的即可。

图7为图2的B框中第一实施例的试剂槽12与支撑架10的固定件的放大图。请参图2及图7，为使支撑架10与基座11组合时可相互固定，试剂槽12与支撑架10具有互相对应且成对的固定件。较佳地，该试剂槽进一步包含一第三固定件(例如凸起部124)，其位于该试剂槽12的至少一侧面；及该支撑架10进一步包含一第四固定件(例如凹沟部104)，其位于该支撑架10的该外框101及\/或该分隔件102上；其中该第三固定件及该第四固定件相互对应而可结合。在本实用新型的一例子中，试剂槽12的第三固定件可为一凸起部124或凸起部125；支撑架10的第四固定件可为一凹沟部104；该凸起部124或凸起部125可对应嵌入该凹沟部104而互相嵌合固定。在一较佳的实例中，凸起部124或凸起部125为半月形的柱状，凸出于试剂槽12的侧边上；支撑架10的凹沟部104为沟槽状，配置于支撑架10的外框101及\/或分隔件102上，且对应凸起部124与凸起部125的位置。在组装试剂槽12与支撑架10时，将试剂槽12的凸起部124与凸起部125对应插入支撑架10的凹沟部104中相互嵌合，而使试剂槽12与支撑架10为组装后的态样。以图2的具有6个槽位的试剂槽12为例，较佳实施态样为，其该6槽位试剂槽12(槽位顺序由左至右依序为1至6)具有4个凸起部124及1个凸起部125，其中第1个与第2个凸起部124配置于试剂槽12的第1与6个槽位121的其中一侧面，第3个与第4个凸起部124配置于试剂槽12的第个2与第5个槽位121的另一侧面，凸起部125配置于第6个槽位121的侧面，配置第5个凸起部125的侧面与第1、2、3与4个凸起部124的侧面相邻；凹沟部104配置于支撑架10之外框101及\/或分隔件102上与凸起部124或凸起部125相互对应的位置。前述试剂槽12上设置的第三固定件以及支撑架10上设置的第四固定件的数量、形状及配置位置，只要在可达成使试剂槽12固定于支撑架10上的目的下，并无特别限制，可视需要调整配置方式。

本实用新型的第二实施例中试剂槽12(具有24个槽位)与基座11具有固定件。图4显示，为使试剂槽10与基座11组合时可相互固定，试剂槽10与基座11具有互相对应且成对的固定件。较佳地，试剂槽12进一步包含至少一第一固定件(例如凸出部123)，其位于该试剂槽12的至少一侧面；及该基座11的该外框本体111进一步包含至少一第二固定件(例如凹槽部113)，其位于该外框本体的至少一侧壁；其中该第一固定件及该第二固定件相互对应而可结合固定。在一较佳的实例中，试剂槽12的固定件为凸出部123；基座11的固定件为凹槽部113，该凸出部123可嵌入该凹槽部113而相互卡扣并固定。在一较佳的实例中，凸出部123为片状，垂直配置于试剂槽的侧面；基座11的凹槽部113为沟槽状，配置于基座11的外框本体111的侧壁上，且对应凸出部123的位置。在组装试剂槽12与基座11时，凸出部123插入凹槽部113中相互嵌合，而使试剂槽12与基座11组合固定。一较佳的实例中，凸出部123为3个，其中1个凸出部123配置于试剂槽12的其中一侧面，另2个凸出部123配置于试剂槽12的对应的另一侧；凹槽部113为3个，配置于于基座11的外框本体111的侧壁上，且与前述凸出部123相互对应的位置。前述的第一固定件(例如凸出部123)及第二固定件(例如凹槽部113)的数量及位置并无特别限制，只要能达到固定支撑架10与基座11的目的即可。

图8系本实用新型的第三实施例的试剂槽套组2”(以3槽位的试剂槽为例)中各构件的分解示意图。如图8所示，该试剂槽套组2”包含：一试剂槽12、一支撑架10、一基座11与一加热板13。在本实用新型的一例子中，第三实施例与第一实施例的支撑架10、基座11与加热板13为相同构件。在一较佳的实例中，具有3槽位121的试剂槽12相互对应并嵌入于支撑架10的分隔件102所区隔出之区域中固定。在一较佳的实例中，支撑架10具有3个分隔件102以区隔出4条横列式长条状的区域。本实施例公开具有3个槽位121的试剂槽12，可依实验需求选择性地嵌入于任一区域中靠左或靠右的区域，也可取两个3槽位的试剂槽12分别嵌入支撑架10的不同的分隔区域中或共同嵌入支撑架10的同一的分隔区域中。

在本实用新型的一例子中，第三实施例的试剂槽12的固定件与图7所示的第一实施例的固定件相同。一较佳的实例中，如图8所示具有3个槽位121的试剂槽12，具有2个凸起部126及1个凸起部127，第1与第2个凸起部126配置于试剂槽12的第1个与第3个槽位121的其中一侧面，凸起部127配置于第3个槽位121的侧面，配置第1个与第2个凸起部126的侧面与凸起部127的侧面相邻；凹沟部104为5个，且配置于支撑架10的外框101及\/或分隔件102上与凸起部126与凸起部127相互对应的位置。前述试剂槽12上设置的第三固定件以及支撑架10上设置的第四固定件的数量、形状及配置位置，只要在可达成使试剂槽12固定于支撑架10上之目的下，并无特别限制，可视需要调整配置方式。

在本实用新型的一例子中，第一实施例中具有6个槽位121的试剂槽12可与第三实施例中具有3个槽位121的试剂槽12并用，拼凑出不同数量的试剂槽12的态样。举例来说，并用6个槽位121的试剂槽12与3个槽位121的试剂槽12各一，则可组装出包含共具有9个槽位121的试剂槽的试剂槽套组。

在本实用新型的一例子中，虽图式中没有显示，但可根据实验需求调整支撑架10中分隔件102与试剂槽12中槽位121的数量。一较佳的实例中，支撑架10具有5个分隔件102，将外框101的容置空间区隔出6个长条状的区域。一较佳的实例中，试剂槽12具有2、4、8或12个槽位121。组装方式与固定件配置方式，可参酌第一至第三实施例。一较佳的实例中，并用具有2、4、8或12个槽位121的试剂槽12，拼凑出不同数量的试剂槽12的态样。举例来说，并用2个具有4个槽位121的试剂槽12与1个具有2个槽位121的试剂槽12，则可组装出包含共具有10个槽位121的试剂槽的试剂槽套组。

在本实用新型透过提供包含不同态样的支撑架10与试剂槽12，达到得以选择不同型态的支撑架10与试剂槽12，而能在试剂盘1上安插具有不同数量的槽位121的试剂槽12，达到灵活调整试剂盘上的试剂槽数量的效果，而减少试剂槽耗材损失。

针对上述各实施方式的详细解释，其目的仅在于对本实用新型进行解释，以便于能够更好地理解本实用新型，但是，这些描述不能以任何理由解释成是对本实用新型的限制，特别是，在不同的实施方式中描述的各个特征也可以相互任意组合，从而组成其他实施方式，除了有明确相反的描述，这些特征应被理解为能够应用于任何一个实施方式中，而并不仅局限于所描述的实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286829.0

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:71(台湾)

授权编号:CN209917907U

授权时间:20200110

主分类号:B01L3/00

专利分类号:B01L3/00

范畴分类:23E;

申请人:台湾圆点奈米技术股份有限公司

第一申请人:台湾圆点奈米技术股份有限公司

申请人地址:中国台湾桃园市

发明人:简建兴;饶昆航

第一发明人:简建兴

当前权利人:台湾圆点奈米技术股份有限公司

代理人:韩嫚嫚;汤在彦

代理机构:11127

代理机构编号:北京三友知识产权代理有限公司 11127

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/14292b653c684d73370d3fd7.html