# 构造柱论文和设计-王乐园

### 全文摘要

本实用新型提供了一种构造柱，包括：预制空心柱，所述预制空心柱内形成有浇筑空腔，所述预制空心柱的上端形成有浇筑孔洞，所述浇筑孔洞连通于所述浇筑空腔，所述预制空心柱的柱璧上开设有植筋孔；植筋，插设于所述植筋孔中；以及混凝土芯柱，所述浇筑空腔内浇筑有混凝土以形成所述混凝土芯柱。本实用新型解决了外墙处的构造柱采用常规做法易发生渗漏及纵横墙交叉部位的构造柱的模板不易加固的问题。

### 主设计要求

1.一种构造柱，其特征在于，包括：预制空心柱，所述预制空心柱内形成有浇筑空腔，所述预制空心柱的上端形成有浇筑孔洞，所述浇筑孔洞连通于所述浇筑空腔，所述预制空心柱的柱璧上开设有植筋孔；植筋，插设于所述植筋孔中；以及混凝土芯柱，所述浇筑空腔内浇筑有混凝土以形成所述混凝土芯柱。

### 设计方案

1.一种构造柱，其特征在于，包括：

预制空心柱，所述预制空心柱内形成有浇筑空腔，所述预制空心柱的上端形成有浇筑孔洞，所述浇筑孔洞连通于所述浇筑空腔，所述预制空心柱的柱璧上开设有植筋孔；

植筋，插设于所述植筋孔中；以及

混凝土芯柱，所述浇筑空腔内浇筑有混凝土以形成所述混凝土芯柱。

2.根据权利要求1所述的构造柱，其特征在于，所述植筋孔连通于所述浇筑空腔，所述植筋的端部埋设于所述混凝土芯柱中。

3.根据权利要求2所述的构造柱，其特征在于，所述浇筑空腔沿所述预制空心柱的轴向方向设置。

4.根据权利要求1所述的构造柱，其特征在于，所述植筋孔的数量为多个，多个所述植筋孔沿所述预制空心柱的高度方向间隔设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体涉及一种构造柱。

背景技术

根据砌体施工规范(GB50203-2012)要求，墙长超过5m或门洞超过2.1m需要布设构造柱。构造柱的常规做法是砌筑施工时预留马牙槎，关模浇筑C20混凝土，而外墙处的构造柱常因为对拉丝杆的使用造成该位置渗漏，且纵横墙交叉部位构造柱模板不易加固，不方便施工。

实用新型内容

为克服现有技术所存在的缺陷，现提供一种构造柱，以解决外墙处的构造柱采用常规做法易发生渗漏及纵横墙交叉部位的构造柱的模板不易加固的问题。

为实现上述目的，提供一种构造柱，包括：

预制空心柱，所述预制空心柱内形成有浇筑空腔，所述预制空心柱的上端形成有浇筑孔洞，所述浇筑孔洞连通于所述浇筑空腔，所述预制空心柱的柱璧上开设有植筋孔；

植筋，插设于所述植筋孔中；以及

混凝土芯柱，所述浇筑空腔内浇筑有混凝土以形成所述混凝土芯柱。

进一步的，所述植筋孔连通于所述浇筑空腔，所述植筋的端部埋设于所述混凝土芯柱中。

进一步的，所述浇筑空腔沿所述预制空心柱的轴向方向设置。

进一步的，所述植筋孔的数量为多个，多个所述植筋孔沿所述预制空心柱的高度方向间隔设置。

本实用新型的有益效果在于，本发明的构造柱通过采用预制空心柱作为构造柱的外模板，避免了纵横墙交叉部位构造柱模板不易安装加固的问题，并避免外墙处的构造柱使用对拉丝杆，进而避免了因构造柱模板使用对拉丝杆加固而导致外墙渗漏的问题。使用本发明的构造柱代替普通现浇构造柱，直接将预制空心柱固定于相应部位(构造柱设计位置)，砌体砌筑施工完成后对预制空心柱的浇筑空腔进行浇筑，具有安装方便、成型质量高、施工速度快等优点。

附图说明

图1为本实用新型实施例的构造柱的俯视图。

图2为本实用新型实施例的构造柱的预制空心柱的结构示意图。

图3为本实用新型实施例的构造柱的剖视图。

具体实施方式

以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。

图1为本实用新型实施例的构造柱的俯视图、图2为本实用新型实施例的构造柱的预制空心柱的结构示意图、图3为本实用新型实施例的构造柱的剖视图。

参照图1至图3所示，本实用新型提供了一种构造柱，包括：预制空心柱1、植筋2和混凝土芯柱3。

具体的，预制空心柱1内形成有浇筑空腔。预制空心柱1的上端形成有浇筑孔洞10。浇筑孔洞10连通于浇筑空腔。预制空心柱1的柱璧上开设有植筋2孔11。植筋2插设于植筋2孔11中。浇筑空腔内浇筑有混凝土以形成混凝土芯柱3。

本发明的构造柱通过采用预制空心柱作为构造柱的外模板，避免了纵横墙交叉部位构造柱模板不易安装加固的问题，并避免外墙处的构造柱使用对拉丝杆，进而避免了因构造柱模板使用对拉丝杆加固而导致外墙渗漏的问题。使用本发明的构造柱代替普通现浇构造柱，直接将预制空心柱固定于相应部位(构造柱设计位置)，砌体砌筑施工完成后对预制空心柱的浇筑空腔进行浇筑，具有安装方便、成型质量高、施工速度快等优点。

在本实施例中，植筋孔11连通于预制空心柱1的浇筑空腔。植筋2的第二端插设于混凝土芯柱3中。

在本实施例中，浇筑空腔沿预制空心柱1的轴向方向设置。

作为一种较佳的实施方式，植筋孔11的数量为多个，多个植筋孔11沿预制空心柱1的高度方向间隔设置。

在本实施例中，预制空心柱的规格：截面为200mm×200mm，壁厚15mm，其高度根据现场实际需要进行切割。

本发明的构造柱的施工方法，包括以下步骤：

步骤1、根据二次结构深化图确定构造柱的布设部位、数量及高度。

步骤2、预制空心柱进行工厂化预制，预制空心柱的植筋孔的直径为10mm，间距500mm，且距离预制空心柱的边缘20mm，如附图图2所示。

步骤3、弹线确定构造柱的安装位置。

步骤4、将插有植筋的预制空心柱固定于砌体4的相应部位，并进行砌体4的施工，砌体4每施工500mm，将植筋穿过预制空心柱的植筋孔，使得植筋的第一端砌筑于砌体中。

步骤5、对于需要加设圈梁的墙体，结合图3所示，第一段的预制空心柱的高度为圈梁底部至结构地面高度，第二段的预制空心柱的高度为圈梁顶部至结构梁、板底高度。圈梁模板施工完成后进行第一次砼浇筑，于预制空心柱的浇筑孔洞浇筑混凝土以形成混凝土芯柱，使得混凝土芯柱包覆于植筋的第二端、将圈梁与第一段的预制空心柱浇筑在一起，初凝后对预制空心柱的表面凿毛处理，待混凝土的强度达到要求后，固定第二段的预制空心柱(该预制空心柱上口一侧切割200mm×200mm的浇筑孔洞以用于进行砼浇筑)，砌筑周围砌体至结构梁、板底，加设簸箕口进行第二次砼浇筑。对于无圈梁的砌体，预制空心柱的高度为结构梁、板底至结构楼面高度，施工方法同上。

步骤6、剔除簸箕口。

需要说明的是，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037983.4

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209457269U

授权时间:20191001

主分类号:E04C 3/34

专利分类号:E04C3/34

范畴分类:36D;

申请人:中国建筑第八工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第八工程局有限公司

申请人地址:200122 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

发明人:王乐园;谭建国;李晶;王景祥;谢强;张建波;刘少武;赵镇

第一发明人:王乐园

当前权利人:中国建筑第八工程局有限公司

代理人:曾耀先

代理机构:31229

代理机构编号:上海唯源专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1488009ab5ac94f76259e5bf.html