# 一种可调节高度的模具支撑装置论文和设计-李存军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可调节高度的模具支撑装置，包括模具支撑架、滑块固定板和设于滑块固定板上用于调节模具支撑架高度的高度调节组件，所述高度调节组件包括高度调节套和穿设于高度调节套内用于压紧高度调节套的压紧螺杆，所述压紧螺杆与滑块固定板连接，所述高度调节套包括螺纹段一和拧紧段，所述模具支撑架上开设有与螺纹段一配合的螺纹孔一，所述调节组件内设有防止高度调节套转动的锁紧组件。

### 主设计要求

1.一种可调节高度的模具支撑装置，包括模具支撑架(1)、滑块固定板(2)和设于滑块固定板(2)上用于调节模具支撑架(1)高度的高度调节组件(3)，其特征在于，所述高度调节组件(3)包括高度调节套(11)和穿设于高度调节套(11)内用于压紧高度调节套(11)的压紧螺杆(12)，所述压紧螺杆(12)与滑块固定板(2)连接，所述高度调节套(11)包括螺纹段一(13)和拧紧段(14)，所述模具支撑架(1)上开设有与螺纹段一(13)配合的螺纹孔一(7)，所述调节组件内设有防止高度调节套(11)转动的锁紧组件(20)。

### 设计方案

1.一种可调节高度的模具支撑装置，包括模具支撑架(1)、滑块固定板(2)和设于滑块固定板(2)上用于调节模具支撑架(1)高度的高度调节组件(3)，其特征在于，所述高度调节组件(3)包括高度调节套(11)和穿设于高度调节套(11)内用于压紧高度调节套(11)的压紧螺杆(12)，所述压紧螺杆(12)与滑块固定板(2)连接，所述高度调节套(11)包括螺纹段一(13)和拧紧段(14)，所述模具支撑架(1)上开设有与螺纹段一(13)配合的螺纹孔一(7)，所述调节组件内设有防止高度调节套(11)转动的锁紧组件(20)。

2.根据权利要求1所述的一种可调节高度的模具支撑装置，其特征在于，所述压紧螺杆(12)包括螺纹段二(17)、连接段(18)和压紧段(19)，所述高度调节套(11)开设有用于穿设连接段(18)的中心孔(15)，所述螺纹段一(13)与滑块固定板(2)螺纹连接，所述压紧段(19)与拧紧段(14)远离螺纹段一(13)一端抵接。

3.根据权利要求1所述的一种可调节高度的模具支撑装置，其特征在于，所述锁紧组件(20)包括锁紧块(21)、弹簧(22)和下压组件(23)，所述滑块固定板(2)上开设有限位槽一(24)，所述高度调节套(11)朝向滑块固定板(2)一端设有限位槽二(25)，所述弹簧(22)位于限位槽一(24)与锁紧块(21)之间，所述锁紧块(21)在弹簧(22)的作用下同时卡接于限位槽一(24)和限位槽二(25)内，所述下压组件(23)可驱使锁紧块(21)脱离限位槽二(25)。

4.根据权利要求3所述的一种可调节高度的模具支撑装置，其特征在于，所述高度调节套(11)上设有用于连接下压组件(23)的滑槽(27)，所述滑槽(27)包括与限位槽二(25)相通的滑槽段一(28)和位于滑槽段一(28)一端的滑槽段二(29)，所述滑槽段二(29)与拧紧段(14)相通，所述下压组件(23)包括设于滑槽段二(29)内的按杆(30)和与按杆(30)一端抵接位于滑槽段一(28)内的下压杆(31)，所述按杆(30)可在滑槽段二(29)内移动时，可驱动下压杆(31)朝限位槽二(25)方向移动。

5.根据权利要求3所述的一种可调节高度的模具支撑装置，其特征在于，所述限位槽一(24)内设有用于卡接弹簧(22)的环槽(26)。

6.根据权利要求1所述的一种可调节高度的模具支撑装置，其特征在于，所述模具支撑架(1)与滑块固定板(2)共同卡接有定位销(10)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及注塑机设备技术领域，特别涉及一种可调节高度的模具支撑装置。

背景技术

目前市面上的注塑机上的模具支撑多应用于普通模具，支撑装置导向精度不高，多数支撑装置不可调节高度，在部分可调节支撑装置高度，如在申请号为CN201720987245.7的实用新型中其调节螺丝与紧固螺钉进行高度调节，调节时需要先松开所有紧固螺钉后转动调节螺丝，其高度调节的结构较为简单，调节步骤较为繁琐且调节效果不理想，调节完成后没有对高度调节进行固定，易松动而导致高度发生变化。

实用新型内容

背景技术分析现有技术的问题，本申请为了解决上述问题之一，提供了一种可调节高度的模具支撑装置。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种可调节高度的模具支撑装置，包括模具支撑架、滑块固定板和设于滑块固定板上用于调节模具支撑架高度的高度调节组件，所述高度调节组件包括高度调节套和穿设于高度调节套内用于压紧高度调节套的压紧螺杆，所述压紧螺杆与滑块固定板连接，所述高度调节套包括螺纹段一和拧紧段，所述模具支撑架上开设有与螺纹段一配合的螺纹孔一，所述调节组件内设有防止高度调节套转动的锁紧组件。

通过采用上述方案，高度调节组件调节结构更加紧凑，占用面积少，且调节到相应高度后，可通过锁紧组件锁紧。

作为本实用新型的一种改进，所述压紧螺杆包括螺纹段一、连接段和压紧段，所述高度调节套开设有用于穿设连接段的中心孔，所述螺纹段一与滑块固定板螺纹连接，所述压紧段与拧紧段远离螺纹段一一端抵接。

通过采用上述方案，压紧螺杆结构简单。

作为本实用新型的一种改进，所述锁紧组件包括锁紧块、弹簧和下压组件，所述滑块固定板上开设有限位槽一，所述高度调节套朝向滑块固定板一端设有限位槽二，所述弹簧位于限位槽一与锁紧块之间，所述锁紧块在弹簧的作用下同时卡接于限位槽一和限位槽二内，所述下压组件可驱使锁紧块脱离限位槽二。

通过采用上述方案，锁紧块通过弹簧同时抵接于限位槽一和限位槽二内，锁紧组件形成锁紧，在下压组件的作用下可使锁紧块顶离限位槽二，弹簧呈压缩状态，锁紧组件完成解锁可使高度调节组件进行高度调节。

作为本实用新型的一种改进，所述高度调节套上设有用于连接下压组件的滑槽，所述滑槽包括与限位槽二相通的滑槽段一和位于滑槽段一一端的滑槽段二，所述滑槽段二与拧紧段相通，所述下压组件包括设于滑槽段二内的按杆和与按杆一端抵接位于滑槽段一内的下压杆，所述按杆可在滑槽段二内移动时，可驱动下压杆朝限位槽二方向移动。

通过采用上述方案，下压组件结构简单安装方便。

作为本实用新型的一种改进，所述限位槽一内设有用于卡接弹簧的环槽。

通过采用上述方案，环槽便于弹簧卡接。

作为本实用新型的一种改进，所述模具支撑架与滑块固定板共同卡接有定位销。

通过采用上述方案，在调节模具支撑架与滑块固定板相对高度时，定位销使模具支撑架相对于滑块固定板相对位置更加精准。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：高度调节组件调节结构更加紧凑，占用面积少，且调节到相应高度后，锁紧块通过弹簧同时抵接于限位槽一和限位槽二内，锁紧组件形成锁紧，在下压组件的作用下可使锁紧块顶离限位槽二，弹簧呈压缩状态，锁紧组件完成解锁可使高度调节组件进行高度调节，在调节模具支撑架与滑块固定板相对高度时，定位销使模具支撑架相对于滑块固定板相对位置更加精准。

附图说明

图1为一种可调节高度的模具支撑装置整体结构示意图；

图2为一种可调节高度的模具支撑装置局部剖视图；

图3为图2局部放大图；

图4为高度调节套结构示意图。

图中，1、模具支撑架；2、滑块固定板；3、高度调节组件；4、线轨滑块；5、直线导轨；7、螺纹孔一；8、销轴孔一；9、销轴孔二；10、定位销；11、高度调节套；12、压紧螺杆；13、螺纹段一；14、拧紧段；15、中心孔；16、螺纹孔二；17、螺纹段二；18、连接段；19、压紧段；20、锁紧组件；21、锁紧块；22、弹簧；23、下压组件；24、限位槽一；25、限位槽二；26、环槽；27、滑槽；28、滑槽段一；29、滑槽段二；30、按杆；31、下压杆。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参见图1和图2，一种可调节高度的模具支撑装置，包括模具支撑架1、用于放置模具支撑架1的滑块固定板2和用于调节模具支撑架1高度的高度调节组件3，滑块固定板2通过螺钉螺纹连接有线轨滑块4，线轨滑块4滑动连接于直线导轨5上，直线导轨5通过螺钉螺纹连接于注塑机机身上，模具支撑架1呈长条形其横截面呈工字形，模具支撑架1其工字形下平面上开设有螺纹孔一7，模具支撑架1其工字形下平面上位于每个螺纹孔一7一侧均开设有销轴孔一8，滑块固定板2上与销轴孔一8相对位置开设有销轴孔二9，销轴孔一8与相对的销轴孔二9内共同穿设有一根定位销10。

参见图2和图3，高度调节组件3包括高度调节套11和套设于高度调节套11内且与滑块固定板2螺纹连接的压紧螺杆12，结合图4，高度调节套11包括呈圆柱形与螺纹孔一7螺纹连接的螺纹段一13和直径小于螺纹段一13且呈六边形的拧紧段14，高度调节套11沿中心轴线方向开设有一个中心孔15，滑块固定板2上位于螺纹孔一7同一中心轴线上开设有螺纹孔二16，压紧螺杆12呈阶梯状依次包括与螺纹孔二16螺纹连接的螺纹段二17、与中心孔15配合的连接段18和直径大于连接段18的压紧段19，压紧螺杆12的螺纹段二17与螺纹孔二16螺纹连接，连接段18穿设于中心孔15内，压紧段19压紧高度调节套11其拧紧段14一端，当需要调节模具支撑架1高度时，通过扳手带动高度调节套11的拧紧段14，同时驱使四个高度调节套11转动，使高度调节套11相对于模具支撑架1沿其中心轴线方向运动，高度调节套11远离拧紧段14一端面与滑块固定板2远离线轨滑块4一端面抵接，从而高度调节套11转动驱使模具支撑架1上升或者下降，当模具支撑架1与滑块固定板2抵接时，模具支撑架1下降到最低点。

高度调节组件3内设有防止高度调节套11转动的锁紧组件20，锁紧组件20包括锁紧块21、弹簧22和下压组件23，滑块固定板2开设有呈等边多边形的限位槽一24，高度调节套11上朝向滑块固定板2一侧设有与限位槽一24形状相同的限位槽二25，限位槽一24与限位槽二25的中心轴线与螺纹孔二16的中心轴线重合，锁紧块21呈与限位槽一24和限位槽二25配合的等边多边形，本实施例中，限位槽一24、限位槽二25和锁紧块21呈等边六边形，但不局限于六边形，限位槽二25底面开设有一圈用于卡接弹簧22的环槽26，弹簧22一端卡接于环槽26内，弹簧22另一端与锁紧块21朝向滑块固定板2一端面抵接，锁紧块21远离弹簧22一端与限位槽一24底面抵接，锁紧块21一部分位于限位槽一24内，锁紧块21一部分位于限位槽二25内，此时锁紧块21限制了高度调节套11转动起到锁紧的作用，高度调节套11内设有两条用于连接下压组件23的滑槽27，滑槽27包括位于高度调节套11内且与高度调节套11中心轴线平行的滑槽段一28和滑槽段二29，滑槽段一28一端与限位槽二25相通，滑槽段一28另一端与滑槽段二29一端相通，滑槽段二29另一端与拧紧段14侧面相通，拧紧段14呈六边形，两条滑槽27分别与拧紧段14其六边形相对的两个侧面相通，滑槽段二29朝向高度调节套11中心轴线设置且向高度调节套11远离拧紧段14一端倾斜，下压组件23包括位于滑槽段二29内的按杆30和位于滑槽段一28内的下压杆31，按杆30一端与下压杆31一端抵接，按杆30上与下压杆31抵接一端呈球状，下压杆31上与按杆30抵接一端呈倾斜状，按动按杆30，驱使按杆30向高度调节套11中心轴线方向移动，按杆30驱使下压杆31向限位槽二25一端移动，下压杆31将锁紧块21顶离限位槽二25，此时高度调节套11可转动，通过扳手转动高度调节套11，扳手与拧紧段14配合时正好可驱使按杆30向高度调节套11中心轴线方向移动。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305789.X

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209832408U

授权时间:20191224

主分类号:B29C45/17

专利分类号:B29C45/17

范畴分类:17J;

申请人:海天塑机集团有限公司

第一申请人:海天塑机集团有限公司

申请人地址:315000 浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

发明人:李存军;陈星欣;周飞;王凯林;金文韬;陈天翔

第一发明人:李存军

当前权利人:海天塑机集团有限公司

代理人:刘松

代理机构:32231

代理机构编号:常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/149c3f817a3184150e4cb3c1.html